Pakiet nr 3 									Załącznik nr 3 SWZ

| LASER TERAPEUTYCZNY NA PODCZERWIEŃ - szt.2 |
| --- |
| Lp. | OPIS /PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | Sterownik do laseroterapii z aplikatorem skanującym + aplikator prysznicowy | TAK |  |
| 3. | Aplikator prysznicowy o mocy min. 5R x 40mW + 4IRx400mW z uchwytem | TAK |  |
| 2. | Aplikator skanujący R+IR 100mW +450mW ze statywem oraz sterownikiem : duża moc źródeł promieniowanie mierzona na wyjściu, trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta, regulacja wysokości ramienia 60-140cm, regulacja położenia głowicy w dwóch osiach, automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego i odległości skanera od ciała pacjenta, głowica skanująca umieszczona na ramieniu wyposażonym w siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię, podstawa wyposażona w kółka z hamulcami, półka na sterownik i okulary | TAK |  |
| 3. | Mozliwość podłączenia sond laserowych: o mocy 400 mW i długości fali 808nm o mocy 80mW i długości fali 660nm regulacja mocy sond i aplikatorów tryb emisji: ciągły i impulsowy | TAK |  |
| 4. | Min. 7' calowy wyświetlacz dotykowy | TAK |  |
| 5. | Min. 3 niezależne kanały zabiegowe | TAK |  |
| 6. | Tryb manualny i programowy | TAK |  |
| 7. | Statystyki prowadzonych zabiegów | TAK |  |
| 8. | Podręczna lista programów ulubionych | TAK |  |
| 9. | Możliwość edycji nazw programów użytkownika | TAK |  |
| 10. | Mozliwość rozbudowy o akumlator | TAK |  |
| 11. | Automatyczny test mocy promieniowania laserowego | TAK |  |
| 12. | Kontrola nad parametrami zabiegowymi | TAK |  |
| 13. | Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie lub po dziedzinie | TAK |  |
| 14. | Regulacja mocy 25%-100% | TAK |  |
| 15. | Wypełnienie 25-75%, impuls 50µs | TAK |  |
| 16. | Min. 137 wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |
| 17. | Min. 200 programów użytkownika | TAK |  |
| 18. | Gotowe programy z częstotliwościami Nogiera 8 | TAK |  |
| 19. | Gotowe programy z częstotliwościami Volla 30 | TAK |  |
| 20. | Edycja nazw programów użytkownika | TAK |  |

| 21. | Zegar zabiegowy | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Wtyk blokady drzwi DOOR | TAK |  |
| 23. | Zasilanie 230V, 50/60Hz, 75W | TAK |  |
| 24. | Okulary ochronne do laseroterapii 2szt. Dla pacjenta i terapeuty | TAK |  |
| 25. | Klasa bezpieczeństwa wymagana prawem | TAK |  |
| 26. | Wymagane prawem RP certyfikaty/dopuszczenia | TAK |  |
| 27. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 28. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| 29 | Warunki gwarancj- min.24 mies. | TAK podać |  |