Załącznik nr 3.3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: MEBLE PŁYCINOWE POZIOM 3

Producent: …………………………

Rok produkcji: (min. 2023 r.) …………………

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |
| 1.1 | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Tylne ściany wykonane z płyty hdf lub z płyty meblowej o grubości 18 mm (dotyczy szafek otwartych). Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. | TAK, opisać |  |
| 1.2 | Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania. | TAK, opisać |  |
| 1.3 | Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej lub zamykane żaluzją. Drzwi z płyty dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. Szafy zamykane żaluzją pionową (z góry na dół). Żaluzja wykonana z trwałego, łatwego w utrzymaniu w czystości materiału. Rodzaj zastosowanych frontów określa szczegółowy opis wyposażenia pomieszczenia. | TAK, opisać |  |
| 1.4 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” o rozstawie min. 128 mm. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt | TAK, opisać |  |
| 1.5 | Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 90°. | TAK, opisać |  |
| 1.6 | Szuflady na prowadnicach rolkowych, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. | TAK, opisać |  |
| 1.7 | Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3. Półki przestawne mocowane na chromowanych bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu. | TAK, opisać |  |
| 1.8 | Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubości min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Zlewy, umywalki oraz baterie po stronie zamawiającego. Blaty biurek o grubości min. 36mm, z obrzeżem z tworzywa ABS o gr. min.2 mm | TAK, opisać |  |
| 2 | KOLORYSTYKA: |
| 2.1 | Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. | TAK, podać |  |
| 2.2 | Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty oraz blatów W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia dotyczy | TAK, opisać |  |
| 2.3 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | TAK, podać |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |
| 3.1 | Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm. | TAK, opisać |  |
| 3.2 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). | TAK, opisać |  |
| 3.3 | Zabudowa meblowa wykończona cokołem. | TAK, opisać |  |
| 4. | Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach ,placówkach medycznych i dydaktycznych. | TAK, załączyć |  |
| 5. | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. | TAK |  |
| 6. | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, podać w miesiącach |  |
| 8. |  |  |  |

| WYPOSAŻENIE MEBLOWE WG POMIESZCZEŃ |
| --- |
| POZIOM 1 |
|  | Pom. 03.03_Pokój socjalny pacjentów |  |  |
|  | Zabudowa meblowa socjalna – 1 kpl. Elementy zabudowy: 2x szafka wisząca jednokomorowa jednodrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka. wymiary (szer.gł.wys.): 600x300x720mm 1x szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka. wymiary (szer.gł.wys.): 800x300x720mm 1x szafka wisząca jednokomorowa jednodrzwiowa, drzwi pełne, 1x przestawna półka. wymiary (szer.gł.wys.): 300x300x720mm 1x szafka podblatowa jednokomorowa jednodrzwiowa, wyposażona w jedną półkę przestawną wymiary (szer.gł.wys.): 600x600x870mm 1x szafka podblatowa zlewozmywakowa jednokomorowa jednodrzwiowa, wyposażona w jedną półkę przestawną wymiary (szer.gł.wys.): 600x600x870mm 1x szafka podblatowa dwudrzwiowa z 1 szufladą, wyposażona w jedną półkę przestawną. Drzwi pełne. wymiary (szer.gł.wys.): 800x600x870mm 2x szafka podblatowa jednokomorowa jednodrzwiowa, wyposażona w jedną półkę przestawną wymiary (szer.gł.wys.): 300x600x870mm 1x przestrzeń na lodówkę podblatową Wymiary przestrzeni (szer.gł.wys.): 1500x600x870mm Blat laminowany o dł. ok. 4100mm Lodówka po stronie Zamawiającego. Zlew i bateria po stronie Zamawiającego | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.05_Sala ćwiczeń |  |  |
|  | Stanowisko biurowe – 1kpl. Stanowisko biurowe z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm. Wymiary biurka (szer.gł.wys.): 1400x600x780mm Stanowisko wyposażone w: 1x kontener jezdny 3 szufladowy (równe wysokości szuflad). Kontener o wymiarach 450x500x650mm (+/-20mm) 1x półka na klawiaturę | TAK, opisać |  |
|  | Szafa – 1 szt. Szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykane na klucz. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 600x400x2100mm | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.11_Magazyn pościeli |  |  |
|  | Zestaw mebli na czystą bieliznę – 1kpl. 1x szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykane na klucz. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 1200x660x2100mm (+/-50mm) 1x szafa narożna jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykane na klucz. Szerokość drzwi: 700mm (+/-50mm) Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 1250x660x2100mm (+/-50mm) 1x szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykane na klucz. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 650x660x2100mm (+/-50mm) 1x nadstawka na szafę, jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne. Nadstawka wyposażona w min. 1 przestawną półkę. Wymiary (szer.gł.wys.): 1200x660x600mm (+/-50mm) 1x nadstawka narożna na szafę, jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne. Nadstawka wyposażona w min. 1 przestawną półkę. Szerokość drzwi: 700mm (+/-50mm) Wymiary (szer.gł.wys.): 1250x660x600mm (+/-50mm) 1x nadstawka na szafę, jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne. Nadstawka wyposażona w min. 1 przestawną półkę. Wymiary (szer.gł.wys.): 650x660x600mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.15_Sekretariat |  |  |
|  | Stanowisko biurowe – 1kpl. 1x biurko w kształcie litery „L” z płyty meblowej, z blatem o grubości 30 mm. Szerokość blatu dłuższego boku: 600mm. Szerokość blatu krótszego boku: 600mm. Wymiary (szer.gł.wys.): 1800x1600x780mm Stanowisko wyposażone w: 1x kontener jezdny 3 szufladowy zamykany zamkiem centralnym (równe wysokości szuflad). Wymiary (szer.gł.wys.): 450x500x650mm 1x półka pod klawiaturę 1 kontener jezdny 3 szufladowy (równe wysokości szuflad). Wymiary (szer.gł.wys.): 600x500x450mm | TAK, opisać |  |
|  | Zabudowa meblowa – 1 kpl. 1x szafka wisząca jednokomorowa jednodrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka. wymiary (szer.gł.wys.): 600x300x720mm 1x szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka. wymiary (szer.gł.wys.): 700x300x720mm 1x szafka podblatowa umywalkowa jednokomorowa jednodrzwiowa wymiary (szer.gł.wys.): 600x600x870mm 1x szafka podblatowa dwudrzwiowa z 1 szufladą, wyposażona w jedną półkę przestawną. Drzwi pełne. wymiary (szer.gł.wys.): 700x600x870mm Blat laminowany o dł. ok. 1400mm Zlew i bateria po stronie Zamawiającego | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw szaf z nadstawkami – 1 kpl. 2x szafa dwukomorowa częściowo otwarta. Dół szafy zamykany dwudrzwiowo, drzwi pełne. Część otwarta wyposażona w min. 2 półki przestawne. Część zamknięta wyposażona w min. 1 półkę przestawną. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x600x2100mm (+/-50mm) 1x szafa dwukomorowa czterodrzwiowa. Szafa wyposażona w dwie pary drzwi (górne i dolne), drzwi pełne. Szafa wyposażona w min. 4 półki przestawne. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x600x2000mm (+/-50mm) 1x szafa ubraniowa, jednokomorowa jednodrzwiowa. Szafa wyposażona w wieszak na ubrania typu puzon oraz półkę nad wieszakiem. Wymiary (szer.gł.wys.): 600x600x2000mm (+/-50mm) 3x nadstawka na szafę, jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne. Nadstawka wyposażona w min. 1 przestawną półkę. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x600x600mm (+/-50mm) 1x nadstawka na szafę ubraniową, jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne. Nadstawka wyposażona w min. 1 przestawną półkę. Wymiary (szer.gł.wys.): 600x600x600mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Stolik – 1 szt. Stolik okrągły umieszczony na jednej nodze, którą zakończono okrągłą podstawą. Blat stolika o średnicy 600mm i wysokości 780mm | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.16_Pokój kierownika |  |  |
|  | Stanowisko mebli biurowych– 1 kpl. 1x biurko w kształcie litery „L” z płyty meblowej, z blatem o grubości 30 mm. Przednia łączyna biurka wsunięta w głąb biurka o 200mm. Szerokość blatu dłuższego boku: 600mm. Szerokość blatu krótszego boku: 700mm. Wymiary (szer.gł.wys.): 2400x1750x780mm Stanowisko wyposażone w: 1x szafka podblatowa jednokomorowa jednodrzwiowa, drzwi pełne. Szafka o szerokości 450mm 1x kontener jezdny 3 szufladowy zamykany zamkiem centralnym (równe wysokości szuflad). Wymiary (szer.gł.wys.): 450x500x650mm 1x półka pod klawiaturę 2x szafka wisząca dwudrzwiowa częściowo otwarta na dokumentację medyczną w formacie A4. Szafka zamykana na klucz. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x320x720mm (+/-30mm) 1x szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa na dokumentację. Drzwi pełne zamykane na klucz. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x320x720mm (+/-30mm) 1x komoda jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 2 półki przestawna o wymiarach (szer.gł.wys.): 700x300x1000mm (Blat laminowany o gr. 36mm) 1x szafa kryjąca umywalkę. Szafa jednokomorowa jednodrzwiowa, drzwi pełne. Plecy szafy częściowo wycięte tak, aby można było swobodnie korzystać z umywalki. 1 półka na górze szafy. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x600x2100mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw szaf z nadstawkami – 1 kpl. 2x szafa dwukomorowa częściowo otwarta. Dół szafy zamykany dwudrzwiowo, drzwi pełne. Część otwarta wyposażona w min. 2 półki przestawne. Część zamknięta wyposażona w min. 1 półkę przestawną. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x600x2000mm (+/-50mm) 1x szafa ubraniowa, jednokomorowa dwudrzwiowa. Szafa wyposażona w wieszak na ubrania typu puzon oraz półkę nad wieszakiem. Wymiary (szer.gł.wys.): 680x600x2000mm (+/-50mm) 2x nadstawka na szafę, jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne. Nadstawka wyposażona w min. 1 przestawną półkę. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x600x600mm (+/-50mm) 1x nadstawka na szafę ubraniową, jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne. Nadstawka wyposażona w min. 1 przestawną półkę. Wymiary (szer.gł.wys.): 680x600x600mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Stolik – 1 szt. Stolik z blatem z płyty meblowej o grubości 36mm. Podstawa czteronożna. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x500x650-700mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.17_Sekretariat |  |  |
|  | Zestaw mebli biurowych– 1 kpl. 1x biurko w kształcie litery „L” z płyty meblowej, z blatem o grubości 30 mm. Przednia łączyna biurka wsunięta w głąb biurka o min. 150mm. Szerokość blatu dłuższego boku: 450mm. Szerokość blatu krótszego boku: 800mm. Wymiary (szer.gł.wys.): 2000x1450x780mm Stanowisko wyposażone w: 1x szafka podblatowa jednokomorowa jednodrzwiowa, drzwi pełne. Szafka o szerokości 450mm 1x kontener jezdny 3 (równe wysokości szuflad). Wymiary (szer.gł.wys.): 450x400x650mm 1x półka pod klawiaturę 2x szafka wisząca dwudrzwiowa częściowo otwarta na dokumentację medyczną w formacie A4. Szafka zamykana na klucz. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x320x720mm (+/-30mm) | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw szaf– 1 kpl. 2x szafa dwukomorowa częściowo otwarta. Dół szafy zamykany dwudrzwiowo, drzwi pełne. Część otwarta wyposażona w min. 2 półki przestawne. Część zamknięta wyposażona w min. 1 półkę przestawną. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x450x2100mm (+/-50mm) 2x szafa jednokomorowa dwudrzwiowa. Drzwi pełne. Szafa wyposażona w min. 4 półki przestawne. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x450x2100mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.18_Ergospirometr |  |  |
|  | Zestaw mebli – 1 klp. Zabudowa meblowa składająca się z: 1x szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka. wymiary (szer.gł.wys.): 1000x300x720mm 1x szafka podblatowa umywalkowa jednokomorowa jednodrzwiowa wymiary (szer.gł.wys.): 600x600x870mm 1x szafka podblatowa jednokomorowa jednodrzwiowa, wyposażona w min. 1 półkę przestawną. Szafka dostosowana do wnęki pomieszczenia. wymiary (szer.gł.wys.): 750x600x870mm (+/-50mm) Blat laminowany o dł. ok. 1350mm Zlew i bateria po stronie wykonawcy. 1x szafka podblatowa jednokomorowa jednodrzwiowa, drzwi pełne zamykane na klucz. Szafka wyposażona w min. 1 półkę przestawną. wymiary (szer.gł.wys.): 600x600x870mm 2x szafka podblatowa 4 szufladowa (2 szuflady górne na głębokość ok. 150mm każda, 2 szuflady dolne o równych wysokościach) . Szuflady zamykane na klucz. wymiary (szer.gł.wys.): 600x600x870mm Blat laminowany o dł. ok. 1800mm 1x szafa podzielona na sekcję górną i dolną. Sekcja górna to przestrzeń zamknięta jednymi drzwiami pełnymi, wyposażona w 1 półkę przestawną. Wysokość sekcji górnej 800mm. Sekcja dolna składająca się z 5 szuflad o następujących wysokościach: 2 górne szuflady o wys. 250mm (front) 3 dolne szuflady o wys. ok. 300 mm (front) Wysokość sekcji dolnej 1200mm. wymiary szafy (szer.gł.wys.): 600x450x2000mm | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.20_USG/ECHO |  |  |
|  | Zestaw mebli niemedycznych – 1 kpl. 2x Stanowisko biurowe z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm. Wymiary biurka (szer.gł.wys.): 1200x600x780mm Stanowisko wyposażone w: 1x kontener jezdny 3 szufladowy (2 górne szuflady równa głębokość, 3 szuflada najgłębsza) o wymiarach 440x500x650mm (+/-30mm). Szuflady zamykane na klucz 1x półka na klawiaturę 1x szafka pod drukarkę jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne. Szafka wyposażona w min. 1 półkę przestawną. Blat nad szafką o grubości 36 mm w kolorze biurka. Wymiary z blatem (szer.gł.wys.): 600x600x780mm 1x szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne zamykane na klucz. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x600x2100mm (+/-50mm) 1x szafka podblatowa zlewozmywakowa jednokomorowa jednodrzwiowa wymiary (szer.gł.wys.): 550x600x870mm 1x szafka podblatowa jednokomorowa jednodrzwiowa, wyposażona w jedną półkę przestawną wymiary (szer.gł.wys.): 350x600x870mm Blat laminowany o dł. ok. 900mm Zlew i bateria po stronie wykonawcy. | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.21_Pokój łóżkowy |  |  |
|  | Szafa odzież pacjenta – 1 szt. 1x szafa jednokomorowa dwudrzwiowa. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x400x2100mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.23_Pokój łóżkowy |  |  |
|  | Szafa odzież pacjenta – 1 szt. 1x szafa jednokomorowa dwudrzwiowa. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki z możliwością całkowitego wyjęcia półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x500x2100mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.25_Pokój łóżkowy |  |  |
|  | Szafa odzież pacjenta – 1 szt. 1x szafa jednokomorowa dwudrzwiowa. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki z możliwością całkowitego wyjęcia półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x400x2100mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.27_Pokój łóżkowy |  |  |
|  | Szafa odzież pacjenta – 1 szt. 1x szafa jednokomorowa dwudrzwiowa. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki z możliwością całkowitego wyjęcia półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x500x2100mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.29_Gabinet pielęgniarki oddziałowej |  |  |
|  | Stanowisko biurowe – 1 kpl. 1x biurko w kształcie litery „L” z płyty meblowej, z blatem o grubości min. 30 mm. Przednia łączyna biurka wsunięta w głąb biurka o min. 150mm. Biurko dostosowane do wnęki. Szerokość blatu dłuższego boku: 600mm. Szerokość blatu krótszego boku: ok. 650mm. Wymiary (szer.gł.wys.): ok. 2050x1650x780mm (+/-50mm) Stanowisko wyposażone w: 1x kontener jezdny 3 szufladowy zamykany zamkiem centralnym (równe wysokości szuflad). Wymiary (szer.gł.wys.): 450x500x650mm 1x półka pod klawiaturę 2x szafka wisząca otwarta. Wymiary (szer.gł.wys.): 1100x300x380mm (+/-30mm) | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw mebli biurowych – 1 kpl. 1x szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne zamykane na klucz. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x500x2100mm (+/-50mm) 2x szafa dwukomorowa częściowo otwarta. Dół szafy zamykany jednodrzwiowo, drzwi pełne zamykane na klucz. Część otwarta wyposażona w min. 2 półki przestawne. Część zamknięta wyposażona w min. 1 półkę przestawną. Wymiary (szer.gł.wys.): 600x500x2100mm (+/-50mm) 1x komoda jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne zamykane na klucz. Komoda wyposażona w min. 2 półki przestawna o wymiarach (szer.gł.wys.): 700x500x1100mm (Blat laminowany o gr. 36mm) | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw szaf z nadstawkami – 1 klp. 1x szafa ubraniowa, jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne zamykane na klucz. Szafa częściowo podzielona w pionie na dwie strefy – czystą i brudną. Szafa wyposażona w dwa wieszaki na ubrania typu puzon oraz półkę nad wieszakami i podziałką pionową. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x600x2100mm 1x szafa jednokomorowa jednodrzwiowa, drzwi pełne zamykane na klucz. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 400x600x2100mm (+/-50mm) 1x nadstawka na szafę, jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne. Nadstawka wyposażona w min. 1 przestawną półkę. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x600x600mm (+/-50mm) 1x nadstawka na szafę, jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne. Nadstawka wyposażona w min. 1 przestawną półkę. Wymiary (szer.gł.wys.): 400x600x600mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.30_Gabinet lekarski nocny |  |  |
|  | Zestaw stanowisk biurowych – 1 kpl. 3x Biurko z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm Wymiary biurka (szer.gł.wys.): 1400x700x780mm Biurko wyposażone w: 1x kontener jezdny 3 szufladowy (równe wysokości szuflad) o wymiarach 450x500x650mm (+/-30mm) 1x półka pod klawiaturę 1x szafka wisząca zamykana żaluzją pionową (z góry na dół) zamykaną na klucz. Szafka na dokumentację medyczną w formacie A3. Szafka o wymiarach: 700x490x800mm (+/-30mm) 1x szafka wisząca otwarta o wymiarach (szer.gł.wys.): 700x490x400mm (+/-30mm) | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw mebli biurowych – 1 kpl. 1x szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne zamykane na klucz. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 1000x500x2100mm (+/-50mm) 1x komoda jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne zamykane na klucz. Komoda wyposażona w min. 2 półki przestawne o wymiarach (szer.gł.wys.): 800x500x900mm (Blat laminowany o gr. 36mm) 1x regał otwarty na książki, wyposażony w 5 półek przestawnych. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x300x2100mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.31c_Poczekalnia |  |  |
|  | Zestaw regałów – 1 kpl. 1x szafa jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne. Szafa wyposażone w 5 przestawnych półek. Wymiary (szer.gł.wys.): 400x400x2100mm (+/-50mm) 1x regał otwarty na ulotki, wyposażony w min. 6 półek przestawnych. Wymiary (szer.gł.wys.): 1000x400x2100mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Stolik – 1 szt. Stolik z blatem z płyty meblowej o grubości 36mm. Podstawa czteronożna. Wymiary (szer.gł.wys.): 1000x600x650mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.32_Pokój socjalny |  |  |
|  | Zabudowa meblowa socjalna – 1 kpl. 2x szafka wisząca jednokomorowa jednodrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka. wymiary (szer.gł.wys.): 600x300x720mm 1x szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka. wymiary (szer.gł.wys.): 900x300x720mm 1x szafka podblatowa dwudrzwiowa, wyposażona w jedną półkę przestawną. Drzwi pełne zamykane na klucz. wymiary (szer.gł.wys.): 900x600x870mm 1x szafka podblatowa jednokomorowa jednodrzwiowa, wyposażona w jedną półkę przestawną wymiary (szer.gł.wys.): 600x600x870mm 1x szafka podblatowa z 4 szufladami (równe wysokości szuflad). Szuflady zamykane zamkiem centralnym. wymiary (szer.gł.wys.): 600x600x870mm Blat laminowany dł. ok. 2100mm | TAK, opisać |  |
|  | Stolik – 1 szt. Stolik z blatem z płyty meblowej o grubości 36mm. Podstawa czteronożna. Wymiary (szer.gł.wys.): 900x500x650mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.42_Pokój łóżkowy |  |  |
|  | Zestaw szaf – 1 kpl. 1x szafa ubraniowa jednokomorowa dwudrzwiowa. Szafa wyposażona w wieszak na ubrania typu puzon oraz półkę nad wieszakiem i drugą na dole szafy. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x450x2100mm (+/-20mm) 1x szafa jednokomorowa jednodrzwiowa. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki z możliwością całkowitego wyjęcia półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 500x450x 2100mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.46_Pokój łóżkowy |  |  |
|  | Zestaw szaf – 1 kpl. 1x szafa ubraniowa jednokomorowa dwudrzwiowa. Szafa wyposażona w wieszak na ubrania typu puzon oraz półkę nad wieszakiem i drugą na dole szafy. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x450x2100mm (+/-20mm) 1x szafa jednokomorowa jednodrzwiowa. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki z możliwością całkowitego wyjęcia półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 500x450x 2100mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.48_Gabinet lekarski |  |  |
|  | Zestaw stanowisk biurowych – 1 kpl. 4x Biurko z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm Wymiary biurka (szer.gł.wys.): 1300x600x780mm Biurko wyposażone w: 1x kontener jezdny 3 szufladowy (równe wysokości szuflad). Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Wymiary 450x500x650mm (+/-30mm) 1x półka pod klawiaturę 1x szafka wisząca zamykana żaluzją pionową (z góry na dół) zamykaną na klucz. Szafka na dokumentację medyczną w formacie A3. Szafka o wymiarach: 700x490x800mm (+/-30mm) 1x szafka wisząca otwarta o wymiarach (szer.gł.wys.): 600x490x400mm (+/-30mm) | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw szaf – 1 kpl. 1x szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 1000x500x2100mm (+/-50mm) 1x szafa ubraniowa dwukomorowa dwudrzwiowa. Komory o różnych szerokościach. Szafa wyposażona w wieszak na ubrania typu puzon i półkę nad wieszakiem oraz mniejszą część wyposażoną w min. 5 przestawnych półek Wymiary (szer.gł.wys.): 1000x500x2100mm (+/-20mm) 1x szafa jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne. Szafa wyposażone w min. 5 przestawnych półek. Wymiary (szer.gł.wys.): 600x500x2100mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.49_Gabinet lekarski |  |  |
|  | Zestaw stanowisk biurowych – 1 kpl. 1x Biurko z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm Wymiary biurka (szer.gł.wys.): 1400x700x780mm Biurko wyposażone w: 1x kontener jezdny 3 szufladowy (równe wysokości szuflad). Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Wymiary 450x500x650mm (+/-30mm) 1x szafka wisząca zamykana żaluzją pionową (z góry na dół) zamykaną na klucz. Szafka na dokumentację medyczną w formacie A3. Szafka o wymiarach: 700x490x800mm (+/-30mm) 1x szafka wisząca otwarta o wymiarach (szer.gł.wys.): 700x490x400mm (+/-30mm) 1x Biurko z płyty meblowej, z blatem o grubości 36 mm Wymiary biurka (szer.gł.wys.): 1200x600x780mm Biurko wyposażone w: 1x kontener jezdny 3 szufladowy (równe wysokości szuflad). Szuflady zamykane zamkiem centralnym. Wymiary 450x500x650mm (+/-30mm) 1x szafka wisząca zamykana żaluzją pionową (z góry na dół) zamykaną na klucz. Szafka na dokumentację medyczną w formacie A3. Szafka o wymiarach: 700x490x800mm (+/-30mm) 1x szafka wisząca otwarta o wymiarach (szer.gł.wys.): 500x490x400mm (+/-30mm) 1x szafka podblatowa dwudrzwiowa, wyposażona w jedną półkę przestawną. Drzwi pełne zamykane na klucz. Blat o grubości 36 mm. Wymiary (szer.gł.wys.): 900x600x870mm (+/-30mm) 1x szafa jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne. Szafa wyposażone w min. 4 przestawne półki. Wymiary (szer.gł.wys.): 1000x600x2100mm (+/-50mm) 2x szafa dwukomorowa częściowo otwarta. Dół szafy zamykany dwudrzwiowo, drzwi pełne. Część otwarta wyposażona w min. 2 półki przestawne. Część zamknięta wyposażona w min. 1 półkę przestawną. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x600x2100mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.51_Zastępca kierownika |  |  |
|  | Stanowisko biurowe – 1kpl. 1x biurko w kształcie litery „L” z płyty meblowej, z blatem o grubości min. 30 mm. Szerokość blatu dłuższego boku: 600mm (+/-50mm) Szerokość blatu krótszego boku: 600mm (+/-50mm) Wymiary (szer.gł.wys.): 2200x1350x780mm Stanowisko wyposażone w: 1x kontener jezdny 3 szufladowy zamykany zamkiem centralnym (równe wysokości szuflad). Wymiary (szer.gł.wys.): 450x500x650mm 1x półka pod klawiaturę 1x szafka podblatowa jednokomorowa dwudrzwiowa o szerokości 600mm 1x blenda przyścienna wyrównana z blatem biurka o wymiarach (szer.gł.wys.): 200x600x780mm (+/- 50mm) 2x szafka wisząca dwudrzwiowa częściowo otwarta na dokumentację medyczną w formacie A4. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x320x720mm (+/-50mm) 1x szafka wisząca jednokomorowa jednodrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka. wymiary (szer.gł.wys.): 400x300x720mm 1x komoda jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, wyposażona w min. 2 półki przestawna o wymiarach (szer.gł.wys.): 1000x400x1100mm (Blat laminowany o gr. 36mm) | TAK, opisać |  |
|  | Zestaw mebli socjalnych – 1kpl. 1x szafka wisząca jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, 2x przestawna półka. wymiary (szer.gł.wys.): 1000x300x720mm (+/-20mm) 1x szafka podblatowa zlewozmywakowa dwudrzwiowa. Drzwi pełne. wymiary (szer.gł.wys.): 1000x600x870mm Blat laminowany dł. ok. 1000mm Zlew i bateria po stronie wykonawcy. 1x szafa ubraniowa, jednokomorowa dwudrzwiowa. Szafa wyposażona w wieszak na ubrania typu puzon oraz półkę nad wieszakiem. Wymiary (szer.gł.wys.): 700x500x2100mm (+/-20mm) 1x szafa dwukomorowa częściowo otwarta. Dół szafy zamykany dwudrzwiowo, drzwi pełne. Część otwarta wyposażona w min. 2 półki przestawne. Część zamknięta wyposażona w min. 1 półkę przestawną. Wymiary (szer.gł.wys.): 800x600x2100mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 03.52_Sala odpraw/seminaryjna |  |  |
|  | Zestaw stołów konferencyjnych – 1kpl. Min. 5 stołów modułowych z blatem o grubości 36mm. Stoły na stelażach metalowych. Stoły o wymiarach (szer.gł.wys.): 1400x800x780 (+/-50mm) | TAK, opisać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, meble są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.