załącznik nr 7

do postępowania nr 29/PA/2023

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI

BRANŻA  SANITARNA

- obejmujących świadczenie usług konserwacyjnych (bieżąca konserwacja, naprawy , drobne remonty)

(realizacja konserwacji  w godzinach  6:00-18:00)

1. Zakres czynności realizowanych przez wykonawcę w ramach usług bieżącej konserwacji branży sanitarnej (instalacje i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne, gazowe) – obejmuje w szczególności:

1) instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe

- zlokalizowanie miejsca wycieku

- odłączenie i demontaż uszkodzonych przewodów

- odcięcie zasilania,

- zamknięcie, zakorkowanie + usunięcie przecieku

- zabezpieczenie studzienek, włazów,

- przepchanie poziomów i pionów kanalizacyjnych

- odcięcie gazu (instalacja lub urządzenia w częściach wspólnych)

- uzupełnienie uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację i urządzenia sanitarne,

- uzupełnienie miejscowe uszkodzonej izolacji rurociągów

- okresowe sprawdzanie prawidłowości wskazań urządzeń pomiarowych,

- kontrola pod kątem niebilansującej się wody,

- czyszczenie instalacji po awariach sieci wodnej, uszczelnianie cieknących złącz rur kanalizacyjnych, usuwanie innych przecieków z instalacji kanalizacyjnej,

- okresowe czyszczenie podejść odpływowych, syfonów, spustów ściekowych, studzienek kanalizacyjnych, rur spustowych i osadników deszczowych,

- bieżąca regulacja urządzeń gazowych i ich czyszczenie w pomieszczeniach ogólnodostępnych,

- malowanie powłoki rur gazowych w przepisowych kolorach oraz zabezpieczenie instalacji w

- miejscach kolizyjnych z instalacją wod-kan i c.o.,

- odłączanie/podłączanie urządzeń gazowych od/do instalacji w przypadku konieczności wymiany jej elementów,

- demontaż i montaż elementów instalacji (odwadniacze, wywiewki gazowe)

- wymiana zużytej armatury lub jej elementów,

- wymiana uszczelnień na złączach lub kształtek wodociągowych nawierzchniowych,

- wymiana skorodowanych lub pękniętych złączek,

- wymiana skorodowanych odcinków rur,

- wymiana uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację i urządzenia sanitarne,

- ocieplenie rur wodociągowych,

- montaż odpowietrzników na instalacji cyrkulacji c.w.u.,

- odpowietrzanie instalacji cyrkulacji c.w.u.,

- przepchanie pionów kanalizacyjnych i poziomów przykanalika,

- wymiana odcinków rur kanalizacyjnych i instalacji deszczowej,

- wymiana uszkodzonych fragmentów instalacji,

- wyłączanie  dopływu gazu do lokalu w przypadku  stwierdzenia  zagrożenia  wybuchem

- realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z przeglądu rocznego lub pięcioletniego

- sprawdzenie  i ustalenie  przyczyny powstającego  zapachu gazu zgłoszonego  do ROM-u  przez lokatorów,

- wykonanie badania szczelności instalacji gazowej w lokalu i sporządzenie protokołu z tego badania,

- plombowanie wodomierzy lokalowych, awaryjna wymiana wodomierzy.

2) instalacje i urządzenia centralnego ogrzewania  (cieplne)

- odcięcie dopływu energii cieplnej i zabezpieczenie wycieku lub zamrożenie,

- zlokalizowanie miejsca przecieku,

- uzupełnienie miejscowe uszkodzonej izolacji termicznej,

- okresowe sprawdzanie prawidłowości wskazań urządzeń pomiarowych,

- uruchamianie nie grzejących grzejników wraz z ich płukaniem,

- sprawdzenie i regulacja nastaw zaworów termostatycznych,

- wymiana odcinków rur instalacji c.o.,

- udrażnianie gałązek do grzejników,

- odpowietrzanie grzejników i instalacji,

- usuwanie przecieków na wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami,

- usunięcie zanieczyszczeń na kryzach przy grzejnikach,

- wymiana zaworów na instalacji wewnętrznej,

- wymiana głowic termostatycznych,

- wymiana cieknących grzejników,

- uszczelnianie  lub wymiana  cieknącej armatury / zawory, odpowietrzniki, śrubunki, inne kształtki /

- wymiana skorodowanych  odcinków  rur  na instalacji c.o.

- uzupełnianie  brakującej izolacji,

- uzupełnianie  izolacji na rurociągach,

- wymiana pękniętych grzejników,

- bieżące  sprawdzanie  pracy kotłów, pomp, AKP i innych urządzeń w węzłach i kotłowniach obsługiwanych  przez pracowników ,,ADM’’ a nie zleconych specjalistycznym firmom,

- zabezpieczanie cieknących  odpowietrzników,

- dopuszczanie  wody do  zładu w węzłach i kotłowniach obsługiwanych przez pracowników ,,ADM’’,

3) instalacje i urządzenia wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji

- bieżące sprawdzanie czy jest właściwe  ciśnienie - ,, poduszka  powietrzna’’ w hydroforni, jeżeli obsługa  jej nie została zlecona innej fachowej firmie

- bieżące  sprawdzanie  pracy pomp  , AKP w  hydroforniach  i ustalanie  czy nie ma  przecieków / dot. hydroforni pod opieką ,,ADM’’

- odcinanie  dopływu  wody w przypadku  zagrożenia  zalaniem  budynku,

- zakładanie  opasek  na widocznych  nieszczelnościach  zabezpieczając chwilowo  obiekt  przed zalaniem,

- zabezpieczanie  wszelkiego  rodzaju  zapadnięć gruntu  w obrysie  obiektu , a sugerującego ,że  powodem jest pęknięcie  rury,

- w razie pożaru lub katastrofy  budowlanej  odcinanie  dopływu wody,

- uszczelnianie  cieknącej  armatury  z wymiana uszczelek,

- wymiana zużytej armatury, zaworów, głowic itp. - jeżeli uszczelnienie  nie  da  pożądanego rezultatu

- wymiana pękniętych  odcinków  rur lub złączek na rurociągu,

- uzupełniane brakującej izolacji lub wymiana  uszkodzonej izolacji na rurociągu

- rozmrażanie  instalacji w okresie zimowym,

- szukanie  i lokalizacja  wycieków na instalacji jeżeli są  rażąco wysokie  wskazania wodomierzy,

4) instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- przepchanie kanalizacji spiralą

- zabezpieczenie  wszelkiego  rodzaju zapadnięć  gruntu w obrysie  obiektu  a sugerujące ,że  powodem  jest nieszczelna kanalizacja,

- sprawdzenie pracy pomp  do brudnej wody zamontowanych  przez ,, ADM’’ w  węzłach , kotłowniach c.o.  lub innych pomieszczeniach

- uszczelnianie cieknących złączy na kanalizacji deszczowej szczególnie połączenia rur spustowych z rurami kanalizacyjnymi,

- bieżące czyszczenie  rewizji deszczowych,

- udrażnianie spiralą poziomów , pionów i podejść w przypadku zapchań

- czyszczenie ciśnieniowe rur kanalizacyjnych (WUKO)

- czyszczenie  gulików podwórzowych  z naniesionego piasku,

- wymiana uszkodzonych  odcinków kanalizacji,