Załącznik nr 3 do SWZ  (DZP - 28/2021)

Wykaz wymaganych parametrów / cech techniczno-użytkowych

Aparatura endoskopowa

|  | Typ: ………………………………………………………………………………………………………………. Model: …………………………………………………………………………………………………………… Producent (nazwa, siedziba): ……………………………………………………….……………………….… |
| --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Punktacja | Wartość oferowana |
| INFORMACJA OGÓLNA |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |  |
| 2. | Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania. | TAK |  |  |
| TOR WIZYJNY – urządzenia peryferyjne |
| PROCESOR – 2 szt |
| 3. | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne. | TAK |  |  |
| 4. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych. | TAK |  |  |
| 5. | Pomocnicze wejścia wideo: HD-SDI. | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 6. | Dotykowy panel sterujący. | TAK |  |  |
| 7. | Pamięć obrazów: wewnętrzna do przechowywania obrazów, Gniazdo USB - możliwość zapisywania obrazów na pamięć zewnętrzną. | TAK |  |  |
| 8. | Menu ustawień: w języku polskim. | TAK |  |  |
| 9. | Obrazowanie auto-fluorescencyjne. | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 10. | Oświetlenie umożliwiające pracę w trybie wąskiego pasma światła. | TAK |  |  |
| 11. | Zdalne sterowanie pompą wodną. | TAK |  |  |
| 12. | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i miejsc krwawienia. | TAK | . |  |
| 13. | Główne wyjście wideo 4K: 12G-SDI. | TAK |  |  |
| 14. | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI. | TAK |  |  |
| 15. | Możliwość zapisu ustawień dla min. 10 użytkowników. | TAK |  |  |
| 16. | Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy. | TAK |  |  |
| 17. | Współpraca z wideoendoskopamii typu: wideokolonoskop (CF-Q165L), wideogastroskopem (GIF-Q165). | TAK |  |  |
| 18. | Zintegrowane, min. 5 ledowe źródło światła. | TAK |  |  |
| 19. | Wbudowana pompa insuflacyjna. | TAK |  |  |
| 20. | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza. | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 21. | Insuflacja powietrzem: min. 3-stopniowa. | TAK |  |  |
| 22. | Pakiet serwisowy dla posiadanego przez pracownię oprogramowania EndoAlpha Documentation ¦ ENDOBASE, obejmujący: pomoc telefoniczną, usługę instalacyjną z wymianą stacji roboczej w wersji zapisu w standardzie HDTV na nową wraz z aktualizacją oprogramowania do najnowszej wersji z niezbędnymi licencjami, backup bazy danych, pełną konfigurację oraz szkolenie użytkowników. | TAK |  |  |
| MONITOR MEDYCZNY – 2 szt. |
| 23. | Przekątna ekranu: min. 31". | TAK |  |  |
| 24. | Rozdzielczość min.: 3840 × 2160. | TAK |  |  |
| 25. | Technologia panelu min.: LCD TFT z aktywną matrycą. | TAK |  |  |
| 26. | Format obrazu min: 16:9. | TAK |  |  |
| 27. | Wejścia sygnału min.: 12G-SDI ×1. | TAK |  |  |
| 28. | Wyjścia sygnału min.: 3G-SDI ×1. | TAK |  |  |
| 29. | Standard uchwytu VESA: min. 100 x 100 mm. | TAK |  |  |
| 30. | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP), klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| POMPA PŁUCZĄCA – 2 szt. |
| 31. | Pompa z funkcją płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał płukania endoskopu (irygacyjny). | TAK |  |  |
| 32. | Przepływ: min. 700 ml/min. | TAK |  |  |
| 33. | Sterowanie mikroprocesorowe. | TAK |  |  |
| 34. | Regulacja przepływu min. 6-stopniowa. | TAK, podać | = 6 – 0 pkt > 6 – 5 pkt |  |
| 35. | Podłączenie do sterowania elektronicznego z głowicy endoskopu. | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 36. | Na wyposażeniu: Pojemnik na wodę 1 kpl. = 3 szt. Dren do pomy – 1 kpl. = 10 szt. | TAK/NIE | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| POMPA INSUFLACYJNA CO2 – 2 szt. |
| 37. | Możliwość ustawienia czasu podawania gazu min. 3-stopniowe. | TAK |  |  |
| 38. | Przełącznik wyboru źródła zasilania gazu butla / centralna instalacja gazowa. | TAK |  |  |
| 39. | Diodowy wskaźnik słupkowy ciśnienia podawanego gazu CO2. | TAK |  |  |
| 40. | Przycisk na panelu uruchamiający/zatrzymujący podawanie gazu CO2. | TAK |  |  |
| 41. | Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym i wizualnym przekroczenia wartości minimalnej ciśnienia podawanego gazu CO2. | TAK |  |  |
| 42. | Na wyposażeniu: półka do oferowanego w zestawie wózka, zawór CO2 gaz/woda - 3 szt., przewód wysokociśnieniowy DIN, Rurka do niskiej prędkości przepływu CO2, kabel sterowania. | TAK |  |  |
| SSAK ENDOSKOPOWY – ZESTAW - 2 szt. |
| 43. | Wytwarzana próżnia nominalna: min. 95 kpa. | TAK |  |  |
| 44. | Wskaźnik próżni. | TAK |  |  |
| 45. | Regulowana siła ssania manualna: pokrętło. | TAK |  |  |
| 46. | System pływakowy antyprzepełnieniowy | TAK |  |  |
| 47. | Regulacja siły ssania zaprogramowana w trzech poziomach: (40 l/min, 50 l/min oraz 60 l/min). | TAK |  |  |
| 48. | Wielorazowa butla autoklawowalna o pojemności: min. 2 litry. | TAK |  |  |
| 49. | Filtr mikrobiologiczny. | TAK |  |  |
| 50. | Waga: max. 10 kg. | TAK |  |  |
| 51. | Możliwość współpracy z pojemnikami jednorazowymi. | TAK |  |  |
| 52. | Wymiary: Wysokość: 210 mm (± 10mm), Szerokość: 305 mm (± 10mm), Głębokość: 375 mm (± 10mm). | TAK |  |  |
| 53. | Na wyposażeniu: Filtr antybakteryjny 10 szt, dreny, jednorazowe pakowane po 50 sztuk, 2m, 1 opakowanie, pojemnik do wkładów jednorazowych do ssaka KV-5, KV-6, pojemność 2,5L, wkład jednorazowy do pojemnika ssaka KV-5, KV-6, pojemność 2,5L, op. 30 szt., Słój do ssaka KV, 2L, uchwyt na dwa pojemniki ssaka, uchwyt bo butli ssaka (mocowanie do bocznej szyny wózka lub kolumny), pokrywa na słoik do wielorazowego użytku. | TAK |  |  |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY - ZESTAW – 2 szt. |
| 54. | Podstawa jezdna z blokadą kół. | TAK |  |  |
| 55. | Wieszak na dwa endoskopy. | TAK |  |  |
| 56. | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka. | TAK |  |  |
| 57. | Mocowanie obrotowe monitora z możliwością ruchu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej na wysięgniku umożliwiającym usytuowanie monitora ponad górną półką wózka. | TAK |  |  |
| 58. | Uchwyt na butlę CO2. | TAK |  |  |
| WIDEOGASTROSKOP HDTV – 2 szt. |
| 59. | Obrazowanie HDTV. | TAK |  |  |
| 60. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych. | TAK |  |  |
| 61. | Kanał irygacyjny Water Jet. | TAK |  |  |
| 62. | Kanał roboczy min. 2,8 mm. | TAK |  |  |
| 63. | Średnica końcówki max. 9,0 mm. | TAK |  |  |
| 64. | Średnica sondy max. 9,0 mm. | TAK |  |  |
| 65. | Zgięcia: góra/dół min. 210°/90°; lewo/prawo min. 100°/100°. | TAK |  |  |
| 66. | Głębia ostrości optycznej min. 2-100 mm. | TAK |  |  |
| 67. | Pole obserwacji min. 140°. | TAK |  |  |
| 68. | Długość robocza 1030 mm +/- 10%. | TAK |  |  |
| 69. | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi. | TAK |  |  |
| WIDEODUODENOSKOP – 1 szt. |
| 70. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych. | TAK |  |  |
| 71. | Kanał roboczy min. 4,2 mm. | TAK |  |  |
| 72. | Średnica końcówki max. 13,5 mm. | TAK |  |  |
| 73. | Średnica sondy max. 12,00 mm. | TAK |  |  |
| 74. | Zgięcia: góra/dół min. 120°/90°; lewo/prawo min. 90°/110°. | TAK |  |  |
| 75. | Głębia ostrości optycznej w zakresie min. 5-60 mm. | TAK |  |  |
| 76. | Długość robocza 1240 mm +/- 10%. | TAK |  |  |
| 77. | Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi. | TAK |  |  |
| 78. | Na wyposażeniu: jednorazowa osłona dystalna 3 kpl. - 20szt., Szczoteczka jednorazowa do czyszczenia końcówki videoduodenoskopu 2 kpl. - 50 szt. | TAK |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA (WARUNKI GWARANCJI) |
| 79. | Gwarancja producenta przez okres: min. 36 miesięcy. | TAK, podać | 36 mies. – 0 pkt, >36 mies. – 48 mies. - 5 pkt. |  |
| 80. | Bezpłatny serwis gwarancyjny dla wideoendoskopów przez okres min.: 36 miesięcy, obejmujący wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw w pełnym zakresie (np. przygryzienie końcówki sondy, zalanie endoskopu, wymianę chipu CCD, itp.) przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta aparatury | TAK, podać |  |  |
| 81. | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze. | TAK |  |  |
| 82. | Dostępność części zamiennych przez okres min. 8 lat od daty dostawy. | TAK |  |  |
| 83. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie użytkowania i eksploatacji aparatu w terminie ustalonym przez użytkownika. | TAK |  |  |
| 84. | Instrukcja obsługi w języku polskim ( dostawa z aparatami) – 2 szt. w wersji papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej | TAK |  |  |
| 85. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |  |
| 86. | Paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | TAK |  |  |
| 87. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | TAK, załączyć |  |  |

…………………………………………………………..

podpis Wykonawcy