WYMOGI  TECHNICZNE                     Załącznik Nr 5 do SWZ

Niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia 
i jest to warunek graniczny.

Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DLA GLUKOMETRU | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) określony przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku graniczego określonego przez Zamawiającego należy wpisać TAK lub NIE | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | Kalibrowanie do osocza krwi | TAK |  |  |
| 2 | Pobranie materiału na zasadzie zasysania kapilarnego | TAK |  |  |
| 3 | Umożliwienie pomiaru glukozy z próbki krwi włośniczkowej (kapilarnej), żylnej, tętniczej i noworodkowej | TAK |  |  |
| 4 | Oznaczenie glikemii przedstawionej liczbowo w zakresie minimum 10-600 mg/dl | TAK |  |  |
| 5 | Zakres hematokrytu w przedziale od minimum 10-70% bez fałszowania wyników | TAK |  |  |
| 6 | Objętość próbki krwi koniecznej do wykonania badania do 0,6 mikrolitra | TAK |  |  |
| 7 | Czas pomiaru do 5 sekund | TAK |  |  |
| 8 | Mierzenie glikemii bez konieczności kodowania | TAK |  |  |
| 9 | Posiadanie możliwości wykonania testu kontroli z wykorzystaniem płynu kontrolnego na 3 poziomach | TAK |  |  |
| 10 | Wymiana glukometru na nowy w przypadku awarii do 48 godzin od zgłoszenia | TAK |  |  |
| 11 | Możliwosć dopełnienia brakującej próbki krwi na pasek w czasie gwarantującym wykonanie poprawnego oznaczenia | TAK |  |  |
| 12 | Nanoszenie krwi na pasek testowy w glukometrze w sposób wykluczający narażenie osób na ryzyko zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi przenoszonymi drogą krwi (w części paska oddalonej od urządzenia pomiarowego) Pasek wystaje poza glukometr minimum 1 cm. Wyrzutnik automatyczny pasków. | TAK |  |  |

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)