Załącznik nr 1A do SWZ, nr sprawy WT.2370.6.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla samochodu lekkiego operacyjnego.

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wyposażenie | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, fabrycznie wykonany jako osobowy. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. | Należy podać producenta, typ i model samochodu. |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 198, poz. 1137, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do użytkowania pojazdu jako uprzywilejowanego. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |  |
|  | Nadwozie 5-miejscowe, 5-drzwiowe, typu hatchback lub liftback. |  |
|  | Kolor nadwozia czarny - metalizowany. |  |
|  | Silnik benzynowy, produkowany seryjnie bez przeróbek, spełniający normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu, moc silnika min. 200 kW. | Należy podać moc silnika. |
|  | Skrzynia biegów automatyczna. |  |
|  | Napęd na koła przednie z dołączanym automatycznie napędem tylnym (AWD). Zawieszenie adaptacyjne |  |
|  | Dodatkowa osłona zabezpieczająca silnik i skrzynię biegów. |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwpoślizgowy (ABS lub równoważny), system rozdziału siły hamowania (EBD lub równoważny) i system kontroli odstępu od auta poprzedzającego z funkcją awaryjnego hamowania. |  |
|  | System stabilizujący jazdę ESP lub równoważny. |  |
|  | Asystent pasa ruchu z funkcją monitorowania martwego pola |  |
|  | Elektromechaniczny hamulec postojowy. |  |
|  | System start/stop. |  |
|  | System wykrywający zmęczenie kierowcy |  |
|  | Przestrzeń bagażowa o pojemności nie mniej niż 600 dm3, wyposażona w dwa wieszaki i zestaw siatek w bagażniku. Bezdotykowe otwieranie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika |  |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera przednie i kurtyny boczne. |  |
|  | Boczne poduszki powietrzne w drugim rzędzie siedzeń. |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe bezwładnościowe oraz zagłówki przy wszystkich miejscach. |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane, sterowane elektrycznie z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego. Podłokietnik kierowcy. Skórzana tapicerka |  |
|  | Gniazdo 230V, 2 gniazda USB typu C w tylnej części podłokietnika, |  |
|  | Dzielone, składane oparcie kanapy tylnej wraz z podłokietnikiem. Podłokietnik umieszczony centralnie w oparciu tylnej kanapy wyposażony w uchwyt smartfona/tabletu. |  |
|  | Wieszak na ubrania-marynarkę, wraz z łucznikiem mocującym do zagłówka |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem. |  |
|  | Bezkluczykowy system obsługi samochodu. |  |
|  | Blokada układu zapłonowego (immobiliser). |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie i tylne. Szyby przednie boczne dźwiękochłonne. Szyba pokrywy bagażnika i tylne szyby boczne przyciemniane. Szyba przednia podgrzewana |  |
|  | Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka zewnętrze. Lusterko kierowcy automatycznie ściemniające się. |  |
|  | Niezależny system ogrzewania postojowego ze zdalnym sterowaniem |  |
|  | Klimatyzacja fabryczna automatyczna trójstrefowa |  |
|  | Tempomat adaptacyjny. |  |
| F | Fabryczny system nawigacji |  |
|  | Czujniki parkowania z tyłu i z przodu pojazdu. Kamera cofania |  |
|  | Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów. |  |
|  | Wycieraczki przedniej szyby. |  |
|  | Opony z obręczami ze stopów lekkich 18” - szt. 4 |  |
|  | System kontroli ciśnienia w oponach. |  |
|  | Zapasowe koło dojazdowe. |  |
|  | Wskaźnik temperatury zewnętrznej. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych. |  |
|  | Radioodtwarzacz wbudowany DAB+ z min 7” wyświetlaczem, wejście SD, USB, instalacja radiowa (min. 12 głośników, antena). Zestaw głośnomówiący – Bluetooth. Sterowanie systemem audio i zestawem głośnomówiącym w kole kierownicy. |  |
|  | Układ oświetlenia i nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego spełniający wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: lampa niebieska magnetyczna - LED zasilana z gniazda zapalniczki - certyfikat do 280 km/h, dodatkowe dwie lampy kierunkowe LED sygnalizacji alarmowej wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu, wzmacniacz o mocy min. 100 W, głośnik o mocy min. 100 W zamontowany na przednim zderzaku lub na atrapie chłodnicy, nie mniej niż 4 rodzaje modulacji dźwięku, zmiana modulacji włącznikiem podstawowego sygnału dźwiękowego oraz manipulatorem, umiejscowienie manipulatora sterownika sygnalizacji alarmowej zostanie uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. włączanie i sterowanie manipulatorem zintegrowanym z mikrofonem na elastycznym przewodzie, | Należy podać producenta i model systemu. |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Wymagania szczegółowe: Radiotelefon analogowo-cyfrowy w standardzie DMR, modulacje F3E, FXD, FXE, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów, obsługa wokodera dźwięku AMBE+2TM. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą IP54, normy MIL-STD-810 C/D/E/F. Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3. Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora (w przypadku akumulatorów 24V poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V). Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu – zastosować zestaw separacyjny do panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z dokumentacją przekazaną po podpisaniu umowy. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim: - instrukcja producenta zainstalowanej anteny - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny - instrukcja obsługi dla użytkownika radiotelefonu Wymagana ilość: 1 komplet. | Należy podać producenta i model radiotelefonu. |
|  | Wyposażenie podstawowe: - klucz do kół, - podnośnik, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - gaśnica proszkowa 1 kg. |  |
|  | Dokumentacja dostarczona wraz z pojazdem: - instrukcja obsługi w języku polskim dla samochodu i dla urządzeń stanowiących wyposażenie, - książka gwarancyjna na cały pojazd w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami umowy oraz karty gwarancyjne na urządzenia stanowiące wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem, |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. W oferowanym okresie gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe. Zaoferowanie wydłużonej gwarancji, premiowane dodatkowymi punktami. |  |