Zakres prac budowy światłowodu dla LPR

W ramach realizacji zadania „Uruchomienie łączy światłowodowych Sieci OST 112 dla LPR” w relacji:  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Pienista 71 - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łodzi , Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta, ul. Gen. Maczka 36c należy:

- ułożyć kabel światłowodowy jednomodowy Z-XXOKTtsdD 36j w istniejącej kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S A ok. 2178,00m, w kanalizacji teletechnicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ok. 130,00m, w kanalizacji teletechnicznej Portu Lotniczego w Łodzi ok.500,00m. ,  w relacji: pomieszczenie serwerowni w budynku Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łodzi ul. Gen. Maczka 36c – pomieszczenie serwerowni Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ul. Pienista 71(blok A), Szacunkowa długość ok. 2808m. Linia światłowodowa, w istniejącej kanalizacji teletechnicznej pierwotnej Orange Polska S A powinna być zaprojektowana zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Orange Polska S A. (w posiadaniu Zamawiającego)

- ułożyć kabel światłowodowy jednomodowy Z-XXOKTtsdD 48j w kanalizacji teletechnicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w relacji: pomieszczenie serwerowni Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ul. Pienista 71(blok A) – pomieszczenie serwerowni Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi ul. Pienista 71(blok C) ok. 340,00m.

- prace związane z ułożeniem kabla w kanalizacji teletechnicznej Wykonawca wykona pod nadzorem przedstawiciela Orange Polska S.A. właściciela  kanalizacji dzierżawionej przez Zamawiającego na podstawie osobnej umowy. Z powyższych czynności sporządzony zostanie protokół nadzoru według wzoru i zgodnie z umową na dzierżawę kanalizacji.

Koszty nadzoru przedstawiciela Orange Polska  S.A. pokrywa Wykonawca

-zapas kabla światłowodowego w ilości minimum 50m należy pozostawić dla każdego zakończenia linii optotelekomunikacyjnej w naściennych skrzynkach zapasu kablowego. Usytuowanie skrzynek zapasów należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji projektu wykonawczego

- kable światłowodowe zakończyć w pomieszczeniach serwerowni LPR oraz KWP przełącznicą światłowodową SC/APC 1U , należy oznaczyć we wszystkich studniach oraz budynkach opaskami informacyjnymi „Kabel światłowodowy KWP PKB/1/2019”. Na przełącznicach światłowodowych umieścić naklejkę informacyjną z numerem kabla oraz relacją

- wykonać przyłącze kablowe rurą RHPD 40mm od studni teletechnicznej do budynku Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na długości ok.30,00m.

- wykonać inwentaryzacje geodezyjne wykonanych dopływów

- wykonać Dokumentacje Powykonawcza

- po zakończeniu montażu kabla światłowodowego wykonać pomiary reflektometryczne włókien światłowodowych wykresy  parametrów tłumienności dołączyć do Dokumentacji Powykonawczej.

- wykona i dostarczy do akceptacji Zamawiającego w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy uzgodniony z Orange Polska S A. Projekt Techniczny na ułożenie planowanych relacji kabli światłowodowych, wykona pełną wymaganą obsługę techniczną i formalną, uzyska wszelkie prawem przewidziane uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody.

- Zamawiający dokona odbioru technicznego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac, najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia  zgłoszenia gotowości do odbioru. Odbiór techniczny będzie dokonany przez osoby wskazane przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności Dokumentację Powykonawczą. Dokumentacja Powykonawcza

w 3 egz. wersji  papierowej, i 3  egz. wersji elektronicznej  ma   zawierać:

- przedmiot opracowania,

- zakres opracowania,

- podstawa opracowania

- zakres rzeczowy

- opis techniczny: instalacja kabla światłowodowego,

- zestawienie kanalizacji technicznej Orange Polska  SA

- zestawienie długości kabli światłowodowych,

- schemat rozwinięty i blokowy przebiegu trasowego,

- odległości, oznaczenia i dokładna lokalizacja studni i otworów w studni.

- pomiary parametrów transmisyjnych wszystkich włókien,

- reflektometryczne wykresy tłumienności (pomiary należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami),

- inwentaryzacje geodezyjne wykonanych dopływów

Protokół odbioru końcowego sporządzony będzie w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których  3 (trzy) egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą zakończyć się w terminie realizacji umowy.

Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego końcowego protokołu odbioru końcowego  z wynikiem pozytywnym.

Załącznik nr 1 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO DO UMOWY …………../2019

dostawy i ułożenia kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej w celu podłączenia Lotniczego Pogotowia Ratunkwego do sieci OST112 na terenie województwa łódzkiego

Miejsce dokonania odbioru: …………………………………………………………………….

Data dokonania odbioru: ………………………………………………………………………..

Ze strony Wykonawcy:                                                                 Ze strony Zamawiającego:

1……………………..					         1. …………….………………

2. …………………….                                                         2……………………………...

3. ……………………..                                                        3. …………………………….

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi:

Tak *

Nie * - zastrzeżenia …………………………………………………………………………….

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy/ usługi z parametrami i funkcjonalnością opisaną w  Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Zgodne*

Niezgodne* - zastrzeżenia:

………………………………………………………………………………………………….

Odbiór dokumentacji powykonawczej potwierdzony przez Zamawiającego:

Pozytywny*

Negatywny* - zastrzeżenia:

…………………………………………………………………………………………………..

Końcowy wynik odbioru:

Pozytywny*

Negatywny* - zastrzeżenia:

…………………………………………………………………………………………………..

* niewłaściwe skreślić

WYKONAWCA:                                                                              ZAMAWIAJĄCY: