# KOSZTORYS OFERTOWY

# Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI 	:  Budowa ulicy Szkolnej w Borówcu, gm. Kórnik,

etap I – na odcinku od km 0+0,00 do km 0+678,00

ADRES INWESTYCJI	:  ulica Szkolna w Borówcu,

INWESTOR	:  Gmina Kórnik

ADRES INWESTORA	:  62-035 Kórnik, pl. Niepodległości 1

BRANŻA	:  drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ 	:

DATA OPRACOWANIA	:   .

Poziom cen	:

r-g	:

Kp	:

Z	:

Ogółem wartość kosztorysowa robót netto: ................................................................................

Słownie:

Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto: ............................................................................

Słownie:

# KARTA CHARAKTERYSTYKI I INFORMACJI O KOSZTORYSIE

# NAZWA OBIEKTU LUB ROBÓT I LOKALIZACJA

# Budowa ulicy Szkolnej w Borówcu, gm. Kórnik, etap I – na odcinku od km 0+0,00 do km 0+678,00.

# Roboty w zakresie budowy dróg.

# KRÓTKI OPIS PRZYJĘTEJ ORGANIZACJI ROBÓT

# Wg projektu:

# Budowa ulicy Szkolnej w Borówcu, gm. Kórnik, etap I – na odcinku od km 0+0,00 do km 0+678,00.

# Roboty w zakresie budowy dróg.

# PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU

# Projekt:

# Budowa ulicy Szkolnej w Borówcu, gm. Kórnik, etap I – na odcinku od km 0+0,00 do km 0+678,00.

# Roboty w zakresie budowy dróg.

# Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r.

(Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

# INSTRUKCJE I WYTYCZNE ZASTOSOWANE PRZY KOSZTORYSOWANIU

# Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r.

(Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

# INNE DANE PRZYJĘTE PRZY OPRACOWANIU KOSZTORYSU

- Kody CPV

# Dział – 45000000-7 Roboty budowlane

# Grupa – 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

# Klasa – 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów

budowlanych, roboty ziemne

Kategoria – 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty ziemne

Grupa – 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa – 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

# Kategoria – 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.

Poziom cen ...........................................................................................

Stawki bazowe:

r-g: .........................................zł

koszty pośrednie: .....................%

zysk: ......................................%.

| KOSZTORYS OFERTOWY | CPV 45233120-6 |
| --- | --- |
| Lp. | Nr ST | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | OPRACAOWANIA PROJEKTOWE |
| 1 | D-01.01.01a | Inwentaryzacja powykonawcza | ryczałt | 1 |  |  |
| 2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |
| 2 | D-01.02.01 | Wycinka drzew śr. 10-15 cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi na odl. do 10 km | szt. | 39 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Usunięcie znaków drogowych z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | szt. | 6 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Przeniesienie znaków pionowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 15 |  |  |
| 5 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej, gr. 10 cm, odwiezienie urobku na miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 10 km | m2 | 1688 |  |  |
| 6 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (zjazdy) na podsypce piaskowo-cementowej, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | m2 | 91 |  |  |
| 7 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego 15 cm, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie (zjazdy) | m2 | 91 |  |  |
| 8 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, gr. 10 cm z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie | m2 | 1146 |  |  |
| 9 | D-01.02.04 | Cięcie nawierzchni jezdni piłą mechaniczną | m | 702 |  |  |
| 3 | ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE |
| 10 | D-01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie nizinnym | km | 0,678 |  |  |
| 11 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. wg wykonawcy wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie; 1268,58-398,7+(670*0,46)+(207*0,41) | m3 | 1263 |  |  |
| 12 | D-02.03.01 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. wskazaną przez wykonawcę wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą | m3 | 694 |  |  |
| 4 | JEZDNIA |
| 13 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV | m2 | 2963 |  |  |
| 14 | D-04.05.01 | Warstwa z piasku średniego stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4, gr. warstwy po zag. 15 cm | m2 | 2963 |  |  |
| 15 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm; 2760m2+wyrównanie 151m3 (755m2)+ odsadzka 20m3 (100m2) | m2 | 3615 |  |  |
| 16 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 | 5695 |  |  |
| 17 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 6 cm z dowozem z odl. wskazanym przez Wykonawcę (zawiera 43m3 warstwy wyrównawczej); 4924m2+odsadzka 54m2+43m3/0,06m | m2 | 5695 |  |  |
| 18 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 4958 |  |  |
| 19 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, gr. 5 cm, z dowozem z odl. wskazanej przez Wykonawcę; 4924m2+odsadzka 33,9m2 | m2 | 4958 |  |  |
| 5 | CHODNIKI |
| 20 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV | m2 | 1881 |  |  |
| 21 | D-04.05.01 | Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4 , gr. warstwy po zag. 15 cm | m2 | 1618 |  |  |
| 22 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 15 cm | m2 | 1881 |  |  |
| 23 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 1851 |  |  |
| 24 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 30 |  |  |
| 6 | ZJAZDY |
| 25 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV | m2 | 207 |  |  |
| 26 | D-04.05.01 | Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4 , gr. warstwy po zag. 15 cm | m2 | 207 |  |  |
| 27 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 15cm | m2 | 207 |  |  |
| 28 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 207 |  |  |
| 7 | UMOCNIENIE POBOCZA |
| 29 | D-06.03.01a | Umocnienie pobocza kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm | m2 | 460 |  |  |
| 8 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE |
| 30 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15 | m | 806 |  |  |
| 31 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15 | m | 37 |  |  |
| 32 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15 | m | 109 |  |  |
| 33 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 6x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 817 |  |  |
| 9 | OZNAKOWANIE |
| 34 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne | m2 | 237 |  |  |
| 35 | D-07.02.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 21 |  |  |
| 36 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu A | szt. | 6 |  |  |
| 37 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu B, folia typu I | szt. | 6 |  |  |
| 38 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu D, folia typu I | szt. | 9 |  |  |
| 39 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu D, folia typu II | szt. | 4 |  |  |
| 40 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu T | szt. | 9 |  |  |
| 41 | D-08.07.01a | Wyspowy próg zwalniający Quartet 2000x1800x65 | szt. | 4 |  |  |
| 42 | D-07.06.02 | Montaż balustrady U-11a | m | 10 |  |  |
| 10 | REGULACJA PIONOWA STUDNI I ZAWORÓW |
| 43 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej | szt. | 14 |  |  |
| 44 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni dla zaworów wodociągowych | szt. | 20 |  |  |
| 45 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni dla zasuwy gazowej | szt. | 1 |  |  |
| 46 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych | szt. | 10 |  |  |
| 11 | ROBOTY RÓŻNE |
| 47 | D-05.03.26i | Ułożenie geosyntetyku na połączeniu nowej konstrukcji z istniejącą | m2 | 702 |  |  |
| 48 | D-09.01.01 | Wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grubości 10 cm | m2 | 175 |  |  |

# RAZEM KOSZTORYS

| KOSZTORYS (netto): |  |
| --- | --- |
| Podatek Vat 23%: |  |
| KOSZTORYS (brutto): |  |

Słownie brutto: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................