,,Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Inowrocław – II zamówienie”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych urządzeń stanowiących doposażenie istniejących placów zabaw, zlokalizowanych w miejscowościach:

- Batkowo

- Tupadły

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż w podłożu urządzeń.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt graficzny oferowanych elementów wyposażenia wraz z wymiarami poszczególnych urządzeń oraz stref bezpieczeństwa.

Zamówienie obejmuje:

Część I. W zakresie doposażenia placu zabaw w m. Tupadły:

Dostawa wraz z montażem jednego elementu, typu:

- karuzela tarczowa  z siedziskami

Część II. W zakresie doposażenia placu zabaw w m. Batkowo:

Dostawa wraz z montażem pięciu elementów, typu:

- huśtawka ważka

- karuzela tarczowa  z siedziskami

- urządzenie typu „Sklepik”

- bujak sprężynowy „wyścigówka”

- urządzenie – linarium typu „stożek”

Szczegółowy opis urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia

1. Huśtawka ważka

Wymiary:

- Wymiary urządzenia – minimalne – min. 300 cm x 49,5 cm;

- Wymiary strefy bezpieczeństwa – min. 500 cm x 249 cm;

- Wysokość całkowita –min. 113 cm;

- Wysokość swobodnego upadku –max. 98 cm

Produkt musi posiadać certyfikaty zgodności z PN-EN 1176 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: rura stalowa Ø 76 mm lub profil kwadratowy 8x8 cm ocynkowany i malowane proszkowo na dowolny kolor, siedziska: HDPE

Śruby: 		wszelkie śruby, mocowania i zaślepki wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne

Kotwienia – 	zagłębione 85 cm w gruncie

2. Karuzela tarczowa z siedziskami

Wymiary:

- Wymiary urządzenia – min. 150 cm x 150 cm;

- Wymiary strefy bezpieczeństwa – min. 550 cm x 550 cm;

- Wysokość całkowita –min. 85,5cm;

- Wysokość swobodnego upadku – 100 cm

Produkt musi posiadać certyfikaty zgodności z PN-EN 1176 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: rura stalowa Ø 108 i 33,7 mm, zabezpieczenie konstrukcji – podkład cynkowy,

wykończenie – lakier poliestrowy, blacha ryflowana

Śruby: 		wszelkie śruby, mocowania i zaślepki wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne

Kotwienia – 	kotwa mocowana w fundamencie betonowym

W urządzeniu nie mogą występować ostre krawędzie oraz szczeliny które mogłyby umożliwić zakleszczenia palców, głowy i innych części ciała.

3. Urządzenie typu „Sklepik”

Wymiary:

- Wymiary urządzenia – min. 94 cm x 20 cm;

- Wymiary strefy bezpieczeństwa –min. 394 cm x 320 cm;

- Wysokość całkowita – min. 150 cm;

Produkt musi posiadać certyfikaty zgodności z PN-EN 1176 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: rura stalowa min. Ø 48 mm lub profil kwadratowy 8x8 cm ocynkowany i malowany proszkowo na dowolny kolor, boki : HDPE

Śruby: wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych

Kotwienia – kotwy zagłębione  w fundamencie betonowym

W urządzeniu nie mogą występować ostre krawędzie oraz szczeliny które mogłyby umożliwić zakleszczenia palców, głowy i innych części ciała.

4. Bujak sprężynowy „wyścigówka”

Wymiary:

- Wymiary urządzenia - min. 50 cm x 90 cm;

- Wymiary strefy bezpieczeństwa – min. 350 cm x 390 cm;

- Wysokość całkowita – min. 79 cm;

- Wysokość swobodnego upadku – 45 cm

Produkt musi posiadać certyfikaty zgodności z PN-EN 1176 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo

Siedziska i ścianki: płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych

Śruby: wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach

Kotwienia – zabetonowane 85 cm w gruncie

5. Urządzenie – linarium typu „stożek”

Wymiary:

- Wymiary urządzenia – min. 184 cm x 184 cm;

- Wymiary strefy bezpieczeństwa – min. 484 cm x 484 cm;

- Wysokość całkowita – min. 250 cm;

- Wysokość swobodnego upadku –200 cm

Produkt musi posiadać certyfikaty zgodności z PN-EN 1176 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące

Specyfika materiałowa:

Konstrukcja: rura stalowa min. Ø 159 mm, 42,4 mm, ocynkowana i malowana proszkowo na dowolny kolor, stal nierdzewna, lakier poliestrowy, lina zbrojona Ø 16 mm

Śruby: wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach

Kotwienia – zabetonowane 85 cm w gruncie