Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 392/2021/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. Dostawa sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Część nr 1: Miniwirówka – 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | Funkcjonalna i ergonomiczna wirówka laboratoryjna, przeznaczona do krótkich wirowań niewielkiej ilości próbek; Wyposażona w przeźroczystą pokrywę umożliwiającą obserwację próbek w trakcie wirowania. Prosta w obsłudze – wystarczy zamknąć pokrywę i włączyć przycisk startu. Zatrzymanie wirówki następuje przez wyłączenie przyciskiem bądź otwarcie pokrywy. Wyposażona w dodatkowe zabezpieczenie – nie można uruchomić silnika przy otwartej pokrywie. Urządzenie posiada antypoślizgowe, gumowe nóżki, uniemożliwiające przesuwanie się wirówki w trakcie pracy. Posiada znak CE. Ponadto wirówka wyposażona jest w: • rotor na 6 probówek 1,5/2,0 ml lub (przy użyciu dołączonych adapterów) 0,4/0,5 ml, • rotor na 6 probówek: 3 x 0,4/0,5 ml i 3 x 1,5/2 ml, • rotor na probówki w paskach: dwa paski 8-stanowiskowe lub 16 pojedynczych probówek 0,2 ml, • pudełko do przechowywania nieużywanych rotorów i adapterów, • niewielki statyw na probówki. Prędkość maksymalna: 6000 rpm. Maksymalne RCF: 2000 x g. Temperatura otoczenia: od +5 do +40°C. Zasilanie: 220-230 V 50/60 Hz. Wymiary: 153 x 128 x 104 mm(±5 mm) |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Kapnograf z pulsoksymetrem - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | Ekran dotykowy: przekątna min 4,0", Wymagany kapnografia w strumieniu bocznym Zakres pomiaru CO₂: 0 - 150 mm Hg Częstość oddechów: liczba/min Zakres pomiaru SpO₂: 1 - 100% Zakres pomiaru tętna: 25-250 bpm Wymagane alarmy dźwiękowe i wizualne z regulacją głośności Bateria litowa: czasu pracy min 12h Wymiary (w cm): min dł. 7,0 x szer. min 14,0 x gł. maks. 4,0 Wymagana: CO₂-linia próbkująca, CO₂-filtr, Czujnik SpO₂, zasilacz, kabel USB oraz port wydechowy do usuwania zużytego gazu) |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Autoklaw - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | Częstotliwość 50Hz Moc 2,4 KW Temperatura sterylizacji 105 - 134 ℃ Maksymalne ciśnienie pracy 0.21-0.23MPA Ster. Czas: 4-60 min Czas schnięcia: 1-25min Czasy próżniowe: 1-10 razy Program-test B & D / Helix / Vacuum tak Program czyszczenia tak Wysokiej jakości filtr bakteryjny tak Średnica komory min. 25 cm Głębokość komory min. 45 cm Pojemność komory 23 l – 25l Materiał komory ze stali nierdzewnej 304 Typ ekranu LCD przekątna min. 6 x 4,25 cm Podwójna blokada drzwi System Mechanic tak Wyjście USB i drukarka termiczna tak |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4: Kardiomonitor z pomiarem CO2 - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | dotykowy wyświetlacz LED: przekątna min 8,4 cala; rozdzielczość ekranu LED: 800 x 600 pikseli; kapnografia (EtCO₂) w strumieniu bocznym, możliwość wyświetlania krzywych: do 8 krzywych wybierane limity alarmów, możliwa praca z akumulatorem i siecią, akumulator litowo-jonowy: praca do 4 godzin, uchwyt umożliwiającym transport przechowywanie danych w godz.: do 48 - krzywa trendu, 120 - tabele i grafiki 360° widoczny wskaźnik alarmu wyjścia: RJ45 (do aktualizacji oprogramowania) pomiar tętna: wyświetlanie między 15 a 350 BPM pomiar szybkości oddychania wyświetlanie między 0 a 150 obr./min NIBP: wyświetlane między 10 a 285 mmHg) pomiar temperatury: wyświetlacz między 0 a 50 °C nasycenie tlenem (SpO2): wyświetlanie od 0 do 100% 3-kanałowy zapis EKG , mankiety do pomiaru ciśnienia: 3 - 6 cm, 4,3 – 8 cm, 7 – 13 cm, 8 – 15 cm zestaw przyłączeniowy powietrza wydechowego |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5: Pompa infuzyjna wolumetryczna weterynaryjna - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | H=(FxG) |
| 1. | Czytelny wyświetlacz LCD, 4 tryby infuzji: Szybkość infuzji ml/h; Ilość kropli/min; Czas infuzji; Waga pacjenta Mcg/kg/h Wysoka dokładność dozowania: Szybkość infuzji: 0.1-1200ml/h; Objętość infuzji: 1ml-9999ml; Gęstość objętościowa w krokach co 0,1 ml; Detekcja okluzji i powietrza w przewodzie Możliwość zamontowania pompy na zestawach wszystkich firm (standard IV) Uchwyt umożliwiający powieszenie pompy Wbudowany system alarmów; Aparat musi być wodoszczelny- (norma IPX3); Stosunkowo niewielka waga- (do 2 kg max.); Zasilanie: Akumulator litowo-polimerowy (powinien działać przez ponad 6 godziny po pełnym naładowaniu); Wymagania dodatkowe: Wyświetlanie czasu i daty Zapis historii infuzji |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ