|  | Sprawa Nr 86/D/2023 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PO ZMIANACH

| CPV- 33190000-8 | Załącznik Nr 2 do SWZ Załącznik Nr 1 do Umowy |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirówka laboratoryjna stołowa |  |  |  | kpl. | 8 |  |  |  |  |
| Posiada znak CE. Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starsze niż 2023 rok Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 270 mm x 220 mm x 180 mm Maksymalna masa bez rotorów 8 kg Prędkość wirowania co najmniej 4500 rpm Przyspieszenie 3300 xg +/- 5% Urządzenie posiada efektywny systemem wentylacji Urządzenie posiada programowanie prędkości obrotowej RPM, czasu wirowania, Urządzenie posiada automatyczne przeliczanie RPM na RCF Urządzenie posiada kontrolę nie wyważenia wirnika Urządzenie posiada możliwość programowania czasu wirowania w zakresie od 15 s do 99 min Obroty RPM regulowane w zakresie od 100 do 6000 Urządzenie posiada funkcję krótkiego wirowania bez nastawiania parametrów (short). Funkcja obsługiwana oddzielnym przyciskiem Urządzenie posiada silnik indukcyjny, bezobsługowy, nie wymagający konserwacji. Urządzenie wyposażone w termiczne zabezpieczenie silnika Komora wirówki wykonana z metalu, odporna na korozję. Komora zapewniająca bezpieczeństwo podczas wystąpienia awarii rotora Urządzenie posiada zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania Urządzenie posiada możliwość awaryjnego otwierania komory w przypadku awarii Urządzenie posiada zabezpieczenie pod postacią blokady startu pracy przy otwartej pokrywie Urządzenie posiada sterowanie mikroprocesowe z czytelnym wyświetlaczem Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD Wirówka wyposażona w wirnik kątowy 8 x 5-15 ml., komplet pojemników z podkładkami redukującymi głębokość oraz wkładkami redukującymi średnicę (kąt 30 º) Rotor oraz pojemniki metalowe na probówki, kompletne z możliwością autoklawowania Wymiana rotoru we własnym zakresie przez użytkownika wirówki Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz. Urządzenie posiada akustyczną sygnalizację włączenia do sieci Urządzenie będące wyrobem medycznym, posiadającym stosowną deklarację zgodności. Produkt zgodny z normami EN-61010-1, EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin w dni robocze. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 25 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..…………….………………

znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych)

do reprezentowania podmiotu

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Warszawa Zespół Medyczny | ul. Szaserów 128 04 – 349 Warszawa | 261 816 672 | 1 |
| 2 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Ełku | ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk | 604 317 447 | 1 |
| 3 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Bydgoszczy | ul. Powstańców Warszawy 5 85-915 Bydgoszcz | 261 417 241 | 1 |
| 4 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa we Wrocławiu | ul. Rudolfa Weigla 5 53-115 Wrocław | 261 660 140 | 1 |
| 5 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Krakowie | ul. Wrocławska 1-3 30-950 Kraków | 261 138 289 | 1 |
| 6 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Lublinie | Al. Racławickie 23 20-049 Lublin | 261 183 266 | 1 |
| 7 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Szczecinie | ul. Piotra Skargi 8 71 – 422 Szczecin | 261 455 642 | 1 |
| 8 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Stacja Terenowa w Gdańsku | ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk | 261 216 517 | 1 |