Załącznik nr 2 Część B

# Opis przedmiotu zamówienia :

„Łódź z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową i wyposażeniem – 2 sztuki

dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu”

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Uzupełnia wykonawca zgodnie z poleceniem podany w wierszu poprzez wpisanie danych, parametrów lub spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Warunki ogólne | 3 |
|  | Łódź ratownicza fabrycznie nowa, kolor czerwony, rok produkcji nie wcześniej niż 2023. | Podać typ/model |
|  | Wielofunkcyjna łódź ratownicza przystosowana do działania na obszarach wód śródlądowych, na wodach płynących i stałych. Łódź zachowująca dużą stabilność poprzeczną i wzdłużną na fali. Łódź musi spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących żeglugi śródlądowej. Łódź winna spełniać warunki kategorii projektowej „C” lub „D” wydaną przez Polski Rejestr Statków lub inną jednostkę klasyfikacyjną. |  |
|  | Łódź musi być oznakowana numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z dnia 04.02.2019, poz. 5). Numer operacyjny określony zostanie przez Zamawiającego. |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby łódź mogła służyć do działań ratowniczych, w każdych warunkach pogodowych na wodach śródlądowych takich jak: wody stojące, wody płynące, rozlewiska popowodziowe, skąd będą podejmowane osoby tonące, nurkowie ratownicy wraz ze sprzętem, a także prowadzone będą akcje ratunkowe |  |
|  | Wymagania techniczno-użytkowe |  |
|  | Stateczność i niezatapialność. -Łódź musi być stateczna (stabilna) w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy podejmowaniu osoby tonącej). -Łódź musi być niezatapialna – dwupłaszczowa zamknięta. |  |
|  | - Długość całkowita kadłuba od 4,0 m do 4,5 m. - Szerokość całkowita kadłuba od 1,5 m do 2,0 m. - Wysokość: do 1,5 m. - Zdolność przewozowa min. 6 osób (kat. C) lub min. 8 osób (kat. D). - Masa łodzi pustej (bez silnika): do 350 kg. |  |
|  | - Kadłub musi być przystosowany do napędu silnikiem zaburtowym o napędzie śrubowym. - Materiał wykonania kadłuba – polietylen (odporny na działanie czynników atmosferycznych, nie chłonący wody, wytrzymały na niskie temperatury). - Pokład musi być płaski, sztywny i antypoślizgowy. - Łódź wyposażona w konsolę sterowniczą (pulpit sternika, w skład, którego wchodzi: siedzisko sternika wykonane z materiału wodoodpornego, kierownica, przekładnia kierownicza oraz sterociąg, przepusty na kable i przewody, 1 x gniazdo zapalniczki 12VDC z zaślepką, tablica z wyłącznikami do sterowania pompą zęzową oraz innymi elementami sterujących w tym: oświetleniem pola pracy, oświetleniem nawigacyjnym, uruchamianemu gniazd zapalniczek 12VDC, itd). Konsola sterownicza wyposażona w oświetlenie pola pracy np. typu szperacz. - Łódź wyposażona w sygnał dźwiękowy ostrzegawczy. |  |
|  | - Ciąg komunikacyjny wzdłuż łodzi musi zapewniać sprawne i bezpieczne przemieszczanie się z dziobu na rufę i odwrotnie. |  |
|  | Wymagania techniczne dla jednostki napędowej. |  |
|  | Silnik zaburtowy czterosuwowy o mocy minimum 30 KM, o napędzie śrubowym, przyczepny, o zapłonie iskrowym. Parametry i wyposażenie: - silnik wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacyjką z miejsca sternika - musi posiadać bieg wsteczny - silnik wyposażony w elektrycznie ustawiany trim z miejsca sternika - kluczyki do stacyjki - min 2 szt. - zabezpieczenie zapłonu w razie wypadnięcia sternika za burtę tzw. ZRYWKA. - zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego min. 20 litrów z możliwością schowania do bakisty - przewód paliwowy łączący silnik ze zbiornikiem zakończony szybkozłączami, a na przewodzie powinna znajdować się ręczna pompka paliwa (gruszka) - silnik wyposażony w system doładowania akumulatora podczas pracy - wszystkie urządzenia podłączone do bezpiecznika o nominalne odpowiadającym danemu urządzeniu - kierownica wykonana z materiału wodoodpornego i antypoślizgowego |  |
|  | Wyposażenie łodzi. |  |
|  | Chwyty cumownicze - min. 2 szt. |  |
|  | Akumulator minimum 50 Ah., zabudowany, zabezpieczony przed dostaniem się wody, podłączony z gniazdami zapalniczki w konsoli oraz innymi urządzeniami. |  |
|  | Bakisty boczne min. 4 szt. |  |
|  | Bakista dziobowa do przechowywania kotwicy |  |
|  | Bakisty wyposażony w zamknięcie uniemożliwiające ich przypadkowe otwarcie |  |
|  | Oświetlenie nawigacyjne zgodne z wymogami poruszania się śródlądowych drogach wodnych– 1 szt. |  |
|  | Gaśnica proszkowa ABC – 2 kg. – 1 szt. |  |
|  | Oświetlenie pokładu (przestrzeń użytkowa i ładunkowa) włączane z panelu sterowania |  |
|  | Lina cumownicza niezatapialna o średnicy min. 10 mm. – min. 10 metrów – 2 szt. |  |
|  | Kotwica z liną niezatapialną – min 20 metrów – 1 szt |  |
|  | Odbijacz miękki z linką – min. 4 szt. |  |
|  | Wiosło drewniane lub z tworzywa sztucznego - 2 szt, |  |
|  | Bosak – min. 2 szt. |  |
|  | Rama z koszem na koło ratunkowe z zainstalowanym oświetleniem nawigacyjnym. - rama z koszem zamontowana na stałe |  |
|  | Koło ratunkowe – min. 1 szt. |  |
|  | Apteczka medyczna wodoszczelna – min. 1 szt. |  |
|  | Deska ortopedyczna wraz z osprzętem – 1 szt. |  |
|  | Miejsce na łodzi z uchwytami do przechowywania deski ortopedycznej, |  |
|  | Indywidualne urządzenie wypornościowe odpowiadające max. liczbie osób przebywających na łodzi wraz z obsadą |  |
|  | Relingi stalowe. |  |
|  | Siedzenie dla załogi minimum 2 szt. |  |
|  | Mocowania na osprzęt pokładowy. |  |
|  | Na obydwu burtach poprowadzona tzw. „linka życia”. |  |
|  | Korek odpływowy do odwodnienia łodzi – 1 szt. |  |
|  | Pompa zęzowa o działaniu automatycznym oraz ręcznym |  |
|  | Knagi rufowe – min. 2 szt. |  |
|  | Knagi dziobowe – min 2 szt. |  |
|  | Drabinka rufowa – min. 1 szt. |  |
|  | Szperacz poszukiwawczy wykonany w technologii LED min 1000 Lm. |  |
|  | Łódź wyposażona w radiotelefon wraz z instalacją antenową. Na łodzi zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne: Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Ochrona radiotelefonu i zestawu do zdalnego sterowania przed pyłem i wodą minimum IP54, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub równoważnej”. Wbudowany odbiornik GPS i zamontowana zewnętrzna antena. Antena samochodowa ¼ fali z przegubem amortyzującym. Zysk anteny min. 2,15 dBi, przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) wykonanego po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,1. Każda w ten sposób wykonana instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru potwierdzający w/w współczynnik dla danej instalacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Zasilanie radiotelefonu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. |  |
|  | Przyczepa podłodziowa. |  |
|  | Przyczepą do przewozu łodzi musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą ‘’Prawo o ruchu drogowym’’ oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr. 32 z 2003 r. poz. 262 z późn. zm.). Przyczepa musi posiadać świadectwo homologacji. Dostawca dostarczy niezbędne dokumenty do jej rejestracji w wydziale komunikacji. Przyczepa powinna posiadać ładowność zapewniającą, co najmniej 5 % rezerwę masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi. Przyczepa dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi, do transportu łodzi wraz z zamontowanym silnikiem zaburtowym oraz całym wyposażeniem dodatkowym. Przyczepa przystosowana do samochodowego zaczepu kulowego. |  |
|  | Przyczepa dostosowana do oferowanej łodzi. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 750 kg. |  |
|  | Konstrukcja ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo, odporna na korozję. |  |
|  | Układ jezdny resor + amortyzator. |  |
|  | Rolki środkowe min. 3 szt. |  |
|  | Rolka podjazdowa min. 1 szt. |  |
|  | Płozy boczne wykończone podkładką gumową lub tapicerowane – 2 szt. |  |
|  | Koła na felgach stalowych min. 13" |  |
|  | Przyczepa wyposażona w wodoszczelne piasty kół. |  |
|  | Ogumienie bezdętkowe, wzmocnione. |  |
|  | Zestaw narzędzi niezbędnych do samodzielnej wymiany koła. |  |
|  | Nadkola wykonane z tworzywa PCV odpornego na pęknięcia. |  |
|  | Na wyposażeniu przyczepy pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane na stałe z możliwością łatwego zdejmowania. |  |
|  | Koło manewrowe – 1 szt. |  |
|  | Dziobownica z zamontowaną przyciągarką, długość liny min. 10 metrów, uciąg min. 400 kg |  |
|  | Oświetlenie LED 12/24 |  |
|  | Stopień ułatwiający wejście/zejście. |  |
|  | Pasy transportowe do zabezpieczenia łodzi i silnika podczas transportu o szerokości min. 50 mm i długości niezbędnej do zabezpieczenia łodzi – 3 szt. |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Gwarancja na łódź, przyczepę silnik i całe wyposażenie - minimum 24 miesiące. Wszelkie koszty naprawy wynikające z wad ukrytych produktów lub podzespołów i wyposażenia w okresie gwarancji pokrywa wykonawca. |  |
|  | Termin dostawy: do 30 czerwca 2023 roku. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby zamawiającego wraz z zestawami (łódź z wyposażeniem+ przyczepa): - instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej - książki serwisowej/gwarancyjnej w języku polskim w wersji papierowej |  |

Uwaga:

Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.