Nr sprawy: BZP/177/21						Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na usługę na opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków przy ul.. Szkolnej 1, Słowackiego 6 oraz przy ul. Pułaskiego 13 w Grudziądzu.

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia Podzielona na 3 zadania:

Zadanie I

Opracowanie dokumentacji projektowej na „Remont budynku wraz z oficyną 
przy ul. Szkolna 1 w Grudziądzu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.”

Zadanie II

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę „ Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem poddasza oraz przemurowaniem kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, z naprawą elewacji od strony frontowej budynku przy ul. Słowackiego 6 
w Grudziądzu.

Zadanie III

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę „ Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem poddasza oraz przemurowaniem kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, z naprawą elewacji od strony frontowej budynku  wymiana stolarki okiennej w części poddasza oraz stolarki okiennej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Pułaskiego 13 w Grudziądzu.

- Należy wykonać wielobranżową dokumentację projektową zgodnie ze wskazanymi składnikami dokumentacji zawarte w pkt IV ust 2.,V ust 2. oraz VI ust 6. niniejszego OPZ

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, badań, opinii, ekspertyz i odstępstw od warunków sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej, sprawdzeń, itp. wynikających               z obowiązujących norm i przepisów;

- sprawowanie nadzoru autorskiego;

- sporządzenie innych opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami konserwatorskimi jeśli takie okazały by się konieczne;

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- zbiorcze zestawienie kosztów budowy.

- Wytyczne do projektowania dla zadania I na opracowanie dokumentacji projektowej na „Remont budynku wraz z oficyną przy ul. Szkolna 1 w Grudziądzu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.”

Do wniosku o przeprowadzenie postępowania na wykonanie projektu  remontu elewacji remontu dachu z wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej  na dachówkę z częściową wymianą konstrukcji dachu, naprawą lub likwidacją przewodów kominowych na podstawie inwentaryzacji przewodów, oraz robotami towarzyszącymi odwodnienia dachu, wymianą stolarki okiennej od strony frontowej budynku wg wzoru z historycznego podziału stolarki zachowanej w elementach elewacji oryginalnej, remoncie oficyny budynku z wstępnym uzgodnieniem konserwatorskim z WKZ i zastosowaniem stolarki PCV w części  oficyny od strony podwórka wraz z dociepleniem elewacji od strony podwórka , remoncie podwórka , zaprojektowaniu schodów zewnętrznych na I piętro przy ul. Szkolna 1

Dane budynku :

Adres: Szkolna 1

Własność: MPGN Sp z o.o.

Ilość kondygnacji: parter I piętro  II piętro

Ilość lokali mieszkalnych: 17 lokali

Konstrukcja dachu: drewniana

Konstrukcja stropu na strychu:  drewniana

Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna

Dojazd do budynku od ulicy Szkolna 1

Budynek znajduje się w  ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej  i podlega uzgodnieniu z WKZ Toruń

- Wymagane składniki opracowania dokumentacji:

- Projekty architektoniczno-budowlany				– 6 egz.

- Projekt techniczny							– 6 egz.

- Przedmiary robót							– 2 egz.

- Kosztorysy inwestorskie 	(					– 2 egz.

- Specyfikacje wykonania i odbioru robót 				– 2 egz.

- Całość opracowań na płycie CD w wersji pdf oraz do edycji 	– 1 egz.

- Decyzja pozwolenia na budowę.

- Dodatkowo do obowiązków projektanta należy:

- uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, badań, opinii, ekspertyz i odstępstw 
od warunków sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej, sprawdzeń, itp. wynikających 
z obowiązujących norm i przepisów, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji na użytkowanie obiektu,

- sporządzenie innych opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót budowlanych 
na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami konserwatorskimi, jeśli takie okazałyby się konieczne,

- dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu właściwej oceny zakresu przedmiotu zamówienia.

- przygotowanie dokumentów o wystąpienie do instytucji  urzędowych o wymagane decyzje administracyjne,

- przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową,

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały cykl realizacji robót objętych projektem,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Opis planowanych robót, objętych projektem:

- Rozebranie i utylizacja istniejącego pokrycia dachu wraz z częściową rozbiórką przewodów kominowych wg opinii kominiarskiej  ( opinia w opracowaniu  przez biuro projektów )

- Wymiana obróbek blacharskich

- Wymiana rynien i rur spustowych

- Wymiana elementów konstrukcji dachu wg oceny  stanu zachowania  stateczności konstrukcji dachu.

- Przemurowanie kominów w części strychowej i ponad dachem dyslokacja wyłazów kominowych z wykonaniem nowych wyłazów

- Wymiana odpowietrzeń pionów instalacji kanalizacyjnej.

- Wymiana stojaka do anten lokatorskich

- Wymiana stolarki okiennej  w części frontowej na drewnianą w części oficyny i podwórka na PCV z zachowaniem struktury drewna  z podziałem historycznym w kolorystyce uzgodnionej z WKZ

- Docieplenie elewacji poza częścią frontową budynku wstępnie uzgodnione z WKZ od strony podwórka .

- Zaprojektowanie schodów zewnętrznych w części tylnej budynku zgodnie z warunkami technicznymi.

- Remont cokołu budynku wraz z wymianą stolarki oraz chodnika przy budynku , schodów zewnętrznych do budynku od strony ulicy Szkolnej,

- Izolacji ścian fundamentowych,

- Naprawa lub wymiana stolarki drzwiowej do budynku

- Naprawa i szycie ścian budynku wg potrzeb

- Remont komórek gospodarczych wraz z pokryciem dachu.

- Remont podwórka wraz z koncepcją zagospodarowania  i wymianą utwardzenia .

Informacje dodatkowe :

- Uzgodnienia konserwatorskie z WKZ Toruń dokonuje projektant wstępnie na etapie inwentaryzacji i koncepcji projektu , docelowe do pozwolenia na budowę.

- Zalecana jest wizyta na budynku w uzgodnieniu z inspektorem BIR w celu zapoznania się ze stanem istniejącym.

- Podczas wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zalecenia wyszczególnione w poniższych materiałach, stanowiące załączniki do niniejszych wytycznych:

- Materiały pomocnicze:

- Opinia techniczna Szkolna 1a m 1

- Wytyczne do projektowania na zadanie II na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę „Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem poddasza oraz przemurowaniem kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, z naprawą elewacji od strony frontowej budynku przy ul. Słowackiego 6 w Grudziądzu.”

- Dane budynku

Adres: Słowackiego 6

Własność: MPGN Sp z o.o.

Konstrukcja dachu: drewniana

Konstrukcja stropu na strychu: drewniana

Pokrycie dachu – płyty eternitowe, papa ,

Dojazd do budynku od ulicy Słowackiego

Budynek znajduje się w układzie urbanistycznym Przedmieścia Kwidzyńskiego

- Wymagane składniki opracowania dokumentacji:

- Projekty architektoniczno-budowlany				– 6 egz.

- Projekt techniczny							– 6 egz.

- Przedmiary robót							– 2 egz.

- Kosztorysy inwestorskie 	(					– 2 egz.

- Specyfikacje wykonania i odbioru robót 				– 2 egz.

- Całość opracowań na płycie CD w wersji pdf oraz do edycji 	– 1 egz.

- Decyzja pozwolenia na budowę.

- Dodatkowo do obowiązków projektanta należy:

- uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, badań, opinii, ekspertyz, sprawdzeń, itp. wynikających z obowiązujących norm i przepisów, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

- sporządzenie innych opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami konserwatorskimi, jeśli takie okazałyby się konieczne,

- dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu właściwej oceny zakresu przedmiotu zamówienia

- wykonanie inwentaryzacji budynku, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,

- przygotowanie dokumentów o wystąpienie do instytucji  urzędowych o wymagane decyzje administracyjne,

- przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową,

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały cykl realizacji robót objętych projektem,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Planowany zakres prac projektowych

- Rozebranie i utylizacja istniejącego pokrycia dachu wraz z częściową rozbiórką przewodów

- kominowych wg opinii kominiarskiej ( opinia kominiarska zlecona przez projektanta )

- Wymiana obróbek blacharskich

- Wymiana rynien i rur spustowych

- Wymiana elementów konstrukcji dachu zaowadzonej

- Przemurowanie kominów w części strychowej i ponad dachem dyslokacja wyłazów kominowych z wykonaniem nowych wyłazów

- Wymiana odpowietrzeń pionów instalacji kanalizacyjnej.

- Wymiana stojaka do anten lokatorskich

- Wymiana stolarki okiennej w części strychowej

- wymiana posadzki z desek i płyt OSB na strychu.

- Naprawa i remont elewacji frontowej.

Informacje dodatkowe :

Uzgodnienia konserwatorskie dokonuje projektant.

- Zalecana jest wizyta na budynku w uzgodnieniu z inspektorem lub pracownikiem

- BOM w celu zapoznania się ze stanem istniejącym

- Podczas wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zalecenia wyszczególnione w poniższych materiałach, stanowiące załączniki do niniejszych wytycznych:

- Materiały pomocnicze:

- Notatka służbowa z dnia 08.06.2021

- Wytyczne do projektowania dla zadania III na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę „ Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem poddasza oraz przemurowaniem kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, z naprawą elewacji od strony frontowej budynku  wymiana stolarki okiennej w części poddasza oraz stolarki okiennej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Pułaskiego 13 w Grudziądzu.

- Dane budynku

Adres: Pułaskiego 13

Własność: MPGN Sp z o.o.

Konstrukcja dachu: drewniana

Konstrukcja stropu na strychu:  drewniana

Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna , papa ,

Dojazd do budynku od ulicy Pułaskiego

Budynek znajduje się w układzie urbanistycznym Przedmieścia Kwidzyńskiego

- Wymagane składniki opracowania dokumentacji:

- Projekty architektoniczno-budowlany				– 6 egz.

- Projekt techniczny							– 6 egz.

- Przedmiary robót							– 2 egz.

- Kosztorysy inwestorskie 	(					– 2 egz.

- Specyfikacje wykonania i odbioru robót 				– 2 egz.

- Całość opracowań na płycie CD w wersji pdf oraz do edycji 	– 1 egz.

- Decyzja pozwolenia na budowę.

- Dodatkowo do obowiązków projektanta należy:

- uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, badań, opinii, ekspertyz, sprawdzeń, itp. wynikających z obowiązujących norm i przepisów, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

- sporządzenie innych opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami konserwatorskimi, jeśli takie okazałyby się konieczne,

- dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu właściwej oceny zakresu przedmiotu zamówienia

- wykonanie inwentaryzacji budynku, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,

- przygotowanie dokumentów o wystąpienie do instytucji  urzędowych o wymagane decyzje administracyjne,

- przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową,

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały cykl realizacji robót objętych projektem,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

- Planowany zakres prac projektowych

- Rozebranie i utylizacja istniejącego pokrycia dachu wraz z częściową rozbiórką przewodów kominowych wg opinii kominiarskiej  ( opinia kominiarska zlecona przez projektanta  )

- Wymiana obróbek blacharskich

- Wymiana rynien i rur spustowych

- Wymiana elementów konstrukcji dachu zaowadzonej

- Przemurowanie kominów w części strychowej i ponad dachem dyslokacja wyłazów kominowych z wykonaniem nowych wyłazów

- Wymiana odpowietrzeń pionów instalacji kanalizacyjnej.

- Wymiana stojaka do anten lokatorskich

- Wymiana stolarki okiennej  w części strychowej

- wymiana posadzki z desek i płyt OSB na strychu.

- Naprawa i remont elewacji frontowej wraz z kolorystyką elewacji

- Wymiana stolarki okiennej po uzgodnieniu z MKZ  z zachowaniem podziału historycznego

Informacje dodatkowe :

- Uzgodnienia konserwatorskie dokonuje projektant.

- Zalecana jest wizyta na budynku w uzgodnieniu z inspektorem lub pracownikiem BOM  w celu zapoznania się ze stanem istniejącym.

- Podczas wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zalecenia wyszczególnione w poniższych materiałach, stanowiące załączniki do niniejszych wytycznych:

- Materiały pomocnicze:

- Notatka służbowa z dnia 08.06.2021