OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa  zadania :

„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych 
z  usuwaniem  usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych oraz systemów odcięć ogniowych zamontowanych w budynkach 4WSzK 
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”.

Adres inwestycji:		Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający :		4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SPZOZ we Wrocławiu

Data opracowania :	WRZESIEŃ 2019

BRANŻA NISKOPRĄDOWA – SSP, ODDYMIANIE, ODCIĘCIA OGNIOWE.

Spis treści

Spis treści	2

1.	NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU	3

2.	ZAKRES STOSOWANIA OPZ	3

3.	PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT	3

3.1.	Zadanie nr 1	3

3.2.	Zadanie nr 2	4

3.3.	Usuwanie awarii i usterek	5

4.	WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH i OPIS OBOWIĄZKÓW DO STOSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ:	6

5.	WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	7

6.	NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE	7

7.	INFORMACJE O TERENIE  / KOMPLEKSIE	8

8.	OBOWIĄZKI STRON	8

9.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT	10

9.1.	Materiały i sprzęt	10

9.2.	Transport	11

9.3.	Wykonywanie robót	11

9.4.	Dokumenty	11

9.5.	Kontrola jakości robót	11

9.6.	Obmiar robót	12

9.7.	Odbiór robót	12

9.8.	Dokumenty do odbioru robót	12

9.9.	Tok postępowania przy odbiorze	13

9.10.	Ochrona przeciwpożarowa	13

10.	STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW	13

11.	NORMY I ZBIORY PRZEPISÓW PRAWNYCH	13

12.	PODSTAWY PŁATNOŚCI	14

13.	SPOSÓB OBLICZENIA CENY	14

14.	UWAGI	15

## NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU

„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z  usuwaniem  usterek 
i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych oraz systemów odcięć ogniowych zamontowanych w budynkach 4WSzK z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”.

## ZAKRES STOSOWANIA OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej OPZ, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót przy realizacji prac związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z  usuwaniem  usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych oraz systemów odcieć ogniowych zamontowanych w budynkach 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, demontażu i montażu elementów wyżej wymienionych systemów oraz dostawę części zamiennych do wykonania napraw.

Konserwacja polega na zapewnieniu zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji 
i obejmuje przeglądy okresowe oraz obsługę techniczną, w tym naprawy.

Konserwacja powinna polegać na dojściu do każdego punktu dozorowego (elementu) 
z osobna, spowodowaniu jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym imitatorem dymu) i sprawdzeniu poprawnej reakcji centrali zgodnie z DTR producenta. Podczas przeglądów Konserwator powinien zgodnie z DTR centrali zablokować w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia sprawdzeń i testów transmisję alarmów wychodzących na zewnątrz do centrum monitoringu pożarowego, a także zabezpieczyć automatykę systemów pożarowych przed uszkodzeniem.

Wymóg przeprowadzania konserwacji instalacji SSP przynajmniej raz w roku określają: norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109/2010 poz. 719). Dla przedmiotowego zadania ilość przeglądów i konserwacji określa się na 4razy w roku – co kwartał przegląd i konserwacja wraz z niezbędnymi naprawami.

## PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem umowy będą dwa zadania:

- Zadanie nr 1 - wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych 
z  usuwaniem  usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych zamontowanych w budynkach 4WSzK z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, wg zestawienia urządzeń (załącznik nr 1);

- Zadanie nr 2 - wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych 
z  usuwaniem  usterek i naprawami awaryjnymi systemów odcięć ogniowych wraz z regulacją i naprawami stolarki drzwiowej i okiennej stanowiącymi elementy systemu odcięcia pożarowego, wyjścia ewakuacyjne, oddymiania, zamontowanych 
w budynkach 4WSzK z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, wg zestawienia urządzeń (załącznik nr 2).

## Zadanie nr 1

Wykonanie wszelkich czynności konserwacyjnych oraz naprawczych zgodnie z zaleceniami Producenta oraz obowiązującymi normami i przepisami w zakresie przedmiotowych systemów. Poza zaleceniami Producenta oraz czynnościami i obowiązkami wynikającymi 
z aktów prawnych i powołanych w nich normach, w zakres czynności wchodzą:

- przegląd central systemu SSP oraz central oddymiania,

- sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na zaciskach central SSP oraz central oddymiania, przez  dokręcenie zacisków przyłączonych żył przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów w każdej centrali SSP oraz centrali oddymiania, poprzez oględziny optyczne wraz z wykonaniem pomiarów napięcia na wejściu (do)  i wyjściu (z) akumulatorów,

- oczyszczenie wnętrza wszystkich  central z  pyłu  i kurzu,

- sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych w: czujkach dymowych, siłownikach, ROP-ach (Ręczny Ostrzegacz Pożaru) przez dokręcenie zacisków przyłączonych żył  przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie stanu  technicznego czujek dymowych  poprzez  oględziny optyczne,  oczyszczenie z pyłu i kurzu,

- sprawdzenie sprawności zadziałania siłowników i ROP-ów,

- wykonanie prób załączenia kontrolowanego - zadziałania w/w systemów poprzez zadymienie czujek dymowych  z wytwornicy dymu oraz uruchomienie systemów przez załączenie przycisku ROP.

- Naprawa i regulacja mechanizmów klap oddymiających zgodnie z wytycznymi producenta oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie

- Z uwagi na to, że klapy dymowe przewidziane są do użytkowania w stanach zagrożenia pożarowego obiektów, przewiduje się dla nich planowe przeglądy okresowe. Powinny być one dokonywane w regularnych odstępach czasu, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami muszą być one wykonywane przynajmniej raz w roku. 4WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wymaga aby przeglądy i konserwację dla systemów oddymiania była przeprowadzona dwa razy do roku. Podczas przeglądu, klapa dymowa wraz z całym układem wyzwalania, osprzętem oraz przewodami zasilającymi musi być sprawdzona przez specjalistę pod względem zdolności działania i gotowości eksploatacyjnej oraz konserwowana i ewentualnie naprawiana. Każdy przegląd należy wpisać do karty przeglądów okresowych.

UWAGA:

Sprawdzenia systemów SSP oraz automatycznego oddymiania klatek schodowych należy wykonać osobno z sieci elektrycznej 230V i osobno z akumulatorów.

## Zadanie nr 2

- przegląd centralki sterującej drzwiami p.poż.,

- sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na zaciskach centralki przez  dokręcenie zacisków przyłączonych żył przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów 1,3 Ah/12V w każdej centralce, poprzez oględziny optyczne wraz z wykonaniem pomiarów napięcia na wejściu (do)  i wyjściu (z) akumulatorów,

- oczyszczenie wnętrza  centralki sterującej drzwiami p.poż. z  pyłu  i kurzu,

- sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych w: czujkach dymowych, elektrozaczepach, ROP-ach (Ręczny Ostrzegacz Pożaru) przez dokręcenie zacisków przyłączonych żył  przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie stanu  technicznego czujek dymowych  poprzez  oględziny optyczne,  oczyszczenie z pyłu i kurzu,

- sprawdzenie sprawności zadziałania elektrotrzymaczy i ROP-ów,

- wykonanie prób załączenia kontrolowanego - zadziałania w/w systemów poprzez zadymienie czujek dymowych  z wytwornicy dymu oraz uruchomienie systemów przez załączenie przycisku ROP.

- Konserwacja polegająca na okresowym sprawdzaniu poprawności działania wszystkich elementów wykonać nie rzadziej niż co 6 miesięcy. W zakres wchodzi m.in.: ocena funkcjonowania zamka, zawiasów, samozamykacza, rygli, klamek, innych akcesoriów; sprawdzeniu osadzenia uszczelek oraz stanu powłoki lakierniczej; wykrycie ew. uszkodzeń, pęknięć, korozji, luzów. Ewentualne uszkodzenia powłoki proszkowej należy uzupełnić zgodnie z DTR producenta. Elementy ruchome (zawiasy, zamki, zapadki) należy przesmarować (smarem stałym) co 6 miesięcy. Samozamykacze wolno stosować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta, tj. do zamykania drzwi przymykowych po ich uprzednim ręcznym otwarciu. Nie należy przepinać, skręcać oraz przekładać samozamykacza i jego elementów do celów ograniczających otworzenie skrzydła i innych. Jeśli z powodu okoliczności budowlanych nie można wykluczyć uderzania skrzydła drzwiowego o ramę w pobliżu osi obrotu skrzydła, należy umieścić po stronie przeciwnej zawiasom odbój ograniczający maksymalny kąt otwarcia drzwi (nieodpowiednie zamontowanie odboju spowoduje trwałe uszkodzenia skrzydła – zalecany montaż przez wykwalifikowane firmy montażowe). Nie należy w trakcie eksploatacji rozpinać ramienia od głowicy lub szyny. Co najmniej dwa razy w roku powinno się: przesmarować części ruchome (np. ramie), sprawdzić regulację 
i prawidłowość poruszania się drzwi. W przypadku samozamykaczy drzwiowych instalowanych z blokadą otwarcia drzwi, należy przestrzegać przewidzianych przepisami czynności kontrolnych, nadzorczych i konserwacyjnych. Okresowe przeglądy techniczne powinny być potwierdzone pisemnie adnotacją w książce konserwacji, w którym muszą się znaleźć: data przeglądu, imię i nazwisko osoby dokonującej przeglądu, opis dokonanych czynności, podpis i pieczęć osoby dokonującej przeglądu.

## Usuwanie awarii i usterek

Czynności oraz postępowanie związane z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi:

- Wykonawca   na  podstawie  zgłoszenia awarii telefonicznie bądź  faxem przez Zamawiającego przystępuje do jej usunięcia w ciągu 24 godzin licząc od chwili zgłoszenia bez względu  na porę dnia i nocy.

- W przypadku wystąpienia usterki (awaria bez wymiany materiałów), Wykonawca zobowiązany jest do  jej  usunięcia  nieodpłatnie, w  ramach umowy  konserwacyjnej. Czas usunięcia usterki, bądź zabezpieczenia niesprawnego systemu nie może trwać dłużej niż 24 godz. licząc od chwili zgłoszenia  przez  Użytkownika  systemu.

- W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany uszkodzonego, lub wyeksploatowanego  elementu – materiału, wykonanie  naprawy  awaryjnej  systemu  nie  może  trwać  dłużej  niż 48 godzin  licząc od  chwili zgłoszenia przez  Zamawiającego oraz  po przedstawieniu przez Wykonawcę kalkulacji kosztów naprawy (kosztorysu ofertowego) Zamawiającemu celem  ich  sprawdzenia  
i akceptacji. Wykonawca po zweryfikowaniu zgłoszonej awarii, przedstawi kosztorys ofertowy nie później niż do godz. 9 dnia następnego po zgłoszeniu przez Zamawiającego.

- W przypadkach szczególnych za wiedzą i zgodą Zamawiającego (powiadomienie  Zamawiającego na piśmie, e-mail lub faxem) czas naprawy może zostać przedłużony do 4 dni licząc od dnia zgłoszenia awarii.

- Naprawa awaryjna będzie realizowana odpłatnie osobnym zleceniem w oparciu 
o złożony i zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Utrzymanie w ciągłej sprawności systemów zapewniając ich bezpieczną i bezawaryjną pracę przez cały okres trwania umowy.

- Wykonywanie dwa razy w roku dla zadania nr 1 i 2, przeprowadzi okresowy przegląd systemów, konserwację w/w  systemów  ujętych  w  OPZ. Konserwacja stała, planowa, realizowana będzie wg harmonogramu  prac sporządzonego przez Wykonawcę po podpisaniu umowy i dostarczony Zamawiającemu w terminie do 7 dni. Prace związane 
z przeglądem, konserwacją systemów Wykonawca będzie realizował w godz. od 8⁰⁰ do 15⁰⁰. Harmonogram robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. podczas prowadzenia prac konserwacyjnych 
i naprawczych.

- Przedkładanie certyfikatów bezpieczeństwa, deklaracji zgodności, deklaracji własności użytkowych, certyfikat CNBOP  na  wymienione  elementy, części, systemów SSP, automatycznego oddymiania klatek schodowych oraz systemów odcięć ogniowych zgodnie z normami przewidzianymi dla w/w systemów.

- Każde usunięcie awarii, wykonanie naprawy Wykonawca ma obowiązek odnotować 
w dzienniku – książce konserwacji i eksploatacji  systemu  SSP , oddymiania i odcięć ogniowych, znajdującej się w pokoju nr 10, budynek nr 44 „LOGISTYKA”.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wzór karty konserwacji i napraw, który stanowił  będzie dodatkowy element umowy niezbędny do wystawienia faktury VAT.

- Załączenie do oferty wykazu pracowników zatrudnionych  wyłącznie  na  podstawie umowy o pracę  upoważnionych, uprawnionych  do  wykonywania  prac konserwacyjnych, naprawczych  i  montażowych  w  zakresie  systemów SSP, oddymiania i odcięć ogniowych.

- Wyposażenie pracowników technicznych w identyfikatory, umożliwiające ich identyfikację oraz identyfikację  podmiotu  zatrudniającego – Wykonawcę,  tj. identyfikator  zawierający napis; „SERWIS TECHNICZNY SYSTEMU SSP”, numer identyfikacyjny, imię, nazwisko pracownika, nazwę, pieczęć, datę ważności i podpis Wykonawcy.

- Usuwanie na własny koszt wszelkich szkód powstałych przy realizacji w/w zadania.

- Realizowanie powierzonego zadania siłami własnymi.

- Ubezpieczenie OC do wysokości 100 000,00PLN, na swój koszt, w trakcie wykonywania wszelkich prac na terenie kompleksu 4WSKzP SPZOZ, na okres od rozpoczęcia do momentu zakończenia przedmiotu umowy i odbioru robót przez Zamawiającego.

- Zapewnienie minimum jednego szkolenia pracownikom  Zamawiającego, oddelegowanym  do obsługi systemu(ów) SSP i oddymiania.

- Przestrzeganie  zasady  etyki zawodowej  i wykonywanie  powierzonych czynności ze szczególną starannością, wiedzą  techniczną  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi normami 
i przepisami.

## WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH i OPIS OBOWIĄZKÓW DO STOSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ:

- przygotowanie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu / obszaru w obrębie wykonywanych prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych;

- zabezpieczenie innych urządzeń, sprzętu będącego w sąsiedztwie urządzenia 
i instalacji poddawanych pracom konserwacyjnym, demontażowym, montażowym;

- zabezpieczenie elementów budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, przed uszkodzeniem, oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, w sposób minimalizujący uszkodzenie tych elementów;

- w przypadku wykonywania robót demontażowych, montażowych, przywrócenie elementów budowlanych do stanu pierwotnego;

- w przypadku uszkodzenia elementów budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, odtworzenie tych elementów z zastosowaniem tej samej technologii i materiałów lub technologii i materiałów równoważnych zapewniających odpowiednie warunki techniczne, użytkowe i estetyczne, oraz antyseptyczne jeżeli prace wykonywane są w pomieszczeniach;

- wykonywanie prac zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną, prawem budowlanym, i polskimi normami;

- wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP;

- używanie jedynie takiego sprzętu, który jest sprawny, posiada stosowne przeglądy, badania wymagane stosownymi przepisami;

- wykonawca winien stosować i używać podesty, rusztowania zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401), lub podnośniki mechaniczne z przeszkoloną obsługą 
i posiadające dopuszczenie do eksploatacji przez UDT lub WDT;

- osoby wykonujące pracę na wysokościach, muszą posiadać stosowne badania dopuszczające do takiej pracy;

- wykonawca po zakończeniu prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, zdemontuje wszelkie konstrukcje (rusztowania), zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotowych prac wraz z wszelkimi znakami ostrzegawczymi;

- miejsce wykonywania prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, utrzyma w należytym porządku, po ich zakończeniu pozostawi sprzątnięte miejsce.

## WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

31625000-3 - Alarmy przeciwpożarowe

31625100-4 - Systemy wykrywania ognia

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

50332000-1 - Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

45000000-7	- Roboty budowlane.

45400000-1	- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45450000-6	- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

## NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w niniejszym OPZ określenia wymienione poniżej należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- ustawa „Prawo budowlane”, oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Dz. U. z 2016 r. poz. 290) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

- Roboty / prace - zdefiniowane jako Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg Umowy.

- Urządzenia (zdefiniowane jako „Urządzenia”) oznaczają aparaty, maszyny i środki transportu przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych.

- Laboratorium oznacza laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz Robót.

- Materiały (zdefiniowane jako „Materiały”) – przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy Umowy, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych, włącznie z materiałami niewymagającymi montażu, zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

- Inspekcja Zamawiającego – Inspekcja Robót zanikających i ulegających zakryciu lub wykonanych części Robót, dokonana przez Zamawiającego zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 9.5, 9.7, niniejszej Specyfikacji Technicznej, polegająca na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu – Roboty, które zostały ukończone i których efekty w wyniku realizacji kolejnych Robót będą niedostępne dla dokonania oględzin przez Zamawiającego, jak i oceny jakości ich wykonania.

- Teren wykonywania robót – przestrzeń, w której mają być wykonane Roboty Stałe 
i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza socjalno sanitarne oraz materiały. Za Teren wykonywania robót uważa się również obszary przyległe zajmowane dla wykonania wszelkich koniecznych robót związanych z wykonywaniem Robót Stałych 
i Tymczasowych. Teren ten będzie udostępniony Wykonawcy w zakresie zobrazowanym na załączniku graficznym i będzie on ulegał modyfikacjom w trakcie trwania Robót pod kątem okoliczności związanych z realizację przedmiotu Umowy.

## INFORMACJE O TERENIE  / KOMPLEKSIE

Miejscem wykonania przedmiotu Umowy będzie kompleks 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, przy ul. Weigla 5.

## OBOWIĄZKI STRON

- Obowiązki Zamawiającego :

  - przekazanie terenu wykonywania prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych - Zamawiający przekaże teren w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

  - zawiadomienie Oddziałów o pracach konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, celem przygotowania i udostępnienia pomieszczeń / przestrzeni 
w których będą wykonywane prace.

- Obowiązki Wykonawcy :

  - zabezpieczenie robót w czasie ich trwania. Zapewnienie organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych w obszarze wykonywania prac, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające;

  - przedstawi Zamawiającemu harmonogram i terminarz wykonania robót do akceptacji Zamawiającego.

  - przejęcie terenu wykonywania robót konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie przekazanego mu terenu, od momentu przejęcia do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, teren powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

  - zorganizowanie terenu wykonywania robót.

  - zabezpieczenie dostawy mediów jeśli będzie wymagane.

  - ochrona środowiska na terenie wykonywania prac i poza jego obrębem.

  - ochrona istniejących urządzeń w obrębie prowadzonych prac. Przed rozpoczęciem robót konserwacyjnych lub budowlano - montażowych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

  - pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na przekazanym terenie (od przejęcia do odbioru końcowego robót).

  - odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

  - zapewnienie zatrudnionym pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno - sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

  - każdy serwisant powinien posiadać aktualne (tj. ważne przez cały okres trwania umowy) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji i kontrolno- pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa1);

  - każdy serwisant powinien posiadać aktualne (tj. ważne przez cały okres trwania umowy) certyfikat instalatora i konserwatora systemów sygnalizacji pożarowej wydany przez jednostkę certyfikującą CNBOP, lub inną jednostkę certyfikacyjną;

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodobową i codzienną (24/7/365) gotowość do podjęcia działań w zakresie interwencji technicznej związanej 
z naprawami i usunięciem usterek nie wymagających materiałów instalacyjnych czy części zamiennych;

  - w szczególnych przypadkach czas podjęcia działań może zostać wydłużony przez Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy. W przypadku uzasadnionego braku możliwości realizacji naprawy w czasie wskazanym 
w niniejszym OPZ, spowodowanym niedostępnością części zamiennych lub innymi okolicznościami, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, podając przy tym przybliżony termin dostawy części zamiennych oraz naprawy urządzenia lub instalacji oraz na wniosek Zamawiającego, zaproponować, i po akceptacji Zamawiającego zapewnić, rozwiązanie zastępcze do czasu wykonania naprawy. W takim przypadku Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej;

  - Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do naprawy, montażu, demontażu, sporządzenia kosztorysu ofertowego, który każdorazowo podlegać będzie weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Kosztorys obejmować będzie wyłącznie wycenę części zamiennych w przypadku napraw konserwacyjnych, kosztorys części zamiennych wraz z robocizną za montaż nowych elementów lub systemów, oraz robociznę za demontaże elementów lub systemów;

  - w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawy, demontażu, montażu, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie 1 dnia. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do kosztorysu ofertowego Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
o odstąpieniu od realizacji zakresu robót objętych kosztorysem ofertowym.

  - w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do napraw w ustalonych terminach oraz nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, Zamawiający, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania tych usług podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu go o tym fakcie, z zachowaniem praw Zamawiającego wynikających z rękojmi lub gwarancji. W tym wypadku Zamawiający potrąci koszt wykonania tych usług 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - w przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć wymagane czynności na własny koszt w terminie do 24 godzin liczonych od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego. W przypadku niepodjęcia działań przez Wykonawcę w ww. terminie zastosowanie mają zapisy zawarte w Umowie.

  - na wykonane naprawy Wykonawca udzieli gwarancji jakości odpowiadającej co najmniej okresowi gwarancji producenta na poszczególne części zamienne, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy. Okres trwania gwarancji liczony jest od daty odbioru przez Zamawiającego prawidłowo wykonanej naprawy, montażu urządzeń i instalacji.

  - cena za części zamienne (zgodnie z ofertą Wykonawcy), będzie wynikała z cen katalogowych Producenta dla zastosowanych wyrobów, przedkładanych przez Wykonawcę w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przy rozliczeniu danej naprawy, montażu urządzeń i instalacji.

  - Wykonawca zobowiązany jest do podbicia i dostarczenia wszelkich kart gwarancyjnych na wbudowany osprzęt, jeśli taka karta jest dostarczana 
z osprzętem.

  - przy wykonywaniu wszelkich prac należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

## Materiały i sprzęt

  - Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne 
z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do jego akceptacji.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do zabudowania.

  - Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

  - Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót wymaganą zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną oraz polskimi normami.

## Transport

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Zamawiającego.  Każdorazowo powinny one posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów i wózków.

## Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte Umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania,  w całości ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika robót posiadającego stosowne przygotowanie zawodowe.

## Dokumenty

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać 
i zabezpieczyć następujące dokumenty:

- wszystkie kosztorysy ofertowe dla przeprowadzonych robót;

- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych jeśli wymagane;

- atestów jakościowych wbudowanych elementów;

- dokumenty pomiarów cech geometrycznych, jeśli są wymagane;

- protokołów z pomiarów parametrów elektrycznych instalacji;

- protokołów odbiorów robót.

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez uprawnioną osobę ze strony Wykonawcy oraz Zaakceptowane przez Zamawiającego.

Kosztorysy powykonawcze, stanowią podstawę rozliczenia wykonanych robót.

## Kontrola jakości robót

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Wykonawca przedstawi wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości;

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości;

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla zachowania ciągłości robót;

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów;

- wszystkie roboty i materiały oraz ich zmiana muszą być uzgodnione 
z Zamawiającym.

Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego wyników badań przedstawionych przez Wykonawcę.  Koszty badań obciążają Zamawiającego, jeśli wyniki badań potwierdzą się i spełniają wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty badań kontrolnych ponosi Wykonawca.

## Obmiar robót

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w książce obmiarów, która stanowi podstawę dla kosztorysu powykonawczego.  Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem ofertowym.

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających obmiar przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonych do niej w formie załącznika.

## Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej .

Odbiór robót  zakrywanych  i zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które 
w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót jeśli wymagany (stosować przy większej złożoności robót do wykonania – potrzebę taką określa Zamawiający i na jego wniosek Wykonawca opracowuje taki dokument).

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

## Dokumenty do odbioru robót

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- ustalenia technologiczne;

- księgi obmiaru;

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych;

- atesty jakościowe wbudowanych elementów;

- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru;

- oświadczenie Wykonawcy o sprawdzeniu technicznym, które jest podstawą udzielanej gwarancji na wykonane roboty.

Wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonania robót, części robót, będą udokumentowane w postaci notatki służbowej i zaakceptowane przez Zamawiającego.

## Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie, poprzez wiadomość e-mail, telefonicznie i jednocześnie przekazuje Zamawiającemu kosztorys powykonawczy w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny kosztorys powykonawczy przy odbiorze końcowym.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z notatkami służbowymi dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymagań - to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.  Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

## Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

## STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub OPZ dostarczonego przez Zamawiającego.

## NORMY I ZBIORY PRZEPISÓW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i zbiory przepisów prawnych, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane 
i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

## PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest pozytywny odbiór częściowy i / lub końcowy po wykonanym zakresie robót, dokonany przez Zamawiającego, potwierdzony protokołem z wykonanych robót, zawierającym opis wykonanych czynności i wymienionych części, zgodny z Kosztorysem ofertowym zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca na koniec każdego okresu rozliczeniowego wystawi fakturę, na którą składać się będą:

- Ryczałtowa kwartalna wartość zadania, zgodnie ze złożoną ofertą oraz;

- Koszty zakupu materiałów, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego kosztorysami powykonawczymi za naprawy, montaże systemów za dany miesiąc.

Termin płatności faktury: nie mniejszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

## SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Podstawą do określenia ryczałtowej ceny oferty jest wykaz urządzeń zamieszczony 
w niniejszym OPZ.

- Cena oferty w zakresie napraw winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym m.in.: koszty robocizny podczas wykonywania napraw, dojazdu do siedziby Zamawiającego, w okresie 1 kwartału oraz w okresie trwania umowy, tj. 12 m-cy, bez cen materiałów.

- Wykonawca poda wartości narzutów jakie proponuje dla realizacji robót w zakresie demontażu, montażu urządzeń i instalacji, w oparciu o które, Wykonawca przez cały okres umowy będzie sporządzał kosztorysy ofertowe dla każdego zlecenia oddzielnie.

- W celu porównania ofert, w formularzu oferty Wykonawca podaje: ryczałtową cenę za 1 kwartał oraz za 12 m-cy, za usługi napraw urządzeń i instalacji, bez uwzględniania cen materiałów zamiennych.

- Szacunkowe dane określone przez Zamawiającego dotyczące wartości części zamiennych i instalacji, niezbędnych do wykonania napraw po cenach katalogowych zostały ustalone na podstawie analizy dotychczasowego zapotrzebowania Zamawiającego.

Szacunkowa wartość na części zamienne i instalacje ma charakter orientacyjny i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jej wykorzystania w całości, jak 
i w określonych proporcjach w okresie realizacji umowy.

- Podstawą do wyliczenia zapłaty za wykonane usługi w trakcie realizacji umowy będą elementy składowe ceny oferty:

- Ryczałtowa kwartalna wartość zadania, zgodnie ze złożoną ofertą oraz;

- Koszty zakupu materiałów, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego kosztorysami napraw za dany miesiąc. Przy czym kosztorys naprawy obejmuje wyłącznie koszt części zamiennych w oparciu o ceny katalogowe, zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach napraw konserwacyjnych.

- Koszty robocizny dla demontażu, montażu elementów instalacji lub instalacji, na podstawie wartości wskaźników cenowych złożonych w ofercie, oraz sporządzony 
o właściwe pozycje rozliczeniowe.

- Koszy robocizny i materiałów dla montażu nowych elementów instalacji lub systemów, wg wskazań jak w pkt. b) i c).

- Opcja dotycząca napraw.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji usługi w zakresie napraw w przypadku wykorzystania całości kwoty przeznaczonej na zakup części zamiennych.

- W wyniku zastosowania prawa opcji, o którym mowa powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanego zakresu umowy.

- Wykonawca oblicza wartość brutto (cenę oferty) w następujący sposób:

- Dla urządzeń wyszczególnionych w OPZ należy wyliczyć i podać cenę zryczałtowaną netto i brutto za usługi napraw za okres 1 kwartału oraz 12 miesięcy, oraz sumę całości zakresu Umowy.

- Cena oferty jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca wystawiał będzie oddzielnie fakturę VAT dla zadania nr 1 , oddzielnie dla zadania nr 2.

## WARUNKI FORMALNE

  - Wykonawca przygotuje ofertę zgodnie z załącznikiem nr 3.

  - Oferent przedstawi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 100 000zł.

    - Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego.

    - Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego.

    - Włączenie odpowiedzialności za szkody mające postać czystych strat finansowych.

    - Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania.

  - Oferent złoży oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej  pozwalającej na wykonanie przedmiotu Umowy, o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań podatkowych oraz na poczet zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  - Oferent złoży kserokopie Zaświadczeń kwalifikacyjnych E1 do 1kV, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym, co najmniej jednego pracownika oraz D1 do 1kV, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym, co najmniej jednego pracownika.

  - Oferent złoży kserokopie aktualnych certyfikatów instalatora i konserwatora systemów sygnalizacji pożarowej wydany przez jednostkę certyfikującą CNBOP, lub inną jednostkę certyfikacyjną.

  - Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. w przypadku Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - 
 w tym okresie, należycie wykonał: co najmniej 2 główne usługi w zakresie konserwacji, montażu systemów SSP, systemów oddymiania, systemów odcięć ogniowych o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda.

  - Ofertę w zakresie robót opisanych w niniejszym dokumencie, oraz wszelkich obowiązków co do przedmiotu zamówienia należy przygotować w oparciu 
o ZESTAWIENIA ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 i 2.

  - Osobą  do  kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Wojciech JARÓG - ROGALA  tel. 261 66 06 40, lub kom. 785 084 047 od godz. 8°° do 15°°. Oferty można składać: za pośrednictwem platformy zakupowej, faxem na nr 261 66 07 78, mailem logistyka@4wsk.pl, lub osobiście w sekretariacie Logistyki – budynek  nr 44 na terenie szpitala do dnia 16.09.2019r do godz.12ºº.

Załącznik nr 1

| Zestawienie elementów Systemów SSP i Oddymiania klatek schodowych zamontowanych w obiektach i budynkach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zestawienie urządzeń i materiałów |
| L/p | Nazwa urządzenia materiału | Ośr. Inform. Cenrtr telefon | Klinicz Oddz Kardiochirurg | Onkologia | Bud.nr 9 Polikl Stomatologicz | Klatka scho dowa nr 13 | Klatka scho dowa nr 12 | Klatka scho dowa nr 11 | Klatka scho dowa nr 10 | Klatka scho dowa nr 7 | Klatka scho dowa nr 6 | Klatka scho dowa nr 5 | Klatka scho dowa nr 4 | Budynek nr 73 (łącznik) | Razem |
| 1 | Centrala alarmowa INGIS 1080 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Centrala alarmowa POLON 4800 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Centrala alarm oddym AFG 2004 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6 |
| 4 | Centrala alarm oddym MCR 9705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 5 | Centrala alarm oddym D+H |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | Ręczny Ostrzegacz Pożaru ROP | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 19 |
| 7 | Ręczny Przycisk Oddym RPO-01 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |  | 19 |
| 8 | Ręczny Przycisk Oddym D+H |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 | Przycisk Przewietrzania PP-11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 | Przycisk Przewietrzania PP-20 |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 7 |
| 11 | Przycisk Przewietrzania D+H |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12 | Przycisk Przewietrzania LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 13 | Siłownik wrzecionowy |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 10 |
| 14 | Siłownik łańcuchowy |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 5 |
| 15 | Siłownik pneumatyczny |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
|  | Optyczna czujka dymu DOR-4046 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 16 | Optyczna czujka dymu DOR-40 |  | 97 |  | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |  | 121 |
| 17 | Optyczna czujka dymu DUR-4046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 11 |
| 18 | Opt.jonowa czujka dymu DIO 301 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 19 | Opt.jonowa czujka dymu DIO 35 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 20 | Opt.jonowa czujka dymu DIO 40 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 21 | Uniwersalna czujka temp TUN | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 22 | Czujka pogodowa CDW-02 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 6 |
| 23 | Wskażnik zadziałania WZ 31 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| 24 | Element kontr-sterujący EKS |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 44 |
| 25 | Sygnaliz opt-akust zew. SA-K |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 26 | Sygnaliz opt-akust wew. SA-K |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 27 | Centrala alarmowa POLON 4900 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

…………………………….                                    Miejscowość ………………. dnia ………….

( pieczątka  oferenta  )

ZAMAWIAJĄCY

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50 - 981 Wrocław, ul. R.Weigla 5

OFERTA

Wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z  usuwaniem  usterek 
i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych oraz systemów odcięć ogniowych zamontowanych w budynkach 4WSzK z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”

W nawiązaniu do  zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu Niżej podpisani, reprezentujący :

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

( nazwa i adres Oferenta, telefon, fax , nr konta )

Oświadczamy, że oferujemy wykonanie zadania w zakresie „Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z  usuwaniem  usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych oraz systemów odcięć ogniowych zamontowanych w budynkach 4WSzK z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu”, wg poniższych cen:

*KOLUMNA NR 1 - Kwartalna – jednorazowa cena okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi (bez wymiany uszkodzonych, lub wyeksploatowanych materiałów) wyszczególnionych w OPZ dla zadania nr 1 i 2 za jeden kwartał.

*KOLUMNA NR 2 - Roczna łączna cena okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych 
z usuwaniem usterek  i  naprawami  awaryjnymi (bez  wymiany  uszkodzonych,  lub  wyeksploatowanych materiałów)  wyszczególnionych  w  OPZ dla zadania nr 1 i 2  łącznie za 4 kwartały.

| L.p. | Nazwa urządzenia / elementu systemu | Ilość urządzeń / elementów systemu [szt.] | KOLUMNA NR 1 (kwota netto)* [zł] | KOLUMNA NR 2 (kwota netto)* [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadanie nr 1 (Załącznik nr 1) - System SSP wraz z oddymianiem klatek schodowych. | 1 kpl. | Łączna wartość netto za 1 kwartał: ……….….. , …… zł (słownie:…………………………….. ……………………………………...) | Łączna wartość netto za 4 kwartały: ……….….. , …… zł (słownie:…………………………….. ……………………………………...) |
| 2 | Zadanie nr 2 (Załącznik nr 2) - Systemy odcięć ogniowych | 1 kpl. | Łączna wartość netto za 1 kwartał: ……….….. , …… zł (słownie:…………………………….. ……………………………………...) | Łączna wartość netto za 4 kwartały: ……….….. , …… zł (słownie:…………………………….. ……………………………………...) |
| 3 | Suma kosztów zadania nr 1 i 2 |  | Łączna wartość netto za 1 kwartał: ……….….. , …… zł (słownie:…………………………….. ……………………………………...) | Łączna wartość netto za 1 kwartał: ……….….. , …… zł (słownie:…………………………….. ……………………………………...) |
| *Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości ……% obowiązujący na dzień składania oferty. |

Czynniki cenotwórcze  do sporządzania kosztorysu ofertowego na usługi naprawcze związane 
z wymianą uszkodzonych lub wyeksploatowanych materiałów:

R – roboczogodzina netto  …., … zł.

Kp – koszty pośrednie .…. %,

Kz – koszty zakupu materiałów .…. %,

Z – zysk .…. %,

- Wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie …………. dni ( min. 30 dni ).

- Na wykonane przeglądy okresowe (bez wymiany materiałów) udzielamy …………….. ( min. 12 miesięcznej) miesięcy gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru robót.

- Na wykonane prace naprawcze związane z wymianą uszkodzonych, lub wyeksploatowanych materiałów, lub montażem nowych elementów systemów udzielamy ……………… ( min. 12 miesięcznej)  miesięcy gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru robót.

- Oświadczamy, że ceny określone powyżej są cenami ostatecznymi za wykonanie   przedmiotu zamówienia.

- Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym na etapie sporządzania oferty jest: ………………………………………………………….

Miejscowość …………………dnia…………………..

……...……………………………………

Podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela