Znak postępowania: RIR.21.11.2020

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kajki  na odcinku   od ul. Kopernika

do ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie.

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

dla zadania inwestycyjnego pn.„  „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kajki  na

odcinku   od ul. Kopernika do ul. Dąbrowszczaków”.

# 2.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów .

2.1. Sieć wodociągowa  w ul. Kajki tj. od ul. Kopernika do ul. Dąbrowszczaków :

- materiał , średnica oraz długość sieci istniejącej:  rury stalowe Ø100 mm , dł. ok. 200m;

- materiał , średnica oraz dł. sieci  projektowanej : rury z żeliwa sferoidalnego Ø100 mm ,

dł. ok. 200m + hydrant  nadziemny o średnicy 80mm - szt.1.

2.2. Przyłącza wodociągowych do budynku przy:

2.2.1.  ul. Kajki nr  3

- materiał , średnica oraz długość przyłącza istniejącego:  rura stalowa Ø50 mm , dł. ok. 12m;

- materiał , średnica oraz dł. przyłącza projektowanego: rura PE Ø 40mm, dł. ok. 12m;

- przełączenie   do nowoprojektowanej sieci;

2.2.2.  ul. Kajki  nr  5

- materiał , średnica oraz długość przyłącza istniejącego:  rura stalowa Ø50 mm o dł. ok. 22m;

- materiał , średnica oraz dł. przyłącza   projektowanego: rura PE Ø 40mm, dł. ok. 22m;

- przełączenie   do nowoprojektowanej sieci;

2.2.3.  ul. Kajki nr  6

- materiał , średnica oraz długość przyłącza istniejącego:  rura stalowa Ø32 mm , dł. ok. 18m;

-  materiał , średnica oraz dł. przyłącza   projektowanego: rura PE Ø 40mm , dł. ok.18m

+ wymiana konsoli wodomierzowej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji ;

2.2.4.  ul. Kajki nr 7

- materiał , średnica oraz długość przyłącza istniejącego:  rura PE Ø 63 mm o dł. ok. 17m;

- materiał projektowany : wymiana konsoli wodomierzowej wraz z podłączeniem do istniejącej

instalacji ;

2.2.5.  ul. Kajki nr 8

- materiał , średnica oraz długość przyłącza istniejącego:  rura PE Ø 40 mm o dł. ok. 20m;

- materiał projektowany : wymiana konsoli wodomierzowej wraz z podłączeniem do istniejącej

instalacji ;

2.2.6.  ul. Kajki nr 10

-  materiał , średnica oraz długość przyłącza istniejącego:  rura stalowa  Ø 32 mm o dł. ok. 16m;

- materiał , średnica oraz dł. przyłącza   projektowanego materiał projektowany : rura PE Ø

40mm , dł. ok. 16m ;

- wymiana konsoli wodomierzowej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji ;

2.2.7.  ul. Kajki nr 10/12

a) przyłącze nr 1

-  materiał , średnica oraz długość przyłączy istniejących:  rura stalowa  Ø 50 mm, dł. ok.21m;

-  materiał , średnica oraz dł. przyłącza   projektowanego: rura PE Ø63mm, dł. 21m  ;

-  wymiana konsoli wodomierzowej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji;

b) przyłącze nr 2

-  materiał , średnica oraz długość przyłącza istniejącego:  rura stalowa  Ø 80 mm o dł. ok. 21m;

- materiał , średnica oraz dł. przyłącza   projektowanego materiał projektowany : rura PE Ø

63mm, dł. ok. 21m ;

-  wymiana konsoli wodomierzowej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji ;

2.2.8.  Placu K. Pułaskiego nr 8

-  materiał , średnica oraz długość przyłącza istniejącego:  rura stalowa  Ø40 mm o dł. ok. 12m;

- materiał , średnica oraz dł. przyłącza   projektowanego materiał projektowany : rura PE

Ø 40mm , dł. ok. 12m ;

-  wymiana konsoli wodomierzowej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji ;

2.2.9.  ul. Kopernika 14b  (do studzienki wodomierzowej zlokalizowanej  na  wjeździe

do budynku przy ul. Kajki nr 3

-  materiał , średnica oraz długość przyłącza istniejącego do studzienki wodomierzowej :  rura

stalowa  Ø50 mm o dł. ok. 12m;

- materiał , średnica oraz dł. przyłącza   projektowanego: rura PE Ø 40 mm dł. ok. 12m ;

-  wymiana konsoli  wodomierzowej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji .

2.2.10. przełączenie istniejących przyłączy  do nowoprojektowanej sieci –szt.3. tj.

budynek przy ul. Kajki nr 4, 4a i nr 8.

3. Hydrantu  nadziemnego o średnicy 80mm – szt.1

II. ZAKRES WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres prac projektowych do wykonania

1.1.Dokumentacja budowlano - wykonawcza w skład  której wchodzą plany ,opisy , rysunki lub inne dokumenty  umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót   budowlanych, uwarunkowań i     dokładnej lokalizacji ich wykonania  oraz zbioru opinii, uzgodnień i dokumentów   niezbędnych  do rozpoczęcia robót budowlanych .

Zamawiający wymaga, aby w rozwiązaniach projektowych zastosować materiały budowlane spełniające wymogi Ustawy z dnia 10.IV 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz w  Prawie  budowlane z dn.07.07.1994r. art.10.

1.2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowane z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót wg Wspólnego Słownika Zamówień oraz stosownymi rozporządzeniami.

Specyfikację należy opracować dla każdego rodzaju robót objętego dokumentacją projektową.

1.3.Kosztorys inwestorski (opracowany po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania) -– dla sieci wodociągowej i każdego przyłącza   opracować  oddzielnie.

1.4.Przedmiar robót - dla sieci wodociągowej i każdego przyłącza  opracować oddzielnie.

Uwaga: Przedmiar i kosztorys inwestorski należy opracować w rozbiciu na :

1) wykonanie  sieci wodociągowej  w ul. Kajki tj. od ul. Kopernika do ul. Dąbrowszczaków ;

2) wykonanie  przyłączy wodociągowych do budynku przy ;

2.1)  ul. Kajki nr  3

2.2)  ul. Kajki  nr  5

2.3) ul. Kajki nr  6

2.4) ul. Kajki nr 7 -  tylko konsola wodomierzowa

2.5) ul. Kajki nr 8 – tylko konsola wodomierzowa

2.6)  ul. Kajki nr 10

2.7) ul. Kajki nr 10/12

2.8) ul. Kajki nr 10/12a

2.9)  Placu K. Pułaskiego nr 8

2.10) ul. Kopernika 14b  (do studzienki wodomierzowej zlokalizowanej  na  wjeździe  do budynku przy ul. Kajki nr 3

1.5.	Informacje i wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

uwzględniające specyfikę przedmiotu zamówienia.

1.6.Inwentaryzacja i wycena zieleni – w przypadku potrzeby jej opracowania określonej

właściwymi przepisami i uzgodnieniami. Opracowanie uzgodnić z Wydziałem Środowiska

w Urzędzie Miasta w Olsztynie . Należy z uzyskać zgody właścicieli na wycinkę kolidującej zieleni

oraz decyzję na wycinkę drzew.

1.7.Projekt nasadzeń kompensacyjnych – w przypadku potrzeby jego opracowania.

1.8.Badania geotechnicznych gruntu – w miejscach planowanych wykopów.

1.9.Projekt zmiany organizacji ruchu drogowego .

1.10. Projekt musi uwzględniać przebudowę lub zabezpieczenie istniejących sieci oraz urządzeń    podziemnych i nadziemnych kolidujących z projektowaną siecią.

1.10. Projekt powinien zawierać oświadczenie , że dokumentacja wykonana jest zgodni  z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz  że

została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

1.11.Projekt powinien zawierać oświadczenia – zgody właścicieli lub władających gruntami na

prowadzenie robót budowlanych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych

osobowych zgodnie  RODO.

2. Przedmiot zamówienia należy opracować w formie  dokumentacji standardowej (papierowej) oraz dodatkowo zapisać w wersji elektronicznej na płytach CD/DVC

w następujący sposób:

2.1. Dokumentacja w wersji papierowej:

•   dokumentację budowlano – wykonawczą   – 4 egz.

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

•  przedmiary robót – 2 egz.

•  informacje i wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.

•  kosztorys inwestorski – 2 egz.

•  pozostałe opracowania – 4 egz.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze w przypadku gdy są one

zatrzymywane przez instytucje uzgadniające/wydające decyzje administracyjne.

Oryginały dokumentów (decyzji, uzgodnień, warunków technicznych) należy zamieścić

w egzemplarzu nr 1, a w pozostałych egzemplarzach - kserokopie tych dokumentów potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Opracowania dokumentacji tworzące komplet (projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary, kosztorysy inwestorskie itp.) należy umieścić w ponumerowanych teczkach lub segregatorach. Teczki muszą zawierać spis opracowań wchodzących w komplet.

2.2.Dokumentacja w wersji elektronicznej:

płyta nr1

•  dokumentację projektową (opisy, przedmiary, rysunki) zapisane w formacie pdf;

• decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia (skany dokumentów) zapisane w formatach pdf

lub jpg;

• kosztorys inwestorski umieszczony w wydzielonym folderze zapisany w formacie pdf.

płyta nr 2

• dokumenty tekstowe zapisane w formacie docx,

•  dokumenty tekstowe z grafiką zapisane w formacie docx,

•  pliki graficzne zapisane w formacie jpg lub gif,

•  rysunki techniczne zapisane w formacie dxf, dwg,

•  kalkulacje, kosztorysy zapisane w formacie xls,

•  przedmiary robót zapisane w formacie xls,

•  kosztorysy, kalkulacje sporządzone w programie kosztorysowym zapisane w formacie ATH.

Kosztorys inwestorski i przedmiar umieścić w wydzielonym folderze.

3. Dokumentacje budowlaną należy  opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U z 2012r. poz. 462 ze zmian.), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami.

4.  Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do  ceny opracowania dokumentacji projektowej.

5. Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia  w 2 egzemplarzach dokumentację projektową zawierającą (opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbędne materiały).  Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

6.Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej będzie protokół zdawczo – odbiorczy, przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Strony umowy.

7.Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

b) pełnienie nadzoru autorskiego;

c) pełnienie doradztwa  technicznego na etapie wyboru wykonawcy

8. Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć.

9. Cena ofertowa  - cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych, w tym także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe

III. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Położenie geograficzne i administracyjne

Sieć wodociągową  oraz przyłącza zlokalizowane są  w historycznym układzie  urbanistycznym Śródmieścia Olsztyna ujętych ulicami M. Kopernika, A. Mickiewicza, Dąbrowszczaków, M. Kajki na działkach  nr ewid.:  173/9; 237/2;  22/4; 213/5; 220/1 ;222; 229/1; 229/2; 230/3; 264; 265; 266; 267; 277  obręb nr 72 oraz  nr 43/8  obręb 73.

2. W/w teren ujęty jest w Gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna.

3.Przebieg istniejącej trasy  sieci wodociągowej  oraz przyłączy wodociągowych  przedstawiono  w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1).

IV. OGÓLNE  WŁAŚCIWŚCI FUNKCJONALNO – UŹYTKOWE

1. Ogólne uwarunkowania wykonania

Omawiane sieci wodociągowe oraz przyłącza wodociągowe  mają za zadanie zapewnić dostawę wody dla potrzeb konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych mieszkańcom, jak również wodę dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej. Sieci powinny pracować w sposób ciągły w okresie całego roku, a co za tym idzie ich zagłębienie w gruncie powinno być większe niż głębokość przemarzania gruntu.

3.2. Docelowe parametry

3.2. 1.Projekt należy wykonać  zgodnie z opisem  zamówienia oraz  warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK  Sp. z o.o.

3.2.2. Trasę sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać   uwzględniając uzgodnienia  właścicieli terenu oraz Gestora sieci.

3.2.3.Nowo zaprojektowana  sieć wodociągowa winna  być wykonana z rur z żeliwa sferoidalnego  dn 100 dł. ok. 200m

3.2.4. Hydrant  nadziemny o średnicy 80mm  winien spełniać zapisy zawarte w   standardzie  11-14 obowiązujące w Spółce.

3.2.4.  Zaprojektowane  przyłącza   wodociągowe winny być  z  rur PE  oraz spełniać parametry opisane  w przedmiocie zamówienia.). Przyłącza należy wymienić do wodomierza głównego wraz  z zamontowaniem  konsoli wodomierzowej .

3.2.5.Wykonanie przejść przez przegrody pionowe budynku  (w budynkach wpisanych do rejestru zabytków prace należy uzgodnić  z konserwatorem zabytków.

V. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1. Informacje ogólne

1.1. Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli    nieruchomości oraz Gestora sieci.

1.2. Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej do

celów projektowych w skali 1:500 .

1.3. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak  również

udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Wytyczne projektowe

2.1. Przed przystąpieniem do projektowania projektant  winien   bezwzględnie przeprowadzić     wizją w terenie oraz   wystąpić do PWiK Sp. z o.o. Olsztyn z wnioskiem o wydanie

warunków  technicznych.

2.2. Sieci wodociągową należy zaprojektować i wykonać poza pasem jezdnym .

2.3. Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać  z żeliwa sferoidalnego.

2.4. Przyłącza wodociągowe  należy zaprojektować i wykonać  z rur PE  wraz z konsolą

wodomierzową.

2.5. Hydranty należy zaprojektować i wykonać   jako nadziemne o średnicy 80mm.

W uzasadnionych przypadkach, to jest gdzie nie ma możliwości zabudowy hydrantów

nadziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie

ruchu  itp. dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych.

2.6. Zasuwy liniowe należy zaprojektować w węzłach połączeniowych nowego i istniejącego      wodociągu oraz na projektowanych rozwidleniach.

2.7. Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantów wykonane z żeliwa zabezpieczeniem

opaskami betonowymi.

2.8. Sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu.

2.9. Trasę sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką stalową.

2.10. Niniejsze wytyczne stanowią zbiór podstawowych wymagań Zamawiającego , które

należy  uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji  technicznej budowlany sieci

wodociągowej i  przyłączy wodociągowych.

2.11.Stosowanie „wytycznych” nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku przestrzegania

przepisów, norm, instrukcji, zarządzeń branżowych i państwowych oraz właściwego

wykorzystania  wiedzy inżynierskiej.

2.12. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeni w

Dokumentach Przetargowych, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek lub interpretacji.

3. Wymagania technologiczne

1. Preferowaną metodą wykonania sieci wodociągowej jest metoda bezwykopowa.

2.Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia  związane z wyborem metody przebudowy sieci wodociągowej i przyłącz ,doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym  opisie  oraz posiadać odpowiednie atesty higieniczne.

4.Wymagania i materiałowe

Materiały  użyte do budowy sieci wodociągowej i przyłączy  muszą spełniać wymagania zawarte

w niniejszym opisie, powinny być dopuszczone do powszechnego  obrotu, spełniać Polskie Normy, posiadać aprobaty techniczne,  atesty PZH dopuszczające do kontaktu z wodą pitną   oraz  odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4.1. Rury

Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej,

o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień,

porowatych struktur i innych defektów oraz zgodne z  warunkami  techniczne  obowiązującymi

w PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie .

4.2. Hydrant

Na rurociągu  zamontować  hydrant  pożarowe typu HP80 , zgodne z warunkami technicznymi obowiązującymi w   PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie .

4.3. Zasuwy

Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe na ciśnienie nominalne 1,0 MPa (10bar)

zgodne z warunkami  techniczne  obowiązującymi w PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie .

4.4. Materiały na podsypkę i obsypkę

Podsypka może być wykonana z pospółki lub piasku. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stawianym przez obowiązujące normy.

4.5. Oznakowanie uzbrojenia

Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy oznakować zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Opisy wykonane w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.

Tabliczki lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właściciela nieruchomości

lub na słupkach betonowych.

4.6. Odwodnienie wykopów

W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system odwadniający dostosowany do warunków gruntowo-wodnych.

Część graficzna - Załącznik nr 1