KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM 		             	          Postępowanie nr: 50 Z TP 22

PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY				         Bydgoszcz, dnia 25.10.2022 r.

ul. Seminaryjna 1,

85-326 Bydgoszcz

E.ZP.261.50.2022

# Do Wykonawców

### Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na  dostawę sprzętu rehabilitacyjnego.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytania od 1 do 19 dotyczą Pakiet 7 –  Zestaw 3 cykloergometrów z zestawem 
do monitorowania treningu z pomiarem bezprzewodowym ekg, pomiarem saturacji i ciśnienia (CPV: 33154000-4)

- Pkt. 11 Możliwość niezależnego programowania parametrów treningowych dla każdego pacjenta w sposób graficzny i ręczny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia z możliwością niezależnego programowania parametrów treningowych dla każdego pacjenta w sposób graficzny i ręczny.

- Pkt. 16 Monitorowanie dwóch odprowadzeń EKG wraz z pełną archiwizacją zapisu EKG
 – przed rozpoczęciem treningu, w trakcie treningu i po jego zakończeniu aż do momentu przerwania zapisu przez personel medyczny.

# Proszę o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający miał na myśli monitorowanie dwóch kanałów EKG, jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści analizę EKG z jednego kanału EKG?

W oferowanym zestawie proponujemy bezprzewodowe nadajniki EKG mocowane na pasie piersiowym. Zapewnia to analizę niezbędnych parametrów EKG, jednocześnie obsługa pacjenta jest błyskawiczna, a koszty badania są minimalne. Do celów rehabilitacji kardiologicznej takie rozwiązanie jest optymalne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści analizy EKG z jednego kanału EKG.

- Pkt. 17 Monitorowanie częstości akcji serca w zakresie min. 20 – 200 ud./min.

Czy Zamawiający dopuści system z funkcją monitorowania częstości akcji serca w zakresie 30– 300 ud./min.?

Oferujemy bezprzewodowy transmiter na pasie piersiowym. Wykorzystujący cyfrowy nadajnik, pasmo przenoszenia sygnału EKG 0,5-150 Hz, częstotliwość 2,4 GHz, próbkowanie 200 Hz, zasilanie akumulatorowe 150 mAh, waga 30g, zasięg 10-20 m.

To jest rozwiązanie optymalne, możemy w dowolny sposób wykonywać rejestrację sygnału EKG. Pacjent może zmieniać miejsce badania, przesiadając się z bieżni na ergometr, czy kozetkę. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza eksploatację systemu, wykluczając łączenie przewodów EKG z ciałem pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści system z funkcją monitorowania częstości akcji serca 
w zakresie 30– 300 ud./min. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji  z dnia 25.10.2022 r.

Obowiązujący wzór  Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

- Pkt. 18 Prezentacja na ekranie dwóch nałożonych na siebie zespołów PQRST – z fazy spoczynkowej i aktualnie wyliczanego podczas treningu.

Czy Zamawiający dopuści system bez funkcji prezentacji na ekranie dwóch nałożonych 
na siebie zespołów PQRST – z fazy spoczynkowej i aktualnie wyliczanego podczas treningu?

Wymagana funkcja ma szerokie zastosowanie w systemie do prób wysiłkowych.

Jedynie jedna z firm, oferując aplikację uniwersalną, umożliwiającą przeprowadzenie próby wysiłkowej i rehabilitację kardiologiczną, proponuje podobne rozwiązanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści systemu bez funkcji prezentacji na ekranie dwóch nałożonych na siebie zespołów PQRST – z fazy spoczynkowej i aktualnie wyliczanego podczas treningu.

- Pkt. 19 Automatyczna detekcja i klasyfikacja podstawowych rodzajów arytmii zapamiętywanych w postaci zdarzeń EKG.

Czy Zamawiający dopuści system bez funkcji automatycznej detekcji i klasyfikacji podstawowych rodzajów arytmii zapamiętywanych w postaci zdarzeń EKG?

Wymagana funkcja ma szerokie zastosowanie w systemie do prób wysiłkowych.

Jedynie jedna z firm, oferując aplikację uniwersalną, umożliwiającą przeprowadzenie próby wysiłkowej i rehabilitację kardiologiczną, proponuje podobne rozwiązanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści system bez funkcji automatycznej detekcji i klasyfikacji podstawowych rodzajów arytmii zapamiętywanych w postaci zdarzeń EKG, ale nie przyzna punktów.

- Pkt. 20 Możliwość ręcznego dodawanie zdarzeń EKG w trakcie trwania treningu i po jego zakończeniu. Proszę o wyjaśnienie. Czy Zamawiający ma na myśli możliwości ręcznego dodawania komentarza w trakcie trwania treningu i po jego zakończeniu?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli możliwości ręcznego dodawania komentarza, 
w tym dodawanie zdarzeń EKG w trakcie trwania treningu i po jego zakończeniu.

- Pkt. 21 Możliwość podglądu zarejestrowanego EKG w trakcie trwania treningu, podgląd zdarzeń wraz z możliwością ich wydruku z poziomu treningu.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości podglądu zarejestrowanego EKG w trakcie trwania treningu, podglądu zdarzeń wraz z możliwością ich wydruku z poziomu treningu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści systemu bez możliwości podglądu zarejestrowanego EKG w trakcie trwania treningu, podglądu zdarzeń. Zamawiający dopuści system bez możliwości wydruku zdarzeń z poziomu treningu.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji  z dnia 25.10.2022 r.

Obowiązujący wzór  Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

- Pkt. 22 Możliwość podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta 
z poziomu treningu. Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu treningu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści system bez możliwości podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu treningu o ile jest możliwość podglądu wcześniejszych treningów gdy pacjent nie ćwiczy.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji  z dnia 25.10.2022 r.

Obowiązujący wzór  Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

- Pkt. 26 Wyświetlanie planowanej wartości mocy dla roweru i rzeczywistej wartości uzyskiwanej przez pacjenta.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez opcji wyświetlania planowanej wartości mocy dla roweru i rzeczywistej wartości uzyskiwanej przez pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści systemu bez opcji wyświetlania planowanej wartości mocy dla roweru i rzeczywistej wartości uzyskiwanej przez pacjenta

- Pkt. 27 Możliwość pozpoczęcia treningu możliwe zarówno przez personel medyczny jak 
i  pacjenta.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez opcji rozpoczęcia treningu przez pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści system bez opcji rozpoczęcia treningu przez pacjenta

- Pkt. 29 Archiwizacja badań dla każdego pacjenta, minimum.: dane pacjenta, pełny zapis 
2 odprowadzeń EKG, trend częstości akcji serca, trend obciążenia mocy dla roweru, trend ciśnienia tętniczego krwi, zapis znaczników arytmii na zapisanym przebiegu EKG, wartość pracy wykonanej w czasie treningu.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z opcją archiwizacji badań dla każdego pacjenta, dane pacjenta, pełny zapis 1 odprowadzenie EKG, trend częstości akcji serca, trend obciążenia mocy dla roweru, trend ciśnienia tętniczego krwi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści systemu z opcją archiwizacji badań dla każdego pacjenta, dane pacjenta, pełny zapis 1 odprowadzenie EKG, trend częstości akcji serca, trend obciążenia mocy dla roweru, trend ciśnienia tętniczego krwi.

- Pkt. 30 Ocena treningu wg skali Borga, możliwość wyboru skali 10- lub 20-stopniowej.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z możliwością oceny treningu wg skali Borga, bez możliwości wyboru skali 10- lub 20-stopniowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści systemu z możliwością oceny treningu wg skali Borga, bez możliwości wyboru skali 10- lub 20-stopniowej.

- Pkt. 31 Automatyczne wyliczanie wskaźnika BMI z podanych wartości.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez opcji automatycznego wyliczania wskaźnika BMI z podanych wartości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści system bez opcji automatycznego wyliczania wskaźnika BMI z podanych wartości.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji  z dnia 25.10.2022 r.

Obowiązujący wzór  Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

- Pkt. 32 Możliwość zastosowania kart chipowych do szybkiej identyfikacji pacjentów 
i inicjalizacji treningu. Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości zastosowania kart chipowych do szybkiej identyfikacji pacjentów i inicjalizacji treningu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści systemu bez możliwości zastosowania kart chipowych do szybkiej identyfikacji pacjentów i inicjalizacji treningu.

- Pkt. 33 Możliwość zakładania kart pacjentów przy użyciu kart chipowych NFZ.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości zastosowania kart chipowych NFZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści systemu bez możliwości zastosowania kart chipowych NFZ.

- Pkt. 34 Wzmacniacz sygnału EKG 2-kanałowy, różnicowy, zabezpieczony przed defibrylacją, filtr izolinii oraz filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz.

Czy Zamawiający dopuści wzmacniacz sygnału EKG 1-kanałowy zabezpieczony przed defibrylacją, filtr izolinii oraz filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz.?

W oferowanym zestawie proponujemy bezprzewodowe nadajniki EKG mocowane na pasie piersiowym. Zapewnia to analizę niezbędnych parametrów EKG, jednocześnie obsługa pacjenta jest błyskawiczna, a koszty badania są minimalne. Do celów rehabilitacji kardiologicznej takie rozwiązanie jest optymalne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści wzmacniacza sygnału EKG 1-kanałowego zabezpieczonego przed defibrylacją, filtr izolinii oraz filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz.

- PARAMETRY CYKLOERGOMETRÓW

Pkt. 41 Zakres obrotów w zakresie minimum 30 – 160 obr./min..

Czy Zamawiający dopuści do przetargu cykloergometr z zakresem obrotów w zakresie 30 – 130 obr./min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści cykloergometr z zakresem obrotów w zakresie 
30 – 130 obr./min.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji  z dnia 25.10.2022 r.

Obowiązujący wzór  Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

- PARAMETRY CYKLOERGOMETRÓW

Pkt. 42 Obciążenie pacjenta niezależne od prędkości pedałowania w zakresie minimum 
30 – 160 obr./min..

Czy Zamawiający dopuści do przetargu cykloergometr z obciążeniem pacjenta niezależne od prędkości pedałowania w zakresie 30 – 130 obr./min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści cykloergometr z obciążeniem pacjenta niezależne 
od prędkości pedałowania w zakresie 30 – 130 obr./min.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji  z dnia 25.10.2022 r.

Obowiązujący wzór  Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

- PARAMETRY CYKLOERGOMETRÓW

Pkt. 45. Wbudowany czytnik kart chipowych wykorzystywany przy inicjalizacji treningu 
lub odczytu danych z kart chipowych NFZ

Czy Zamawiający dopuści do przetargu cykloergometr bez wbudowanego czytnika kart chipowych wykorzystywany przy inicjalizacji treningu lub odczytu danych z kart chipowych NFZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści cykloergometru bez wbudowanego czytnika kart chipowych wykorzystywanych przy inicjalizacji treningu lub odczytu danych z kart chipowych NFZ.

- Pakiet 8 – Profesjonalna bieżnia medyczna  (CPV: 33158400-6)

Pkt. 3 Wymiary maksymalne pasa bieżni: 150 x 50 cm. Czy Zamawiający dopuści 
do przetargu bieżnię o wymiarach pasa bieżni 154,5 x 54 cm. Parametry pasa oferowane są zbliżone do wymaganych. Większe wymiary robocze pasa wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa i komfort badania pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści bieżnię o wymiarach pasa bieżni 154,5 x 54 cm.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji  z dnia 25.10.2022 r.

Obowiązujący wzór  Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

- Pakiet 8 – Profesjonalna bieżnia medyczna  (CPV: 33158400-6)

Pkt. 12 Minimum 30 programów treningowych.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu bieżnię z panelem sterowania z wbudowanym 10 profilami treningowymi? W oferowanym sprzęcie możliwe jest wprowadzenie do 100 profili użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści bieżni z panelem sterowania z wbudowanymi 
10 profilami treningowymi.

- Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 urządzenie z rokiem produkcji 2020 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w pakiecie 9 urządzenie wyprodukowane w roku 2020. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i spełniać pozostałe wymogi.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji  z dnia 25.10.2022 r.

Obowiązujący wzór  Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

- PAKIET NR 3 – kolumna terapeutyczna

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 5. jest uchwyt stabilizujący na lewą i prawą stronę oraz w punkcie 12. jest uchwyt do stabilizacji. Czy te dwa punkty odnoszą się do jednego wyposażenia i zostały po prostu powtórzone (zdublowane) w tabeli?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż punkty 5 oraz 12 OPZ dotyczą tego samego uchwytu stabilizującego.

- Pakiet II – Kabina UGUL z wyposażeniem

Czy Zamawiający dopuści kabinę UGUL o wymiarach 200 x 200 2 203 cm ?

Pozostałe parametry wg OPZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kabinę UGUL o wymiarach 200 x 200 x 203 cm.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji  z dnia 25.10.2022 r.

Obowiązujący wzór  Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

- Pakiet IV – Stoły do drenażu

Zamawiający wymaga aby stół do drenażu posiadał „możliwość łamania stołu za pomocą ręcznego podnośnika śrubowego (pk. 7)” oraz „ ustawienie pozycji Pivota za pomocą siłownika elektrycznego (pk. 8).” Opisane dwie możliwości dotyczą tej samej funkcji.
Czy w związku z tym Zamawiający dopuści stół możliwość łamania stołu do pozycji Pivota za pomocą siłownika elektrycznego ?

Pozostałe parametry wg OPZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stół z możliwością łamania stołu do pozycji Pivota za pomocą siłownika elektrycznego.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji  z dnia 25.10.2022 r.

Obowiązujący wzór  Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej, o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia oferowanego przedmiotu zamówienia.