Załącznik nr 1.1 do SWZ

# PODSTAWOWE WYMAGANIA SAMOCHODU  OSOBOWEGO TERENOWEGO                              BAZOWEGO W WERSJI  OZNAKOWANEJ

Marka, model pojazdu …………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr : | J.m. | Parametr: wymagany przez zamawiającego | Parametr: *oferowany przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj nadwozia osobowy-terenowy | - | homologowane nadwozie zamknięte, pięciodrzwiowe przeszklone ze wszystkich stron o ilości miejsc min.4 | TAK / NIE |
| 2. | Fabrycznie nowy, rok produkcji | - | 2021 | TAK / NIE |
| 3. | Kolor nadwozia – srebrny metalizowany | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 4. | Silnik (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) lub (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE) spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE). W przypadku zaoferowania pojazdu z końcowej partii produkcji Wykonawca musi do każdego takiego dostarczanego pojazdu dołączyć „Oświadczenie o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji”. Oświadczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem, a osoba je podpisująca musi posiadać stosowne upoważnienie. | - | benzynowy – 4-suwowy lub wysokoprężny z turbodoładowaniem 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 6. |  |
| 5. | Rozstaw osi pojazdu (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE) | mm | min. 2787 |  |
| 6. | Długość całkowita pojazdu (według danych z pkt. 5 świadectwa zgodności WE) | mm | max. 5050 |  |
| 7. | Wysokość – ( nie obejmuje urządzeń montowanych dodatkowo powyżej płaszczyzny dachu pojazdu) | mm | max 2200 |  |
| 8. | Pojemność skokowa silnika (według danych z pkt. 25 Świadectwa zgodności WE) | cm3 | nie mniejsza niż 1850 |  |
| 9. | Maksymalna moc netto silnika (według danych z pkt. 27 Świadectwa zgodności WE) | kW | min.140 |  |
| 10. | Prędkość max. pojazdu (według danych z pkt. 29 Świadectwa zgodności WE) | km/h | nie mniejsza niż 190 |  |
| 11. | Uśrednione zużycie energii. Zużycie energii dla danego pojazdu należy podać zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. 2011, Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej - 32 MJ/l. ( dla pojazdów na benzynę) lub 36 MJ/l. (dla pojazdów na olej napędowy) Spalanie w cyklu mieszanym wg wartości WLTP | MJ/km | wymagane (uśrednione zużycie energii) |  |
| 12. | Napęd | - | 4x4 lub 4x2 z możliwością przełączenia 4x4 (lub permanentny) Mechanizm różnicowy z blokadą lub urządzenie o podobnym działaniu; Reduktor; Sterowanie ww. mechanizmami z miejsca kierowcy | TAK/NIE |
| 13. | Prześwit | mm | min 190 | TAK/NIE |
| 14. | System monitorowania martwego pola | - | Wymagane | TAK/NIE |
| 15. | Aktywny tempomat | - | Wymagane | TAK/NIE |
| 16. | W przypadku silnika wysokoprężnego - podgrzewany filtr paliwa lub inny system o podobnym działaniu ułatwiający rozruch silnika, zastosowany fabrycznie przez producenta pojazdu | - | Wymagane | TAK/NIE |
| 17. | Napędzana przednia i tylna oś pojazdu (napęd 4x4) | - | wymagane | TAK / NIE |
| 18. | Wspomaganie układu kierowniczego | - | wymagane | TAK / NIE |
| 19. | Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | - | wymagane | TAK / NIE |
| 20. | Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: min. góra – dół, | - | wymagane | TAK / NIE |
| 21. | System stabilizacji toru jazdy | - | wymagane | TAK / NIE |
| 22. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących | - | wymagane | TAK / NIE |
| 23. | Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzędu siedzeń | - | wymagane | TAK / NIE |
| 24. | Pełno wymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujące swym działaniem minimum przestrzeń I-go rzędu siedzeń | - | wymagane | TAK / NIE |
| 25. | Drzwi boczne skrzydłowe dla I i II rzędu siedzeń (przedział I i II) | - | wymagane | TAK / NIE |
| 26. | Wszystkie drzwi przeszklone | - | wymagane | TAK / NIE |
| 27. | Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz | - | wymagane | TAK / NIE |
| 28. | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy | - | wymagane | TAK / NIE |
| 29. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | - | wymagane | TAK / NIE |
| 30. | Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia dysponenta co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie | - | wymagane | TAK / NIE |
| 31. | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym | - | wymagane | TAK / NIE |
| 32. | Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów – z bieżnikiem do jazdy w terenie typu M/S (w przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy ). W przypadku zaoferowania kół stalowych Zamawiający wymaga kompletu kołpaków. | szt. | 4 | TAK / NIE |
| 33. | Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych (wielosezonowych). W przypadku zaoferowania kół stalowych Zamawiający wymaga kompletu kołpaków. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z późn. zm.). Zamawiający wymaga dostarczenia identycznych opon śniegowych (zimowych) dla wszystkich dostarczonych pojazdów. | szt. | 4 | TAK / NIE |
| 34. | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt. 32 lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdu lub zestaw naprawczy z oferty producenta pojazdu | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 35. | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 32 oraz 33 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE | - | wymagane | TAK / NIE |
| 36. | Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru danej partii pojazdów | - | wymagane | TAK / NIE |
| 37. | Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych | - | wymagane | TAK / NIE |
| 38. | W przypadku gdy termin dostawy przypada po 1 października 2021r., Wykonawca dostarczy pojazd na kołach z ogumieniem śniegowym ( zimowym) | - | wymagane | TAK / NIE |
| 39. | Komplet kół ( opon z felgami) nie będący na kołach musi być dostarczony w pokrowcach foliowych (każde koło osobno) uniemożliwiających zabrudzenie elementów wewnątrz pojazdu | - | wymagane | TAK / NIE |
| 40. | Pojazd musi być wyposażony w światła: a) przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi. Zamawiający dopuszcza również światła wykonane w technologii FULL LED spełniające tą samą funkcję | - | wymagane | TAK / NIE |
| 41. | Klimatyzacja z regulacją elektroniczną/automatyczna temperatury, regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym | - | wymagane | TAK / NIE |
| 42. | Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 2 głośniki | - | wymagane | TAK / NIE |
| 43. | Fabryczny zestaw głośnomówiący Bluetooth | - | wymagane | TAK / NIE |
| 44. | Hak holowniczy - zamontowany z godnie z obowiązującymi przepisami | - | wymagane | TAK / NIE |
| 45. | Centralny zamek sterowany pilotem (Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem) | - | wymagane | TAK / NIE |

WYMAGANE  WYPOSAŻENIE  DODATKOWE:

| Lp. | Parametr : | J.m. | Parametr: wymagany przez zamawiającego | Parametr: *oferowany przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd musi być wyposażony w zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki o prądzie obciążenia min. 10A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu | - | wymagane | TAK / NIE |
| 3. | Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 4. | Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu, b) klucz do kół, c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, d) klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora | kpl. | 1 | TAK / NIE |
| 5. | Dywaniki gumowe (podłogowe dla I-go rzędu siedzeń) | kpl. | 1 | TAK / NIE |
| 6. | Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego min.1 kg., posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP. Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 7. | Z integrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa; mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu | szt. | 2 | TAK / NIE |
| 8. | Apteczka samochodowa –saszetka z tkaniny wodoodpornej, posiadająca rzep mocujący do tapicerki z pełnym wyposażeniem wg wymagań UE, normy DIN13164 PLUS | szt. | 1 | TAK / NIE |
|  | rękawice winylowe | 4 pary |  |  |  |
|  | Opatrunek indywidualny G | 1 pary |  |  |  |
|  | Opatrunek indywidualny M | 2 szt. |  |  |  |
|  | Opatrunek indywidualny K | 1 szt. |  |  |  |
|  | Zestaw plastrów | 1 kpl.(14 szt.) |  |  |  |
|  | Przylepiec 5m x 2,5 cm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna 4m x 6 cm | 2 szt. |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna 4m x 8 cm | 3 szt. |  |  |  |
|  | Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Kompres 10 x 10 cm (pakowane po 2 szt.) | 3 szt. |  |  |  |
|  | Chusta trójkątna | 2 szt. |  |  |  |
|  | Nożyczki 14,5 cm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Koc ratunkowy 160 x 210 cm | 1 szt. |  |  |  |
|  | Chusteczka nasączona | 2 szt. |  |  |  |
|  | Ustnik do RKO | 1 szt. |  |  |  |
|  | Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych | 1 szt. |  |  |  |
| 9. | Przenośna lampa halogenowa tzw. „szperacz” z żarówką H1 lub H3 o mocy 55W, lub wykonana w technologii LED o porównywalnej sile światła, zasilana z każdego gniazda zapalniczki w pojeździe, z przewodem zasilającym spiralnym o długość min. 5 m, w stanie rozciągniętym | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 10. | Dodatkowe gniazda zapalniczki z zaślepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie wnętrza pojazdu w miejscach łatwo dostępnych dla kierowcy i dysponenta, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o prądzie obciążenia min. 10 A służące do zasilania lampy uprzywilejowania o której mowa w pkt. 11. Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu pojazdu | szt. | 2 | TAK / NIE |
| 11. | Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 12. | Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem oraz gwałtownego ruszania i hamowania. | - | wymagane | TAK / NIE |
| 13 | Etui na dokumenty kierowcy formatu A5 | szt. | 1 | TAK / NIE |

* niepotrzebne skreślić

.......................................................................................................................................................

(podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

- Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia           z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie        w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „tak” lub „nie”.

- W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia zgodności jak w pkt. 1.