DOTYCZY PAKIETU NR 2 CZĘŚĆ NR 1 I 2

|  | Podać |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia |  |
| Typ urządzenia |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |

| Lp. | Opis parametrów granicznych aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej | Wartość wymagana | Oświadczenie spełnienia warunku (TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
| OPCJA WITREKTOMII |  |
| 1. | Pneumatyczny napęd noża | Tak |  |
| 2. | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | Tak |  |
| 3. | Zakres prędkości pracy noża (cięć/min) | Min. 30 – 7.500 |  |
| 4. | Zakres wytwarzanego podciśnienia (mmHg) | Min. 0 – 660 |  |
| 5. | Możliwość pracy z nożem: 20, 23, 25, 27 Ga | Tak |  |
| 6. | Możliwość zastosowania noża do witrektomii podwójnie tnącego (cięcia w dwóch kierunkach: przód i tył) | Tak |  |
| POMPA |  |
| 7. | Rodzaj pompy roboczej wbudowanej w aparat - Venturi | Tak |  |
| 8. | Regulacja szybkości narastania podciśnienia | Tak |  |
| OŚWIETLACZ ŚWIATŁOWODOWY |  |
| 9. | Ksenonowe źródło światła | Tak |  |
| 10. | Min. 2 porty światłowodów | Tak |  |
| 11. | Niezależne włączanie i regulacja natężenia | Tak |  |
| 12. | Trzy niezależne filtry do światła ksenonowego zielony, żółty, bursztynowy | Tak |  |
| MODUŁ DO FAKOEMULSYFIKACJI |  |
| 13. | Częstotliwość pracy głowicy (kHz) | Poniżej 29.0 |  |
| 14. | Głowica z 6 kryształami piezoelektrycznymi | Tak |  |
| 15. | Możliwość włączenia funkcji modulacji fali ultradźwiękowej (sinusoidalny kształt fali ultradźwiękowej) | Tak |  |
| 16. | Głowica fako pracująca w trybie ultradźwięków wzdłużnych (o kierunku: przód-tył) | Tak |  |
| 17. | Stroke Lenght (długość skokowa wyrzutu) igły do fakoemulsyfikacji wynoszący min. 140 µm, podać | Tak |  |
| 18. | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym przynajmniej 250 pulsów / sek., podać | Tak |  |
| 19. | Możliwość pracy w trybie „burst” z kontrolą czasu trwania i stałą mocą ultradźwięków | Tak |  |
| 20. | Możliwość pracy w trybie „multiple burst”- bursty wielosekwencyjne z kontrolą czasu trwania i cyklu pracy oraz stałą mocą ultradźwięków | Tak |  |
| 21. | Tryb „Burst” fakoemulsyfikacji min. 80-600ms | Tak |  |
| 22. | Tryb „multiburst” fakoemulsyfikacji min. 2-600ms | Tak |  |
| 23. | Dynamiczna kompensacja infuzji – stały automatyczny monitoring podciśnienia powiązany ze zmieniającą się stale wartością infuzji w każdym momencie zabiegu. | Tak |  |
| 24. | Możliwość regulacji podciśnienia | Tak |  |
| 25. | Możliwość pracy w trybie fako coaxialnym przy cięciach: 2.4mm, 2.2mm, 1.8 mm oraz bimanualnym 1,5mm | Tak |  |
| 26. | Możliwość podwójnej liniowej kontroli parametrów pracy - równoczesna liniowa kontrola mocy ultradźwięków oraz liniowa kontrola podciśnienia za pomocą sterownika nożnego w dwóch różnych płaszczyznach (tryb dual linear) | Tak |  |
| 27. | Możliwość przełączania irygacji z grawitacyjnej (cmH2O) na wymuszoną ciśnieniem powietrza – infuzję ciśnieniową mmHg/ maksymalne ciśnienie infuzji wymuszonej min 140 mmHg, podać | Tak |  |
| FAKOFRAGMENTACJA |  |
| 28. | Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji | Tak |  |
| 29. | Możliwość pracy z tipami do fakofragmentacji 20G i 23G | Tak |  |
| LASER |  |
| 30. | Wbudowany w aparat moduł lasera 532 nm z możliwością sterowania z panelu konsoli aparatu do witrektomii | Tak |  |
| 31. | Zakres mocy lasera min. 50 – 2.000 mW | Tak |  |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |  |
| 32. | Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | Tak |  |
| 33. | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu | Tak |  |
| 34. | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | Tak |  |
| 35. | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) | Tak |  |
| 36. | Możliwość zaprogramowania min. 3 różnych rodzajów refluxu zwrotnego (w tym reflux inny niż grawitacyjny) | Tak |  |
| 37. | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 19 cali | Tak |  |
| 38. | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | Tak |  |
| 39. | Możliwość zmiany parametrów oraz faz operacji za pomocą bezprzewowdowego pilota (inny niż sterownik nożny) | Tak |  |
| 40. | Jeden, wspólny, bezprzewodowy sterownik nożny do procedury zaćmowej, witrektomijnej, diatermii oraz lasera | Tak |  |
| 41. | Komunikaty, sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe w języku polskim | Tak |  |
| 42. | Jednorazowe, sztywne (bez worka) kasety na płyn biologiczny o pojemności min. 300ml, podać | Tak |  |
| 43. | Sensor poziomu płynu w kasecie – sygnalizowany dźwiękiem i wizualnie na ekranie | Tak |  |
| 44. | Możliwość zastosowania noża do witrektomii przedniej w rozmiarze 20G, 23G, 25G i 27G | Tak |  |
| 45. | Min. 2 porty USB | Tak |  |
| 46. | Zasilanie 100-240V/50-60Hz | Tak |  |
| 47. | Klasa ochronności I | Tak |  |
| 48. | Rok produkcji całego aparatu wraz z podstawą jezdną i laserem 2023 | Tak |  |
| KONFIGURACJA APARATU DO FAKOEMULSYFIKACJI I WITREKTOMII TYLNEJ |  |
| 49. | Konsola aparatu zintegrowana z wysięgnikiem kroplówki | 1 sztuk |  |
| 50. | Głowica do fakoemulsyfikacji | 12 sztuk |  |
| 51. | Głowica do fakofragmentacji | 1 sztuka |  |
| 52. | Wielorazowy klucz do tipów | 2 sztuki |  |
| 53. | Zestaw bimanualny I/A, wielorazowy, sterylizowalny | 12 zestawów |  |
| 54. | Przewód do diatermii, wielorazowy, sterylizowalny | 3 sztuki |  |
| 55. | Pęseta do diatermii, wielorazowa, sterylizowalna | 1 sztuka |  |
| 56. | Końcówka do diatermii punktowa, wielorazowa, sterylizowalna | 2 sztuki |  |
| 57. | Zintegrowany (z funkcją sterowania laserem) sterownik nożny (bezprzewodowy) z baterią i ładowarką | 1 sztuka |  |
| 58. | Pilot zdalnego sterowania | 1 sztuka |  |
| 59. | Instrukcja obsługii w języku polskim | 1 sztuka |  |
| 60. | Pokrowiec na aparat | 1 sztuka |  |
| 61. | Adapter do tacy Mayo | 1 sztuka |  |
| II. | SERWIS GWARANCYJNY |
| 1. | Okres gwarancyjny na czas trwania umowy. | TAK |  |
| 2. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
| 3. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. | TAK Podać nazwę/ Adres |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do: 48 godz. - w dni robocze, 72 godz. – soboty, niedziele i święta. | TAK |  |
| 5. | Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny. | TAK |  |
| 6. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i dokonanych przeglądów zaleconych przez producenta sprzętu udostępniony dla zamawiającego od dnia instalacji sprzętu. | TAK |  |
| 7. | Przeglądy okresowe, naprawy dokonywane przez jeden autoryzowany serwis. | TAK Podać nazwę/ Adres |  |
| 8. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego dla personelu medycznego - w dniu instalacji. | TAK |  |

Uwaga

- W kolumnie „Oświadczenie spełniania warunku” Wykonawca winien wykazać, że spełnia wymagania Zamawiającego, poprzez umieszczenie w tabeli odpowiedzi (TAK).

- Niespełnienie któregokolwiek z wymogów i warunków realizacji spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy