Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Dostawa – 10 kpl urządzeń do badania zawartości alkoholu typu:

DRAGER 6820 z drukarką wraz z wzorcowaniem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do badania zawartości alkoholu o następujących parametrach:

| Lp. | Wymagane parametry: |
| --- | --- |
| a) | Alkomat parametry: - zakres pomiaru 0 - 2,5 mg/l, - czujnik – elektrochemiczny, - pamięć pomiarów – minimum 500 wyników badań, - temperatura pracy -5°C do + 50°C - zasilanie – bateria alkaiczna 1,5 V lub akumulator NiMH - wyświetlacz LCD z podświetlaniem 41 x 24 mm - menu w języku Polskim |
| b) | Drukarka mobilna + 10 rolek papieru oraz + 2 kompletem baterii |
| c) | Instrukcja w języku polskim |
| d) | Zestaw baterii do alkomatu |
| e) | Walizka transportowa na Alkomat i Drukarkę |
| f) | Ustnik jednorazowy sterylny – 500 szt. do każdego urządzenia |

Do urządzenia należy dostarczyć Świadectwo Wzorcowania

Gwarancja na urządzenia: minimum 24 miesiące.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na dostarczone produkty.

Opracował.

Artur Wołczyński