Znak: ST.265.13.2023

# FORMULARZ  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

| L.p. | Element konfiguracji | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Minimalna ładowność: 3 000 kg |  |
| 2. | Zawieszenie: sztywne |  |
| 3. | Prędkość robocza: min 15 km/h |  |
| 4. | Ilość tarcz adaptera rozsypującego: 2 szt. |  |
| 5. | Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych |  |
| 6. | Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika |  |
| 7. | Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem fi-50mm |  |
| 8. | Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym |  |
| 9. | Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa |  |
| 10. | Napęd taśmowy mechanizmu podającego: silnik hydrauliczny |  |
| 11. | Napęd tarcz adaptera rozsypującego: silnik hydrauliczny |  |
| 12. | Sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej: płynne zaworem hydraulicznym |  |
| 13. | Postojowy hamulec ręczny z korbą |  |
| 14. | Błotniki kół |  |
| 15. | Sito skrzyni ładunkowej z podporą serwisową |  |
| 16. | Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe |  |
| 17. | Kolorystyka malowania podwozia: czarna |  |
| 18. | Kolorystyka malowania nadwozia: pomarańczowa |  |
| 19. | Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach |  |
| 20. | Plandeka sznurowana lub rolowana |  |
| 21. | Sygnał świetlny- ledowy- barwy żółtej lub pomarańczowej zastabilizowany w tylnej górnej części posypywarki |  |

............................................... dnia ..................                           ..................................................

(podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Oferenta)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. *)

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.