Załącznik nr 3 do SWZ

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- Nazwa zamówienia:

„KWP  RADOM – STACJA    OBSŁUGI   TRANSPORTU   W  RADOMIU

- PRZEBUDOWA    PRZYŁĄCZA    ENERGETYCZNEGO”

- Adres obiektu budowlanego:

Radom ul. Energetyków 14 działki nr 9/41; 9/42; 9/43; 9/44; 9/45 o pow. 1,3484 ha.

Księga Wieczysta Nr  RA1R/00096131/0

- Nazwy i kody CPV:

KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

#### KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45231000-0 Roboty ziemne

- Nazwa i adres zamawiającego:

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

- Autor programu funkcjonalno - użytkowego:

Mariusz Kaczor

- Spis zawartości programu znajduje się na str. 2

Spis treści:

Część opisowa.

I . Informacje ogólne………………………………………………………………………………….………3

      - . Podstawa opracowania………………………………………………………………………….……3

      - . Lokalizacja, zabudowa, stan prawny …………………………………………………………….…3

      - Lokalizacja budynku przeznaczonego do modernizacji sposobu zasilania energii elektrycznej………………………………………………………………………………………….…3

      - Stan techniczno - użytkowy obiektu oraz nieruchomości przewidzianej pod przebudowę
 i modernizację …………………………..……………………………………………..…………….3

      - Przedmiot, cel i zakres opracowania…………………………………………………………….....3

6. Planowany zakres inwestycji………………………………………………………………………....4

6.1. Modernizacja sposobu zasilania energii elektrycznej ………………………………………4

6.2. Zagospodarowanie terenu……………………………………………………………………..4

6.2.1. Zakres opracowania………………………………………………………………………4

6.2.2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu…………………………………………..4

6.2.3. Bilans terenu i powierzchnie zabudowy……………………………...………………...5

7. Planowany zakres rzeczowy inwestycji………………………………………………………….….5

7.1. Założenia ogólne……………………………………………………………………...…….…..5

7.2. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa…………………………………………………….5

7.3  Rozwiązania architektoniczno- funkcjonalne oraz zakres rzeczowy robót……………….5

8.  Zagadnienia BHP…………………………………………………………...…………………...……5

I. Informacje ogólne.

- Podstawa opracowania.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010r. nr 238 poz. 1579).

- Lokalizacja, zabudowa i stan prawny.

Obecna  siedziba Stacja Obsługi Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu  zlokalizowana jest przy ul Energetyków 14  na działkach o nr 9/41; 9/42; 9/43; 9/44; 9/45 w obrębie 0290 Nowa Wola Gołębiowska  miasta Radom.

Stan prawny obecnie użytkowanej nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa - położona w obrębie 0290 Nowa Wola Gołębiowska miasta Radom przy ul. Energetyków 14 na działkach o nr 9/41; 9/42; 9/43; 9/44; 9/45  znajduje się w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu  na czas nie oznaczony. Nieruchomość posiada Księgę Wieczystą nr RA1R/00096131/0

W skład nieruchomości wchodzą: grunty

działki nr 9/41; 9/42; 9/43; 9/44; 9/45 obręb  0290 Nowa Wola Gołębiowska miasta Radomia o pow. 13 484 m2

- Lokalizacja budynku  przeznaczonego do przebudowy przyłącza energetycznego

Projektowana przebudowy przyłącza energetycznego dla budynku w kompleksie Stacji Obsługi Transportu Komendy Wojewódzkiej  Policji  z/s w Radomiu zlokalizowana jest w Radomiu   przy ul. Energetyków 14 na działkach nr 9/41; 9/42; 9/43; 9/44; 9/45 obręb 0290 Nowa Wola Gołębiowska

| W skład nieruchomości wchodzą | powierzchnia |
| --- | --- |
| działkach nr 9/41; 9/42; 9/43; 9/44; 9/45 | 1,3484 ha |

- Stan techniczno - użytkowy obiektu oraz nieruchomości przewidzianej pod przebudowę i modernizację.

Uzbrojenie techniczne przebiega w ul. Energetyków oraz ze wschodniej części działki a następnie  w znacznym stopniu rozchodzi się po terenie. Przedmiotowe działki 9/41; 9/42; 9/43; 9/44; 9/45  posiadają naniesienia kubaturowe w tym budynek warsztatowy, administracyjny.

Na sąsiednich działkach znajdują się budynki przemysłowe oraz magazynowe.

- Przedmiot, cel i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalny przebudowy przyłącza energetycznego

zasilania dla stacji diagnostycznej pojazdów.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowy przyłącza energetycznego do budynku warsztatowego

Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbędne do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego w branży elektrycznej, wykonanie których pozwoli na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę oraz innych koniecznych decyzji administracyjnych.

6. Planowany zakres inwestycji.

W zakres planowanej inwestycji wchodzi przebudowa przyłącza energetycznego dla budynku w kompleksie Stacji Obsługi Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji  z/s w Radomiu.

6.1. Przebudowa przyłącza energetycznego zasilania energii elektrycznej

Przebudowa przyłącza energetycznego polegać ma na:

- Demontaż linii napowietrznej Asxsn 4x70mm2 nad drogą ul. Energetyków od słupowej stacji transformatorowej do miejsca gdzie znajdowało się tymczasowe złącze licznikowe w linii ogrodzenia  na odcinku ok 40mb

- Wyrwanie słupa wirowego 10/6 przy słupowej stacji transformatorowej i pozostawienie go na placu

- Wykonanie zasilania kablem YAKY 4x120mm2 ze złącza ZKP do projektowanego złącza ZK przy budynku warsztatowym na odcinku 210mb ( na trasie ułożenia kabla występują płyty betonowe, które należy wyrwać i ponownie ułożyć )

- Demontaż odpływu zasilania ze złącza ZKP w linii ogrodzenia do złącza kablowego przy budynku na odcinku 170mb

- Demontaż odpływu zasilania kabla yky 4x50 na słupie przy złączu ZKP

- Wyrwanie słupów wirowych 10/6 i ŻN 3szt i pozostawienie ich na placu

- Wymiana złącza przy budynku na nowe złącze kablowe wraz z zabezpieczeniami na trzy odpływy zasilania

- Podłączenie nowego zasilania YAKY 4x120 w złączu licznikowym ZKP i nowym złączu kablowym przy budynku

- Wykonanie robót ziemnych, zaleca się wykonać wykop ręczny ze szczególną uwagą na podziemne uzbrojenie na trasie przebiegu zasilania

- Prace planowane są w okresie zimowym należy przewidzieć zabezpieczenie zapewniające  rozkładanie kabla / prace monterskie w odpowiednich warunkach temperatury

- Wykonania protokołów pomiarowych

- Wykonanie niezbędnej dokumentacji, dokumentacji powykonawczej i odbiorowej

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

- Kosztorysy inwestorskie

- Przedmiary robót

- Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót

- Informacja i Plan BIOZ

6.2. Zagospodarowanie terenu.

6.2.1. Zakres opracowania.

Zagospodarowanie terenu działki polega na:

- odtworzenie nawierzchni w obrębie budynku stacji kontroli pojazdów

- odtworzenie terenu zieleni

6.2.2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu.

Inwestycję należy zaprojektować  w sposób zapewniający w pełni dostosowanie się od obowiązujących przepisów PRAWA BUDOWLANEGO,  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, MINISTRA FINANSÓW ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie badań technicznych pojazdów służ.

1. Warunki realizacji inwestycji –

Inwestycja do realizacji na działkach nr 9/41; 9/42; 9/43; 9/44; 9/45 obręb 0290 Nowa Wola Gołębiowska  ,Miasto Radom

### 2. Ustalenia komunikacyjne

-obsługa terenu z ul. Energetyków

3. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

- teren znajduje się w zasięgu istniejącej sieci infrastruktury technicznej. Ewentualna przebudowa istniejącej sieci wynikająca z dostosowania terenu inwestycji na warunkach określonych przez dostawców sieci.

6.2.3. Bilans terenu i powierzchnie zabudowy.

bilans powierzchni:

| powierzchnia działek nr 9/41; 9/42; 9/43; 9/44; 9/45 | 1 3484 ha |
| --- | --- |
| miejsca postojowe, place, chodniki – powierzchnia utwardzona | 68,75 m² |

- Planowany zakres rzeczowy inwestycji.

7.1. Założenia ogólne.

## Przewiduje się dostosowanie budynku Stacji Kontroli Pojazdów do wskazanych Aktów prawnych:

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2019 r w sprawie badań technicznych pojazdów służbowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

7.2. Dokumentacja techniczno - kosztorysowa.

Na podstawie  programu funkcjonalno - użytkowego  należy opracować kompleksową dokumentację techniczno - kosztorysową obejmującą swym zakresem:

- projekty budowlane

- projekt techniczny

- przedmiary

- kosztorysy inwestorskie i nakładcze

- uzgodnienia i zatwierdzenia

Powyższe należy wykonać również w wersji elektronicznej

7.3. Rozwiązania architektoniczno– funkcjonalne oraz zakres rzeczowy robót.

## 7.3.1. Zagospodarowanie terenu

Przewiduje się odtworzenie nawierzchni przyległej do budynku Stacji Kontroli Pojazdów oraz wymiana przyłącza energetycznego do budynku warsztatowego.

7.3.1.1. Infrastruktura techniczna

W związku z realizacją zamówienia przewiduje się wykonanie nowego przyłącza energetycznego wykonane kablem YAKY 4 x120 mm2 do budynku warsztatowego. Demontaż istniejącego przyłącza, wymianę złącza przy budynku warsztatowym.

8. Zagadnienia BHP.

Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić zasady i przepisy dotyczące zagadnień BHP