Zał. nr 5a do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa usługi: „Wynajmie i podłączeniu kotłowni kontenerowej zasilanej lekkim olejem opałowym  w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.09.2022 r. w kompleksie 5706 - Kiekrz”.

Temat opracowania:		SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA USŁUGI

Adres obiektu:			kompleks 5706 - Kiekrz

Inwestor:				31. BLT, 61-325 POZNAŃ, UL. SILNIKI 1

Autor specyfikacji			: Wojciech JAGODZIŃSKI

Krzesiny, Sierpień 2021 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA USŁUGI

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego.

Zamawiający:  31. BLT ul. Silniki 1, 61-325 Poznań

Adres inwestycji: kompleks wojskowy 5706 - Kiekrz

Prace montażowe wykonywane są w pobliżu budynków administracyjnych i należy prowadzić je  z zachowaniem szczególnej ostrożności w obrębie chodników, dróg   
i placów. Obiekty są użytkowane, dlatego należy właściwie zabezpieczyć i wygrodzić miejsce posadowienia kotłowni, w którym będą wykonywane roboty montażowe.

  - Przedmiot i zakres usługi.

- wynajem kotłowni kontenerowej opalanej lekkim olejem opałowym,.

- transport, załadunek i rozładunek kotłowni u Zamawiającego w miejscu posadowienia, wskazanym przez Zamawiającego.

- posadowienie i podłączenie kotłowni kontenerowej do sieci ciepłowniczej                             i energetycznej w bud. nr 3, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- uruchomienie kotłowni.

- przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników SOI Krzesiny oraz Sekcji Infrastruktury 31 BLT.

- serwis kotłowni w przypadku awarii występujących w trakcie eksploatacji.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe poprzedzające roboty podstawowe:

Cały zakres niezbędnych prac do wykonania został określony w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności w punkcie  III podpunkt 1 zakres usługi, prace należy wykonać z zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

1.4. Wymagania techniczne kotłowni kontenerowej opalanej lekkim olejem 
opałowym.

- Wymagana moc kotłowni – 700 kW.

- Kocioł z palnikiem olejowym.

- Pompa obiegowa c.o.

- Sterowanie pogodowe kotłowni.

- Zbiornik wewnętrzny na olej opałowy o poj. min. 20000l. (jako oddzielny magazyn oleju opałowego),

- W przypadku awarii występujących w trakcie eksploatacji kotłowni i magazyny oleju opałowego, Wykonawca przystąpi do usunięcia usterki w przeciągu 3 godzin od zaistnienia awarii. W razie niepodjęcia czynności naprawczych Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu podmiotowi, a kosztem naprawy zostanie obciążony Wykonawcę. 
W razie narażenia na straty Zamawiający ma prawo do zadośćuczynienia ze strony Wykonawcy,

- Powiadamianie o awariach, niewłaściwej pracy kotłowni oraz ilości paliwa w kontenerze
magazynowym winno odbywać się za pomocą łącza GSM na telefon wskazany przez 
Zamawiającego za pośrednictwem Wykonawcy. Stały nadzór nad właściwą pracą kotłowni przez Wykonawcę (za pomocą łącza GSM) zwalnia Zamawiającego
 z konieczności powiadamiania o awariach,

- Wymiennik ciepła wraz z rurociągiem połączeniowym pomiędzy kotłownią kontenerową 
a rozdzielaczem znajdującym się w kotłowni budynku zasilającego. Instalacja c.o. do którego będzie dostarczane ciepło pracuje w układzie otwartym. Zamontowany przez Wykonawcę rurociąg połączeniowy pomiędzy kotłownią kontenerową 
a rozdzielaczem znajdującym się w kotłowni budynku zasilającego zostanie zabezpieczony przeciw zamarzaniu przez Wykonawcę. Dotyczy to również połączenia rurowego/przesyłowego paliwa olejowego.

- Komin wolnostojący podłączony do kotła.

- Sygnalizacja akustyczno-wizualna o awarii kotłowni.

1.5. Organizacja robót, przekazanie frontu robót.

# Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać w miejscu wykonywania montażu 
i podłączenia kotłowni przez wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót i niedziel 
w godzinach od 730 – 1530 , po dokonaniu stosownych uzgodnień z Szefem Ochrony JW. i pozyskaniu przepustek dla pracowników.

Zamawiający umożliwia wykonywanie prac w dni wolne od pracy po uzyskaniu zgody od Dowódcy 31. BLT.

Przekazanie frontu robót nastąpi osobnym protokółem gdzie zostaną określone zasady podłączenia do poszczególnych instalacji.

Organizacja montażu kotłowni będzie na bieżąco korygowana z inspektorem nadzoru       z uwagi na specyficzny charakter robót

1.6. Zabezpieczenie interesów  osób  trzecich.

Należy przestrzegać ogólne warunki w zakresie ochrony własności publicznej i prywatnej.

1.7. Ochrona środowiska.

Zagrożenia nie występują.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane nie jest konieczne opracowanie planu zabezpieczenia i ochrony zdrowia „plan  bioz”.

Podczas wykonywania robót montażowych należy zachować szczególne warunki  bhp i ppoż.

1.9. Ogrodzenie placu.

Miejsce posadowienia kontenera powinno zostać odpowiednio oznakowane przez Wykonawcę aby osoby niepowołane nie miały do niego dostępu.

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru każdą dostawę materiałów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

11.1           Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

- materiały zgodne ze specyfikacją – dostarcza Wykonawca

11.2     Wymagania ogólne dotyczące przechowania, transportu, warunków dostaw, 
             składowania i kontroli jakości wyrobów.

Na składowanie materiałów instalacyjnych zostanie wydzielone miejsce w pobliżu terenu wyznaczonego przez użytkownika. Miejsce to należy utrzymywać w należytej czystości, odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed kradzieżą a po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

# Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo Budowlane oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania     informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania materiałów zamiennych. Należy zastosować materiały przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ORAZ MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT.

Wykonawca przystępujący do realizacji zadania powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do:

-  transportu i montażu

-  instalacyjnych

-  budowlanych

13 . WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Materiały instalacyjne, materiały pomocnicze mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

14.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH

14.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z wymaganiami w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

14.2. Likwidacja frontu robót.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji frontu robót i pełnego uporządkowania terenu wokół,  po zakończeniu montażu i demontażu kontenera.

Uporządkowanie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

15. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

15.1.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie wykonania robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

16. ROZLICZENIE USŁUGI.

Zgodnie z zapisami w umowie.

17. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. Instrukcja obsługi kotłowni kontenerowej (umieszczona na widocznym miejscu 
   w kotłowni),

- Protokół przekazania kotłowni,

- Protokół z przeprowadzenia szkolenia w zakresie awaryjnej obsługi kotłowni dla min. 2 pracowników  Infrastruktury,

- Protokół z badania wydajności kotłowni oraz wydruk z analizatora spalin

Opracował :

Wojciech JAGODZIŃSKI