Specyfikacja techniczna

Wykonania i odbioru usługi :

konserwacji i napraw awaryjnych klimatyzatorów, wentylatorów, nagrzewnic, aparatów  grzewczo – chłodzących, wentylatorów dachowych, central wentylacyjnych  i klimatyzacyjnych, kanałów wentylacyjno- klimatyzacyjnych, urządzeń systemów osuszania dynamicznego zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w rejonie działania 15 WOG w Szczecinie.

- Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

  - Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji  usługi konserwacji i napraw awaryjnych:

- klimatyzatorów

- wentylatorów

- nagrzewnic

- aparat  grzewczo - chłodzący

- wentylatorów dachowych

- central wentylacyjnych  i klimatyzacyjnych

- kanałów wentylacyjno- klimatyzacyjnych

- urządzeń systemów osuszania dynamicznego

  - Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji usługi wymienionej w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich usług wymienionych w pkt.1.1 związane z konserwacją i naprawami urządzeń.

  - Zakres usług objętych specyfikacją i zgodnie z załącznikami  ( formularz   cenowy , zakres prac, harmonogram)

  - Określenia podstawowe;

    - Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami

  - Ogólne wymagania dotyczące usługi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- prowadzenie usługi konserwacyjnej  i napraw zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu wykonania usługi,

- jakości zastosowanych materiałów

- wykonawca powinien zapewnić całość robocizny ,sprzętu, narzędzi ,,transportu i dostaw niezbędnych do wykonania usługi  objętej  umową zgodnie z warunkami zamówienia

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zamawiającego .

  - Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie realizacji usługi.

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie usługi musi być zgodna z zasadami podanymi w ST.

    - Protokół wykonania usługi konserwacyjnej urządzeń zgodnie z załącznikiem

    - Dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych potwierdzające dopuszczenie do obrotu w budownictwie (ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. nr 92 poz 881 z późniejszymi zmianami)

  - Informacje o terenie.

    - Usługa konserwacyjna urządzeń  odbywa się w kompleksach wojskowych na terenie;

- Szczecina

- Szczecin-Podjuchy

- Stargardu

- Bielkowa gm. Kobylanka

- Mosty gm. Goleniów

- Glewice  gm. Goleniów

- Choszczna

    - Dojazd  bez przeszkód.

    - Zaplecze konserwacji : wykonawca z uwagi na zakres prac nie będzie     korzystał z zaplecza - pomieszczeń w ramach wykonywanej umowy, zakłada się również możliwość korzystania z zaplecza- pomieszczenia, korzystania z mediów po uzgodnieniu z zamawiającym.

    - W trakcie wykonania usługi konserwacyjnej wykonawca jest odpowiedzialny za:

- ochronę mienia

- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż w okresie wykonywania konserwacji

- pozostawienie w pomieszczenie gdzie dokonywana  jest konserwacja porządku i nie pozostawianie żadnych części i elementów wymienianych w  urządzeniach  objętych konserwacją.

Pracownicy wykonawcy muszą posiadać aktualne przeszkolenie bhp i p.poż. oraz wymagane prawem uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń (elektrycznych, zawierających gazy cieplarniane, wentylatorów i grzejników w wykonaniu przeciwwybuchowym).

    - Zamawiający przekaże do obsługi urządzenia zgodnie z umową.

  - Ogólne wymagania dotyczące naprawy

1.8.1. Usługa naprawy obejmuje:

1)	Po zgłoszeniu awarii przez przedstawiciela Zamawiającego przybycie w ciągu 2 dni roboczych od  zgłoszenia. Wykonanie przez Wykonawcę z przyjazdu do awarii  protokołu (2 egz.), zawierającego zapis o niesprawności urządzenia, podanie jego przyczyny. Dokument ten jest podpisany przez osoby: użytkownika i osobę wyznaczoną przez Kierownika SOI danej lokalizacji).

2)  Zakup części /urządzeń/ niezbędnych do naprawy,

3)	Wykonanie naprawy poprzez przywrócenie sprawności wszystkich elementów,

4)	Uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania,

5)	Zmiany w ukompletowaniu (demontaż elementów lub ich przeniesienie, montaż dodatkowych niezbędnych elementów).

6)	Pisemne zgłaszanie napraw nieobjętych niniejszą umową z podaniem zakresu niezbędnych robót oraz oferowanej ceny ich wykonania przez Wykonawcę,

    - Przed przystąpieniem do usunięcia awarii, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę cenową w celu akceptacji.

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji lub odrzucenia przedstawionej oferty cenowej.

    - Zlecenie wykonania usługi nastąpi poprzez akceptację oferty  przedstawionej przez Wykonawcę. Termin wykonania naprawy wskazany zostanie w zleceniu.

    - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszelkich atestów, certyfikatów lub świadectw kwalifikacyjnych dla zamontowanych urządzeń .

    - Naprawy powinny być dokonane w miejscu instalacji urządzeń,  a w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego, koszt dostarczenia uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca.

    - Po zakończonej naprawie na danym obiekcie, Wykonawca sporządzi protokół odbioru naprawy (zał. nr 8 do umowy) stwierdzający stan techniczny urządzeń objętych naprawami. Egzemplarz protokołu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego w danym obiekcie Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą za wykonaną usługę.

    - Części i podzespoły wymienione podczas napraw (niesprawne) zostaną przekazane Wykonawcy poprzez „Wykaz zużytych, niesprawnych części i urządzeń”, które zostały wymontowane w trakcie przeprowadzania naprawy (zał. nr 8 do umowy). Za powstałe               w trakcie realizacji umowy odpady, Wykonawca jako ich wytwórca, ponosi pełną odpowiedzialność za ich zagospodarowanie, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 779) oraz Ustawie o odpadach (Dz. U.             z 2021, poz. 1973) wraz z aktami wykonawczymi. Koszty gospodarowania odpadami 
o których mowa w art. 22 Ustawy o odpadach, ponosi Wykonawca

- Materiały.

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

    - Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonania usługi  konserwacji urządzeń wentylacyjnych ,klimatyzacyjnych oraz systemów osuszania dynamicznego powinny być dopuszczone do obrotu na rynku polskim.

- Sprzęt.

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu bezpiecznego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość usługi  i środowisko.

- Transport.

Środki transportu powszednie stosowane przy wykonywaniu usługi konserwacyjnej będących przedmiotem zamówienia.

- Wykonanie usługi.

  - Ogólne zasady wykonania usługi,

    - Całość usługi wykonać zgodnie z:

- Dokumentacją techniczną i specyfikacją,

- Zakresem  prac konserwacyjnych,

- Z dokumentacją ruchową –DTR,

- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

- Ustawa z dnia 10.04.1997r – Prawo Energetyczne,

- Prawo Ochrony  Środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001 r.,

- Ustawa  z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r.,

- Innych przepisów branżowych.

- Kontrola jakości usługi konserwacyjnej.

  - Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości wykonania usługi i materiałów.

- Odbiór usługi.

  - Załącznikiem do protokołu odbioru usługi (wykonanego w 2 egz.  -1 egz. dla Kierownika SOI ,2 egz. załącznikiem do faktury)są aprobaty i deklaracje zgodności na  zużyte do konserwacji materiały.

- Przepisy związane z wykonaniem  usługi

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. – Prawo Energetyczne,

- Prawo Ochrony  Środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r.,

- Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000 r.

- Inne przepisy branżowe.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne związane z prowadzonymi usługami .