Pakiet nr 3

Zintegrowany system do elektroforezy na żelach argonowych

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ ilość | Ilość miesięcy | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa systemu do elektroforezy | Sztuk/ 1 | 48 |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. | TAK |  |

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTRUKCJA |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| Warunki graniczne dla automatycznego systemu do przeprowadzania elektroforezy na żelach agarozowych. |
| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagalna | Opis parametru oferowanego aparatu |
| 1 | System do elektroforezy działający automatycznie: -aplikacja próbki na żel -rozdział - utrwalenie -barwienie - odbarwianie - suszenie płytki | TAK |  |
| 2 | Aplikatory wielorazowego użytku wbudowane w analizator | TAK |  |
| 3 | Aparat wykonuje następujące oznaczenia: - proteinogram (rozdział białek na 6 frakcji) - immunofiksacja, białko Bence Jones - prążki oligoklonalne w PMR | TAK |  |
| 4 | Oznaczanie białka monoklonalnego w klasach; IgG, IgA, IgM, kappa, lambda, IgD, IgE, kappa wolne, lambda wolne. | TAK |  |
| 5 | Wszystkie odczynniki podstawowe (zestawy odczynnikowe i kontrole) i niezbędne ale nie dostarczone w zestawie (odczynniki dodatkowe) nie są sklasyfikowane jako toksyczne i nie zawierają takich substancji jak: Kwas octowy, metanol - potwierdzenie w karcie substancji szkodliwych producenta) | TAK |  |
| 6 | Wszystkie odczynniki (odczynniki, bufory, barwniki, kontrole, kalibratory) pochodzą od jednego producenta (potwierdzone w deklaracji CE) | TAK |  |
| 7 | Aparat umożliwia wykonanie wszystkich etapów analizy proteinogramu wewnątrz urządzenia, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń, aparatów lub innych tego typu elementów (potwierdzone w instrukcji) | TAK |  |
| 8 | Czas całkowity wykonania 25 elektroforez: maksimum 60 minut. | TAK |  |
| 9 | Utrwalenie metodą termiczną. | TAK |  |
| 10 | Ilość przeglądów w trakcie trwania umowy | podać |  |
| System do skanowania i interpretacji żeli |
| 1 | Jednostka sterująca urządzeniem skanującym: komputer zewnętrzny PC | TAK |  |
| 2 | Automatyczne skanowanie całej płytki ( proteinogram) i tworzenie bazy danych pacjentów ( wykresy i rozdziały) | TAK |  |
| 3 | Rozdział i skanowanie żelu w obrębie tego samego urządzenia- Densytometr wbudowany w analizator | TAK |  |
| 4 | Czas skanowania jednego żelu – poniżej 2 minut | TAK |  |
| 5 | Prezentacja wyników za pomocą wykresu obrazu zeskanowanego , stężenia TP, frakcji ( wartości procentowe, stosunek albumin/globulin, zeskanowany rozdział elektroforetyczny). Informacje zawarte w liście roboczej obejmują dane demograficzne pacjenta. | TAK |  |
| 6 | Aparat oblicza w sposób półilościowy ilość białka z zaznaczonego fragmentu krwi ( białko monoklonalne) | TAK |  |
| 7 | Automatyczne wyznaczanie komponenty monoklonalnej | TAK |  |
| 8 | Kontrola jakości w oparciu o surowice kontrolne N i P- ( kontrola na 2 poziomach) | TAK |  |
| Przy dwukrotnej awarii w ciągu 3 miesięcy tego samego elementu systemu Wykonawca dostarczy nowy system, nie starszy niż zaoferowany w przetargu. |
|  | Parametry oceniane |  |
|  | Parametr | Ocena | Parametr oferowany |  |
|  | Aparat wykonuje rozdziały elektroforetyczne wykorzystując nierozcieńczoną surowice | Tak-5 Nie-0 |  |  |
|  | Odczynniki przeznaczone do systemu powinny być dedykowane do jednego typu oznaczenia | Tak-5 Nie-0 |  |  |
|  | Aparat z funkcją porównywania rozdziałów tego samego pacjenta | Tak-5 Nie-0 |  |  |
|  | System operacyjny komputera Windows | Tak-5 Nie-0 |  |  |
|  | Zewnętrzna drukarka – wydruk czarno-biały A4 | Tak-5 Nie-0 |  |  |

| Nazwa badania | Przewidywana ilość badań |
| --- | --- |
| Elektroforeza | 1600 |

Odczynniki i kalibratory

| Lp | Odczynnik | Nazwa zestawu odczynnikowego | Nr kat. | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań | Cena opakowania netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena opakowania brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość netto | Wartość brutto |
| Dzierżawa aparatów |  |  |
| Wartość odczynników |  |  |
| RAZEM |  |  |

Wartość netto:

Wartość brutto:

Warunki płatności przelew: