Załącznik nr 2 do SWZ / Zał. nr 1 do umowy

Formularz wymagań technicznych aparatu RTG

UNIWERSALNY CYFROWY APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM – WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

| Cyfrowy aparat RTG typu zawieszenie sufitowe z autotrackingiem i autocentrowaniem – 1 szt. | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA – wypełnia Wykonawca (wartości, parametry, dane techniczne) | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent (wypełnia Wykonawca): |
| Nazwa i typ urządzenia (wypełnia Wykonawca): |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | TAK, wpisać rok produkcji |  | Bez oceny |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu RTG | TAK, załączyć |  | Bez oceny |
|  | Potwierdzone zgłoszenie kompletnego zestawu - aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb | TAK, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  | Bez oceny |
|  | Autotracking | TAK |  | Bez oceny |
|  | Autocentrowanie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Auto-SID | TAK |  | Bez oceny |
| Generator RTG | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA – wypełnia Wykonawca (wartości, parametry, dane techniczne) | OCENA PUNKTOWA |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | ≥ 100 kHz |  | Bez oceny |
|  | Moc maksymalna | ≥ 65 kW |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne napięcie w radiografii | ≥ 150 kV |  | Bez oceny |
|  | Minimalne napięcie dla radiografii | ≤ 40 kV |  | Bez oceny |
|  | Zakres czasu ekspozycji 1-6000 ms | Min. 1–6000 |  | Bez oceny |
|  | Minimalna wartość nastaw mA | ≥10 mA |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna wartość nastaw mA | ≥650 mA |  | ≤ 650 – 0 pkt ≥ 800 – 10 pkt |
|  | Zakres mAs | ≤0,5 – ≥600 mAs |  | Bez oceny |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | Bez oceny |
|  | Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli operatora systemu DR | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wymagane zasilanie 3- faz/400/480V | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna trójpolowa kontrola ekspozycji AEC | TAK |  | Bez oceny |
|  | Blokada i komunikat informacyjny w trybie AEC dla zmiany parametrów przy przekroczeniu max. energii zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  | Bez oceny |
|  | Programy anatomiczne | TAK |  | Bez oceny |
|  | System pracy jedno, dwu i trzypunktowej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Komunikat o błędach i ostrzeżenia na konsoli operatora | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlenie komunikatu informacyjnego w przypadku osiągnięcia minimalnych lub maksymalnych określonych parametrów radiograficznych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji | TAK |  | Bez oceny |
| Lampa RTG | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA – wypełnia Wykonawca (wartości, parametry, dane techniczne) | OCENA PUNKTOWA |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6 mm |  | Bez oceny |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2 mm |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  | Bez oceny |
|  | Moc ogniska małego | ≥ 25 kW |  | Bez oceny |
|  | Moc ogniska dużego | ≥ 70 kW |  | Bez oceny |
|  | Wydajność chłodzenia anody lampy | ≥ 660 HU/sek. |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1200 kHU |  | Bez oceny |
|  | Wydajność chłodzenia kołpaka lampy | min 16 kHU/min. |  | Bez oceny |
|  | Szybkość wirowania anody | ≥ 9600 obr./min. |  | Bez oceny |
| Kolimator | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA – wypełnia Wykonawca (wartości, parametry, dane techniczne) | OCENA PUNKTOWA |
|  | Obrotowy kołpak z kolimatorem z przesłonami prostokątnymi i laserem liniowym do osiowania kolimatora z kratką przeciwrozproszeniową | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obrót kolimatora wokół osi wiązki RTG | ≥ +/- 90° |  | Bez oceny |
|  | Wskaźnik laserowy ułatwiający centrowanie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wbudowana miarka odległości SID | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dodatkowe zmotoryzowane filtry wymienne w zakresie: 1mmAl+0,1 mm Cu, 1mm Al+0,2mm Cu i 2 mm Al lub równoważne | TAK, wymienić |  | Bez oceny |
|  | Filtry wbudowane/zintegrowane z kolimatorem | TAK |  | Bez oceny |
|  | Każdy filtr opisany w sposób umożliwiający jego natychmiastową identyfikację | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oświetlenie pola zdjęciowego w technice LED o wartości oświetlenia ponad 150 lx | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zintegrowany (wbudowany) z kolimatorem miernik dawki (DAP) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP (DoseArea Product) zintegrowany z kolimatorem lampy RTG. Wartość dawki zapisywana w tagu DICOM automatycznie i bezpośrednio po wykonanej ekspozycji. Dopuszcza się realizację pomiaru dawki metodą softwareową. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Szyny do mocowania dodatkowego wyposażenia | TAK |  | Bez oceny |
| Panel sterowania na klimatorze |
|  | Wyświetlacz min. 7” z informacją o wartości SID, kącie ustawienia promienia lampy oraz informacja o użyciu kratki przeciwrozproszeniowej i detektora. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przyciski typu Multi-touch sterujące ruchem kolumny lampy i jednym przyciskiem zwalniającym w uchwycie. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlacz informujący min. o statutach: - kąt ustawienia promienia lampy RTG. - wartość odległości SID - ikona informująca jeśli aktywne jest automatyczne centrowanie i śledzenie pozycji - ikona informująca jeśli stały identyfikator SID jest aktywny - informacja wyrównania/synchronizowania lampy i detektora DR w bucky - informacja o statusie bucky | TAK |  | Bez oceny |
| Stół | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA – wypełnia Wykonawca (wartości, parametry, dane techniczne) | OCENA PUNKTOWA |
|  | Stół o zmotoryzowanej zmianie wysokości | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wymiary płyty stołu | ≥ 215x80 cm |  | Bez oceny |
|  | Minimalna wysokość blatu stołu od podłogi | ≤ 55 cm |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna wysokość blatu stołu od podłogi | ≥ 80 cm |  | Bez oceny |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego stołu | ≥80 cm |  | Bez oceny |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego blatu | ≥+/-14 cm |  | Bez oceny |
|  | Zakres przesuwu kratki w stole | ≥ 50 cm |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji – 3 polowa, półprzewodnikowa | TAK |  | Bez oceny |
|  | Ekwiwalent pochłaniania płyty stołu mm Al. | ≤ 0,7 mm Al |  | Bez oceny |
|  | Wytrzymałość płyty stołu pod pacjentem | ≥ 300 kg |  | Bez oceny |
|  | Uchwyt do rąk | TAK |  | Bez oceny |
|  | Odległość pomiędzy blatem stołu a detektorem | ≤ 85 mm |  | Bez oceny |
|  | Kratka przeciw rozproszeniowa o ogniskowej 100 cm | TAK |  | Bez oceny |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi | TAK |  | Bez oceny |
|  | Blat stołu montowany na dwóch stopach z przestrzenią miedzy nimi w celu łatwego utrzymania czystości w pracowni | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa stała FDD 1 m, 10:1 | ≥130 linii/cal |  | Bez oceny |
|  | Uchwyty do rąk pacjenta | TAK |  | Bez oceny |
|  | Uchwyt do wykonywania zdjęć poziomym promieniem | TAK |  | Bez oceny |
|  | Autotracking – pionowy ruch lampa/stół i stół/lampa. Nadążność zgodnie ze zmianą wysokości | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zsynchronizowany, zmotoryzowany ruch wzdłużny lampa/detektor w poziomie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Auto-SID-automatyczne utrzymanie zdefiniowanej przez Użytkownika odległości źródło promieniowania/detektor | TAK |  | Bez oceny |
|  | Autocentrowanie - bucky stołu centruje się w osi wzdłużnej do środka promienia lampy rentgenowskiej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Uchwyt do detektora do wykonywania badań poziomym promieniem | TAK |  | Bez oceny |
| Zawieszenie sufitowe | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA – wypełnia Wykonawca (wartości, parametry, dane techniczne) | OCENA PUNKTOWA |
|  | Przesuw kolumny teleskopowej w pionie | ≥150 cm |  | Bez oceny |
|  | Zakres rotacji lampy w położeniu poziomym | +/- 180o |  | Bez oceny |
|  | Zakres rotacji lampy w położeniu pionowym | +/- 180o |  | =180° – 0 pkt >180° – 10 pkt |
|  | Szyny wzdłużne | TAK |  | Bez oceny |
|  | Szyny poprzeczne | TAK |  | Bez oceny |
| Statyw do zdjęć odległościowych | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA – wypełnia Wykonawca (wartości, parametry, dane techniczne) | OCENA PUNKTOWA |
|  | Statyw wyposażony w wyjmowany, bezprzewodowy, płaski, cyfrowy detektor obrazu | TAK |  | Bez oceny |
|  | Najniższe położenie środka detektora, licząc od podłogi | ≤ 40 cm |  | Bez oceny |
|  | Najwyższe położenie środka detektora, licząc od podłogi | ≥ 200 cm |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruchu pionowego środka detektora | ≥ 160 cm |  | Bez oceny |
|  | Odległość detektor – blat statywu | ≤ 4,5 mm |  | Bez oceny |
|  | Pochłanialność płyty statywu [ekwiwalent Al. mm] | ≤ 0,7 mm Al |  | Bez oceny |
|  | Hamulec elektromagnetyczny ruchu pionowego panelu z detektorem | TAK |  | Bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa stała FDD 1,8 m; 10:1 | ≥ 130 linii/cal |  | Bez oceny |
|  | Uchwyt do rąk nad głową pacjenta | TAK |  | Bez oceny |
|  | Uchwyty boczne do rąk | TAK |  | Bez oceny |
|  | Autotracking – pionowy ruch statyw płucny/lampa. Nadążność lampy zgodnie ze zmianą wysokości bucky | TAK |  | Bez oceny |
|  | Auto-SID-automatyczne utrzymanie zdefiniowanej przez Użytkownika odległości źródło promieniowania/detektor | TAK |  | Bez oceny |
|  | Autocentrowanie – wyśrodkowanie lampy rentgenowskiej w osi pionowej do centrum bucky statywu płucnego. | TAK |  | Bez oceny |
| Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi 1 sztuka | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA – wypełnia Wykonawca (wartości, parametry, dane techniczne) | OCENA PUNKTOWA |
|  | Wymiary detektora zgodne z normą ISO 4090 dla kasety 35x43 | ≤ 384,5 x ≤460,5 x ≤16mm |  | Bez oceny |
|  | Scyntylator wartość kwantowa dla 0 pl/mm | DQE ≥70% |  | Bez oceny |
|  | Ilość wyjmowanych akumulatorów | Min 1 |  | 1 – 0 pkt >1 – 5 pkt |
|  | Waga detektora z jednym akumulatorem | ≤3,4 kg |  | ≥3,4 kg – 0 pkt <3,4 kg – 5 pkt |
|  | Waga detektora ze wszystkimi akumulatorami (min. 2 w slocie) | ≤3,6 kg |  | ≥3,6 kg – 0 pkt <3,6 kg – 5 pkt |
|  | Wymiar powierzchni aktywnej | ≥ 350 mm x 430 mm |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej | ≥ 2560 x 3070 pikseli |  | Bez oceny |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.11n/ac (2,4 GHz/5 GHz) | podać |  | Bez oceny |
|  | Klasa ochronności IP | ≥ 65 |  | ≥67 – 5 pkt <67 – 0 pkt |
|  | Możliwość wykonywania badań poza stołem i statywem np. na wózku, łóżku | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela | ≤ 140 µm |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 3,50 lp/mm |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość skali szarości | ≥ 16 bitów |  | Bez oceny |
|  | Zakres energetyczny | 40–150 kV |  | Bez oceny |
|  | Ilość akumulatorów w zestawie | 3 szt. |  | Bez oceny |
|  | Ładowanie akumulatorów detektora- dedykowana ładowarka przystosowana do umieszczenia detektora bez konieczności wyjmowania akumulatorów | TAK |  | Bez oceny |
|  | Ładowanie akumulatorów detektora kablem USB typ C, bez konieczności wyjmowania akumulatora –zasilanie z zewnętrznego zasilacza | TAK |  | Bez oceny |
|  | Ładowanie akumulatora detektora- dedykowana ładowarka do akumulatorów | TAK |  | Bez oceny |
|  | Ładowanie akumulatorów detektora do 70% pojemności w czasie nie dłuższym niż 1 godziny. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Ładowanie akumulatorów detektora do 100% pojemności w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pojemność nominalna 1 akumulatora | ≥ 3400 mAh |  | Bez oceny |
|  | Czas pracy na jednym akumulatorze | ≥ 7 godzin |  | Bez oceny |
|  | Tryb czuwania na jednym akumulatorze | ≥ 8 godzin |  | Bez oceny |
|  | Czas pracy na wszystkich zainstalowanych akumulatorach ≥ 15 godzin | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Tryb czuwania na wszystkich zainstalowanych akumulatorach ≥ 16 godzin | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość pracy na detektorze w stole, statywie płucnym i poza nim tzw. „wolne ekspozycje” | TAK |  | Bez oceny |
|  | Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 300 kg |  | <400 kg – 0 pkt ≥ 400 kg – 10 pkt |
|  | Max obciążenie detektora (na powierzchni o średnicy 40 mm) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 150 kg |  | <200 kg – 0 pkt ≥ 200 kg – 10 pkt |
|  | Pamięć wewnętrzna detektora | ≥200 obrazów |  | Bez oceny |
| Cyfrowy panel detekcyjny/system bezprzewodowy wifi 1 sztuka | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA – wypełnia Wykonawca (wartości, parametry, dane techniczne) | OCENA PUNKTOWA |
|  | Wymiary detektora | ≤ 460x460x15 mm |  | Bez oceny |
|  | Scyntylator wartość kwantowa dla 0 pl/mm | DQE ≥70% |  | Bez oceny |
|  | Ilość wyjmowanych akumulatorów | Min 1 |  | 1 – 0 pkt >1 – 5 pkt |
|  | Waga detektora z jednym akumulatorem | ≤3,80 kg |  | ≥3,8 kg – 0pkt <3,8 kg – 5 pkt |
|  | Waga detektora ze wszystkimi akumulatorami (min. 2 w slocie) | ≤4,0 kg |  | ≥4,0 kg – 0 pkt <4,0 kg – 5 pkt |
|  | Wymiar powierzchni aktywnej | ≥ 420mm x 420 mm |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy aktywnej | ≥ 3040 x 3040 pikseli |  | Bez oceny |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora, z wykorzystaniem standardu IEEE 802.11n/ac (2,4 GHz/5 GHz) | podać |  | Bez oceny |
|  | Klasa ochronności IP | ≥ 67 |  | ≥67 – 5 pkt <67 – 0 pkt |
|  | Możliwość wykonywania badań poza stołem i statywem np. na wózku, łóżku | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela | ≤ 140 µm |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 3,50 lp/mm |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość skali szarości | ≥ 16 bitów |  | Bez oceny |
|  | Zakres energetyczny | 40–150 kV |  | Bez oceny |
|  | Ilość akumulatorów w zestawie | 3 szt. |  | Bez oceny |
|  | Ładowanie akumulatorów detektora kablem USB typ C, bez konieczności wyjmowania akumulatora –zasilanie z zewnętrznego zasilacza | TAK |  | Bez oceny |
|  | Ładowanie akumulatorów detektora do 70% pojemności w czasie nie dłuższym niż 1 godziny. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Ładowanie akumulatorów detektora do 100% pojemności w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pojemność nominalna 1 akumulatora | ≥ 3400 mAh |  | Bez oceny |
|  | Czas pracy na jednym akumulatorze | ≥ 7 godzin |  | Bez oceny |
|  | Tryb czuwania na jednym akumulatorze | ≥ 8 godzin |  | Bez oceny |
|  | Czas pracy na wszystkich zainstalowanych akumulatorach ≥15 godzin | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Tryb czuwania na wszystkich zainstalowanych akumulatorach ≥16 godzin | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość pracy na detektorze w stole, statywie płucnym i poza nim tzw. „wolne ekspozycje” | TAK |  | Bez oceny |
|  | Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 300 kg |  | <400 kg – 0 pkt ≥ 400 kg – 10 pkt |
|  | Max obciążenie detektora (na powierzchni o średnicy 40 mm) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 150 kg |  | <200 kg – 0 pkt ≥ 200 kg – 10 pkt |
|  | Pamięć wewnętrzna detektora | ≥200 obrazów |  | Bez oceny |
| Wyposażenie, inne cechy | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA – wypełnia Wykonawca (wartości, parametry, dane techniczne) | OCENA PUNKTOWA |
|  | Komunikacja z drukarką sieciową DICOM i archiwum obrazowym PACS | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dedykowany UPS do podtrzymania napięcia | TAK |  | Bez oceny |
|  | Podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS | TAK |  | Bez oceny |
| Konsola sterowania aparatem RTG z oprogramowaniem do obróbki zdjęć – 1 kpl. | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA – wypełnia Wykonawca (wartości, parametry, dane techniczne) | OCENA PUNKTOWA |
| 1 | Producent | podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania | podać |  | Bez oceny |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 4 GHz, 8 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 1TB RAID-1, DVD RW, karta sieciowa 1Gbit/s, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | TAK, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez oceny |
|  | Monitor LCD/LED kolorowy dotykowy min. 21 Monitor skalibrownany do wyświetlania obrazów zgodnie z krzywą Dicom | TAK, podać nazwę, typ i parametry |  | Bez oceny |
|  | Konsola umożliwiająca podgląd obrazu po wykonaniu zdjęcia | TAK |  | Bez oceny |
|  | Panel sterowania aparatem i parametrami ekspozycji zintegrowany z generatorem i konsolą do obróbki zdjęć (panel i oprogramowanie do obróbki zdjęć wyświetlane na jednym monitorze) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Konsola z jednoczesną obsługą aparatu DR i skanera CR | TAK/NIE |  | TAK – 40 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Konsola przygotowana do obsługi detektorów | ≥3 szt. |  | Bez oceny |
|  | Konsola z wskaźnikiem naładowania baterii detektora | TAK |  | Bez oceny |
|  | Konsola ze wskaźnikiem siły sygnału połączenia bezprzewodowego | TAK |  | Bez oceny |
|  | Konsola ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze | TAK |  | Bez oceny |
|  | System obsługujący detektory bezprzewodowe, przewodowe | TAK |  | Bez oceny |
|  | System obsługujący mieszane konfiguracje detektorów (przewodowe/bezprzewodowe) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz | TAK |  | Bez oceny |
|  | Interfejs oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległość detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF (Estimated Radiographic Magnification Factor – współczynnik powiększenia) i w efekcie – możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego detektora który wygenerował obraz | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie instrukcji pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badań | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie diagnozowanie i monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | TAK, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  | Bez oceny |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM do min 2 systemów/adresów Pacs, kompozycja wydruków | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta/obraz zidentyfikowany - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, lupa | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Nagrywanie na zewnętrznym nośniku obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4/5 obrazów na jednej błonie | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca przypisanie instruktażowego obrazu pozycjonowania pacjenta dla wybranej ekspozycji z drzewa badań | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wprowadzenia min. 1800 rodzajów różnych ekspozycji | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 ) -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym - Eksport parametrów obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą, ć, ź, ę, itd.) | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość naniesienia znacznika czasu | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyświetlenie | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie stacji do wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowania stacji o funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie wskaźnika poziomu dawki wskazującego min następujące poziomy dawki : zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu poziomów dawki co najmniej w formacie XML | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna wygenerowanie na stacji kopi ekspozycji do wykonania po odrzuceniu poprzedniej ekspozycji | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Przy odrzuceniu ekspozycji konieczność podania powodu odrzucenia | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wygenerowania i eksportu raportu badan odrzuconych i powtórzonych co najmniej w formacie XML | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość definiowania dat wygenerowania raportu badan odrzuconych i powtórzonych | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla badań noworodków i wcześniaków | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość innego domyślnego ustawienia zestawu parametrów jasności, kontrastu, ostrości dla badan pediatrycznych i dla badań dorosłych | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość definiowania dwóch różnych ustawień parametrów obróbki dla co najmniej następujących rodzajów badań (ustawienia oddzielne dla badań dorosłych i oddzielnie dla badań pediatrycznych- z wyjątkiem pakietu noworodków i pakietu radiologia ogólna), z możliwością wybory przez operatora która wersja obrazu zostanie wysłana do Pacsa - radiologia ogólna / radiologia ogólna (przetwarzanie miękkie) - jama brzuszna / jama brzuszna pediatria - klatka piersiowa / klatka piersiowa pediatryczna - kościec / kościec pediatria - kościec (projekcja osiowa) / kościec (projekcja osiowa) – pediatria Przełączanie pomiędzy dwoma obrazami uzyskanymi z zastosowaniem predefiniowanych ustawień parametrów algorytmu obróbki. Możliwość wyświetlenie obrazkowej instrukcji pozycjonowania pacjenta dla ekspozycji z drzewa badań | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach : - na rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badań z uwidocznieniem tendencji (wzrost, spadek dawki w osi czasu) - na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wzrost, spadek dawki w osi czasu) | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn.: możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report) | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie pediatryczne optymalizujące algorytm obróbki obrazu dla: do wyboru użytkownika różnych grup wiekowych lub grup wagowych (do wyboru podział na co najmniej 5 grup w zakresie wieku 0–17+ lat oraz na co najmniej 4 grupy wagowe w zakresie 0–44+ kg | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji cewników – algorytm obróbki tworzący kopię obrazów z przetworzeniem obrazu dedykowanym do wizualizacji cewników | TAK/NIE Jeśli tak- podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość naniesienia na obraz kratki o znanym i konfigurowalnym wymiarze okienka-dla pomiarów i ocen ortopedycznych | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wyboru kołowego obszaru zainteresowania/kolimacji | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Płynny obrót obrazu | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Możliwość aktywizacji trybu pełnoekranowego | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Funkcja eksportu dowolnych obrazów Dicom z dowolnych badań dowolnych pacjentów wraz z przeglądarka Dicom- do wskazanego katalogu eksportu, tj. z użyciem ścieżki lokalnej lub na pendrive lub na nagrywarkę CD/DVD | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne ustawienie obrazu badanego obszaru anatomicznego we właściwej orientacji diagnostycznej na monitorze do wykonania diagnozy co najmniej następujących obszarów anatomicznych : - klatka piersiowa - podbrzusze - dłonie - stopy | TAK/NIE |  | TAK – 40 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dedykowane oprogramowanie do wykonywania prześwietleń klatki piersiowej dokonujące strukturalnej analizy i poprawy jakości prześwietleń wykonywanych bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej (funkcję fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej przejmuje kratka witualna) oraz gwarantującej otrzymywanie radiogramów o wysokiej jakości diagnostycznej w formacie DICOM i RAW (Nativ). Algorytm zgodny z kryteriami europejskiej dyrektywy EUR 16260 EN, umożliwia rozróżnienie drobnych detali zmian patologicznych w obrębie klatki piersiowej. Ma zastosowanie szczególnie do: - diagnostyki zapalenia płuc, - diagnostyki zmian nowotworowych, - diagnostyki chorób śródmiąższowych, - podejrzenia odmy opłucnowej lub niedodmy - oceny przed zabiegami chirurgicznymi. Wspomaga procedurę diagnostyczną związaną z wykrywaniem zmian patologicznych charakterystycznych dla COVID-19. | TAK, podać nazwę handlową oprogramowania/pakietu programowego |  | Bez oceny |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK, podać nazwę i typ |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie DR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging | TAK, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta na wezwanie Zamawiającego potwierdzoną dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie DR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK, załączyć dokumenty na wezwanie Zamawiającego |  | Bez oceny |

| Serwis | WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE | WARTOŚĆ OFEROWANA – wypełnia Wykonawca (wartości, parametry, dane techniczne) | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia (lampa, detektor, generator, mechanika) 60 miesięcy | TAK |  | Bez oceny |
|  | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny w roku | TAK, podać ilość przeglądów |  | Bez oceny |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  | Bez oceny |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze] | ≤ 8 godz., podać |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze] | ≤ 48 godz., podać |  | Bez oceny |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze] | ≤ 96 godz., podać |  | Bez oceny |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich urządzeń w formie elektronicznej na CD – przy dostawie | TAK |  | Bez oceny |

………………………………………………….…..………………………….

(podpis elektroniczny uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wypełnia Zamawiający:

Maksymalna możliwa ilość punktów technicznych do uzyskania: 230 pkt

Uzyskana ilość punktów technicznych podlega przeliczeniu wg poniższego wzoru, w celu ich zastosowania do oceny ofert:

Wyliczenie ilości punktów uwzględnianych w kryteriach oceny ofert, zgodnych z SWZ (max 40 pkt):

ilość uzyskanych pkt technicznych

-----------------------------------------------------------   x 40 pkt = uzyskana ilość punktów uwzględnianych w ocenie ofert.

230 pkt

Uzyskana ilość punktów technicznych (suma): …………… pkt.