ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Specyfikacja techniczna wymaganych produktów

Dokumenty pomocnicze:

Załącznik nr 6 do SWZ – PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs z dnia 08.08.2022    (http://www.videocardbenchmark.net/).

Załącznik nr 7 do SWZ – PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model List z dnia 08.08.2022 (http://www.videocardbenchmark.net/).

UWAGA: Dodatkowo informujemy, iż Zamawiający nie wymaga złożenia w treści oferty opisów oferowanych produktów. W przypadku załączenia do oferty powyższych opisów Zamawiający nie jest zobowiązany do ich badania. Wykonawca w przypadku zawarcia umowy z Zamawiającym zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu umowy zgodnego z opisem wskazanym w SWZ.

- Zestaw komputerowy nr 1

| Parametr lub cecha/podzespół | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 19500 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) wydruk z dnia 08.08.2022 |
|  | Maks. pojemność pamięci | 128 GB |
|  | Gniazdo PCI-Express x16 ver 4.0 | Tak |
|  | Ilość banków pamięci | 4 szt. |
|  | Gniazdo PCI-Express x1 | 2 szt. |
|  | Zintegrowana karta graficzna | TAK |
|  | Procesor ze zintegrowaną kartą graficzną | Tak |
|  | Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK |
|  | Zintegrowana karta sieciowa | TAK |
|  | SATA (6Gb/s) | 4 szt. |
|  | Gniazdo HDMI | Tak |
|  | Gniazdo D-SUB | Tak |
|  | Gniazdo DisplayPort | Tak |
|  | Obługa RAID | Tak |
|  | Złącze M.2 PCIe 4.0x4 | 2 szt. |
|  | Złącza USB zewnętrzne | USB 3.2– 2 szt USB C – 1 szt. |
|  | Złącza USB wewnętrzne | USB 3.2 – tak Złącze TPM – tak |
|  | Gniazda audio analogowe | 3 szt. |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 7800 pkt w teście Passmark G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/) wydruk z dnia 08.08.2022 |
|  | Chłodzenie CPU | Typ: aktywne , dwa wentylatory materiał : aluminium + miedź . |
| Dysk twardy | Format | M.2 |
|  | Interfejs | M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 |
|  | Pojemność | Co najmniej 500 GB |
|  | Maks. szybkość zapisu | 3200 MB/s |
|  | Maks. szybkość odczytu | 3500 MB/s |
|  | 256-bitowe szyfrowanie danych AES | Tak |
|  | Gwarancja producenta 60 miesięcy | Tak |
|  | Niezawodność MTBF | 1500000 h |
| Pamięć RAM | Pojemność pamięci | 16 GB |
|  | Radiator | Tak |
| Mysz+ Klawiatura | Typ myszy | Optyczna |
|  | Komunikacja z komputerem | Bezprzewodowa |
|  | Interfejs | USB |
|  | Rozdzielczość | 1000 |
|  | Zasięg | 10 metrów |
|  | Liczba przycisków | 3 szt. |
|  | Liczba rolek | 1 szt. |
|  | Kółko przewijania | Tak |
|  | Układ klawiszy | Standardowy |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |
|  | Pogrubione, białe znaki ułatwiające odczytywanie klawiszy. | Tak |
|  | Krótki skok klawisza | TAK |
|  | Zakrzywiona spacja, poprawiająca komfort pisania | Tak |
|  | Typ klawiszy | Głebokoprofilowe |
|  | Ergonomia | Regulowane nachylanie |
|  | Klawisze multimedialne | Tak |
|  | Komunikacja z komputerem | Bezprzewodowa |
|  | Cechy dodatkowe | Odporna na zalanie |
|  | Interfejs | USB |
| Nagrywarka DVD | Typ napędu | Wewnętrzny |
|  | Interfejs | S-ATA |
| Monitor | Typ matrycy | LED IPS |
|  | Podświetlenie matrycy | LED |
|  | Powłoka matrycy | matowa |
|  | Format obrazu | 16:9 |
|  | Przekątna ekranu | 23,8 cala |
|  | Nominalna rozdzielczość | 1920 X 1080 |
|  | Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
|  | Jasność | co najmniej 250 cd/m2 |
|  | Kontrast statyczny | 1000:1 |
|  | Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
|  | Czas reakcji matrycy | 1 ms |
|  | Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
|  | Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
|  | Wyjście słuchawkowe audio | TAK |
|  | Wbudowane głośniki | Tak |
|  | Gniazdo Displayport | 1 szt. |
|  | Gniazdo HDMI | 1 szt. |
|  | Uchwyt do monitora na sprężynie gazowej | Tak |
|  | KABEL HDMI-HDMI | TAK |
|  | Vesa 100x100 | TAK |
| Listwa zasilająca | Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego | 25 ns |
|  | Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
|  | Napięcie znamionowe | 230 V |
|  | Ilość gniazd sieciowych | 8 szt. |
|  | Długość kabla | 3 m |
|  | Bezpieczniki | 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V |
|  | Prąd znamionowy obciążenia | 10 A |
|  | Możliwość mocowanie do podłoża | TAK |
| Obudowa | Typ obudowy | Midi Tower ATX |
|  | Akceptowalny format płyty głównej | ATX Micro ATX Mini ITX |
|  | Oryginalne Złącza na panelu przednim | 1 x mikrofon 1 x słuchawki 2 x USB 3.1 1 x Czytnik kart pamięci |
|  | Miejsca na karty rozszerzeń | 4 |
| Zasilacz | Standard | ATX |
|  | Maks. moc | 500 W |
|  | Wtyczka zasilania (ilość pinów) | 24 szt. |
|  | Wtyczka zasilania (rodzaj) | Rozłączalna |
|  | Wtyczka zasilania (opis) | 20 + 4 pin |
|  | Ilość wtyczek S-ATA | 7 szt. |
|  | Ilość wtyczek ATX 24-pin | 1 szt. |
|  | Ilość wtyczek CPU | 1 (4+4 pin) szt. |
|  | Ilość wtyczek PCI-E 8-pin (6+2) | 2 szt. |
|  | Ilość wtyczek MOLEX | 2 szt. |
|  | Zabezpieczenia | Over Current(OCP) , Over Voltage(OVP) , Over Power(OPP) , Over Temperature(OTP) , Under Voltage(UVP) , Short-Circuit(SCP) |
|  | Typ PFC | Aktywne |
|  | Zasilacz z certyfikatem | 80+ Bronze |
|  | Średnice wentylatorów | 120 mm |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • możliwość downgrade’u do wcześniejszej wersji systemu • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2019 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |
| Oprogramowanie biurowe | pakiet biurowy MS Office 2021 Std. (LICENCJA MOLP w języku polskim), lub równoważny umożliwiający pełną kompatybilność z innymi dokumentami utworzonymi na bazie oprogramowania Microsoft Office i komputerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office. Pakiet ma zawierać zintegrowanego klienta poczty elektronicznej i menadżera kontaktów. |

- Zestaw komputerowy nr 2

| Parametr lub cecha/podzespół | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 19500 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) wydruk z dnia 08.08.2022 |
|  | Maks. pojemność pamięci | 128 GB |
|  | Gniazdo PCI-Express x16 ver 4.0 | Tak |
|  | Ilość banków pamięci | 4 szt. |
|  | Gniazdo PCI-Express x1 | 2 szt. |
|  | Zintegrowana karta graficzna | TAK |
|  | Procesor ze zintegrowaną kartą graficzną | Tak |
|  | Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK |
|  | Zintegrowana karta sieciowa | TAK |
|  | SATA (6Gb/s) | 4 szt. |
|  | Gniazdo HDMI | Tak |
|  | Gniazdo D-SUB | Tak |
|  | Gniazdo DisplayPort | Tak |
|  | Obługa RAID | Tak |
|  | Złącze M.2 PCIe 4.0x4 | 2 szt. |
|  | Złącza USB zewnętrzne | USB 3.2– 2 szt USB C – 1 szt. |
|  | Złącza USB wewnętrzne | USB 3.2 – tak Złącze TPM – tak |
|  | Gniazda audio analogowe | 3 szt. |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 7800 pkt w teście Passmark G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/) wydruk z dnia 08.08.2022 |
|  | Chłodzenie CPU | Typ: aktywne , dwa wentylatory materiał : aluminium + miedź . |
| Dysk twardy | Format | M.2 |
|  | Interfejs | M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 |
|  | Pojemność | Co najmniej 500 GB |
|  | Maks. szybkość zapisu | 3200 MB/s |
|  | Maks. szybkość odczytu | 3500 MB/s |
|  | 256-bitowe szyfrowanie danych AES | Tak |
|  | Gwarancja producenta 60 miesięcy | Tak |
|  | Niezawodność MTBF | 1500000 h |
| Pamięć RAM | Pojemność pamięci | 16 GB |
|  | Radiator | Tak |
| Mysz+ Klawiatura | Typ myszy | Optyczna |
|  | Komunikacja z komputerem | Bezprzewodowa |
|  | Interfejs | USB |
|  | Rozdzielczość | 1000 |
|  | Zasięg | 10 metrów |
|  | Liczba przycisków | 3 szt. |
|  | Liczba rolek | 1 szt. |
|  | Kółko przewijania | Tak |
|  | Układ klawiszy | Standardowy |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |
|  | Pogrubione, białe znaki ułatwiające odczytywanie klawiszy. | Tak |
|  | Krótki skok klawisza | TAK |
|  | Zakrzywiona spacja, poprawiająca komfort pisania | Tak |
|  | Typ klawiszy | Głebokoprofilowe |
|  | Ergonomia | Regulowane nachylanie |
|  | Klawisze multimedialne | Tak |
|  | Komunikacja z komputerem | Bezprzewodowa |
|  | Cechy dodatkowe | Odporna na zalanie |
|  | Interfejs | USB |
| Nagrywarka DVD | Typ napędu | Wewnętrzny |
|  | Interfejs | S-ATA |
| Monitor | Typ matrycy | LED IPS |
|  | Podświetlenie matrycy | LED |
|  | Powłoka matrycy | matowa |
|  | Format obrazu | 16:9 |
|  | Przekątna ekranu | 23,8 cala |
|  | Nominalna rozdzielczość | 1920 X 1080 |
|  | Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
|  | Jasność | co najmniej 250 cd/m2 |
|  | Kontrast statyczny | 1000:1 |
|  | Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
|  | Czas reakcji matrycy | 1 ms |
|  | Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
|  | Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
|  | Wyjście słuchawkowe audio | TAK |
|  | Wbudowane głośniki | Tak |
|  | Gniazdo Displayport | 1 szt. |
|  | Gniazdo HDMI | 1 szt. |
|  | Uchwyt do monitora na sprężynie gazowej | Tak |
|  | KABEL HDMI-HDMI | TAK |
|  | Głośniki | Typ 2.1 z bluetooth wejścia HDMI,USB,opytczne. |
|  | Vesa 100x100 | TAK |
| Listwa zasilająca | Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego | 25 ns |
|  | Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
|  | Napięcie znamionowe | 230 V |
|  | Ilość gniazd sieciowych | 8 szt. |
|  | Długość kabla | 3 m |
|  | Bezpieczniki | 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V |
|  | Prąd znamionowy obciążenia | 10 A |
|  | Możliwość mocowanie do podłoża | TAK |
| Obudowa | Typ obudowy | Midi Tower ATX |
|  | Akceptowalny format płyty głównej | ATX Micro ATX Mini ITX |
|  | Oryginalne Złącza na panelu przednim | 1 x mikrofon 1 x słuchawki 2 x USB 3.1 1 x Czytnik kart pamięci |
|  | Miejsca na karty rozszerzeń | 4 |
| Zasilacz | Standard | ATX |
|  | Maks. moc | 600 W |
|  | Wtyczka zasilania (ilość pinów) | 24 szt. |
|  | Wtyczka zasilania (rodzaj) | Rozłączalna |
|  | Wtyczka zasilania (opis) | 20 + 4 pin |
|  | Ilość wtyczek S-ATA | 7 szt. |
|  | Ilość wtyczek ATX 24-pin | 1 szt. |
|  | Ilość wtyczek CPU | 1 (4+4 pin) szt. |
|  | Ilość wtyczek PCI-E 8-pin (6+2) | 2 szt. |
|  | Ilość wtyczek MOLEX | 2 szt. |
|  | Zabezpieczenia | Over Current(OCP) , Over Voltage(OVP) , Over Power(OPP) , Over Temperature(OTP) , Under Voltage(UVP) , Short-Circuit(SCP) |
|  | Typ PFC | Aktywne |
|  | Zasilacz z certyfikatem | 80+ Bronze |
|  | Średnice wentylatorów | 120 mm |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • możliwość downgrade’u do wcześniejszej wersji systemu • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2019 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |
| Oprogramowanie biurowe | pakiet biurowy MS Office 2021 Std. (LICENCJA MOLP w języku polskim), lub równoważny umożliwiający pełną kompatybilność z innymi dokumentami utworzonymi na bazie oprogramowania Microsoft Office i komputerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office. Pakiet ma zawierać zintegrowanego klienta poczty elektronicznej i menadżera kontaktów. |

- Zestaw komputerowy nr 3

| Parametr lub cecha/podzespół | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 31300 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) wydruk z dnia 08.08.2022 |
|  | Maks. pojemność pamięci | 128 GB |
|  | Gniazdo PCI-Express x16 ver 5.0 | Tak |
|  | Gniazdo PCI-Express x16 ver 4.0 | Tak |
|  | Ilość banków pamięci | 4 szt. |
|  | Gniazdo PCI-Express x1 | 2 szt. |
|  | Zintegrowana karta graficzna | TAK |
|  | Procesor ze zintegrowaną kartą graficzną | Tak |
|  | Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK |
|  | Zintegrowana karta sieciowa | TAK |
|  | SATA (6Gb/s) | 4 szt. |
|  | Gniazdo HDMI | Tak |
|  | Gniazdo D-SUB | Tak |
|  | Gniazdo DisplayPort | Tak |
|  | Obługa RAID | Tak |
|  | Złącze M.2 PCIe 4.0x4 | 2 szt. |
|  | Złącza USB zewnętrzne | USB 3.2– 2 szt USB C – 1 szt. |
|  | Złącza USB wewnętrzne | USB 3.2 – tak Złącze TPM – tak |
|  | Gniazda audio analogowe | 3 szt. |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 17000 pkt w teście Passmark G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/) wydruk z dnia 08.08.2022 |
|  | Chłodzenie CPU | Typ: aktywne , dwa wentylatory materiał : aluminium + miedź . |
| Dysk twardy | Format | M.2 |
|  | Interfejs | M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 |
|  | Pojemność | Co najmniej 1TB |
|  | Maks. szybkość zapisu | 3000 MB/s |
|  | Maks. szybkość odczytu | 3500 MB/s |
|  | 256-bitowe szyfrowanie danych AES | Tak |
|  | Liczba sztuk | 2 szt. |
|  | Gwarancja producenta 60 miesięcy | Tak |
|  | Niezawodność MTBF | 1500000 h |
| Pamięć RAM | Pojemność pamięci | 32 GB |
|  | Radiator | Tak |
| Mysz+ Klawiatura | Typ myszy | Optyczna |
|  | Komunikacja z komputerem | Bezprzewodowa |
|  | Interfejs | USB |
|  | Rozdzielczość | 1000 |
|  | Zasięg | 10 metrów |
|  | Liczba przycisków | 3 szt. |
|  | Liczba rolek | 1 szt. |
|  | Kółko przewijania | Tak |
|  | Układ klawiszy | Standardowy |
|  | Klawisze numeryczne | Tak |
|  | Pogrubione, białe znaki ułatwiające odczytywanie klawiszy. | Tak |
|  | Krótki skok klawisza | TAK |
|  | Zakrzywiona spacja, poprawiająca komfort pisania | Tak |
|  | Typ klawiszy | Głebokoprofilowe |
|  | Ergonomia | Regulowane nachylanie |
|  | Klawisze multimedialne | Tak |
|  | Komunikacja z komputerem | Bezprzewodowa |
|  | Cechy dodatkowe | Odporna na zalanie |
|  | Interfejs | USB |
| Nagrywarka DVD | Typ napędu | Wewnętrzny |
|  | Interfejs | S-ATA |
| Monitor | Typ matrycy | LED IPS |
|  | Podświetlenie matrycy | LED |
|  | Powłoka matrycy | matowa |
|  | Format obrazu | 16:9 |
|  | Przekątna ekranu | 23,8 cala |
|  | Nominalna rozdzielczość | 1920 X 1080 |
|  | Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
|  | Jasność | co najmniej 250 cd/m2 |
|  | Kontrast statyczny | 1000:1 |
|  | Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
|  | Czas reakcji matrycy | 1 ms |
|  | Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
|  | Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
|  | Wyjście słuchawkowe audio | TAK |
|  | Wbudowane głośniki | Tak |
|  | Gniazdo Displayport | 1 szt. |
|  | Gniazdo HDMI | 1 szt. |
|  | Uchwyt do monitora na sprężynie gazowej | Tak |
|  | KABEL HDMI-HDMI | TAK |
|  | Głośniki | Typ 2.1 z bluetooth wejścia HDMI,USB,opytczne. |
|  | Vesa 100x100 | TAK |
| Listwa zasilająca | Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego | 25 ns |
|  | Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
|  | Napięcie znamionowe | 230 V |
|  | Ilość gniazd sieciowych | 8 szt. |
|  | Długość kabla | 3 m |
|  | Bezpieczniki | 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V |
|  | Prąd znamionowy obciążenia | 10 A |
|  | Możliwość mocowanie do podłoża | TAK |
| Obudowa | Typ obudowy | Midi Tower ATX |
|  | Akceptowalny format płyty głównej | ATX Micro ATX Mini ITX |
|  | Oryginalne Złącza na panelu przednim | 1 x mikrofon 1 x słuchawki 2 x USB 3.2 |
|  | Miejsca na karty rozszerzeń | 4 |
| Zasilacz | Standard | ATX |
|  | Maks. moc | 700 W |
|  | Wtyczka zasilania (ilość pinów) | 24 szt. |
|  | Wtyczka zasilania (rodzaj) | Rozłączalna |
|  | Wtyczka zasilania (opis) | 20 + 4 pin |
|  | Ilość wtyczek S-ATA | 7 szt. |
|  | Ilość wtyczek ATX 24-pin | 1 szt. |
|  | Ilość wtyczek CPU | 1 (4+4 pin) szt. |
|  | Ilość wtyczek PCI-E 8-pin (6+2) | 2 szt. |
|  | Ilość wtyczek MOLEX | 2 szt. |
|  | Zabezpieczenia | Over Current(OCP) , Over Voltage(OVP) , Over Power(OPP) , Over Temperature(OTP) , Under Voltage(UVP) , Short-Circuit(SCP) |
|  | Typ PFC | Aktywne |
|  | Zasilacz z certyfikatem | 80+ Bronze |
|  | Średnice wentylatorów | 120 mm |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • możliwość downgrade’u do wcześniejszej wersji systemu • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2019 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |
| Oprogramowanie biurowe | pakiet biurowy MS Office 2021 Std. (LICENCJA MOLP w języku polskim), lub równoważny umożliwiający pełną kompatybilność z innymi dokumentami utworzonymi na bazie oprogramowania Microsoft Office i komputerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office. Pakiet ma zawierać zintegrowanego klienta poczty elektronicznej i menadżera kontaktów. |

- Laptop nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 22100 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | Maksymalnie 15,6” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 1920 x 1080 (16:9) |
|  | Typ matrycy | OLED |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 24 GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 1000 GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 2750 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Wbudowane dwa mikrofony | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa USB | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak ,Wi-Fi 6E |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak |
|  | USB-C z thunderbolt | Tak |
|  | USB 3.2 | Tak |
|  | TPM | Tak |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera z zaślepką | Tak |
|  | Mysz bezprzewodowa | 2000 dpi , 7 przycisków. |
|  | Wyposażenie | - Zasilacz prądu przemiennego - torba nylonowa, odpinany pasek na ramię ,wzmacniana rączka |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • możliwość downgrade’u do wcześniejszej wersji systemu • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2019 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |
| Oprogramowanie biurowe | pakiet biurowy MS Office 2021 Std. (LICENCJA MOLP w języku polskim), lub równoważny umożliwiający pełną kompatybilność z innymi dokumentami utworzonymi na bazie oprogramowania Microsoft Office i komputerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office. Pakiet ma zawierać zintegrowanego klienta poczty elektronicznej i menadżera kontaktów. |

- Laptop nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 22900 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | Minimalnie 17,3” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 1920 x 1080 (16:9) |
|  | Typ matrycy | Matowy, LED |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 16 GB |
|  | Maksymalna obsługiwana ilość pamięć RAM | 64GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 9000 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Wbudowane dwa mikrofony | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak ,Wi-Fi 6 |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak |
|  | USB-C | Tak |
|  | USB-C z displayport | Tak |
|  | USB 3.2 | Tak |
|  | TPM | Tak |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera | Tak |
|  | Mysz bezprzewodowa | 2000 dpi , 7 przycisków. |
|  | Wyposażenie | - Zasilacz prądu przemiennego - torba nylonowa, odpinany pasek na ramię ,wzmacniana rączka – dekodowany rozmiar do specyfikowanego laptopa. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • możliwość downgrade’u do wcześniejszej wersji systemu • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2019 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |
| Oprogramowanie biurowe | pakiet biurowy MS Office 2021 Std. (LICENCJA MOLP w języku polskim), lub równoważny umożliwiający pełną kompatybilność z innymi dokumentami utworzonymi na bazie oprogramowania Microsoft Office i komputerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office. Pakiet ma zawierać zintegrowanego klienta poczty elektronicznej i menadżera kontaktów. |

- Laptop nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 10500 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | Maksymalnie 15,6” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 1920 x 1080 (16:9) |
|  | Typ matrycy | Matowy, LED |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 16 GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 256 GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 2750 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Wbudowany mikrofon | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak ,Wi-Fi 6 |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak |
|  | USB 3.2 | Tak |
|  | TPM | Tak |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera | Tak |
|  | Mysz bezprzewodowa | 2000 dpi , 7 przycisków. |
|  | Wyposażenie | - Zasilacz prądu przemiennego - torba nylonowa, odpinany pasek na ramię ,wzmacniana rączka – dekodowany rozmiar do specyfikowanego laptopa. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • możliwość downgrade’u do wcześniejszej wersji systemu • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2019 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |
| Oprogramowanie biurowe | pakiet biurowy MS Office 2021 Std. (LICENCJA MOLP w języku polskim), lub równoważny umożliwiający pełną kompatybilność z innymi dokumentami utworzonymi na bazie oprogramowania Microsoft Office i komputerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office. Pakiet ma zawierać zintegrowanego klienta poczty elektronicznej i menadżera kontaktów. |

- Laptop nr 4

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 10500 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | Maksymalnie 15,6” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 1920 x 1080 (16:9) |
|  | Typ matrycy | Matowy, LED |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 16 GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 2750 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Wbudowany mikrofon | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa na USB | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak |
|  | USB 3.2 | Tak |
|  | TPM | Tak |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera | Tak |
|  | Mysz bezprzewodowa | 2000 dpi , 7 przycisków. |
|  | Wyposażenie | - Zasilacz prądu przemiennego - torba nylonowa, odpinany pasek na ramię ,wzmacniana rączka – dekodowany rozmiar do specyfikowanego laptopa. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • możliwość downgrade’u do wcześniejszej wersji systemu • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2019 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |
| Oprogramowanie biurowe | pakiet biurowy MS Office 2021 Std. (LICENCJA MOLP w języku polskim), lub równoważny umożliwiający pełną kompatybilność z innymi dokumentami utworzonymi na bazie oprogramowania Microsoft Office i komputerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office. Pakiet ma zawierać zintegrowanego klienta poczty elektronicznej i menadżera kontaktów. |

- Laptop nr 5

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 22900 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | Minimalnie 17,3” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 1920 x 1080 (16:9) |
|  | Typ matrycy | Matowy, LED |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 32GB |
|  | Maksymalna obsługiwana ilość pamięć RAM | 64GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 9000 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Wbudowane dwa mikrofony | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak ,Wi-Fi 6 |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak |
|  | USB-C | Tak |
|  | USB-C z displayport | Tak |
|  | USB 3.2 | Tak |
|  | TPM | Tak |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera | Tak |
|  | Mysz bezprzewodowa | 2000 dpi , 7 przycisków. |
|  | Wyposażenie | - Zasilacz prądu przemiennego - torba nylonowa, odpinany pasek na ramię ,wzmacniana rączka – dekodowany rozmiar do specyfikowanego laptopa. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • możliwość downgrade’u do wcześniejszej wersji systemu • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2019 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |
| Oprogramowanie biurowe | pakiet biurowy MS Office 2021 Std. (LICENCJA MOLP w języku polskim), lub równoważny umożliwiający pełną kompatybilność z innymi dokumentami utworzonymi na bazie oprogramowania Microsoft Office i komputerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office. Pakiet ma zawierać zintegrowanego klienta poczty elektronicznej i menadżera kontaktów. |

- Laptop nr 6

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 27050 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | Minimalnie 16” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 2560 x 1600 |
|  | Typ matrycy | Matowy, LED |
|  | Matryca z pokryciem barw 100% DCI-P3 | Tak |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | 165 Hz |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 32GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 12800 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
|  | Wbudowane 4 głośniki | Tak |
|  | Wbudowane dwa mikrofony | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa | Tak 2,5Gb/s |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak ,Wi-Fi 6E |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | USB-C z Thunderbolt | Tak |
|  | USB-C z displayport i power delivery | Tak |
|  | USB 3.2 | Tak |
|  | TPM | Tak |
|  | Aluminiowa pokrywa matrycy | Tak |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera | Tak |
|  | Mysz bezprzewodowa | 2000 dpi , 7 przycisków. |
|  | Wyposażenie | - dwa zasilacze prądu przemiennego |

- Laptop nr 7

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 27050 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | Minimalnie 17” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 2560 x 1600 |
|  | Typ matrycy | Matowy, LED |
|  | Matryca z pokryciem barw 100% DCI-P3 | Tak |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu | 240 Hz |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 32GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 1024GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 18500 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
|  | Wbudowane głośniki | Tak |
|  | Wbudowane dwa mikrofony | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa | Tak 2,5Gb/s |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak ,Wi-Fi 6E |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | USB-C z Thunderbolt | Tak |
|  | USB-C | Tak |
|  | USB 3.2 | Tak |
|  | Mini displayport | Tak |
|  | Czytnik kart pamięci SD | Tak |
|  | TPM | Tak |
|  | Aluminiowa pokrywa matrycy | Tak |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera | Tak |

- Laptop nr 8

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych, graficznych i obliczeniowych oraz baz danych |
| Procesor | wydajności minimum 10500 pkt w teście Passmark CPU (http://www.cpubenchmark.net) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
| Matryca | Matryca (przekątna) | Maksymalnie 15,6” |
|  | Matryca (rozdzielczość) | 1920 x 1080 (16:9) |
|  | Typ matrycy | Matowy, LED |
| Pozostałe parametry | Pamięć RAM | 16 GB |
|  | Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |
|  | Karta graficzna | TAK (wydajności minimum 2750 pkt w teście Passmark G3D (http://www.videocardbenchmark.net/) ) wydruk z dnia 08.08.2022 |
|  | Głośniki | Tak |
|  | Wbudowany mikrofon | Tak |
|  | Karta sieciowa przewodowa na USB | Tak |
|  | Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
|  | Bluetooth | Tak |
|  | HDMI | Tak |
|  | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak |
|  | USB 3.2 | Tak |
|  | TPM | Tak |
|  | Podświetlana klawiatura | Tak |
|  | Wbudowana kamera | Tak |
|  | Mysz bezprzewodowa | 2000 dpi , 7 przycisków. |
|  | Wyposażenie | - Zasilacz prądu przemiennego - torba nylonowa, odpinany pasek na ramię ,wzmacniana rączka – dekodowany rozmiar do specyfikowanego laptopa. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • możliwość downgrade’u do wcześniejszej wersji systemu • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2019 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego. |
| Oprogramowanie biurowe | pakiet biurowy MS Office 2021 Std. (LICENCJA MOLP w języku polskim), lub równoważny umożliwiający pełną kompatybilność z innymi dokumentami utworzonymi na bazie oprogramowania Microsoft Office i komputerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office. Pakiet ma zawierać zintegrowanego klienta poczty elektronicznej i menadżera kontaktów. |

- Tablet

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ matrycy | TFT |
| Przekątna ekranu | 10,5” |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 X 1200 |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Wbudowana pamięć | 64GB |
| Wbudowany modem LTE | Tak |
| Łączność bezprzewodowa | WiFI 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Nawigacja satelitarna | GPS BeiDou GLONASS Galileo |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Magnetometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| USB-C | Tak |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Czytnik kart pamięci microSD | Tak |
| Aparat fotograficzny przedni rozdzielczość | 5 Mpix |
| Aparat fotograficzny tylni rozdzielczość | 8 Mpix |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | FullHD |
| Wbudowane 4 głośniki stereo | Tak |
| Funkcja szybkiego ładowania | Tak |

- Monitor nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23,8 cala |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 X 1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Jasność | co najmniej 250 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | 1 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Wyjście słuchawkowe audio | TAK |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Gniazdo Displayport | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| KABEL HDMI-HDMI | TAK |
| Uchwyt do monitora na sprężynie gazowej | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | TAK |

- Monitor nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27 cala |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 X 1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Jasność | co najmniej 250 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | 1 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Wyjście słuchawkowe audio | TAK |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Gniazdo Displayport | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| KABEL HDMI-HDMI | TAK |
| Uchwyt do monitora na sprężynie gazowej | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | TAK |

- Monitor nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 22” |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 X 1080 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | co najmniej 250 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | 10 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Wyjście słuchawkowe audio | TAK |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Gniazdo Displayport | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| KABEL HDMI-HDMI | TAK |
| Uchwyt do monitora na sprężynie gazowej | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | TAK |

- Drukarka nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa kolorowa |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 4300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 1200x2400 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 1200x2400 dpi |
| Szybkość drukowania mono | Do 28 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 28 stron A4/min |
| Dodatkowy toner czarny | Tak |
| Druk w sieci LAN | Tak |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
| NFC | Tak |
| Kolorowy ekran dotykowy | Tak |
| USB 3.0 | Tak |
| Automatyczny druk dwustronny | Tak |

- Drukarka nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Atramentowa |
| wydajność tuszu czarnego | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 1200x6000 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 1200x6000 dpi |
| Szybkość drukowania mono | Do 16 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 9 stron A4/min |
| Skaner | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 1200x2400 dpi |
| Rozszerzona rozdzielczość skanowania | Do 19200x19200 dpi |
| Rozdzielczość kopiowania | 1200x600 dpi |
| Druk przez WiFi | Tak |

- Drukarka nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Atramentowa |
| wydajność tuszu czarnego | do 360 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 1200x1200 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 1200x1200 dpi |
| Szybkość drukowania mono | do 8 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 5 stron A4/min |
| Skaner | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 600x600 dpi |
| Rozdzielczość kopiowania | 300x300 dpi |
| Druk przez WiFi | Tak |

- Drukarka nr 4

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa kolorowa |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 600x600 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 600x600 dpi |
| Szybkość drukowania mono | Do 22 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 22 stron A4/min |
| Druk w sieci LAN | Tak |
| Skanowanie | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
| NFC | Tak |
| Automatyczny druk dwustronny | Tak |

- Drukarka nr 5

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa kolorowa |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 10500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 600x600 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 600x600 dpi |
| Szybkość drukowania mono | Do 35 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 35 stron A4/min |
| Druk w sieci LAN | Tak |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Dodatkowy toner czarny | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
| NFC | Tak |
| Automatyczny druk dwustronny | Tak |
| USB 3.0 | Tak |
| Kolorowy panel dotykowy | Tak |

- Drukarka nr 6

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Atramentowa |
| wydajność tuszu czarnego | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 4800x1200 dpi |
| Szybkość drukowania mono | do 8 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 5 stron A4/min |
| Skaner | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 600x1200 dpi |
| NFC | Tak |
| Automatyczny druk dwustronny | Tak |
| USB 3.0 | Tak |

- Drukarka nr 7

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia druku | Laserowa kolorowa |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 1200x1200 dpi |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 1200x1200 dpi |
| Szybkość drukowania mono | Do 33 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 33 stron A4/min |
| Druk w sieci LAN | Tak |
| Dodatkowy toner czarny | Tak |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
| Automatyczny druk dwustronny | Tak |
| Kolorowy panel dotykowy | Tak |

- Drukarka nr 8

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 7300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Rozdzielczość wydruku mono | Do 1200x600 dpi |
| Format | A3 |
| Skanowanie A3 | Tak |
| Rozdzielczość wydruku kolor | Do 1200x600 dpi |
| Szybkość drukowania mono | Do 23 stron A4/min |
| Szybkość drukowania kolor | Do 23 stron A4/min |
| Druk w sieci LAN | Tak |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Dodatkowy toner czarny | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
| Automatyczne kopiowanie dwustronne | Tak |
| Automatyczny druk dwustronny | Tak |
| Kolorowy panel dotykowy | Tak |

- Skaner nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | Tak |
| ADF | Tak |
| Typ | Skaner przenośny |
| Szybkość skanowania | Do 5,5 str/min |
| Skanowanie do plików | JPEG ,PDF |
| Gramatura nośników | Do 270/m2 |
| Dołączone oprogramowanie producenta | Tak |
| Zasilanie przez USB | Tak |

- Skaner nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia skanowania | CIS |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 2400x2400 dpi |
| Szybkość skanowania | Do 20 str/min mono , do 10 stron kolor |
| Skanowanie do plików | JPEG ,PDF,PNG |
| ADF | Tak |
| Pojemność ADF | Do 50 arkuszy |
| Skanowanie z płaskiego podłoża | Tak |
| Dołączone oprogramowanie producenta | Tak |

- Dysk nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | SATA |
| Typ | SSD |
| Format | 2,5” |
| Pojemność | 120 GB |
| Niezawodność MTBF | 1000000 godz. |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | do 500 MB/s |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | do 320 MB/s |
| Kieszeń na dysk 2,5” USB 3.0 | Tak |

- Dysk nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | SATA |
| Format | 2,5” |
| Pojemność | 250 GB |
| Szyfrowanie | 256-bit AES |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Niezawodność MTBF | 1500000 godz. |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | 560 MB/s |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | 530 MB/s |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |
| Kieszeń na dysk 2,5” USB 3.0 | Tak |

- Dysk nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | SATA |
| Format | 2,5” |
| Pojemność | 500 GB |
| Szyfrowanie | 256-bit AES |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Niezawodność MTBF | 1500000 godz. |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | 560 MB/s |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | 530 MB/s |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |
| Kieszeń na dysk 2,5” USB 3.0 | Tak |

- Dysk nr 4

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | SATA |
| Format | 2,5” |
| Pojemność | 1000 GB |
| Szyfrowanie | 256-bit AES |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Niezawodność MTBF | 1500000 godz. |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | 560 MB/s |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | 530 MB/s |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |
| Kieszeń na dysk 2,5” USB 3.0 | Tak |

- Dysk nr 5

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Format | 2,5” |
| Typ | Dysk zewnętrzny |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Szyfrowanie | 256-bit AES |
| Pojemność | 1000 GB |
| Silikonowa obudowa | Tak |

- Dysk nr 6

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Format | 2,5” |
| Typ | Dysk zewnętrzny |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Pojemność | 4000 GB |
| Zgodny z normą MIL-STD 810G | Tak |
| Silikonowa obudowa | Tak |

- Dysk nr 7

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | SATA |
| Format | 2,5” |
| Pojemność | 2000 GB |
| Szyfrowanie | 256-bit AES |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Niezawodność MTBF | 1500000 godz. |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | 560 MB/s |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | 530 MB/s |
| Kieszeń na dysk 2,5” USB 3.0 | Tak |

- Dysk nr 8

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Dysk zewnętrzny SSD |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 2 |
| Pojemność | 2000 GB |
| Złącze USB-C | Tak |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |
| Prędkość odczytu maksymalna | 520 MB/s |

- Dysk nr 9

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Format | 2,5” |
| Typ | Dysk zewnętrzny |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Pojemność | 2000 GB |

- Dysk nr 10

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Format | 2,5” |
| Szyfrowanie | 256-bit AES |
| Typ | Dysk zewnętrzny |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Pojemność | 1000 GB |

- Dysk nr 11

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Format | M.2 |
| Typ | Dysk zewnętrzny |
| Interfejs | M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Pojemność | 1000 GB |
| Szyfrowanie | 256-bit AES |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | 7000 MB/s |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | 5000 MB/s |
| Niezawodność MTBF | 1500000 godz. |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |
| Kieszeń na dysk | Tak |

- Dysk nr 12

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Format | M.2 |
| Typ | Dysk zewnętrzny |
| Interfejs | M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Pojemność | 2000 GB |
| Szyfrowanie | 256-bit AES |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | 7000 MB/s |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | 5100 MB/s |
| Niezawodność MTBF | 1500000 godz. |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |
| Kieszeń na dysk | Tak |

- Mysz nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ połączenia | przewodowa |
| Technologia | Optyczna |
| Liczba rolek | 1 |
| Liczba przycisków | 5 |
| Rozdzielczość | 1000 DPI |
| Kierunek przewijania | pionowy |
| Wciskane kółko | Tak |
| Kółko przewijania | Tak |
| Długość kabla | 1,8 m |

- Mysz nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ połączenia | Bezprzewodowa |
| Technologia | Laserowa |
| Odbiornik USB do którego można dodać inne urządzenia zgodne ze standardem odbiornika . | TAK |
| Liczba przycisków | 7 |
| Kółko przewijania | Tak |
| Rozdzielczość | 1000 DPI |

- Mysz nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ połączenia | Bezprzewodowa |
| Bluetooth | Tak |
| Technologia | Laserowa |
| Odbiornik USB do którego można dodać inne urządzenia zgodne ze standardem odbiornika . | TAK |
| Liczba przycisków | 5 |
| Kółko przewijania | Tak |
| Rozdzielczość | 4000 DPI |

- Klawiatura nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ połączenia | przewodowa |
| Zestaw klawiatura + mysz | TAK |
| Interfejs | USB |
| Klawisze numeryczne | Tak |
| Regulowane stopki | Tak |
| Podstawka na nadgarstek | Tak |
| Odporność na zachlapanie | Tak |
| Klawisze multimedialne | Tak |
| Rozdzielczość myszy | 1000 dpi |

- Klawiatura nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zestaw klawiatura + mysz | TAK |
| Układ klawiszy | Standardowy |
| Odporność na zachlapanie | Tak |
| Odbiornik USB do którego można dodać inne urządzenia zgodne ze standardem odbiornika . | TAK |
| Cicha praca klawiszy | Tak |
| Klawisze numeryczne | Tak |
| Klawisze multimedialne | Tak |
| Rozdzielczość myszy | 1000 DPI |
| Klawisze internetowe | Tak |
| Komunikacja z komputerem | radiowa |
| Klawiatura - Zasięg | 10m |
| Mysz –zasięg | 10m |
| Gumowe bok myszy bezprzewodowej | Tak |

- Klawiatura nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Klawiatura numeryczna |
| Łączność | bluetooth |
| Wbudowany akumulator | Tak |

- Pendrive nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Pojemność | 16 GB |

- Pendrive nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Pojemność | 32 GB |
| Maksymalna prędkość odczytu z nośnika | Do 120 MB/s |

- Pendrive nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Pojemność | 64 GB |
| Maksymalna prędkość odczytu z nośnika | Do 120 MB/s |

- Pendrive nr 4

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Dual drive | USB Typ A , USB-C |
| Pojemność | 512 GB |
| Prędkość odczytu | Do 150 MB/s |

- Pendrive nr 5

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Prędkość odczytu | Do 420 MB/s |
| Pojemność | 128 GB |

- Pendrive nr 6

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Prędkość odczytu | Do 420 MB/s |
| Pojemność | 512 GB |

- Pendrive nr 7

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 |
| Prędkość odczytu | Do 600 MB/s |
| Pojemność | 256 GB |

- Karta pamięci nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | microSDXC |
| Prędkość odczytu | Do 170 MB/s |
| Prędkość zapisu | Do 80 MB/s |
| Pojemność | 64 GB |
| Klasa prędkości | U3 |
| Klasa pamięci | 10 |
| Adapter SD | Tak |

- Karta pamięci nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | microSDXC |
| Prędkość odczytu | Do 200 MB/s |
| Prędkość zapisu | Do 140 MB/s |
| Pojemność | 256 GB |
| Klasa prędkości | U3 |
| Klasa pamięci | 10 |
| Adapter SD | Tak |

- Karta pamięci nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | microSDXC |
| Prędkość odczytu | Do 100 MB/s |
| Pojemność | 512 GB |
| Klasa prędkości | U1 |
| Klasa pamięci | 10 |
| Adapter SD | Tak |

- Pamięć RAM

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | DDR3 |
| Pojemność | 2x4GB |
| Dual | Tak |

- UPS nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Moc rzeczywista | 300 W |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | Tak |
| Ilość gniazd sieciowych | 4 |
| Technologia baterii | VRLA |
| Pojemność baterii | 4,5Ah |

- UPS nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Moc rzeczywista | 400 W |
| Przebieg falowy | Sinus |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | Tak |
| Ilość gniazd sieciowych | 8 |

- Powerbank nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | Lightning + USB Type-C + Micro-USB |
| Liczba podłączonych urządzeń jednocześnie | 3 sztuki |
| Pojemność baterii | 30000 mAh |
| Prąd wejściowy | 2,4A |
| Prąd wyjściowy | 2,4A |

- Powerbank nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs wejścia | Micro USB , USB-C |
| Interfejs wyjścia | USB A, USB-C |
| Liczba podłączonych urządzeń jednocześnie | 3 sztuki |
| Pojemność baterii | 20000 mAh |
| Wyświetlacz LED | Tak |

- Powerbank nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs wejścia | Micro USB , USB-C |
| Interfejs wyjścia | USB A, USB-C |
| Liczba podłączonych urządzeń jednocześnie | 3 sztuki |
| Pojemność baterii | 50000 mAh |
| Wyświetlacz LED | Tak |
| Latarka | Tak |

- Powerbank nr 4

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Wyjście AC moc | 70W |
| Wyjście USB-C | 30W |
| Liczba podłączonych urządzeń jednocześnie | 3 sztuki |
| Pojemność baterii | 19200 mAh |
| Wyświetlacz LED | Tak |

- Listwa zasilająca nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Długość kabla | 1,8 metra |
| Ilość gniazd sieciowych z uziemieniem | 6 sztuk |
| Moc znamionowa maksymalna | 2500 W |
| Wyłącznik główny zasilania | Tak |
| Porty USB | 6 sztuk , (5V max. 4.1A) |

- Listwa zasilająca nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Długość kabla | 3 metry |
| Ilość gniazd sieciowych z uziemieniem | 8 sztuk |
| Wyłącznik główny zasilania | Tak |
| Maksymalne natężenie prądu | 10A |

- Hub USB

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.0 |
| USB 3.2 Gen 1 | 4 sztuki |
| Port podłączeniowy | USB-A |

- Stacja dokująca

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Interfejs | USB 3.0 |
| USB 2.0 | 2 sztuki |
| USB 3.0 | 3 sztuki |
| HDMI | 2 sztuki |
| Displayport | 1 sztuka |
| Gniazdo słuchawkowe | 1 sztuka |
| Wyjście audio | 1 sztuka |
| RJ-45 (LAN) | 1 sztuka |
| Obsługa monitora Ultra HD 4K | Tak |

- Kamera internetowa

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ połączenia | USB |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920x1080 px |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Typ mocowania | Spinacz |
| Długość kabla | 1,5 m |
| Wbudowany podwójny mikrofon | Tak |
| Wbudowana zaślepka kamery | Tak |
| Uchwyt montażowy (gwint ¼”) | Tak |
| Kąt widzenia | 95 stopni |

- Słuchawki

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Bezprzewodowe |
| Słuchawki z wbudowanym mikrofonem | Tak |
| Wersja bluetooth | 5.2 |
| Budowa słuchawek | Dokanałowe |
| Aktywna redukcja hałasu ANC | Tak |
| Etui ładujące z USB-C | Tak |
| Możliwość podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie | Tak |
| Interfejs etui | USB-C |
| Czas ładownia słuchawek w etui | Do 50 minut |

- Urządzenie sieciowe nr 1

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Rodzaj połączenia | Powerline – PLC |
| Zestaw | 2 urządzenia |
| Maksymalna prędkość synchronizacji | 1200Mbit/s |
| Urządzenie nr 1 | 1 port LAN gigabyte |
| Urządzenie nr 1 | 2 port LAN gigabyte |
| Port WLAN | 2,4 GHz i 5GHz |

- Urządzenie sieciowe nr 2

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Bezprzewodowy transmiter HDMI | Tak |
| Złącza wyjścia | HDMIx1 , USBx1 |
| Jakość | 4K UHD z HDR |
| Wsparcie rozwiązań | Google Home, Amazon Alexa |

- Urządzenie sieciowe nr 3

| Parametr lub cecha | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Wzmacniacz sieci bezprzewodowej | Tak |
| Złącza wyjścia | HDMIx1 , USBx1 |
| Typ wtyczki | EU |
| Standardy i protokoły | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Porty | 1 port Ethernet 10/100/1000M (RJ45) |
| Antena | Tak , 4 zewnętrzne |
| Częstotliwość pracy | 2,4GHz & 5GHz(11ac) |
| Maksymalna prędkość transmisji | 5GHz: Do 1733Mb/s 2,4GHz: Do 800Mb/s |
| Tryb pracy bezprzewodowej | Wzmacniacz sygnału/Punkt dostępowy |
| Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |

- Program nr 1

Parametr lub cecha

pakiet biurowy MS Office 2021 Professional (LICENCJA MOLP w języku polskim), lub równoważny umożliwiający pełną kompatybilność z innymi dokumentami utworzonymi na bazie oprogramowania Microsoft Office i komputerami, na których jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office. Pakiet ma zawierać zintegrowanego klienta poczty elektronicznej i menadżera kontaktów.

- Program nr 2

Parametr lub cecha

Microsoft Windows 10 Professional (64 bity), lub inny równoważny 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna instalację systemu (wraz ze sterownikami) niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, który ma umożliwiać: • możliwość downgrade’u do wcześniejszej wersji systemu • pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) • uruchomienie i bezproblemową pracę programów: Adobe Acrobat, Adobe Flash, Adobe Photoshop, MS Office Professional 2019 oraz innych programów przeznaczonych do pracy na platformie Windows Zarówno 32,64 bitowego bez dodatkowego oprogramowania pośredniczącego • współpracę z systemami Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 w szczególności pod kątem wymiany plików i udostępniania drukarek oraz korzystania z drukarek udostępnionych przez komputery pracujące pod kontrolą Windows XP i Windows 7. W przypadku dostarczenie oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenie Użytkowników i administratorów w siedzibie zamawiającego.