Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 393/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Profesjonalne wyposażenie studia fotograficznego.”

Część nr 1: Uniwersalny projektor multimedialny FullHD

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowabrutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Uniwersalny projektor multimedialny FullHD Specyfikacja techniczna: • technologia: LCD, • rozdzielczość optyczna (minimum): 1920 x 1080, • jasność (minimum): 4000 lumenów, • współczynnik kontrastu (minimum): 16 000 : 1, • komunikacja (minimum): Wi-Fi. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Aparat cyfrowy bezlusterkowy z obiektywem

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowabrutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Aparat cyfrowy bezlusterkowy z obiektywem 24-50 mm Specyfikacja techniczna: • Aparat: - rozdzielczość efektywna (minimum): 24,2 Mpix, - rozdzielczość maksymalna (minimum): 6000x4000, - szybkość zdjęć w serii (minimum): 40 kl./s, - migawka elektroniczna (minimum): 1/16000, - lampa błyskowa: wbudowana, - złącza i porty: Wi-Fi, USB, dodatkowe wejścia na karty pamięci: SD, SDHC, UHS-II, - funkcje: Auto ISO, Histogram, Monochrome, Dual Pixel, - rozmiar wyświetlacza LCD (minimum): 3", - rozdzielczość filmów (minimum): 3840x2160. • Obiektyw: - 24-50 mm, - f/4.5-6.3, - silnik STM, - wbudowany system stabilizacji optycznej, - matryca pełnoklatkowa Full frame. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

……….................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Stół bezcieniowy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowabrutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Stół bezcieniowy 200x100 cm Specyfikacja techniczna: • technologia: LCD, • rozdzielczość optyczna (minimum): 1920 x 1080, • jasność (minimum): 4000 lumenów, • współczynnik kontrastu (minimum): 16 000 : 1, • komunikacja (minimum): Wi-Fi. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja | 12 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4: Oświetlenie studyjne

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowabrutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Lampa studyjna typu FLASH - 600 Specyfikacja techniczna: • energia błysku (minimum) 600 Ws, • szeroka regulacja mocy błysku w przedziale (minimum) 8 stopni przysłony w (minimum) 25 krokach (od 1/1 do 1/256) co 1/3 stopnia EV, • zasilana z akumulatora o pojemności (minimum) 8000mAh, który pozwala na wykonanie (minimum) 500 błysków z pełną mocą lampy, • stabilna temperatura barwowa błysku (5600K±200K), • wbudowany odbiornik radiowy sterowania współpracujący z pilotami, • funkcja błysku stroboskopowego Multi synchronizacja z krótkimi czasami ekspozycji HSS (minimum) 1/8000s, • możliwość wyzwalania błysku poprzez gniazdo synchronizacyjne typu Jack 3.5mm oraz fotocelę, • oświetlenie modelujące LED o mocy 10W, • aktywne chłodzenie (wbudowany wentylator), • możliwość współpracy z głowicami błyskowymi Atlas FH600 oraz Atlas FH1200, • wyposażona w mocowanie akcesoriów typu Bowens lub równoważne. |  |  | szt. | 4 |  |  |
| 2. | Lampa studyjna typu FLASH - 1200 Specyfikacja techniczna: • energia błysku (minimum) 1200 Ws, • regulacja energii błysku w przedziale (minimum) 5 stopni przysłony (5EV) od 1/1 do 1/32) z regulacją co 0.1 stopnia EV, • czas błysku do 1/2000s (t0.1, przy 1/32 mocy), • stabilna temperatura barwowa błysku (5600K±200K), • czas ładowania maksimum 1.5s na pełnej mocy błysku, • kontrola energii błysku, tolerancja <2% przy tej samej mocy, • wbudowany odbiornik systemu Quadralite Navigator X (lub równoważny) do sterowania bezprzewodowego, • możliwość wyzwalania błysku poprzez gniazdo synchronizacyjne typu Jack 6,35 mm oraz fotocelę, • automatyczna redukcja mocy przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy błysku, • halogenowe oświetlenie pilotujące o mocy (minimum) 150W (E27), • aktywne chłodzenie (wbudowany wentylator), • wyposażona w mocowanie akcesoriów typu Bowens lub równoważne, • solidna i trwała metalowa obudowa i uchwyt na statyw. |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 3. | Lampa studyjna światła ciągłego LED Specyfikacja techniczna: • dioda LED o mocy (minimum) 60W (odpowiednik ok. 500 W lampy halogenowej), • wysoki współczynnik oddawania barw CRI 93 (TLCI ≥95), • temperatura barwowa wynosząca ok. 5600K (±200K), • płynna regulacja jasności w zakresie (minimalny zakres) 10 – 100%, • zasilanie z akumulatora (wydajność >1 H), • wbudowane sterowanie radiowe (minimum) 16 kanałów, 6 grup, • wbudowany cichy wentylator chłodzący, • mocowanie akcesoriów typu Bowens lub równoważny. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5: Wyzwalacze do aparatów

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowabrutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wyzwalacz do aparatów Olimpus i Panasonic (micro 4/3) Specyfikacja techniczna: • sterownik radiowy do urządzeń zgodnych z systemem Navigator X do aparatów Olimpus i Panasonic (micro 4/3), • kompatybilny z automatycznym pomiarem światła błyskowego TTL, • częstotliwość radiowa 2,4 GHz, • kontrola minimum 16 grup lamp w minimum 32 kanałach komunikacji radiowej, • wyposażony w funkcję TCM, która pozwala przenieść wyniki pomiary TTL na ustawienie manualne, • system wspomagania autofokusa, który usprawnia automatyczne ustawianie ostrości w słabym oświetleniu, • podświetlany ekran LCD, który podaje ustawienia minimum 5 grup lamp jednocześnie, • pozwala synchronizować błysk do 1/8000 s (HSS), • zaopatrzony w złącze USB typu C. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2. | Wyzwalacz do aparatów Canon Specyfikacja techniczna: • odbiornik radiowy, umożliwiający podpięcie lamp reporterskich oraz studyjnych do systemu Quadralite, • pozwalający na włączenie lamp Canon do systemu radiowego sterowania Navigator X (dopuszczone rozwiązania równoważne), • kompatybilny z TTL, • transmisja radiowa 2,4 GHz, • minimum 32 kanały komunikacji i minimum 5 grup. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Wyzwalacz do aparatów Sony Specyfikacja techniczna: • odbiornik radiowy, umożliwiający podpięcie lamp reporterskich oraz studyjnych do systemu Quadralite, • pozwalający na włączenie lamp Sony do systemu radiowego sterowania Navigator X (dopuszczone rozwiązania równoważne), • kompatybilny z TTL, • transmisja radiowa 2,4 GHz, • minimum 32 kanały komunikacji i minimum 5 grup. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 4. | Wyzwalacz do aparatów Nikon Specyfikacja techniczna: • odbiornik radiowy, umożliwiający podpięcie lamp reporterskich oraz studyjnych do systemu Quadralite, • pozwalający na włączenie lamp Nikon do systemu radiowego sterowania Navigator X (dopuszczone rozwiązania równoważne), • kompatybilny z TTL, • transmisja radiowa 2,4 GHz, • minimum 32 kanały komunikacji i minimum 5 grup. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 6: Modyfikatory światła

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowabrutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Modyfikator światła typu Fresnel lens Specyfikacja techniczna: • soczewki typu Fresnel • regulowany rozsył wiązki od 10 do 45 stopni, • metalowe wrota, • konstrukcja szklana, średnica 4,72", • mocowanie Bowens lub równoważne, • w zestawie wyściełany futerał, • umożliwiający współpracę z lampami Forza 300 i Forza 500. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2. | Modyfikator światła 60x60 GRID Specyfikacja techniczna: • wymiary 60 × 60 cm, • gęstość siatki 6 × 6 cm, • głębokość siatki 3 cm, • rzep do łatwego mocowania do softboxa. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Czasza 18 Specyfikacja techniczna: • Czasza 18 cm, • kąt rozsyłu światła wynoszący ok. 75º, • pozwala na montaż wrót, parasoli i plastrów miodu, • wnętrze wykończone srebrnym ekranem o zwiększonym poziomie odbijania, • wykonana w całości z metalu, • bagnet typu Bowens lub równoważny pozwalający montować czaszę do lamp Quadralite. |  |  | szt. | 7 |  |  |
| 4. | Softbox składany 60x60 Specyfikacja techniczna: • wymiar zewnętrzy ekranu 60x60 cm, • możliwość szybkiego składania i rozkładania, • stelaż wykonany ze stalowych prętów, • podwójny dyfuzor rozpraszający światło, • wnętrze wykończone srebrnym ekranem, który równomiernie rozprowadzi światło na dyfuzorach, • we frontowej części wymagany kołnierz służący do montażu plastra miodu, • poszycie wykonane z nylonu rip-stop lub równoważnego, • pokrowiec w zestawie, • uniwersalne mocowanie typu Bowens lub równoważne. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 5. | Softbox składany 60x90 Specyfikacja techniczna: • wymiar zewnętrzy ekranu 60x90 cm, • możliwość szybkiego składania i rozkładania, • stelaż wykonany ze stalowych prętów, • podwójny dyfuzor rozpraszający światło, • wnętrze wykończone srebrnym ekranem, który równomiernie rozprowadzi światło na dyfuzorach, • we frontowej części wymagany kołnierz służący do montażu plastra miodu, • poszycie wykonane z nylonu rip-stop lub równoważnego, • pokrowiec w zestawie, • uniwersalne mocowanie typu Bowens lub równoważne. |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 6. | Strumienica typu Spot z akcesoriami Specyfikacja techniczna: • nakładka typu Spot służąca do skupiania wiązki światła lampy błyskowej, • mocowanie typu Bowens lub równoważne, • zestaw kolorowych filtrów, • zestaw szablonów, • oryginalne opakowanie. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 7. | Blenda 5w1 120x180 cm Specyfikacja techniczna: • wymiar 120x180 cm (+-10%), • 5 powierzchni: dyfuzor oraz srebrna, złota, biała i czarna, • płaszczyzny odbijające z dwustronnym suwakiem, • w zestawie pokrowiec do przechowywania i transportowania blendy. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja | 12 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ