ZAKRES II													         																					Załącznik Nr 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH KONIECZNYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANY ANALIZATOR

| Lp. | Określenie parametrów granicznych | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator parametrów krytycznych typu kasetowego, automatyczny, fabrycznie nowy, dopuszcza się używany rok produkcji 2020 lub 2021, pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo w jednej próbce pomiaru: Na+, K+, pH, pCO2, pO2, Ca++, Cl-, glukoza, mleczany, Hb oraz frakcje Hb (MetHb, COHb). Podać model, typ, producenta. |  |
|  | Analizator przeznaczony do pracy w trybie laboratoryjnym jak i oddziałowym – zestawy odczynnikowe w postaci wymiennych kaset zawierające wszystkie elementy niezbędne do codziennego funkcjonowania aparatu takie jak: sonda aspirująca, odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, płyny myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki maksymalnie w dwóch wymiennych kasetach. |  |
|  | Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości zapewniający automatyczną kontrolę, naprawę oraz dokumentację błędów, niewymagający codziennych czynności obsługowych ze strony użytkownika w trakcie jego użytkowania, kontrola skalkulowana minimum trzy razy dziennie dla każdego parametru. |  |
|  | Dolny zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego 0,10 lub 0,11 mmol/l |  |
|  | Możliwość wprowadzenia numeru ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika bar kodów, imienia i nazwiska pacjenta i numeru PESEL |  |
|  | Maksymalna objętość próbki 150 (l, dostępne sposoby aspiracji badanej próbki z kapilary, ze strzykawki |  |
|  | Brak gazów kalibracyjnych (butli gazowych) |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. |  |
|  | Możliwość konfigurowania panelu mierzonych parametrów |  |
|  | Oprogramowanie wraz z ewentualnym sprzętem pozwalającym na nadzór i monitoring pracy aparatów w laboratorium i poza nim będących przedmiotem postępowania |  |
|  | Ilość oznaczeń z jednej kasety maks. 450 |  |
|  | Uczestnictwo w kontroli międzynarodowej dla pochodnych hemoglobiny |  |
|  | W komplecie UPS o odpowiedniej mocy podtrzymujący pracę aparatu |  |
|  | Terminy ważności odczynników nie krótsze niż 4 miesięcy od dostarczenia do odbiorcy |  |
|  | Odczynniki dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (U. z dnia 20.05.2010, DZ. U. . z 2020r. poz. 186 z.p.zm.) |  |

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje odrzucenie oferty.

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w pkt. 7.2 pkt. c) SWZ (zaznaczenia w tekście i podania strony):  dla pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Miejscowość  i data……………….

ZAKRES II  												 załącznik nr 1C

PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANGO ANALIZATORA OZNACZAJACEGO PARAMETRY KRYTYCZNE ORAZ HEMOGLOGINĘ WRAZ Z FRAKCJAMI HEMOGLOBINY

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elementy zużywalne takie jak: Odczynniki, elektrody, płyny myjące, kalibracyjne, kontrole, sonda aspiracyjna oraz hermetycznie zamknięty pojemnik ścieki – w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo-sensorowej | TAK 15 pkt. NIE 0 pkt. |  |
|  | Walidacja manualna lub automatyczna za pomocą dedykowanych materiałów walidacyjnych w celu sprawdzenia stanu kasety oraz integralności całego systemu przed jego uruchomieniem (dopuszcza się materiały walidacyjne w ampułkach lub materiały walidacyjne umieszczone wewnątrz kasety) | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |  |
|  | Kasety odczynnikowo-sensorowe przechowywane w temperaturze pokojowej | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |  |
|  | Czas pomiaru | powyżej 2 minut 1 pkt. 1-2 minut 3 pkt. poniżej 1 minut 5 pkt. |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości za pomocą płynnych materiałów kontrolnych co najmniej po każdym oznaczeniu, automatyczna naprawa wykrytych przez system błędów takich jak mikroskrzepy, pęcherze powietrza, substancje interferujące. Automatyczna dokumentacja wykrytych błędów oraz czynności naprawczych w postaci raportu czynności korygujących dostępnego na bieżąco z ustawień operatora | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |  |

Poz. 1-5: proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi materiałami  spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

Miejscowość i data………………………………….

ZAKRES II

Załącznik nr 1 A

Wykaz Asortymentowo - Cenowy

Zestaw odczynników do parametrów krytycznych

| Lp. | Nr kat. | Oznaczane parametry | Średnia ilość oznaczeń na 3 lata | Wielkość op. | Ilość pełnych opakowań propono- wanych przez oferenta | Cena jedn. opakowa- nia netto | VAT | Cena jedn. opakowa- nia brutto | Wart. netto w PLN | VAT | Wart. brutto w PLN | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++,, Glu, Lac parametry wyliczane HCO3, TCO2, BE, sO2C, Hb, frakcje Hb (maks. 300 oznaczeń) | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały konserwacyjne, zużywalne, eksploatacyjnei inne niezbędne do pracy analizatora (w razie potrzeby dodać kolejne pozycje) |
| 2 |  | Papier (do wydrukowania 16 000 wyników) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa (1 analizator) |
| 1 |  | 36 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Suma wartości netto ..............................

Suma wartości brutto ..............................

Miejscowość i data:…………………