Załącznik nr 1.8

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI SAMOCHODOWEJ CKZ ODDZIAŁ ZSS

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

2. Termin realizacji zamówienia: do  14.08.2020 roku.

3. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

4. Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

5. Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

6. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją (termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w  XIV rozdziale).

7. Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych

8. Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy:

- Zespół Szkół Samochodowych, Tadeusza Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz (poz. w tabeli: 1-41)

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

10. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

CZĘŚĆ VIII:

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI SAMOCHODOWEJ CKZ ODDZIAŁ ZSS

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| l.p. | Nazwa | opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Miernik uniwersalny multimetr | pomiar: napięcie DC, napięcie AC, prąd DC, prąd AC, rezystancja, pojemność, częstotliwość, współczynnik wypełnienia, automatyczny zakres, test diód, ciągłość obwodu, wartość względna, zapamiętywanie pomiaru, port RS232C, wskaźnik niskiego poziomu baterii, max wartość wyświetlacza 3999 | sztuk | 16 |
| 2 | Miernik cęgowy – amperomierz cęgowy UNI-T UT213C | pomiar: natężenie prądu stałego DC: 40 A/400 A; ±(2%+3), natężenie prądu zmiennego AC: 40 A/400 A; ±(2,5%+5), Napięcie DC: 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V; ±(0,8%+1), Napięcie AC: 4 V/40 V/400 V/600 V; ±(1,2%+5), Rezystancja: 400 Ohm/4 kOhm/40 kOhm/400 kOhm/4 MOhm/40 MOhm; ±(1%+2), Temperatura: -40°C-1000°C; | sztuk | 8 |
| 3 | Oscyloskop: cyfrowy | oscyloskop cyfrowy; liczba kanałów wejściowych: 2; szerokość pasma: 50MHz; próbkowanie w czasie rzeczywistym: 500Ms/s; czas narostu: ≤7ns; długość rekordu pamięci: 25kpts; szybkość akwizycji przebiegu: ≥2000wfms/s; regulacja czułości napięciowej: 1mV/div~20V/div; regulacja podstawy czasu: 5ns/div~50s/div; rodzaje wyzwalania: zboczem, impulsem, video, naprzemienne; wyświetlacz LCD: przekątna 7 cali; 64k kolorowy; matryca TFT rozdzielczość: 400x240; funkcje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, analiza FFT; automatyczny pomiar 28 parametrów przebiegu; obsługa pamięci OTG USB pendrive: możliwość zapisu przebiegów wejście zewnętrznego wyzwalania EXT w zestawie 2 sondy oscyloskopowe z przełączanym dzielnikiem napięcia: x1 / x10 | sztuk | 8 |
| 4 | Moduł dydaktyczny: Silnik 3-fazowy asynchroniczny klatkowy z falownikiem | stanowisko montażowe z profili aluminiowych z nadstawką, wyposażone w uchwyty, szyny TH-35 oraz koryto monterskie; Silnik 3-fazowy min. 0,25 kW klatkowy; Falownik min. 0,4 kW zasilany 1-fazowo; zestaw zabezpieczeń falownika i użytkownika; Wyłącznik główny stanowiska; Przewód komunikacyjny do PC; oprogramowanie narzędziowe falownika; Przekaźnik programowalny; potencjometr; Zestaw przycisków sterowniczych; Przewody i listwy połączeniowe; Multimetr cyfrowy; tachometr ręczny; elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do prawidłowej pracy stanowiska; Instrukcja użytkownika z materiałami dydaktycznymi; zasilanie stanowiska: 230V AC | kpl. | 4 |
| 5 | Moduł dydaktyczny: Układy zapłonowe pojazdu | Moduł dydaktyczny układy zapłonowe pojazdu umożliwia naukę umiejętności: łączenia, weryfikacji i oceny parametrów podzespołów pojazdowych układów zapłonowych. Zestaw panelowy umożliwia: - sprawdzenie podzespołów za pomocą multimetru lub oscyloskopu - sporządzanie charakterystyk sygnałów - pomiar parametrów badanych obwodów; napięcie, prąd, rezystancja - naukę umiejętności: łączenia oraz weryfikacji i oceny parametrów podzespołów pojazdowych układów zapłonowych. | kpl. | 1 |
| 6 | Moduł dydaktyczny: Podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdowej | Moduł dydaktyczny podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdowej służy do nauki: łączenia, weryfikacji i oceny parametrów podzespołów układów elektronicznych i elektrotechnicznych. Zestaw panelowy umożliwia naukę praktycznych umiejętności w zakresie łączenia i wykonywania pomiarów obwodów prądu stałego i zmiennego oraz pomiarów parametrów elektrycznych podstawowych podzespołów pojazdowych systemów elektronicznego sterowania. W skład zestawu wchodzą min.: obwody rezystancyjne, pojemnościowe i indukcyjne, półprzewodniki, podstawowe generatory i układy logiczne, przetworniki analogowo-cyfrowe i fotooptycznego przesyłu danych. | kpl. | 1 |
| 7 | Moduł dydaktyczny: Magistrale CAN, LIN, FLEX | Moduł dydaktyczny Magistrale CAN, LIN, FLE - stanowisko demonstracyjne przeznaczone jest do prezentacji funkcjonowania i symulacji błędów najbardziej popularnych magistrali cyfrowych stosowanych w pojazdach. Sygnały na tablicy mają charakter tylko warstwy fizycznej. W skład systemu wchodzą : • sieć CAN • sieć LIN • sieć FlexRay • sieć MOST Stanowisko ma możliwość symulowania usterek powyższych sieci: • CAN - zwarcie do „masy”, zwarcie do 5V, przerwa w przewodach H i L, symulowanie dodatkowej rezystancji, zwarcie przewodów H i L • LIN - zwarcie do „masy”, zwarcie do 12V, przerwa w przewodzie, symulowanie dodatkowej rezystancji • FlexRay - zwarcie do „masy”, zwarcie do 5V, przerwa w przewodach BP i BM, symulowanie dodatkowej rezystancji, zwarcie przewodów BP i BM • MOST - uszkodzona końcówka światłowodowa, zgięty/złamany przewód światłowodowy. | kpl. | 1 |
| 8 | Moduł dydaktyczny: Zestaw startowy Arduino | dane techniczne: w skład zestawu wchodzi Arduino UNO R3 (klon w 100% zgodny z Arduino UNO R3) 1 szt.; Przewód USB do UNO R3 1 szt.; płytka prototypowa / stykowa 830 1 szt.; Buzer aktywny 1 szt.; Buzer pasywny 1 szt.; Czujnik podczerwieni IR 1 szt.; Dioda LED czerwona 10 szt.; Dioda LED żółta 10 szt.; Dioda LED zielona 10 szt.; Fotodioda 1 szt.; Fotorezystor 3 szt.; Listwa kołkowa 1 szt.; LM35 czujnik temperatury 1 szt.; Matryca LED 8 x 8 32x32mm 1 szt.; moduł czujnik deszczu 1 szt.; Moduł; czujnik dźwięku na LM393 1 szt.; moduł czytnika RFID RC255, karta, brelok 1 szt.; moduł DHT11 czujnik; temperatury i wilgotności 1 szt.; moduł diody LED RGB 1 szt.; moduł joystick 2 osiowy 1 szt.; moduł klawiatury; TACT 4x4 1 szt.; moduł pomiaru czasu DS1302 1 szt.; moduł przekaźnika 1-kanałowy 1 szt.; moduł sterownika; silnika krokowego UNL2003 1 szt.; Moduł wyświetlacza 2x16 znaków 1 szt.; organizer 1 szt.; pilot zdalnego sterowania IR 1 szt.; Potencjometr B10K 1 szt.; przewody połączeniowe męsko-męskie 27 szt.; przewody; połączeniowe męsko-żeńskie 10 szt.; przyłącze baterii 9V 1 szt.; Rejestr przesuwny 74HC595N 1 szt.; rezystor (mix) 30 szt.; serwo SG90 1 szt.; silnik krokowy 28BYJ-48 1 szt.; SW-520D detektor drgań 2 szt.; Tact switch 5 szt.; wyświetlacz 4 x 7-segmentowy 1 szt.; wyświetlacz 7 segmentowy 1 szt. | kpl. | 8 |
| 9 | Refraktometr | zakres: -50 - 0°C; 1.100 - 1.40 kg/l; dokładność: 5°C, 0.01 kg/l; automatyczna kompensacja temperatury; chłodziwa -50°C do 0°C; płynu do spryskiwaczy -40°C do 0°C; gęstości elektrolitu 1.100- 1.40 kg/l /0.01 kg/l; Przyrząd optyczny do badania temperatury krzepnięcia etylenu i propylenu, chłodziw glikolowych, poziomu naładowania baterii | sztuk | 6 |
| 10 | Miernik indukcyjności | pomiar pojemności C kondensatorów; pomiar pojemności do 100mF (mili faradów = 100 000 µF);pomiar indukcyjności L; wysoka dokładność pomiarów szerokie zakresy pomiarowe; duża rozdzielczość; wyświetlacz LCD 2x16 z podświetleniem; profesjonalna obudowa; zasilanie bateryjne lub z zasilacza; miernik pojemności kondensatorów, miernik indukcyjności cewek | sztuk | 6 |
| 11 | Generator funkcji | technologia SiFi (Signal Fidelity) zapewniająca 100%; wierność replikowanych sygnałów; maksymalna częstotliwość próbkowania 200 MSa/s, rozdzielczość pionowa 14 bit; maksymalna częstotliwość wyjściowa 25 MHz; 2 Mpkt. (standard) lub 16 Mpkt. (opcja) pamięć przebiegów arbitralnych w każdym kanale; Dwa w pełni funkcjonalne niezależne kanały w standardzie; Stabilność częstotliwości ±1 ppm, szum fazowy -125sBc/Hz. Wbudowany generator harmonicznych do 8 rzędu Wbudowany 7-cyfrowy, 200 MHz licznik częstotliwości Do 160 wbudowanych przebiegów; Intuicyjne oprogramowanie do edycji przebiegów arbitralnych; modulacja sygnałów w pełnym zakresie: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK i PWM; Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5" | sztuk | 4 |
| 12 | Stacja lutownicza | parametry techniczne: napięcie: 220-240V; pobór mocy: 700W; kompaktowa budowa z czytelnym wyświetlaczem LCD; kontroler PID; mikroprocesorowa kontrola parametrów: temperatury, moc nadmuchu, czas pracy; tryb wyświetlania temperatury °F/°C; stacja na gorące powietrze: źródło przepływu powietrza: kompresor Przepływ powietrza: do 28 L/min; regulacja siły nadmuchu w całym zakresie: TAK zakres temperatur: 100-480°C; stabilność temperatury: 1°C Typ wyświetlacza: LCD; długość przewodu w kolbie: do 90cm; Tryb pracy ręcznej / automatycznej; ochrona przed osiągnięciem za wysokiej temperatury i poinformowanie alarmem; wyświetla rzeczywistą moc nadmuchu; stacja grotowa: zakres temperatur: 200-480°C; stabilność temperatury: 1°C; moc grzewcza: 75W; typ wyświetlacza: LCD; rezystancja względem uziemienia poniżej do 2ohm; potencjał względem uziemienia poniżej do 2mV; system: ESD safe długość przewodu kolby: do 100cm; Tryb sleep: włączany po bezczynnej pracy 0-99 minut | sztuk | 8 |
| 13 | Tester do regulatorów napięcia | tester regulatorów napięcia i zespołów prostowniczych do weryfikacji elektronicznych regulatorów napięcia oraz 6 i 9 diodowych zespołów prostowniczych alternatorów w instalacjach pojazdowych o napięciu 12V i 24V, w urządzeniu powinien posiadać wbudowany moduł PWM, umożliwiający test regulatorów wymagających sygnału sterującego ze sterownika silnika; zakres zmian napięcia od ok.. 10V do 16,4V dla zakresu 12V oraz 20,2V do 32,6V dla zakresu 24V. | sztuk | 2 |
| 14 | Lampy stroboskopowe | lampa stroboskopowa cyfrowa do ustawiania kąta wyprzedzenia zapłonu w silnikach z zapłonem iskrowym; rozsuwana część klamry i umożliwiająca bardzo prosty montaż na przewodzie bez konieczności jego demontażu; lampa typu xenon umożliwiające dokonanie bardzo dokładnego pomiaru | sztuk | 2 |
| 15 | Tester cewek zapłonowych Tcz - 1 | Tester cewek zapłonowych TCZ jest uniwersalnym urządzeniem, za pomocą którego można sprawdzać: cewki kielichowe, cewki z elektronicznym rozdzielaczem, dwuiskrowe cewki zapłonowe, listwy cewek zapłonowych, świecowe cewki zapłonowe. Sterowanie czasem ładowania cewki lub możliwość ustawienia ogranicznika prądu ładowania czyni z testera narzędzie wykorzystywane nie tylko przez serwisy samochodowe ale także producentów cewek i uczelnie wyższe. Istnieje możliwość wykonania testera z niestandardowymi parametrami zasilania cewek napięciem innym niż 12V ( 4-30 V) i maksymalnego prądu do 20 A. Tester umożliwia wstępny pomiar rezystancji cewki i indukcyjności zespołu cewki i zaworka. | sztuk | 1 |
| 16 | Ogrzewanie koszulek termokurczliwych | opalarka do koszulek termokurczliwych na przewodach elektrycznych | sztuk | 2 |
| 17 | Alternatory | alternator samochodowy zastosowanie Fiat: Palio, Siena | sztuk | 4 |
| 18 | Rozruszniki 1 typ | rozrusznik zastosowanie - Opel: Ascona B, C, Astra F, Corsa A, Kadett D, E, Vectra A | sztuk | 4 |
| 19 | Rozruszniki 2 typ | Citroen: Bx, Berlingo, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5, C8, C25, Evasion, Jumper, Xantia, Xm, Xsara Fiat: Ulysse; Lancia: Phedra; Peugeot: 205 I, II; Suzuki: Samurai, Vitara | sztuk | 4 |
| 20 | Zestaw ksenonowy | zestaw żarówek ksenonowych H7 55W 12V z filtrem przeciwzakłóceniowym; skład zestawu: 2x żarniki, 2x przetwornice, kompletne okablowanie, zestaw montażowy | kpl. | 8 |
| 21 | Walizka narzędziowa | skrzynka z narzędziami kpl.80 szt: nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, L= 38 mm; nasadki 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, L= 25 mm; nasadka do świec 1/2", 21 mm; grzechotka 1/2", 72T, L= 255 mm; wkrętak do bitów 1/4", L= 150 mm; uchwyt 1/4" do bitów 1/4"; bity 1/4" płaskie: 3 mm (2szt.), 4 mm (2szt.), 5 mm (2szt.), 5.5 mm (2szt.), 6 mm (2szt.) długość L= 25 mm; Bity 1/4", PHILIPS: PH0, PH1 (2szt.), PH2 (2szt.), PH3 długość L= 25 mm; bity 1/4", POZIDRIVE: PZ0, PZ1 (2szt.), PZ2 długość L= 25 mm; wkrętaki płaskie: 5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm; wkrętaki PHILIPS: PH1x75 mm, PH2x100 mm Klucze płasko-oczkowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; Imbusy HEX: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm; imbusy TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; szczypce typ kombinerki 180 mm; szczypce tnące boczne 160 mm; szczypce wydłużone proste 160 mm; szczypce hydrauliczne nastawne 250 mm; młotek ślusarski 300g; nożyk z ostrzem łamanym 18mm SK2; ostrza zapasowe do nożyka z ostrzem łamanym 18 mm SK2 | sztuk | 2 |
| 22 | Imadło | imadło ślusarskie obrotowe 125 mm; typ imadła: obrotowe z kowadłem: tak; szerokość szczęk: 125mm; Hartowane szczęki: tak | sztuk | 2 |
| 23 | Praska do konektorów | zestaw: do zaciskania konektorów, końcówek i złącz w.cz; 220mm | sztuk | 6 |
| 24 | Ściągacz izolacji | zaciskanie konektorów izolowanych na przewodach 0,5 - 6mm2 (10AWG - 22AWG) zaciskanie konektorów nieizolowanych na przewodach o przekroju od 0,5-1mm2(20AWG - 18AWG); 1,5-2,5mm2(16AWG - 14AWG); 4-6mm2(12AWG - 10AWG) zaciskanie końcówek izolowanych na przewodach 0,5 - 6,0mm2 (10AWG - 22AWG) zaciskanie końcówek nieizolowanych na przewodach o przekroju 1,5; 2,5; 6,0; 10mm2; zaciskanie końcówek tulejkowych nieizolowanych i izolowanych na przewodach o przekroju 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0mm2 złącza w.cz. typu BNC i TNC na przewodach RG58, RG59, RG62, RG6 | sztuk | 6 |
| 25 | Zespolone gniazdo natynkowe | gniazdo zespolone (potrójne lub poczwórne) prądu 230 V | sztuk | 10 |
| 26 | Przewód typu dyd trzy żyłowy | grubość 1,5 mm, 3 kolory | metr | 50 |
| 27 | Tester do akumulatorów | pomiar napięcia; pomiar prądu rozruchowego CCA pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatora; pomiar zdolności rozruchowej akumulatora; pomiar pojemności zakres: 30-120[ah] | sztuk | 4 |
| 28 | Zestawy edukacyjne | plansze mechatronika automatyka; rozmiar: 70 cm x 100 cm; plansze obustronnie laminowane oraz brzegi (góra i dół) są wykończone aluminiowym obrzeżem; plansze są suchościeralne (można po nich pisać pisakami do biały tablic); w skład zestawu wchodzą : sterowniki programowalne PLC cz. 1; sterowniki programowalne PLC cz. 2; sensory optyczne cz. 1.; sensory optyczne cz. 2; symbole graficzne elementów elektrycznych; symbole graficzne elementów elektronicznych; sensory pojemnościowe cz. 1; sensory pojemnościowe cz. 2; sensory indukcyjne cz. 1; sensory indukcyjne cz. 2; sensory ultradźwiękowe cz. 1; sensory ultradźwiękowe cz. 2; sensory temperatury; elementy stykowych układów sterowania ; silniki prądu stałego cz. 1; silniki prądu stałego cz. 2; silniki prądu przemiennego cz. 1; silniki prądu przemiennego cz. 2; silniki prądu przemiennego cz. 3; budowa silnika asynchronicznego trójfazowego; rodzaje silników elektrycznych | kpl. | 8 |
| 29 | Prostownik 12V | prostownik pozwalający na naładowanie akumulatora 65 Ah (z 50 do 100%) w zaledwie 3,5 h. 4 tryby pracy (6 V oraz 12 V: wolny, szybki, zimowy) umożliwiają dopasowanie działania do potrzeb każdej baterii. nad 7-etapowym cyklem ładowania czuwa mikroprocesor, przez co cały proces przebiega sprawnie i bez negatywnego wpływu na pojemność akumulatora. | sztuk | 2 |
| 30 | Akumulator samochodowy | 12 V 60 [Ah] 540 [A] | sztuk | 4 |
| 31 | Lutownica transformatorowa | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; wysoka jakość wykonania i niezawodności; dioda LED oświetlająca punkt ładowania; moc 200W temp. grotu ~400°C; instrukcja obsługi w języku polskim | sztuk | 8 |
| 32 | Konektory żeńskie i męskie | na przewód o średnicy Ø 1-2,5mm2; materiał: mosiądz zakres temperatury pracy: 55ºC-105ºC (żeńskie i męskie 1-1) | sztuk | 2000 |
| 33 | Spoiwo lutownicze z topnikiem | przekrój drutu: 1mm2 Waga: 100g; Temperatura topienia: 183°C do 190°C; Zawartość cyny: 59,5% do 60,5% | sztuk | 8 |
| 34 | Przewody jednożyłowe typu linka, przekrój 1mm, kolor czarny | średnica 1,5 mm; żyła miedziana, pobielana, skręcana wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5, IEC 60228 kl. 5; pojedyncze, pobielane żyły w izolacji; PVC wg DIN VDE 0812; materiały użyte do produkcji nie zawierają silikonu i kadmu ani substancji; zakres temperatur zakłócających lakierowanie elastycznie od –5°C do +70°C stacjonarnie od –30°C do +80°C; Izolacja żyły ze specjalnego PVC Testy YI3 wg DIN VDE 0812; PVC samogasnące i płomienioodporne, testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 804 test metodą B); Szczytowe napięcie robocze • 0,25–1,5 mm² = 900 V; napięcie testu 0,14 mm² = 1200 V 0,25–1,5 mm² = 2500 V Uwagi; rezystancja izolacji min. 10 MOhm x km; możliwe kombinacje dwukolorowe; minimalny promień gięcia 4x Ø kabla; odporność na promieniowanie do 80x106 cJ/kg (do 80 Mrad) | metr | 100 |
| 35 | Przewody jednożyłowe typu linka, przekrój 1mm, kolor czerwony | średnica 1,5 mm; żyła miedziana, pobielana, skręcana wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5, IEC 60228 kl. 5; Pojedyncze, pobielane żyły w izolacji; PVC wg DIN VDE 0812; materiały użyte do produkcji nie zawierają silikonu i kadmu ani substancji; zakres temperatur zakłócających lakierowanie elastycznie od –5°C do +70°C stacjonarnie od –30°C do +80°C; Izolacja żyły ze specjalnego PVC Testy YI3 wg DIN VDE 0812; PVC samogasnące i płomienioodporne, testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 804 test metodą B); szczytowe napięcie robocze • 0,25–1,5 mm² = 900 V; napięcie testu 0,14 mm² = 1200 V 0,25–1,5 mm² = 2500 V Uwagi; rezystancja izolacji min. 10 MOhm x km; możliwe kombinacje dwukolorowe; minimalny promień gięcia 4x Ø kabla; Odporność na promieniowanie do 80x106 cJ/kg (do 80 Mrad) | metr | 100 |
| 36 | Przewody jednożyłowe typu linka, przekrój 1mm, kolor niebieski | średnica 1,5 mm; żyła miedziana, pobielana, skręcana wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5, IEC 60228 kl. 5; pojedyncze, pobielane żyły w izolacji; PVC wg DIN VDE 0812 Materiały użyte do produkcji nie zawierają silikonu i kadmu ani substancji; zakres temperatur zakłócających lakierowanie elastycznie od –5°C do +70°C stacjonarnie od –30°C do +80°C; Izolacja żyły ze specjalnego PVC Testy YI3 wg DIN VDE 0812; PVC samogasnące i płomienioodporne, testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 804 test metodą B) ;Szczytowe napięcie robocze; 0,25–1,5 mm² = 900 V; napięcie testu 0,14 mm² = 1200 V 0,25–1,5 mm² = 2500 V; uwagi; rezystancja izolacji min. 10 MOhm x km; możliwe kombinacje dwukolorowe; minimalny promień gięcia 4x Ø kabla; odporność na promieniowanie do 80x106 cJ/kg (do 80 Mrad) | metr | 100 |
| 37 | Przewody jednożyłowe typu linka, przekrój 1mm, kolor żółty | średnica 1,5 mm; żyła miedziana, pobielana, skręcana wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5, IEC 60228 kl. 5; pojedyncze, pobielane żyły w izolacji; PVC wg DIN VDE 0812; materiały użyte do produkcji nie zawierają silikonu i kadmu ani substancji; zakres temperatur zakłócających lakierowanie elastycznie od –5°C do +70°C stacjonarnie od –30°C do +80°C; izolacja żyły ze specjalnego PVC Testy YI3 wg DIN VDE 0812; PVC samogasnące i płomienioodporne, testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 804 test metodą B); szczytowe napięcie robocze; 0,25–1,5 mm² = 900 V; napięcie testu 0,14 mm² = 1200 V 0,25–1,5 mm² = 2500 V; uwagi; rezystancja izolacji min. 10 MOhm x km; możliwe kombinacje dwukolorowe; minimalny promień gięcia 4x Ø kabla; odporność na promieniowanie do 80x106 cJ/kg (do 80 Mrad) | metr | 100 |
| 38 | Luksometr | przyrząd do pomiaru oświetlenia: detektor światła: silikonowa fotodioda z filtrem podczerwieni o długiej żywotności; Wyświetlana jednostka: luks (lx) lub „Foot Candle“ (fc) – możliwość wyboru; zakres pomiaru: 0 do 40.000 lx (0 do 3.716 fc); Rozdzielczość: 0,1 lx / 0,01 fc Dokładność pomiaru: ±5 % ± 10 lx/fc (< 10.000 lx / 1.000 fc), ±10 % ± 10 lx/fc (> 10.000 lx / 1.000 fc) Częstotliwość pomiaru: 2,5 x na sekunde, nominalna; Funkcje: wyświetlanie wartości maks., wyświetlanie wartości w luksach lub foot-candles podświetlany wyświetlacz, automatyczne wyłączanie | sztuk | 8 |
| 39 | Listwy zasilające (z kilkoma wyłącznikami) | 5 gniazd sieciowych z uziemieniem; Listwa antyprzepięciowo-filtrująca; Długość przewodu 1,5 m Napięcie znamionowe 250 V / 50 Hz | sztuk | 18 |
| 40 | Zasilacz laboratoryjny | sprzęt pracuje z mocą 150 W; zapewnia napięcie wyjściowe w zakresie od 0 do 30 V oraz maksymalną wydajność prądową do 5 A; wymienione parametry są płynnie regulowane za pomocą wygodnych pokręteł; zasilacz wyposażony jest w cyfrowe wyświetlacze LED służące do odczytu natężenia i napięcia prądu w czasie rzeczywistym, które sprawdzą się również w zaciemnionych pomieszczeniach. Prąd wyjściowy można regulować w sposób zgrubny i precyzyjny, co pozwala osiągnąć dokładne wartości; zintegrowany układ chroniący przed przegrzaniem, obsługiwany przez wbudowany wentylator, zapewnia natychmiastowe chłodzenie w momencie, gdy temperatura eksploatacji osiągnie 45 °C; maszyna posiada trzy przyłącza: plus, minus oraz uziemienie i oferowana jest wraz z kablem pasującym do przyłączy (+ i -). | sztuk | 10 |
| 41 | Plakaty | plansze dydaktyczne ze schematami systemów samochodowych ABS, ASR, Common-Rail, elektroniczne układy samochodowe, regulacja siły hamowania; plansza wykonana z grubego papieru (gramatura papieru: 300g) pokrytego ochronną warstwą lakierowaną zabezpieczająca druk przed działaniem czynników takich jak ścieranie, zagięcia, zabrudzenia. Format plakatu to arkusz o wymiarach 1000x700mm (arkusz B1). | sztuk | 8 |

11. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CZĘŚĆVIII:

31300000-9 Drut i kabel izolowany

31340000-1 Akcesoria do kabli izolowanych

31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

38300000-8 Przyrządy do pomiaru

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

42661000-7 Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

30237280-5 Akcesoria zasilające

31100000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

31210000-1 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych

31224100-3 Wtyki i gniazda

31224810-3 Przedłużacze

31430000-9 Akumulatory elektryczne

31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna

34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

38342000-4 Oscyloskopy

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

43800000-1 Urządzenia warsztatowe

44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby

44315300-4 Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo

44500000-5 Narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy i sprężyny