Załącznik nr 1 do SIWZ

Zam. 402/2020/PN/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY_ZAKTUALIZOWANY

Analizator chlorofilu

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Katedry Chemii Środowiska |
| 1. | Analizator chlorofilu obiekt pomiarów: liście roślin, metoda pomiarów: zróżnicowanie gęstości optyczne przy dwóch długościach fali, powierzchnia pomiaru: 2 mm × 3 mm, grubość liścia: 1,2 mm maksymalnie, możliwość pomiaru: od 0 do 6 mm (maksymalnie 12 mm) od skraju liścia, źródło światła: 2 diody LED, receptor: 1 SPD (krzemowa fotodioda), wyświetlacz: panel LCD z 4-miejscowym wyświetlaczem wyniku pomiaru (dokładność 0,1 jednostki SPAD), możliwość wyświetlania wykresu zmiany trendu pomiarów, zakres wyświetlania wyniku: 9.9 do 199.9 SPAD, funkcja pamięci: możliwość zapamiętywania 30 pomiarów, możliwość wyświetlania średniej z wykonanych pomiarów, źródło zasilania: 2 x bateria alkaliczna typ AA, żywotność baterii: ponad 20 000 pomiarów (używając nowych baterii alkalicznych w warunkach testów Konica Minolta), minimalna przerwa pomiędzy pomiarami: ok. 2 sekundy, dokładność: ±1.0 jednostka SPAD (dla pomiarów pomiędzy SPAD=0,0 i SPAD=50,0 w normalnej temperaturze/wilgotności) przy wyniku odczytu pojawia się * jeśli wynik przekracza 50 SPAD, powtarzalność: ±0.3 SPAD, dla wartości SPAD pomiędzy 0.0 and 50.0 (bez zmiany pozycji odczytu próby), odtwarzalność: ±0.5 SPAD, nachylenie temperatury: ±0.04 jednostki SPAD/°C, zakres temperatur/wilgotność powietrza: 0 do 50°C; RH <85% (przy 35°C) przy braku kondensacji, temperatura przechowywania: -20 do 55°C; RH <85% (przy 35°C) przy braku kondensacji, rozmiary/waga: nie więcej niż 78×164×49 mm/ max. 200 g (bez baterii). |  | sztuka | 1 |  |  |
| Producent: …………………………. Model/ Nr katalogowy: ………………………… |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………