Załącznik Nr 4 do Umowy …

WYTYCZNE I INSTRUKCJE

PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Mając na uwadze ujednolicenie formy przygotowywanej dokumentacji powykonawczej ustala się standardowy wygląd i zawartość dokumentów i całej dokumentacji:

- Dokumentację należy przygotować w dwóch kompletach, każdy w osobnym segregatorze,

- Wszystkie dokumenty należy starannie wpiąć w segregator,

- Grzbiet segregatora musi być wyposażony w koszulkę, gdyż opis dokumentacji należy włożyć do koszulki,

- Do frontu segregatora należy przykleić okładkę z opisem dokumentacji,

- Dokumentacje wszystkich branż należy umieścić w jednym segregatorze, dokonując podziału pomiędzy nimi za pomocą przekładek,

- Przy znacznej ilości dokumentacji dopuszczalne jest zastosowanie większej ilości segregatorów,

- Na prawej krawędzi każdej przekładki należy nanieść numer i nazwę właściwej branży,

- Dokumentacja każdej kolejnej branży musi być wykonana z zastosowaniem takich samych technik opisu (wielkość, rodzaj czcionki, styl),

- Każda kolejna branża wyposażona ma być w swój własny spis treści i numerację stron,

- Kolejność wpinania branż:

I. Roboty ogólnobudowlane i konstrukcyjne

II. Roboty sanitarne

III. Roboty elektryczne silnoprądowe

IV. Roboty elektryczne niskoprądowe

V. Zagospodarowanie terenu,

- Dokumenty nie mogą wypadać a zaciski segregatorów muszą być sprawne. W przypadku wpinania rysunków należy wzmocnić krawędź wpinaną,

- Sposób opisu grzbietu wskazano na str. 2 (rysunek po stronie lewej),

- Sposób opisu strony okładki segregatora wskazano na str. 2 (rysunek po stronie prawej),

- Szczegółową zawartość dokumentacji opisano na str. 3-5,

(nazwa zadania) ……………………………………………………………………………………………………..w budynku ……………………………………………………………………

DOKUMNETACJA POWYKONAWCZA

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wykonawca: ………. ………. ………. ……….

Zawartość dokumentacji każdej z branż

1. Strona tytułowa - zgodna z wzorem wskazanym na str. 5

2. Płyty CD lub DVD, względnie pendrive – zapis zawartości należy przygotować z podziałem na dwie grupy tematyczne:

a) pierwsza: zawierająca zeskanowaną pełną zawartość dokumentacji w plikach pdf, osobna dla każdej branży, każda kolejna strona powinna stanowić osobny plik zatytułowany w sposób wskazujący na numer strony. W przypadku dokumentacji rysunkowej należy przygotować również wersję edytowalną w formacie dwg.

b) druga: dokumentacja fotograficzna przebiegu prac obejmująca wszystkie prowadzone roboty ze szczególnym uwzględnieniem robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Dokumentację fotograficzną należy skatalogować wg schematu:

Obiekt – Kondygnacja – Nr pomieszczenia – Branża.

Płyty powinny zostać wpięte do segregatora w sposób trwały, w zamykanej koszulce lub kopercie.

3. Spis treści - ze wskazaniem lokalizacji, na której stronie znajduje się dany dokument (wszystkie strony dokumentacji należy ponumerować – osobno każdą branżę),

4. Oświadczenia kierownika robót/budowy właściwej branży, że:

- roboty we wskazanym zakresie zostały wykonane zgodnie z:obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami,

-  zastosowane materiały posiadają aktualne dokumenty dopuszczające od stosowania na terenie Polski,

- wykonane przejścia ppoż. zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną, do oświadczenia należy dołączyć wykaz typów i lokalizacji zastosowanych przejść,

- powstałe w wyniku realizacji zadania odpady zostały zagospodarowane zgodnie z wymogami przywołanej w tym miejscu Ustawy,

- potwierdzenie, że obszar wykonywanych robót doprowadzono do należytego stanu i porządku.

5. Kopia uprawnień kierownika– potwierdzona za zgodność z oryginałem,

6. Zaświadczenie o członkostwie kierownika w Izbie Inżynierów – potwierdzone za zgodność oryginałem,

7. Rysunki z naniesionymi w kolorze czerwonymi zmianami w stosunku do dokumentacji oryginalnej, na każdym rysunku musi znajdować się pieczątka i podpis kierownika budowy/robót.

8. Wykaz zastosowanych materiałów – zgodnie z wytycznymi:

| Lp. | Rodzaj materiału | Lokalizacja | Producent | Nazwa własna / nr katalogowy | Wymiary | Kolor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Dokumentacja materiałowa

- aktualne karty katalogowe, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne zastosowanych materiałów budowlanych i instalacyjnych,

- w przypadku aprobaty technicznej należy zamieścić tylko pierwszą stronę aprobaty,

10. Protokoły

- protokoły robót ulegających zakryciu,

- protokoły prób szczelności przewodu,

- protokoły rozruchu,

- protokoły prób ciśnieniowych,

- protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia,

- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów.

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,

- protokoły szkolenia personelu,

- protokoły serwisowania urządzeń,

- protokoły kominiarskie,

- itp.

Przed każdą z grup protokołów prób, rozruchu i pomiarów należy zamieścić aktualne uprawnienia osoby/osób dokonujących pomiarów oraz świadectwo kalibracji/wzorcowania urządzenia pomiarowego.

11. Instrukcje

Instrukcja użytkowania obiektu (w zakresie realizowanego zadania) zawierająca instrukcje producenta dotyczące obsługi i konserwacji, demontażu oraz montażu, z harmonogramem realizacji wszystkich wymaganych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji.

12. Harmonogram przeglądów serwisowych

Harmonogram powinien uwzględniać wszystkie przeglądy serwisowe urządzeń wbudowanych podczas realizacji zadania oraz przeglądy okresowe wynikające z ustawy Prawo Budowlane. Zestawienie należy wykonać w formie tabelarycznej wg poniższego wzoru, z oznaczeniem zobowiązanego do wykonania przeglądu.

Legenda:

U - Wykonuje Użytkownik

W - Wykonuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

ZADANIE:	………………………………………………………………………

w budynku  …………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY:	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

WYKONAWCA:	…………………………………………

…………………………………………

ADRES:	…………………………………………

BRANŻA:	…………………………………………

# Text boxes

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

ZADANIE: 		   ……………………………………………………………..

w budynku ……………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY:	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

WYKONAWCA:	…………………………………………..

…………………………………………..

ADRES:	…………………………………………..

Poznań, 20…r.