Załącznik Nr 1 do SWZ

BiGK.271.1.11.2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
„Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark ”

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szczotki napowietrzające do rotora poziomego Landy typu 1000/12 | 27 kpl |
| Dane techniczne | dług. pojedynczego rotora - L= 4,05m średnica rotora - D= 1000 mm obroty - 72 min-1 |  |
| 2. | mieszadło zatapialne z zestawem mocującym w komorze defosfatacji | 2 kpl |
| Dane techniczne | znamionowa moc silnika - N =3,0 kW prędkość obrotowa - n 725 obr/min średnica śmigła - d 400 mm liczba łopatek śmigła - 2 masa mieszadła - 78 kg |  |
| 3. | mieszadło zatapialne z zestawem mocującym w komorze nitryfikacji i denitryfikacji | 2 kpl |
| Dane techniczne | znamionowa moc silnika - N = 4,0 kW prędkość obrotowa - n 725 obr/min średnica śmigła - d 400 mm liczba łopatek śmigła - 2 masa mieszadła - 80kg |  |
| 4. | pompa piasku z zestawem mocującym | 1 kpl |
| Dane techniczne | wydajność pompy - Q 4,5 l/s wysokość podnoszenia - H = 5,9 m H2O moc znamionowa - N = 1,3 kW moc pobierana - P1 = 0,8 kW prąd - I = 3,45A obroty - n = 1400 obr/min |  |
| 5. | piaskownik poziomy pomp z zestawem mocującym do usuwania piasku z piaskownika | 2 kpl |
| Dane techniczne | wydajność pompy - Q 4,5 l/s wysokość podnoszenia - H = 1,5 m H2O moc znamionowa - N = 1,3 kW zapotrzebowanie mocy - P1 = 0,6 kW |  |
| 6. | pompa z zestawem mocującym plus pełna automatyka sterująca przepompownią plus system monitorujący (w ramach modernizacji przepompowni ścieków PW w m. Chełsty) | 2 kpl |
| Dane techniczne | moc silnika - 22,00 kW wysokość podnoszenia - 65 m H2O wydajność pompy - Q 12,5 l/s typ wirnika - Vortex |  |
| 7. | pompa z zestawem mocującym (w ramach modernizacji przepompowni ścieków P5) | 1 kpl |
| Dane techniczne | moc silnika - 15,00 kW wysokość podnoszenia - 30 m H2O wydajność pompy - Q 22 l/s typ wirnika - contra blok TM |  |
| 8. | pompa z zestawem mocującym ul. Graniczna Lidzbark (w ramach modernizacji przepompowni ścieków P15) | 2 kpl |
| Dane techniczne | moc silnika - 15,00 kW wysokość podnoszenia - 30 m H2O wydajność pompy - Q 22 l/s typ wirnika - contra blok TM |  |
| 9. | pompa z zestawem mocującym (w ramach modernizacji przepompowni ścieków P0 – ul. Piaski Lidzbark) | 1 kpl |
| Dane techniczne | moc silnika - UN 400/698 V 3Ph IN 35,1 A P- 1 21,6 kW P- 2 18,5 kW wysokość podnoszenia - 36 m H2O wydajność pompy - Q 23 l/s typ wirnika - contra blok TM |  |
| 10. | sonda optyczna ChZT/OWO/DOC/BZT/SAK z zakresem spektralnym UV-VIS, ze zintegrowanym czyszczeniem ultradźwiękami | 1 kpl |
| Dane techniczne | zakres pomiaru ChZT: 0 – 20 000 mg/l COD zestaw montażowy umożliwiający pracę sondy mobilnie w studniach rozprężnych, przepompowniach ścieków i stacjonarnie w studni retencyjnej zestaw do czyszczenia sprężonym powietrzem dla sond spektralnych (15 m wąż i złączki) kompresor sprężonego powietrza dla czujników online 230 VAC kabel połączeniowy do czujników IQ Sensor Net, 7m |  |