załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY opis prZedmiotu zamówienia

Zakres

Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla materiałów jednorazowych do renowacji i naprawy trzewików żołnierskich z gwoździami ochronnymi wzór 925/MON                     i butów zimowych KRWP wzór 905/MON.

GWOŹDZIE DO OBCASÓW

- Wymagania

- Gwoździe stalowe odporne na ścieranie, mające zastosowanie w pracach obuwniczych, do mocowania podkówek ochronnych do obcasów, z łbem płaskim                      i ostrzem czterograniastym.

- Wymiary: długość całkowita: 25,00 mm, średnica główki: 4,00 mm, średnica trzpienia:                  2,00 mm.

- Szczegółowy wygląd gwoździa do obcasów na fotografii poniżej:

- Pakowanie

- Opakowanie zbiorcze: pudełko kartonowe na 5 kg gwoździ.

GWOŹDZIE DO SPODÓW

- Wymagania

- Gwoździe stalowe odporne na ścieranie, mające zastosowanie w pracach obuwniczych, do mocowania blaszek ochronnych do obuwia, z łbem stożkowym                     i ostrzem czterograniastym.

- Wymiary: długość całkowita: 16,00 mm, średnica główki: 4,00 mm, średnica trzpienia:               2,00 mm.

- Szczegółowy wygląd gwoździa do spodów na fotografii poniżej:

- Pakowanie

- Opakowanie zbiorcze: pudełko kartonowe na 5 kg gwoździ.

GWOŹDZIE OCHRONNE

- Wymagania

- Gwoździe stalowe odporne na ścieranie, z łbem stożkowym i ostrzem ośmiograniastym, stanowiące ochronę dla podeszwy obuwia w trzewikach żołnierskich z gwoździami ochronnymi  i butach zimowych KRWP.

- Wymiary: długość całkowita: 10,50 mm, średnica główki: 7,75 mm, wysokość główki:                     3,70 mm, średnica trzpienia: 4,00 mm.

- Szczegółowy wygląd gwoździ ochronnych na fotografii poniżej:

- Pakowanie

- Opakowanie zbiorcze: pudełko kartonowe na 20 kg gwoździ.