Wykonanie wraz z dostawą trzech tablic informacyjnych promujących projekty wykonane ze środków zewnętrznych

Opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie materiałów promocyjnych w postaci dwóch identycznych tablic informacyjnych dla projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz jednej tablicy informacyjnej dla inwestycji realizowanej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tablice winny zostać wykonane zgodnie z wytycznymi określonymi w:

- w zakresie Funduszu Dróg Samorządowych - Wytycznych dotyczących wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych dla zadań gminnych, powiatowych oraz mostowych, zamieszczonych w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego oraz na stronie internetowej Funduszu Dróg Samorządowych, pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych.

- w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wytycznych dotyczących promocji projektu realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zamieszczonych w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/inwestycjelokalne.

UWAGA: Zakres zamówienia nie obejmuje montażu tablic.

Projekt tablic powinien zostać zaakceptowany przez Gminę Inowrocław przed wykonaniem

Parametry techniczne tablic:

- nadruk jednostronny,

- należy zastosować folię matową,

- wykonane z blachy ocynkowanej o wymiarach -  120 x 80 cm:

wraz ze stelażem i słupkami zbudowanym z kątowników metalowych ocynkowanych.

- słupki tablic należy wykonać w sposób gwarantujący solidne osadzenie w podłożu – poprzez montaż

poprzecznego płaskownika w dolnej części słupka, lub poprzez zastosowanie równoważnej metody

stabilizacji słupka w podłożu.

-  tablice oraz elementy konstrukcji, a w szczególności wszystkie napisy i znaki muszą być odporne na

warunki pogodowe w związku z tym, że będą one zlokalizowane na zewnątrz budynków i  narażone

na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych

Szkic techniczny: