Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………                                                                                           Postępowanie nr 21 Z TP 23

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

## USG do wkłuć obwodowych – 4 szt. (CPV: 33112200-0)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji: 2022/2023

| L.p. | Parametry | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Przenośny ultrasonograf bezprzewodowy zawierający głowicę: liniową i convex – jako integralna całość lub liniową i convex – jako dwie osobne głowice. W przypadku zaoferowania dwóch osobnych głowic, tj. głowicy liniowej i convexowej Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie: 4 sztuk głowic liniowych oraz 1 sztuki głowicy convexowej. W przypadku zaoferowania głowicy liniowej i convexowej jako integralnej całości, Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 4 sztuk aparatów zawierających obie głowice. | - | - |
| 2. | Możliwość połączenia bezprzewodowego ze smartfonem lub tabletem celem wyświetlenia obrazu ultrasonograficznego za pomocą dedykowanej aplikacji na systemie android lub IOS | - | - |
| 3. | Obrazowanie 2D oraz obrazowanie z użyciem kolorowego dopplera | - | - |
| 4. | Czas pracy naładowanej baterii minimum 40 minut | Powyżej 40 minut – 10 pkt 40 minut – 0 pkt |  |
| 5. | Zakres częstotliwości głowicy convex minimum 2-5 MHz | - | - |
| 6. | Ilość elementów w głowicy convex minimum 128 | - | - |
| 7. | Zakres częstotliwości głowicy liniowej minimum 4-12 MHz | - | - |
| 8. | Ilość elementów w głowicy liniowej minimum 192 | - | - |
| 9. | Maksymalna waga aparatu wraz z akumulatorami i głowicami 360 g | Poniżej 360 g – 10 pkt 360 g – 0 pkt |  |
| 10. | Obrazowanie w trybie 2D | - | - |
| 11. | Obrazowanie w trybie kolor doppler | - | - |
| 12. | Możliwość pomiaru odległości oraz obwodu | - | - |
| 13. | Głębokość obrazowania głowicy convex minimum 20 cm | - |  |
| 14. | Głębokość obrazowania głowicy liniowej minimum 6 cm | - | - |
| 15. | Zapis obrazów i filmów w pamięci podłączonego smartfona lub tabletu | - | - |
| 16. | Transfer obrazów w sieci DICOM | - | - |
| 17. | Ładowarka do akumulatora | - | - |
| 18. | Ładowanie - bez konieczności wyciągania akumulatora z aparatu lub - przynajmniej dwie wymienne baterie akumulatorowe w komplecie | Bez wyjmowania akumulatora - 10 pkt Wymienne baterie -0 pkt |  |
| 19. | Tablet o przekątnej minimum 10”. | Przekątna powyżej 10” – 10 pkt Przekątna 10” – 0 pkt |  |
| 20. | Rozdzielczość ekranu tabletu minimum 2160 x 1080. Maksymalna waga tabletu 500 g. | Rozdzielczość powyżej 2160 x 1080 – 10 pkt 2160 x 1080 - 0 pkt. |  |
| 21. | Etui ochronne na tablet | - | - |
| 22. | Konstrukcja urządzenia pozwalająca na okresowe przeprowadzanie biodekontaminacji z zastosowaniem systemu Bioquell (czynnik aktywny nadtlenek wodoru – 35% w formie gazowej) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 23. | Szkolenie dla personelu Zamawiającego (minimum 10 osób) obejmujące zagadnienia kliniczne z zakresu dostępu naczyniowego pod kontrolą USG potwierdzone zaświadczeniem. | - | - |
| GWARANCJA |
| 24. | Gwarancja 36 miesięcy | - | - |