Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 411/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnych do jednostek UWM w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1- Model do nauki oftalmoskopii - 2 sztuki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Średnica źrenicy: regulowana w zakresie: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm. Ogniskowa: F= 18 mm Typ szkła soczewki: asferyczne Krzywizna soczewki: idealnie dopasowana do krzywizny siatkówki. Korpus modelu: wykonany z metalu – stabilny i wytrzymały Kąt badania: regulowany. |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 2- Przenośna klatka tlenowa dla zwierząt domowych - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Rozmiary klatki: około 60x42x40 cm; Materiał typu len- powodujący dobrą przepuszczalność powietrza; Możliwość podłączenia koncetratora tlenu. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 3- Waga weterynaryjna o nośności do ok. 200 kg- 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Płaska waga Przenośna, wyposażona w uchwyt do transportu Do 50 godzin na jednym ładowaniu Budowany akumulator z zasilaczem Z podziałką co 100 g Do wyboru jednostki kg, lb, oz lub lb.oz Przeznaczona do ważenia małych i średnich zwierząt Nośność do 200 kg Funkcja HOLD Funkcja tary Mata antypoślizgowa pod wagę w zestawie Opcjonalnie zasilana bateryjnie (1,5 V AA) |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 4 - Zestaw ochronny dróg oddechowych pracownika z wymuszonym przepływem powietrza

– 1 zestaw

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Jednostka nawiewowa: wysokie natężenie przepływu powietrza, zapewniające wszystkim częściom twarzy najwyższą ochronę; przepływ powietrza 175 lub 240 l/min stopień ochrony TH3 lub TM3 automatyczna kontrola przepływu powietrza gwarantująca ustawione wartości przepływu z kompensacją ciśnienia i temperatury, bez konieczności kalibracji; możliwość włączania, wyłączania i położenia roboczego tym samym przyciskiem; wyświetlacz prezentujący wyraźne symbole sygnalizujące ważne informacje, np. wartość przepływu powietrza oraz rodzaj alarmu; funkcje alarmu z wibracją, sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi w przypadku zatkanego filtra cząstek stałych oraz niskiego napięcia baterii; wymienne baterie litowo-jonowe umożliwiające szybkie ładowanie (poniżej 2,5 h) i czas pracy co najmniej 10 h szczelne zamknięcie podzespołów elektronicznych oraz obudowy jednostki; - stopień ochrony IP67 wyposażona w regulowany pas biodrowy, ładowarkę, adaptery do filtrów wstępnych (2 szt.), uchwyty do filtrów wstępnych (2 szt.), przepływomierz, zestaw zaślepek, ściereczkę do czyszczenia i instrukcję obsługi. Filtry przeciwpyłowe (2 szt.) i filtry wstępne (10 szt.) do jednostki nawiewowej przeznaczone do stosowania w systemie z wymuszonym przepływem powietrza, kompatybilne z jednostką nawiewową; ochrona przed wszelkimi stałymi cząsteczkami; możliwość stosowania w kombinacji z pochłaniaczami gazowymi, uzyskując ochronę przed gazami i oparami. Pochłaniacze gazowe do jednostki nawiewowej (6 szt.) przeznaczone do stosowania w systemie z wymuszonym przepływem powietrza, kompatybilne z jednostką nawiewową; ochrona przed większością rozpuszczalników o temperaturze wrzenia wynoszącej ponad 65°C Nagłowie: kompatybilne z jednostką nawiewową; przyłbica z opuszczanym wizjerem; ochrona strefy oddechowej oraz partii czołowych - przypisany współczynnik ochrony: 100 (3A,3B), 200 (TH3) i nominalny 200 (3A,3B), 500 (TH3) deflektor przepływu powietrza w celu optymalnego komfortu; odporna na uderzenia przezroczysta szyba z poliwęglanu oraz poliwęglanowa rama wizjera; regulowany zestaw pasków; obieg powietrza powinien zapobiegać zaparowywaniu wizjera; wykonane z materiału, odpornego na trudne warunki; zasilanie z baterii jednostki nawiewowej; wyposażone w wymienny elastyczny wąż oddechowy z uszczelką podłączany do jednostki nawiewowej; wyposażone w zawór oddechowy; możliwość zastosowania z aparatem wężowym sprężonego powietrza; wyposażone w folię ochronną z zaciskami i uszczelnienie twarzowe; wyposażone w chusteczkę czyszczącą i instrukcję użytkowania. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 5 - Waga weterynaryjna dla małych zwierząt - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Przeznaczona do ważenia małych zwierząt, Zakres ważenia do 20 kg, Podziałka co 5/10 g Waga na baterie alkaliczne AA 1,5V lub AAA lub /1 zasilanie sieciowe, Nośność do 20 kg, Funkcja HOLD Funkcja tary |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 6 – Strzykawka pistoletowa  do Tbs- 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Zbudowana z lekkiego metalu Cylinder z odpornego plastiku o pojemności 5ml, Możliwość przestawnego, stabilnego ustawienia dawki 0,1;0,2;0,3; lub 0,4 ml, Obecnie stosowanie dawki 0,1 ml pozwala za jednym naciągnięciem tuberkuliny do strzykawki, przeprowadzić teberkulinizację 50 zwierząt. Umożliwiam montaż i pracę z użyciem nasadki Sterimatic, służącej do dezynfekcji igły po każdej iniekcji. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ