Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/102/22

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| System do cyfrowego wspomagania zabiegów witreoretinalnych |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |
| 1.1. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |
| 2. | Parametry techniczne |  |  |
| 2.1. | System pozwalający na kontrolę przebiegu zabiegu przez chirurga na ekranie w technologii 3D. | TAK |  |
| 2.2. | System pozwalający chirurgowi na obserwację i kontrolę zabiegu w pozycji Head Up. | TAK |  |
| 3. | Składowe Systemu |  |  |
| 3.1. | Kamera chirurgiczna 3D o parametrach: Obrazowanie min HDR 120 Hz; Rozdzielczość matrycy min 6 megapikseli — min 3840 x 1080 | TAK, podać |  |
| 3.2. | Kompaktowa jednostka przetwarzania obrazu 3D umożliwiająca przesyłanie obrazu generowanego w czasie rzeczywistym, jednoczesną transmisja strumieniową 3D/2D, umożliwiającą wiele wejść wideo | TAK, podać |  |
| 3.3. | Płaskoekranowy wyświetlacz 3D min 4k Ultra HD o parametrach minimalnych: rozdzielczość min 3840 x 2160, szybkość odnawiania obrazu min 60 fps, pasywna polaryzacja 3D, szerokość przekątnej ekranu min 55 cali | TAK, podać |  |
| 3.4. | Transformator izolujący do zastosowań medycznych 100/120/220/240VAC | TAK |  |
| 3.5. | Minimum dwanaście par okularów 3D spolaryzowanych kołowo | TAK, podać |  |
| 3.6. | Program do zarządzania plikami wideo 3D/2D | TAK |  |
| 3.7. | Program do edycji wideo 3D/2D HD pozwalający użytkownikowi na regulowanie kanałów barwnych w czasie zabiegu | TAK |  |
| 3.8. | Dostęp do funkcji obrazowania cyfrowego „On-demand” | TAK |  |
| 4. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |
| 4.1. | Producent | TAK, podać |  |
| 4.2. | Model * | TAK, podać |  |
| 4.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;