Załącznik nr 3 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA

| Producent: ………………………………. Model: ……………………………………. Kraj pochodzenia: ……………………… |
| --- |
| L.p. | Parametry graniczne (wymagane) | Parametry oferowane (proszę opisać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| 1 | Analizator główny ( podstawowy) nie starszy niż z 2020 roku wraz z UPS |  |
| 2 | Analizator back up nie starszy niż z 2019 roku wraz z UPS |  |
| 3 | Analizator podstawowy z rozdziałem WBC na 5 populacji oraz oznaczaniem retykulocytów |  |
| 4 | Analizator backup z rozdziałem WBC na 5 populacji |  |
| 5 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim lub z intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim oraz instrukcja w języku polskim |  |
| 6 | Liniowość minimalnie do: WBC- 120 103/µL RBC- 7 106/ µL HGB- 24 g/dL PLT- 1900 103/ µL |  |
| 7 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie |  |
| 8 | Wykonywanie badań w systemie automatycznym z podajnikiem i manualnie |  |
| 9 | Możliwość dostawiania próbek do podajnika w trakcie pracy analizatora |  |
| 10 | Automatyczne mieszanie próbek przed aspiracją w trybie pracy z podajnikiem |  |
| ​11 | Zarządzanie odczynnikami - szacowanie przez system zużycia odczynników i możliwość kontroli ilości odczynników w dowolnym czasie |  |
| 12 | Dwukierunkowa transmisja z LIS |  |
|  | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia | Proszę potwierdzić |
| 1 | Drukarka w zestawie z analizatorem (drukarka HP 2035/2055 lub równoważna ) |  |
| 2 | Osobny UPS dla analizatora podstawowego i back up |  |
| 3 | Odczynniki, materiały kontrolne posiadają znak CE |  |
| 4 | Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych |  |
| 5 | Podłączenie analizatora podstawowego i backup do sieci informatycznej szpitala (Asseco) na koszt wykonawcy |  |
| 6 | Co najmniej 3 certyfikowanych serwisantów na terenie kraju |  |
| 7 | Udział w programie szkoleniowym Hematimage (rozmazy), Labqality (OB, retikulocyty), Riqas (morfologia 5 diff) przez okres użytkowania analizatora na koszt Wykonawcy |  |
| 8 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników na koszt wykonawcy |  |
| 9 | Dostosowanie pracowni do korzystania z obu analizatorów (ewentualnie dodatkowe blaty ,stoły) na koszt wykonawcy |  |
| 10 | Okres gwarancji na analizatory: 36 miesięcy od daty uruchomienia |  |
|  | PARAMETRY OCENIANE APARATU | Proszę wskazać właściwe jeśli TAK - potwierdzić zaznaczeniem w katalogu |
| 1. | Wydajność aparatu co najmniej 100 oznaczeń na godzinę | ( ≥ 100 oznaczeń na godz. : 5 pkt ( < 100 oznaczeń na godz.: 0 pkt |
| 2. | Oznaczanie płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z opłucnej i otrzewnej, płyn stawowy) potwierdzone dokumentem producenta | ( oznaczanie w płynach: 25 pkt ( brak oznaczania w płynach: 0 pkt |
| 3. | Liniowość minimalna od zera dla: WBC, RBC, PLT, Retikulocytów | ( liniowość od 0: 5 pkt ( liniowość > 0: 0 pkt |
| 4. | Objętość aspirowanej próbki (tryb 5 diff) | ( ≥ 100 µl: 0 pkt ( < 100 µl: 5 pkt |

# UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych analizatora spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

UWAGA: zestawienie parametrów MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.