Ostrołęka, dnia 16.12.2021 r.

WIM.7011.15.5.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przed złożeniem oferty cenowej Oferent powinien zasięgnąć wszelkich niezbędnych informacji do prawidłowej wyceny. Wskazana jest wizja lokalna w terenie.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w formularzu ofertowym.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Komórka organizacyjna przeprowadzający postępowanie:

Wydział Inwestycji i Drogownictwa

2. Przedmiot zamówienia

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. płk. Anatola Jezierskiego w Ostrołęce wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parkingu przy ul. płk. Anatola Jezierskiego” realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rejonu „ŚRÓDMIEŚCIE PŁN. - 11 LISTOPADA” w OSTROŁĘCE (Uchwała Nr 471/LII/2006 Rady Miejskiej                         w Ostrołęce  z dnia 30 marca 2006 r. (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 80, poz. 2621 z dnia 28 kwietnia 2006 r.)

Kod CPV: 71320000-7

a) Dokumentacja projektowa obejmować będzie:

- Projekt budowlany (zawierający informację BIOZ) branży drogowej, elektrycznej 6 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna (edytowalna oraz PDF),

- Projekt wykonawczy branży drogowej, elektrycznej 6 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna (edytowalna oraz PDF),

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 2 egz. 1 egz. wersja elektroniczna (edytowalna oraz PDF),

- Przedmiary robót 2 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna z odniesieniami                   do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (format .ath oraz PDF),

- Kosztorysy inwestorskie 2 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna (kosztorys                 z odniesieniami do Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (format .ath oraz PDF),

- Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji,

- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami 6 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. wersja elektroniczna (edytowalna oraz PDF),

- Mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 2 egz. w formie papierowej,

- Badania geologiczne,

- Materiały niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych – 6 egz.,

- Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

- Inne niezbędne opracowania do uzyskania rezultatu umowy – 6 egz.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                   (w tym: uzyskanie wszelkich ekspertyz, uzgodnień, badań, opinii, decyzji w tym decyzji zezwalającej na przebudowę inwestycji) uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

UWAGA! Przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowany przedmiot zamówienia w zakresie geometrii, konstrukcji nawierzchni oraz zakresu przebudowy ewentualnych kolizji.

b) Parametry projektowe:

1) Branża drogowa:

Ulica płk. Anatola Jezierskiego jest drogą publiczną gminną o istniejącej nawierzchni bitumicznej. Analizując funkcję drogi w układzie komunikacyjnym miasta Ostrołęki i na osiedlu „Centrum” oraz stan techniczny Zamawiający proponuje:

1. Zaprojektować remont jezdni ulicy poprzez frezowanie i wykonanie dwóch warstw nawierzchni                   tj. warstwy wyrównawczo-profilującej oraz warstwy ścieralnej,

2. Zaprojektować wymianę istniejących krawężników (wyłączając zakres od strony budynków - jest tam wybudowany nowy chodnik),

3. Istniejąca szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi od ok. 7,0m do ok. 13,0m,

4. Minimalną kategorię ruchu przy projektowaniu nawierzchni przyjąć na poziomie KR2,

5. Obrzeża, oporniki i krawężniki betonowe zastosować na ławie betonowej z oporem,

6. Uwzględnić właściwe odwodnienie nawierzchni drogowej,

7. Zaprojektować wymianę nawierzchni istniejących miejsc postojowych oraz budowę dodatkowych zatok parkingowych w miejscach gdzie byłoby to możliwe,

8. Istniejące zatoki parkingowe przylegające do jezdni zlokalizowane są częściowo na działkach stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM" w Ostrołęce. Po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie wszelkich zezwoleń i uzgodnień z właścicielem terenu.

2) Branża inżynierii ruchu:

1. Zaprojektować oznakowanie pionowe (wymiana uszkodzonych znaków lub wprowadzenie nowego oznakowania),

2. Zaprojektować oznakowanie poziome – farba cienkowarstwowa akrylowa (w przypadku konieczności zastosowania nowego i dodatkowego oznakowania poziomego),

3) Branża elektryczna:

- Obwód oświetleniowy należy podłączyć do stacji trafo w ul. Jezierskiego C-2 nr 10-0751 nr licznika 96393585.

- Zastosować oprawy led, temperatura barwowa – neutralny biały, odporność na uderzenia nie mniejsza niż IK-8.

- Zastosować oprawy o minimalnym stopniu szczelności dla komory optycznej i komory osprzętu – IP 66.

- Okres gwarancji dla opraw oświetleniowych – 10 lat.

- Dla oświetlenia ulicy zapewnić parametry oświetleniowe zgodnie z Polską Normą PN-EN 13201:2007.

- Pod jezdniami i chodnikami projektowane kable układać w rurach RHDPE 110, dodatkowo zamontować osłonę rurową (zapasową) tego samego typu, w miejscach kolizji z innymi sieciami kable zabezpieczyć rurą osłonową DVK 75, rury wyposażyć w dławice.

- Przedstawić obliczenia fotometryczne z prawidłowym przekrojem całego ciągu.

- Projekt powinien zawierać obliczenia potwierdzające przyjęcie optymalnych rozwiązań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, oraz spełniać wymogi Prawa Budowlanego w zakresie Projektu Wykonawczego. W zakresie parametrów oświetleniowych stosować komputerową metodę obliczeniową.

- Stosować oprawy oświetleniowe i osprzęt o wysokich parametrach technicznych i eksploatacyjnych spełniających wymagania właściwych norm europejskich. Dla opraw oświetleniowych przedstawić certyfikaty na znak ENEC (lub równoważny).

- Stosować słupy stalowe lub aluminiowe anodowane z uwzględnieniem specjalnych powłok typu anty – plakat oraz powłok z elastomeru poliuretanowego.

- Stosować tabliczki typu IZK Sintur lub równoważne.

- Na etapie projektowania należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację urządzeń
w pasie drogowym.

- Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego przed przekazaniem do realizacji powinien uzyskać pozytywną opinię Wydziału Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Ostrołęki.

Szczegółowe warunki techniczne oświetlenia drogowego zostaną określone na wniosek Wykonawcy dokumentacji.

Dokumentację, należy opracować zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami                      w tym:

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 ze zm.),

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.),

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1643),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 ze zm.) z uwzględnieniem aktualnych na dzień oddania opracowania wersji w/w ustaw i rozporządzeń,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenie metod   podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 ze zm.), z uwzględnieniem aktualnych na dzień oddania opracowania wersji w/w ustaw i rozporządzeń.

Wykonawca, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt niezbędnych warunków technicznych, opinii, decyzji, uzgodnień i rozwiązań projektowych, wynikających  z przepisów.

Wykonawca, zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt materiały geodezyjne, niezbędne do realizacji zamówienia.

W ramach realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać na żądanie Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty wykonania zamówienia o ile zajdzie taka potrzeba.

3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a)Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe dotyczące projektu przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi (dróg) gminnych wraz z budową/przebudową oświetlenia.

b)Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi n/w uprawnienia projektowe:

  - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

  - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy prawo budowlane.)

c)Oferta przeznaczona jest dla wykonawców, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W celu dokonania potwierdzenia spełnienia ww. warunków należy złożyć wraz z ofertą wykaz usług oraz wykaz osób zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 i 3.

4. Kryteria oceny oferty

- cena: 100%

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez  Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia.

5. Termin realizacji zamówienia

Termin opracowania dokumentacji – 3 miesiące od daty podpisania umowy

6. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/  wraz z załącznikami

7. Termin składania ofert: do dnia 5.01.2022 r.

8. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Istotne warunki umowy – wzór umowy:

Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

a) Okres gwarancji: Zamawiający, wymaga udzielenia co najmniej 24-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

b) Warunki płatności: przelew na konto w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem zdawczo – odbiorczym.

10. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Informacje dodatkowe ……………………………………………………………………………

12. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

1) Pan Marcin Rogalski – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa - Urząd Miasta Ostrołęki, tel. 29 764 68 11 w 226.

2) Pan Marek Romaszkiewicz Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji i Drogownictwa - Urząd Miasta Ostrołęki, tel. 29 764 68 11 w 263.

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą w Ostrołęce, Pl. gen. J. Bema 1.

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować  się z Inspektorem Ochrony Danych  Osobowych w Mieście Ostrołęka, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, email: iod@um.ostroleka.pl, tel. 29 765-43-58.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem na: Modernizację chodnika przy budynkach ul. Hallera 15 i 17 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” realizowaną w ramach budżetu obywatelskiego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

( Nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Mapa poglądowa

2. Wykaz usług

3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

4. Projekt umowy