        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE TRZECIE

1. Dostawa pojemników na odpady segregowane - metale i tworzywa sztuczne - 100 szt
        - papier - 100 szt.
2. Pojemność 0,66 m3, ładowność min. 250 kg

3. Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (HDPE)
4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, niszczące działanie promieni słonecznych i związków chemicznych

5. Części metalowe odporne na korozję
6. Kolor – żółty dla pojemników na metale i tworzywa sztuczne , kolor niebieski dla pojemników na papier – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

7. Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów wyposażonymi w listwę grzebieniową.

8. Na dwóch bocznych przeciwległych ścianach wzmocnione uchwyty (czopy) służące do załadunku przez śmieciarkę

9 Cztery koła jezdne obracające się wokół pionowej osi koła o średnicy 200 mm w pełni ogumione

10. Hamulec (blokada) indywidualny na dwóch kołach

11. Na ścianie czołowej logo „ MPGK KATOWICE, tel. 32 3587 611 ” wykonane techniką
        termodruku. Logo w kolorze białym, wg wzoru Zamawiającego
12. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:
a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,
b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,
c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.
13. Pokrywy pojemników płaskie.

14. Na pokrywie pojemnika lub korpusie oznakowanie :
       rok produkcj , znak CE , oznaczenie normy EN-840, pojemność i dopuszczalną masę w kg
15. Wzmocnione dno oraz przednia i tylna ściana pojemnika na całej wysokości .

16 Pojemniki wyposażone a w dolnej części otwór odcieków z korkiem
17. Pojemniki wyposażone w opis frakcji :

  - żółte : METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
  - niebieskie : PAPIER

18. Napisy w kolorze białym wykonane technologią termodruku, wysokość napisów min. 70 mm

19. Rok produkcji 2023