Załącznik nr 1

do umowy nr …………………………….

z dnia …………………

Zadanie nr 6

Resektoskop – 1 zestaw

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Bloku Operacyjnego Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |
| 1. | Optyka 1 szt.: - śr. 4 mm, - długość 300±15 mm, - kąt patrzenia 12°, - układ optyczny z system soczewek typu HOPKINS, - wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - autoklawowalna - 134°C. |  | Wyposażona w oznaczenie kodem DATA MATRIX lub QR: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 2. | Płaszcz resektoskopowy obrotowy typu Continuous Flow, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, rozmiar 26 Fr., końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego obrotowe lub "click" – 1 szt. |  |  |
| 3. | Obturator kompatybilny z płaszczem 26 Fr. – 1 szt. |  |  |
| 4. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu 1 szt.: - pokrywa przezroczysta, perforowana, - dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, - dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", - w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów, - wymiary zewnętrzne pojemnika [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±5 mm). |  |  |
| 5. | Pętla tnąca, bipolarna, wielokrotnego użytku, 26 Fr – 6 szt. |  |  |
| 6. | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, dystalny koniec kulkowy, wielokrotnego użytku, 26 Fr – 6 szt. |  |  |
| 7. | Tuleja ochronna do mycia i przechowywania elektrod, pętli oraz noży – 1 szt. |  |  |
| 8. | Mostek optyki – 1 szt. -kompatybilny z proponowaną optyką 12°, 4 mm -kanał roboczy dla instrumentów operacyjnych 5 Fr -continous flow -kompatybilny z proponowanym płaszczem |  |  |
| 9. | Element pracujący resektoskopu, bipolarny, bierny, kompatybilny z optyką o śr. 4 mm, 12° i długości 300±15 mm oraz płaszczem z resektoskopowym 26 Fr.; z pełnymi uchwytami na palce, umożliwiający wykorzystanie techniki bipolarnej niewymagającej zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF - 1 szt. |  |  |
| 10. | Pętla tnąca bipolarna, zagięta, 24/26 Fr, jednorazowa, sterylna – 10 szt. |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.