Załącznik nr 2

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA      -    ZMIANA

Pozycja nr 1 - Szafa ubraniowa Bhp  – 321 szt.

Producent: …………………………………

Nazwa i typ: ……………………………….

Rok produkcji: ……………………………

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne | X |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | Podać |  |
|  | Typ, nazwa oferowanego sprzętu | Podać |  |
| II. | Wymagania szczegółowe | X |  |
|  | Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej o grubości min.0,5 mm | TAK, podać |  |
|  | Szafa malowana lakierem proszkowym Kolor szary\beżowy | TAK |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa z przegrodą środkową dzielącą szafę na dwie komory | TAK |  |
|  | Dodatkowe wyposażanie szafy: - półka, - drążek ubraniowy wraz z dwoma haczykami - lusterko, - drzwi osadzone w ukrytych zawiasach kołkowych, - otwory wentylacyjne - samoprzylepny wizytownik - zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglowany w 1 pkt lub w 3 pkt Siedzisko typu taboret obrotowy | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 1800x600x500 mm | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja zgodna z normami : PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-5:1990, PN-F-06001-1:1994 | TAK, podać |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Załącznik  nr 2

Pozycja nr 2– Taboret obrotowy -14 szt

Producent: …………………………………

Nazwa i typ: ……………………………….

Rok produkcji: ……………………………

| Lp. | Parametry techniczne/wymaganie | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Opis przedmiotu zamówienia | X |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | TAK, Podać |  |
| 2 | Podstawa piecioramienna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | tak |  |
| 3 | Średnica podstawy 600 mm ( +/- 10mm.) Podstawa z podporą pod nogi, podporna przytwierdzona w sposób trwały do podstawy, nie dopuszca się podpory przykręcanej. | TAK, Podać |  |
| 4 | Taboret wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min 50mm. W tym dwa z blokadą | TAK, Podać |  |
| 5 | Regulacja siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego sterowanym dźwignią nożną w zakresie 480-600 ( +/- 20mm.) | TAK, Podać |  |
| 6 | Średnica siedziska 350mm.( +/- 20mm.) | TAK, Podać |  |
| 7 | Siedzisko tapicerowane materiałem nieprzepuszczalnym, zmywalnym i odpornym na dezynfekcję ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego z minimum 15 kolorach | TAK, Podać |  |
| 8 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne), | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych opisanych w kolumnie 2 podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy