#### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa zaplecza sportowego dla stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza w Bobolicach”. Teren stadionu obejmuje dz. nr 179/2, 180, 186/2, 212, 164, 165 obr. 0004 Bobolice.

Obecnie na stadionie znajduje się budynek zaplecza sportowego, który Zamawiający przewiduje zburzyć i w tej lokalizacji usytuować nowy budynek. Nowy budynek będzie podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz gazowej.

Zaplecze sportowe Stadionu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Mickiewicza przeznaczone do użytku publicznego min. 2 drużyny piłkarskie, dostosowane do przepisów PZPN dla IV ligi. Projektowany budynek musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa oraz przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych.

Orientacyjny spis pomieszczeń (spis nie jest ostateczny Zamawiający dopuszcza modyfikację) wraz z zagospodarowaniem terenu:

| Rozbudowa / budowa budynku zaplecza sportowego na stadionie w Bobolicach |
| --- |
| Lp. | Pomieszczenie | Orientacyjna powierzchnia [m2] |
| Budynek |
|  | Szatnia duża (ok. 22 osób) | 25 |
|  | Toaleta do szatni (min. 8 natrysków+ 2 wc) | Wg wymogów |
|  | Szatnia duża (ok. 22 osób) | 25 |
|  | Toaleta do szatni (min. 8 natrysków+ 2 wc) | Wg wymogów |
|  | Szatnia mała | 20 |
|  | Toaleta do szatni (1 wc) | Wg wymogów |
|  | Szatnia mała | 20 |
|  | Toaleta do szatni (1 wc) | Wg wymogów |
|  | Szatnia sędzia | 10 |
|  | Szatnia sędzina | 4 |
|  | Toaleta sędzia (1 natrysk + 1 wc) | Wg wymogów |
|  | Pomieszczenie dla medyków | 4 |
|  | Toaleta ogólnie dostępna damska i dla niepełnosprawnych (2 wc) wejście od zewnątrz | Wg wymogów |
|  | Toaleta ogólnie dostępna męska (2 wc) wejście od zewnątrz | Wg wymogów |
|  | Sala konferencyjna | Dla 50 osób |
|  | Aneks kuchenny | 15 |
|  | Komentatorownia | 5 |
|  | Sala | 20 |
|  | Pomieszczenie na sprzęt | 10 |
|  | Pomieszczenie na sprzęt | 10 |
|  | Pomieszczenie na sprzęt | 10 |
|  | Pomieszczenie na sprzęt | 10 |
|  | Pomieszczenie na sprzęt- strzelnica | 10 |
|  | Kotłownia |  |
| Zagospodarowanie przestrzeni |
|  | Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną |  |
|  | Tor przeszkód/zręcznościowy |  |

Na potrzeby funkcjonowania budynku należy zaprojektować instalację fotowoltaiczną z mocą dobraną do potrzeb projektowanego obiektu. W budynku należy poprowadzić instalację elektryczną trójfazową na potrzeby komentatorowi.

Na terenie działek zaprojektować oświetlony parking oraz oświetlenie płyty boiska i oświetlenie stadionu, chodniki i alejki z uwzględnieniem przepisów PZPN (w zakresie m.in. dojścia kibiców i drużyn na pole gry), obok trybun zaprojektować plac zabaw ogrodzony z urządzeniami zabawowymi i urządzeniami siłowni zewnętrznej. Zaprojektować tor przeszkód / zręcznościowy. Zaprojektować nagłośnienie zewnętrzne.

Na potrzeby funkcjonowania budynku należy zaprojektować m.in. instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, światłowodową, przeciwpożarową, system przeciw włamaniowy.

Wszystkie rozwiązania i technologię należy konsultować z Zamawiającym na bieżąco.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

- Sporządzenie kompletnej dokumentacji na rozbiórkę obecnego budynku zaplecza sportowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę budynku oraz kosztorysem inwestorskim.

- Przygotowanie min. 2 koncepcji projektowanego nowego budynku i przedstawienie ich Zamawiającemu do wyboru i akceptacji.

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (m.in. projekt budowlany wszystkich branż, projekt wykonawczy wszystkich branż, kosztorys inwestorski) dla zaakceptowanej koncepcji wraz z infrastrukturą techniczną, uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Projekt aranżacji wnętrz dla projektowanego budynku.

- Wykonanie planu zagospodarowania terenu, który będzie obejmowała m.in. parkingi, chodniki, plac zabaw z mini siłownią zewnetrzną, oświetlenie zewnętrzne, nagłośnienie zewnętrzne, tor przeszkód / zręcznościowy.

- Zaprojektować oświetlenie zewnętrzne, w tym oświetlenie płyty boiska i stadionu zgodne z warunkami m.in. PZPN.

- Zamawiający dysponuje mapą do celów opiniodawczych oraz decyzją ustalenia lokalizacji celu publicznego.

- Sporządzenie projektu zaakceptowanej koncepcji prze Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Przed złożeniem dokumentacji do Starostwa /wniosku o PNB/ należy uzyskać pisemne zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego.

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych do pozwolenia na budowę uzgodnień w imieniu Gminy Bobolice /Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy na jego wniosek/.

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Sporządzenie planu BIOZ.

- Oświadczenia lub kopii oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno – budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

- Oświadczenia lub kopii oświadczenia projektanta sprawdzającego 
o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno – budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do 30.10.2022 r., w ciągu 21 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcje projektowe do wyboru przez Zamawiającego.