OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

TABELA 1. Komputer przenośny, 1 szt.

| Element konfiguracji | Minimalne parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna wyświetlacza w przedziale od 14,0” do 14,9” Wyświetlacz o parametrach: współczynnik obrazu 16:10, jasność min. 400 nits, pokrycie przestrzeni barw: 100% DCI-P3, kontrast równy lub większy 1 000 000:1, czas reakcji nie przekraczający 0,2 ms, częstotliwość odświeżania min. 90 Hz. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 2880 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor ma osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 23550 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 16 GB. Dysk półprzewodnikowy PCIe NVMe Gen 4 o pojemności minimum 1 TB Waga nie przekraczająca 1.4 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń: 2x USB 3.2 2x USB Type C o przepustowości równej lub większej 40Gbps. 1x HDMI w wersji min. 2.1 Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe (Zamawiający dopuszcza złącze zintegrowane albo osobne) |
| Pozycja 3: Wyposażenie Wbudowany głośnik lub głośniki, co najmniej jeden mikrofon. Wbudowane moduły: Wi-Fi 6E i Bluetooth w wersji min. 5.3 Klawiatura w układzie US-QWERTY i możliwością włączenia podświetlenia, tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V Akumulator o pojemności min. 65 Wh. |
| Pozycja 4: System operacyjny Fabrycznie zainstalowany system operacyjny o cechach: Zamawiający wymaga fabrycznie zainstalowanego systemu operacyjnego. System operacyjny ma być fabrycznie nowy oraz nie aktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzący z legalnego źródła sprzedaży. System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnych online. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot). Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. W momencie dostawy wymagane będzie, aby zestaw komputerowy posiadał stosowane przez producenta oryginalne atrybuty (np. naklejką hologramową) potwierdzające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu operacyjnego. |
| Pozycja 5: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 11. |