Załącznik Nr 5 do SWZ

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - Przedmiot zamówienia obejmuje budowę rowów i przepustów wraz z umocnieniami, studni chłonnych oraz zjazdów indywidualnych oraz wykonanie nawierzchni z płyt IOMB. Zakres przedmiot zamówienia polega na wykonaniu części inwestycji wynikającej z załączonej dokumentacji projektowej i obejmuje:

  - wykonanie rowu 3 – ulica Zbigniewa Herberta,

  - wykonanie rowu 5 – ulica Czesława Miłosza,

  - wykonanie rowu 6 – ulica Czesława Miłosza.

  - wykonanie studni oraz przepustu w obrębie skrzyżowania ul. Czesława Miłosza z ul. Witolda Gombrowicza.

  - wykonanie nawierzchni z płyt IOMB na szer. 5 m, zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia – Etap II - ulica Zbigniewa Herberta i ulica Czesława Miłosza.

            - Wymagania dotyczące układania płyt IOMB:

  - konstrukcja nawierzchni z płyt IOMB:

    - płyty IOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm,

    - podsypka piaskowa gr. 5 cm,

    - podbudowa z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm*,

    - istniejące podłoże.

* Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejącego materiału w drodze, który zostanie zatwierdzony przez nadzór do ponownego wykorzystania.

  - wymagania ogólne:

płyty betonowe IOMB w wym. 100 cm x 75 cm x 12 cm należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podsypki. Wykorytowane podłoże oraz ułożoną podbudowę należy zagęścić; grubość podbudowy z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie nie powinna być mniejsza niż 10 cm, grubość podsypki piaskowej 5 cm.; konstrukcję drogi należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych tak, aby wysokościowo dostosować ją do istniejącego terenu w szczególności do istniejących zjazdów oraz nie doprowadzić do zalewania posesji przez wodę; powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 10 mm.; szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 20 mm.; wypełnienie piaskiem spoin i otworów w płycie powinno być wykonane na pełną grubość płyty; pobocza należy humusować oraz obsiać trawą.

  - układanie płyt IOMB:

      - korytowanie na gł. ok. 0,40 m – koryto wyprofilowane zgodnie z zadanymi odpowiednimi spadkami wraz z wywozem urobku,

      - zagęszczenie podłoża wraz z wyprofilowaniem,

      - zakup i dostarczenie materiałów:

- płyty IOMB podwójnie zbrojone,

- Podsypka piaskowa,

- Podbudowa z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zagęszczenie,

- ułożenie płyt betonowych typu IOMB podwójnie zbrojonych na podsypce piaskowej gr. 5 cm po zagęszczeniu, tak aby wody opadowe kierowane były do wykonanego odwodnienia i nie przedostawały się na przyległe posesje,

- wykonanie promieni skrętu 5 m na skrzyżowaniach i łukach wraz z zjazdami na przyległe ulice dł. 5m,

- regulacja wysokościowa zasuw, wpustów deszczowych, studni itp.,

- obramowanie istniejących urządzeń w drodze typu włazy, skrzynki wodomierzowe, gazowe kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie betonowej z chudego betonu,

- oczyszczenie i wyrównanie poboczy na szerokości min. 0,75 m,

- zamulenie spoin i otworów piaskiem,

- pozamiatanie nawierzchni,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wbudowania przez Wykonawcę wyrobów budowlanych o niepełnej jakości lub wcześniej używanych; wszelkie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy spowodowane z tego tytułu będą uznawane przez Zamawiającego jako pozostawanie w zwłoce, za co będą naliczane stosowne kary umowne,

  - zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

    - wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu,

    - oznakowanie robót,

    - geodezyjne prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

    - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą  pomiarem powykonawczym zarejestrowaną w Ośrodku Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

3. Odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji  technicznych w OPZ.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 p.z.p., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniom tym dopisuje wyrazy „lub równoważny” w przypadku braku przedmiotowego określenia.

Wykaz norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 p.z.p., zawartych w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do OPZ, dla których Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne:

| Lp. | Norma nr | Należy rozumieć |
| --- | --- | --- |
| 1. | PN-B-04481 | PN-B-04481 lub równoważną |
| 2. | PN-B- 06714-17 | PN-B- 06714-17 lub równoważną. |
| 3. | BN-64/8931-02 | BN-64/8931-02 lub równoważną. |
| 4. | BN-68/8931-04 | BN-68/8931-04 lub równoważną. |
| 5. | BN-77/8931-12 | BN-77/8931-12 lub równoważną. |
| 6. | PN-EN 13242 | PN-EN 13242 lub równoważną. |
| 7. | PN-EN 13285 | PN-EN 13285 lub równoważną. |
| 8. | PN-EN 932-3 | PN-EN 932-3 lub równoważną. |
| 9. | PN-EN 932-5 | PN-EN 932-5 lub równoważną. |
| 10. | PN-EN 933-1 | PN-EN 933-1 lub równoważną. |
| 11. | PN-EN 933-3 | PN-EN 933-3 lub równoważną. |
| 12. | PN-EN 933-4 | PN-EN 933-4 lub równoważną. |
| 13. | PN-EN 933-5 | PN-EN 933-5 lub równoważną. |
| 14. | PN-EN 933-8 | PN-EN 933-8 lub równoważną. |
| 15. | PN-EN 933-9 | PN-EN 933-9 lub równoważną. |
| 16. | PN-EN 1008 | PN-EN 1008 lub równoważną. |
| 17. | PN-EN 1097-1 | PN-EN 1097-1 lub równoważną. |
| 18. | PN-EN 1097-2 | PN-EN 1097-2 lub równoważną. |
| 19. | PN- EN 1097-6 | PN- EN 1097-6 lub równoważną. |
| 20. | PN-EN 1367-1 | PN-EN 1367-1 lub równoważną. |
| 21. | PN-EN 1367-2 | PN-EN 1367-2 lub równoważną. |
| 22. | PN-EN 1367-3 | PN-EN 1367-3 lub równoważną. |
| 23. | PN-EN 1744-1 | PN-EN 1744-1 lub równoważną. |
| 24. | PN-EN 1744-3 | PN-EN 1744-3 lub równoważną. |
| 25. | PN-ISO 565 | PN-ISO 565 lub równoważną. |
| 26. | PN-EN 13286-1 | PN-EN 13286-1 lub równoważną. |
| 27. | PN-EN 13286-2 | PN-EN 13286-2 lub równoważną. |
| 28. | PN-EN 13286-47 | PN-EN 13286-47 lub równoważną. |
| 29. | PN-88/B-04481 | PN-88/B-04481 lub równoważną. |
| 30. | BN-80/6775-03-01 | BN-80/6775-03-01 lub równoważną. |
| 31. | PN-54/S-30001 | PN-54/S-30001 lub równoważną. |
| 32. | PN-59/B-06711 | PN-59/B-06711 lub równoważną. |
| 33. | PN-88/B-30000 | PN-88/B-30000 lub równoważną. |
| 34. | PN-88/B-32250 | PN-88/B-32250 lub równoważną. |
| 35. | PN-88/B-04481 | PN-88/B-04481 lub równoważną. |
| 36. | PN-61/B-06250 | PN-61/B-06250 lub równoważną. |
| 37. | BN-64/8931-02 | BN-64/8931-02 lub równoważną. |
| 38. | PN-B-02480 | PN-B-02480 lub równoważną. |
| 39. | PN-B-04481 | PN-B-04481 lub równoważną. |
| 40. | PN-B-04493 | PN-B-04493 lub równoważną. |
| 41. | PN-S-02205 | PN-S-02205 lub równoważną. |
| 42. | BN-64/8931-01 | BN-64/8931-01 lub równoważną. |
| 43. | BN-64/8931-02 | BN-64/8931-02 lub równoważną. |
| 44. | BN-77/8931-12 | BN-77/8931-12 lub równoważną. |
| 45. | PN-B-02480 | PN-B-02480 lub równoważną. |
| 46. | PN-B-04481 | PN-B-04481 lub równoważną. |
| 47. | PN-B-04493 | PN-B-04493 lub równoważną. |
| 48. | PN-S-02205 | PN-S-02205 lub równoważną. |
| 49. | PN-S-02205 | PN-S-02205 lub równoważną. |
| 50. | BN-77/8931-12 | BN-77/8931-12 lub równoważną. |

4. Odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w OPZ.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, o których mowa w art. 99 ust. 4 p.z.p., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniom tym dopisuje wyrazy „lub równoważny” w przypadku braku przedmiotowego określenia i dopuszcza rozwiązania równoważne wskazując kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Załączniki opisujące przedmiot zamówienia:

      - mapa zawierająca zakres przedmiotu zamówienia,

      - projekt budowlany wraz z elementami projektu wykonawczego „Odwodnienie ul. Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Marka Hłasko, Pawła Jasienicy w Gowinie” branża sanitarna i drogowa, Olsztyn, 11.2017 r.,

      - opinia geotechniczna dla projektu odwodnienia dróg na terenie gminy Wejherowa dla ul. Zbigniewa Herberta, ul. Czesława Miłosza, ul. Marka Hłasko, ul. Pawła Jasienicy w Gowinie, Wrzesień 2016,

      - specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych „Odwodnienie ul. Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Marka Hłasko, Pawła Jasienicy w Gowinie”, branża sanitarna i drogowa, Olsztyn 12.2017.