Załącznik nr 4

Zamawiający:

Powiat Tarnogórski

ul. Karłuszowiec 5

42-600 Tarnowskie Góry

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

i

KARTY CHARAKTERYSTYK

POSZCZEGÓLNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

dla zadania pn. „Modernizacja wybranych przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego”

Założenia ogólne

- Oznakowanie pionowe:

  - Znaki z grupy wielkości średniej zintegrowane z tłem fluorescencyjnym, folia odblaskowa II gen.

- Oznakowanie poziome:

  - Przejście dla pieszych P-10 biało-czerwone w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej strukturalnej (grubość 3 – 5 mm),

  - Inne znaki poziome w rejonie przejść dla pieszych (np. P-4, P-14, P-1e) białe 
w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej strukturalnej (grubość 3 – 5 mm),

- Urządzenia BRD i inne elementy wyposażenia przejść dla pieszych:

  - barierki – barierki drogowe typu olsztyńskiego – koloru żółtego,

  - znak aktywny na wysięgniku, którego kolumna nie będzie w sposób znaczący zasłaniała pieszego; tj. dopuszcza się średnicę (fi) kolumny wysięgnika na wysokości 1,2 m:

- max fi 195 mm dla wysięgnika o długości do 8,5 m,

- max fi 220 mm dla wysięgnika o długości od 8,5 do 11,5 m.

  - oznakowanie D-6 wraz z sygnalizatorem pojedynczym nadający sygnał żółty błyskowy w trybie ciągłym z częstotliwością 2 ± 0,50 Hz (120 ± 30 przerw/min), przy czym stosunek czasu nadawania sygnału do czasu braku sygnału powinien być jak 0,6 do 0,4

  - lampa LED doświetlająca obszar przejścia z góry,

  - akumulator zapewniający ciągłą pracę sygnalizatora w okresie gdy oświetlenie uliczne jest wyłączone. Przewiduje się podłączenie zasilania sygnalizatora i lampy LED do sieci oświetlenia ulicznego. W okresie, gdy oświetlanie uliczne jest wyłączone, to działanie sygnalizatora ma zapewnić akumulator,

- System oświetlenia dedykowanego w oparciu o oprawy typu LED o asymetrycznym rozsyle strumienia świetlnego i zlokalizowanych w odpowiedniej konfiguracji,

  - słupy oświetleniowe aluminiowe, zamontowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych o następujących parametrach:

- słupy aluminiowe, stożkowe w kolorze wskazanym przez Zamawiającego,

- słupy muszą być wyposażone we wnękę z dostateczną ilością miejsca na połączenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczeń,

- wnęki muszą posiadać zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych,

- słupy musza być wyposażone w tabliczkę ostrzegawczą,

- na słupie musi być umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji, nazwą producenta,

- słupy powinny posiadać polski certyfikat i świadectwo bezpieczeństwa,

- typ fundamentu: B-50 lub inny wskazany przez producenta.

  - oprawy oświetleniowe mocowane bezpośrednio na słupie o asymetrycznym źródle światła typu LED:

- moc źródła światła [W]: dobrać na podstawie wyliczeń poziomu oświetlenia przejścia i po uzgodnieniu z Zamawiającym

- napięcie znamionowe: 230V/50Hz,

- poziom szczelności nie mniejszy niż IP 66 dla komory optycznej i osprzętu,

- klasa ochronności I lub II,

- kolor obudowy: czarny,

- współczynnik mocy: ≥95,

- znak CE i inne wymagane deklaracje.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRZEJŚCIA nr 1

1. Lokalizacja (gmina, ulica, nr drogi):

gmina Kalety, ul. Paderewskiego 93 w m. Kuczów, DP 3248S, przejście w rejonie boiska i placu zabaw.

2. Stan istniejący:

oznakowanie pionowe:

Oznakowanie D-6.

oznakowanie poziome:

Przejście dla pieszych P-10 (białe grubowarstwowe) o długości 6,0 metra (szerokość jezdni) i szerokości 4 metry.

Linie poziome: P-14, P-4, P-1e.

infrastruktura towarzysząca:

Chodnik o szer. 2,4 m występuje po obu stronach drogi.

3. Uwagi:

Planowana inwestycja obejmuje zastosowanie:

- Obustronne dedykowane oświetlenie przejścia,

- Znaki pionowe D-6 na tle fluo,

- Oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych” (białe do odświeżenia, czerwone do ułożenia),

Realizacja zadania wymaga:

- Docelowa organizacja ruchu,

- Projekt elektryczny – umiejscowienie i podpięcie masztu doświetlającego,

- Ewentualny tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas budowy przejścia.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRZEJŚCIA nr 2

1. Lokalizacja (gmina, ulica, nr drogi):

gmina Zbrosławice, ul. Wiejska 15 w m. Księży Las, DP 2902S, przejście w rejonie przystanku autobusowego.

2. Stan istniejący:

oznakowanie pionowe:

Oznakowanie D-6.

oznakowanie poziome:

Przejście dla pieszych P-10 (białe grubowarstwowe) o długości 6,0 metra (szerokość jezdni) 
i szerokości 4 metry.

Linie poziome: P-14.

infrastruktura towarzysząca:

Chodnik o szer. 1,8 m po stronie nr parzystych. Po drugiej stronie znajduje się pobocze.

3. Uwagi:

Planowana inwestycja obejmuje zastosowanie:

- Obustronne dedykowane oświetlenie przejścia,

- Znaki pionowe D-6 na tle fluo,

- Oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych” + P-14,

- uporządkowanie i utwardzenie pobocza na długości ok. 12 m

Realizacja zadania wymaga:

- Docelowa organizacja ruchu,

- Projekt elektryczny – umiejscowienie i podpięcie masztu doświetlającego,

- Ewentualny tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas budowy przejścia.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRZEJŚCIA nr 3

1. Lokalizacja (gmina, ulica, nr drogi):

gmina Zbrosławice, ul. Wolności w m. Zbrosławice, DP 3275S, przejście w rejonie skrzyżowania 
z ul. Mickiewicza.

2. Stan istniejący:

oznakowanie pionowe:

Oznakowanie D-6.

oznakowanie poziome:

Przejście dla pieszych P-10 (białe grubowarstwowe) o długości 9,0 metra (szerokość jezdni) 
i szerokości 4 metry.

Linie poziome: P-14, P-4, P-1e.

infrastruktura towarzysząca:

Chodnik obustronny.

3. Uwagi:

Planowana inwestycja obejmuje zastosowanie:

- Znak aktywny na wysięgniku z oświetleniem,

- Znaki pionowe D-6 na tle fluo,

- Oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych” (białe do odświeżenia, czerwone do ułożenia),

Realizacja zadania wymaga:

- Docelowa organizacja ruchu,

- Projekt elektryczny – umiejscowienie i podpięcie masztu doświetlającego,

- Ewentualny tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas budowy przejścia.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRZEJŚCIA nr 4

1. Lokalizacja (gmina, ulica, nr drogi):

gmina Ożarowice, ul. Tarnogórska 14 w m. Ożarowice, DP 3241S, przejście w rejonie skrzyżowania z ul. Sportową.

2. Stan istniejący:

oznakowanie pionowe:

Oznakowanie D-6.

oznakowanie poziome:

Przejście dla pieszych P-10 (białe grubowarstwowe) o długości 6,0 metra (szerokość jezdni) i szerokości 4 metry.

Linie poziome: P-14.

infrastruktura towarzysząca:

Chodnik o szer. 1,8 m występuje po stronie numerów nieparzystych. Po drugiej stronie znajduje się pobocze.

3. Uwagi:

Planowana inwestycja obejmuje zastosowanie:

- Obustronne dedykowane oświetlenie przejścia

- Znaki pionowe D-6 na tle fluo,

- Znaki pionowe D-1 przed skrzyżowaniem z ul. Sportową

- Oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych” + P-14,

- uporządkowanie i utwardzenie pobocza na szerokości przejścia,

Realizacja zadania wymaga:

- Docelowa organizacja ruchu,

- Projekt elektryczny – umiejscowienie i podpięcie masztu doświetlającego,

- Ewentualny tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas budowy przejścia.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRZEJŚCIA nr 5

1. Lokalizacja (gmina, ulica, nr drogi):

gmina Krupski Młyn, ul. Główna 2, DP 3235S, przejście w rejonie piekarni.

2. Stan istniejący:

oznakowanie pionowe:

Oznakowanie D-6 .

oznakowanie poziome:

Przejście dla pieszych P-10 (białe) o długości 6,0 metra (szerokość jezdni) i szerokości 4 metry.

Linie poziome: P-14

infrastruktura towarzysząca:

Chodnik o szer. 1,8 m występuje po stronie numerów nieparzystych. Po drugiej stronie znajduje się pobocze.

3. Uwagi:

Planowana inwestycja obejmuje zastosowanie:

- Obustronne dedykowane oświetlenie przejścia,

- Znaki pionowe D-6 na tle fluo,

- Oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych” + P-14,

- uporządkowanie i utwardzenie pobocza na szerokości przejścia,

Realizacja zadania wymaga:

- Docelowa organizacja ruchu,

- Projekt elektryczny – umiejscowienie i podpięcie masztu doświetlającego,

- Ewentualny tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas budowy przejścia.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRZEJŚCIA nr 6

1. Lokalizacja (gmina, ulica, nr drogi):

gmina Radzionków, ul. św. Wojciecha w m. Radzionków, DP 3261S, przejście za skrzyżowaniem 
z ul. Knosały (droga jednokierunkowa).

2. Stan istniejący:

oznakowanie pionowe:

Oznakowanie D-6.

oznakowanie poziome:

Przejście dla pieszych P-10 (białe) o długości 6,0 metra (szerokość jezdni) i szerokości 4 metry.

Linie poziome: P-14

infrastruktura towarzysząca:

Chodnik o szer. 4,5 m po stronie nr nieparzystych i chodnik o szer. 6,0 m po stronie kościoła.

3. Uwagi:

Planowana inwestycja obejmuje zastosowanie:

- Znak aktywny na wysięgniku z oświetleniem,

- Znaki pionowe D-6,

- Oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych”,

Realizacja zadania wymaga:

- Docelowa organizacja ruchu,

- Projekt elektryczny – umiejscowienie i podpięcie masztu doświetlającego,

- Ewentualny tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas budowy przejścia.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRZEJŚCIA nr 7

1. Lokalizacja (gmina, ulica, nr drogi):

gmina Świerklaniec, ul. Parkowa w m. Świerklaniec, DP 3245S, przejście w rejonie Parku w Świerklańcu

2. Stan istniejący:

oznakowanie pionowe:

brak.

oznakowanie poziome:

brak

infrastruktura towarzysząca:

Chodnik obustronny.

3. Uwagi:

Planowana inwestycja obejmuje zastosowanie:

- Obniżenie krawężnika na szerokości przejścia wraz z przebrukowaniem części chodnika,

- Obustronne dedykowane oświetlenie przejścia,

- Znaki pionowe D-6 na tle fluo,

- Oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych” + P-14,

Realizacja zadania wymaga:

- Docelowa organizacja ruchu w zakresie dwóch przejść dla pieszych,

- Ewentualny tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas budowy przejścia.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRZEJŚCIA nr 8

1. Lokalizacja (gmina, ulica, nr drogi):

gmina Tarnowskie Góry, ul. Nakielska w m. Tarnowskie Góry, DP 3282S, przejście w rejonie skrzyżowania z ul. Cegielnianą oraz przystanku autobusowego.

2. Stan istniejący:

oznakowanie pionowe:

Oznakowanie D-6 + T-27 „Agatka”.

oznakowanie poziome:

Przejście dla pieszych P-10 (białe grubowarstwowe) o długości 7,0 metra (szerokość jezdni) i szerokości 4 metry.

Linie poziome: P-14, P-4, P-1e.

infrastruktura towarzysząca:

Chodnik o szer. 4,0 m występuje po stronie zatoki autobusowej, po drugiej stronie znajduje się wysepka z kostki chodnikowej oraz pobocze.

3. Uwagi:

Planowana inwestycja obejmuje zastosowanie:

- Znak aktywny na wysięgniku z oświetleniem,

- Znaki pionowe D-6 na tle fluo + T-27,

- Oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych” (białe tylko do odświeżenia),

Realizacja zadania wymaga:

- Docelowa organizacja ruchu,

- Projekt elektryczny – umiejscowienie i podpięcie masztu doświetlającego,

- Ustalenie lokalizacji słupa z Urzędem Miasta w Tarnowskich Górach z uwagi na planową budowę w rejonie przejścia infrastruktury rowerowej,

- Ewentualny tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas budowy przejścia.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRZEJŚCIA nr 9

1. Lokalizacja (gmina, ulica, nr drogi):

gmina Tarnowskie Góry, ul. Janasa w dzielnicy Stare Tarnowice, DP 3307S, przejście w rejonie skrzyżowania z al. Jana Pawła II i ul. Doniecką

2. Stan istniejący:

oznakowanie pionowe:

Oznakowanie D-6.

oznakowanie poziome:

Przejście dla pieszych P-10 (białe grubowarstwowe) o długości ok. 10,0 metra (szerokość jezdni) i szerokości 4 metry.

Linie poziome: P-14, P-4, P-1e.

infrastruktura towarzysząca:

Chodniki obustronne. Dodatkowo występuje pas zieleni oddzielający chodnik  od jezdni.

3. Uwagi:

Planowana inwestycja obejmuje zastosowanie:

- Obustronne dedykowane oświetlenie przejścia,

- Ustalenie lokalizacji słupów oświetlenia z Urzędem Miasta w Tarnowskich Górach z uwagi na planową budowę w rejonie przejścia infrastruktury rowerowej,

- Znaki pionowe D-6 na tle fluo,

- Oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych” + P-14,

Realizacja zadania wymaga:

- Docelowa organizacja ruchu,

- Ewentualny tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas budowy przejścia.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRZEJŚCIA nr 10

1. Lokalizacja (gmina, ulica, nr drogi):

gmina Tarnowskie Góry, ul. Opolska 25 w m. Tarnowskie Góry, DP 3280S, przejście w rejonie I LO im. Stefanii Sempołowskiej.

2. Stan istniejący:

oznakowanie pionowe:

Oznakowanie D-6.

oznakowanie poziome:

Przejście dla pieszych P-10 (białe) o długości 8,0 metra (szerokość jezdni) i szerokości 4 metry.

Linie poziome: P-14, P-4, P-1e.

infrastruktura towarzysząca:

Chodnik obustronny oraz pas zieleni oddzielający chodnik od jezdni.

3. Uwagi:

Planowana inwestycja obejmuje zastosowanie:

- Znak aktywny na wysięgniku z oświetleniem,

- Znaki pionowe D-6 na tle fluo,

- Oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych” + P-14,

Realizacja zadania wymaga:

- Docelowa organizacja ruchu,

- Projekt elektryczny – umiejscowienie i podpięcie masztu doświetlającego,

- Ustalenie lokalizacji słupa z Urzędem Miasta w Tarnowskich Górach z uwagi na planową budowę w rejonie przejścia infrastruktury rowerowej,

- Ewentualny tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas budowy przejścia.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRZEJŚCIA nr 11

1. Lokalizacja (gmina, ulica, nr drogi):

gmina Miasteczko Śląskie, ul. Borowa 55 w m. Brynica, DP 32541S, przejście w rejonie skrzyżowania z ul. Łokietka.

2. Stan istniejący:

oznakowanie pionowe:

Oznakowanie D-6.

oznakowanie poziome:

Przejście dla pieszych P-10 (białe grubowarstwowe) o długości 5,5 metra (szerokość jezdni) 
i szerokości 4 metry. Linie poziome: P-14, P-4, P-1e.

infrastruktura towarzysząca:

Chodniki obustronne.

3. Uwagi:

Planowana inwestycja obejmuje zastosowanie:

- Znak aktywny na wysięgniku z oświetleniem,

- Znaki pionowe D-6 na tle fluo,

- Oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych” + P-14,

Realizacja zadania wymaga:

- Docelowa organizacja ruchu,

- Ewentualny tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas budowy przejścia.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: