Załącznik nr 1

Bełżyce, dn.13.10.2021r.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  (ilościowo-jakościowy, warunki Zamawiającego) :

Zadanie nr 1   Zakup urządzeń serwerowych:

- Urządzenie serwerowe typu 1 z oprogramowaniem dla Szpital Powiatowy  - 1 sztuka.

W ramach tego zadania należy zainstalować i skonfigurować serwer o poniższych minimalnych parametrach:

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) |
| Procesor | Minimum jeden procesor szesnastordzeniowy, osiągające (z zaoferowanym serwerem) , wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 25300 pkt w kategorii Passmark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net, dane oferowanego procesora i spełnienie wymogów SIWZ sprawdzi Zamawiający |
| Liczba procesorów | 1 |
| Pamięć operacyjna | Minimum 128 GB, z możliwością rozbudowy do minimum 768 TB. Minimum 24 sloty na pamięć. Zabezpieczenia pamięci: Advanced ECC oraz Online Spare. |
| Sloty rozszerzeń | Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3 w tym minimum jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) pełnej wysokości oraz minimum jeden slot x8 (prędkość slotu – bus width). |
| Dysk twardy | Możliwość zainstalowania do 8 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”. Zainstalowane: 3 x 960GB SSD, 5 x 2,4GB SAS 10k |
| Kontroler | Kontroler macierzowy wbudowany na płycie, SATA 6Gb/s, obsługujący poziomy: RAID 0/1/5/10 |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 8 portów sieciowych w tym 4 wbudowane porty Ethernet 1GbE z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, niezajmujące slotów PCI-E. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| Porty | 3 x USB 3.0 1x VGA Wewnętrzny slot na kartę microSD/SD. Karta SD 32 Gb |
| Zasilacz | Minimum 2 szt., 500W, typ Hot-plug, redundantne, typu Platinum. |
| Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C. |
| Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS) . Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Karta zdalnego zarządzania musi posiadać wbudowaną pamięć flash, minimum 4GB, w tym minimum 1GB dostępny dla użytkownika serwera. Karta zarządzania zdalnego, powinna udostępniać wbudowane narzędzie wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz konfigurację serwera. Narzędzie dostępne z poziomu BIOS poprzez interfejs graficzny (GUI), udostępniające minimum następujące funkcjonalności: Wspomaganą instalację systemu operacyjnego – wybór najlepszych sterowników i firmware Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera. Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI Ustawienia parametrów BIOS Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. Wymagana odpowiednia licencja. |
| Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server min. w wersji 2016 Canonical Ubuntu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer Oracle Linux |
| Support | 3 lata w miejscu instalacji, z czasem reakcji maksymalnie w następnym dniu roboczym od zgłoszenia (NBD) |

Licencja oprogramowania wirtualizacji VMware vSphere Essentials lub produkt równoważny:

Ilość licencji - 1

Udostępnienie oprogramowania drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej dane oprogramowanie.

Licencja – bez ograniczeń czasowych.

Licencja posiadająca trzy letnie wsparcie

| Lp. | Warunek równoważności |
| --- | --- |
| 1 | Import utworzonych maszyn wirtualnych do środowiska VMware vSphere. |
| 2 | Integracja z środowiskiem VMware vSphere w celu uruchamiania, zarządzania i kontrolowania maszyn wirtualnych i fizycznych hostów. |
| 3 | Zarządzanie wirtualną siecią do komunikacji maszyn wirtualnych wewnątrz oprogramowania wirtualizacji z możliwością wprowadzania zaawansowanych ustawień sieciowych. |

### Oprogramowanie backup:

Ilość licencji – 1

Backup bezagentowy

Wsparcie dla najnowszych wersji systemów wirtualizacji – Microsoft Hyper-V 2016 oraz VMware vSphere 6.5

Licencjonowanie per gniazdo fizycznego procesora

Kompresja i deduplikacja w obrębie całego repozytorium backupu

Łatwe wyszukiwanie i kasowanie niepotrzebnych backupów

Weryfikacja backupu i migawek

Ochrona kontenera

Pomijanie plików tymczasowych i pliku wymiany

Szyfrowanie przy użyciu AES256bit replikacja backupu

Przywracanie na poziomie plików backup off-site, do Amazon Cloud i MS Azure

Obsługa backupu on-line aplikacji krytycznych

Oprogramowanie firmy KAMSOFT

KS – ZSIREP backup 1 szt.

UPS 1 szt.

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Moc pozorna | 2000 VA |
| Moc czynna | 1600 W |
| Architektura UPS-a | on-line double conversion |
| Liczba faz na wejściu | 1 (230V) |
| Czas ładowania | 4 h |
| Typ obudowy | Rack |
| Porty zasilania we. | IEC-C14 |
| Porty zasilania wy. | 4 x IEC-C13 |
| Gniazda we/wy | 1 x RS-232 (COM) |
|  | 1 x USB |
| Wymania środowiskowe | Temperatura robocza |
|  | 0 - 40 ° C |
|  | Wilgotność względna podczas pracy |
|  | 0 - 95 (bez kondensacji)% |
|  | Wysokość robocza |
|  | 0-3000 metrów |
|  | Temperatura przechowywania |
|  | -20 - 50 ° C |
|  | Wilgotność względna podczas przechowywania |
|  | 0 - 95 (bez kondensacji)% |
|  | Wysokość przechowywania |
|  | 0-15000 metrów |
|  | Hałas słyszalny w odległości 1 metra od powierzchni urządzenia |
|  | 50,0 dBA |
|  | Klasa ochrony |
|  | IP 20 |

  - Urządzenie serwerowe typu 2 z oprogramowaniem dla Administracji – 1 sztuka

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu wieża o wysokości maksymalnie 4U. |
| Typ procesora | Procesor dedykowany do pracy w serwerach wieloprocesorowych. |
| Wydajność procesorów | Minimum jeden procesor minimum ośmiordzeniowy, o częstotliwości co najmniej 2.1GHz, osiągający w teście passmark wynik nie gorszy niż 11630 punktów. Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie https://www.cpubenchmark.net/ |
| Pamięć RAM | Minimum 128 GB RDIMM DDR4, minimum 2666MHz z możliwością rozbudowy do minimum 3TB. Minimum 24 sloty na pamięć. Zabezpieczenia pamięci: Advanced ECC oraz Online Spare. |
| Płyta główna | Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera. |
| Sloty PCI | Minimum 8 slotów PCI-Express Gen3. Aktywne muszą być minimum 4 sloty PCI-Express Gen3 z czego minimum 2 sloty x16 (bus width) |
| Ilość wnęk na dyski | Minimum 8 miejsc na dyski typu Hot Swap SATA/ SSD 2,5” . Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji serwera do obsługi 24 wewnętrznych dysków 2,5’’. Możliwość instalacji minimum 8 dysków NVMe. |
| Dyski HDD | Zainstalowane 2x300Gb 10k, 3 x 960GB SSD. |
| Kontroler macierzowy | Kontroler macierzowy nie zajmujący wymaganych slotów PCI-Express, SAS 12Gb obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5. |
| Karta sieciowa | Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 1Gb z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, niezajmujące slotów PCI-Express. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna. |
| Porty | 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania. 1 port USB dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania. 1 x USB 2.0 5 x USB 3.0 (w tym dwa dostępne z przodu obudowy, jeden wewnętrzny, dwa dostępne z tyłu obudowy). Nie dopuszcza się stosowania spliterów oraz kart zajmujących wolne sloty PCI-Express w serwerze w celu osiągniecia wymaganych liczby portów USB. 1 port VGA. 1 port Display 1 port szeregowy Wewnętrzny slot na kartę microSD/SD. |
| Napęd dysków optycznych | DVD-RW wewnętrzny |
| Zasilanie | Minimum 2 redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy minimum 500W na zasilacz o sprawności minimum 94% z kompletem kabli zasilających. Możliwość instalacji do dwóch zasilaczy typu Hot-Plug, każdy o min. mocy 1600W. |
| Chłodzenie | Dołożone dodatkowe cztery redundantne wentylatory Hot-Plug. |
| Oprogramowanie producenta serwera | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane lub certyfikowane przez producenta serwera umożliwiające instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.). |
| Zarządzanie | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność:  monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe  wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP  dostęp do karty zarządzającej poprzez  dedykowany port RJ45  przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera  dostęp do karty możliwy  z poziomu przeglądarki webowej (GUI)  z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP)  z poziomu skryptu (XML/Perl)  poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface)  wbudowane narzędzia diagnostyczne  zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego  obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie  wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników  przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough)  obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog)  wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów  mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie  funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności  monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji  konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping)  zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware)  zarządzanie grupami serwerów, w tym:  tworzenie i konfiguracja grup serwerów  sterowanie zasilaniem (wł/wył)  ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping)  aktualizacja oprogramowania (firmware)  wspólne wirtualne media dla grupy  możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów  autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos)  wsparcie dla Microsoft Active Directory  obsługa SSL i SSH  enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli  wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API  wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients  możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) Karta zdalnego zarządzania musi posiadać wbudowaną pamięć flash, minimum 4GB, w tym minimum 1GB dostępny dla użytkownika serwera. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną, posiadające dedykowany port RJ45. |
| Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Oracle Linux CentOS ClearOS |
| Gwarancja | 3 lata w miejscu instalacji, z czasem reakcji maksymalnie w następnym dniu roboczym od zgłoszenia (NBD) |

### Oprogramowanie

OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE – SYSTEM OPERACYJNY MS SERVER STANDARD lub produkt równoważny

Wykonawca dostarczy licencje na system operacyjny Microsoft Windows Server 2019

Ilość licencji – 1.

Licencja – bez ograniczeń czasowych – 16 CoreLic.

Ogólne warunki licencjonowania dzięki dostarczonym licencjom muszą zezwalać na:

• korzystanie oprogramowania na 1 fizycznym serwerze posiadające jeden procesor 16 rdzeniowy,

• zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą (tzw. downgrade)

| Lp. | Warunek równoważności |
| --- | --- |
| 1 | Współpraca z procesorami o architekturze x86-64. |
| 2 | Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. |
| 3 | Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 128GB |
| 4 | Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu. |
| 5 | Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. |
| 6 | Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2019 |
| 7 | Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP). |
| 8 | Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS. |
| 9 | Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). |
| 10 | Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. |
| 11 | Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. |
| 12 | Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. |
| 13 | W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. |
| 14 | W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych. |
| 15 | W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. |

Licencje klienckie CAL

Ilość licencji – 20 szt.

Licencja dostępowa CAL dla urządzenia połączonego z Windows Server 2019 Standard

### Szczegółowy opis wdrożenia platform serwerowych

Dostawa elementów sprzętowych oraz oprogramowania zgodnie z zamówieniem:

  - Odbiór ilościowy i jakościowy

  - Instalacja systemów operacyjnych i konfiguracja stacji roboczych według wymagań Zamawiającego

Instalacja i konfiguracja infrastruktury sprzętowej:

  - Instalacja i konfiguracja platformy serwerowej

- Montaż serwera we wskazanym miejscu przez zamawiającego

- Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego serwerów

Instalacja i konfiguracja serwerów wirtualnych:

  - Instalacja i konfiguracja serwera na którym będzie uruchomione środowisko hyperwizora

  - Uruchomienie serwerów wirtualnych (platforma fizyczna) wraz 
z konfiguracją niezbędnych usług dodatkowych:

Budowa środowiska maszyn wirtualnych:

  - Przeprowadzenie migracji wskazanych maszyn za pomocą narzędzi do konwersji (ilość systemów podlegających konwersji zostanie ustalona na poziomie definiowania uzgodnień przedwdrożeniowych)

  - Budowa maszyn wirtualnych dla systemów nie podlegających migracji za pomocą narzędzia do konwersji

  - Instalacja bazy danych na maszynie wirtualnej

  - Testy i strojenie wydajnościowe

Instalacja i konfiguracja systemu backupu/archiwizacji:

  - Instalacja i konfiguracja systemu backupu

  - Przeprowadzanie testów backupu

  - Przeprowadzenie testów odtworzeniowych

Budowa środowiska usługi katalogowej

  - Instalacja infrastruktury usługi katalogowej - instalacja serwera, aktualizacja, instalacja roli

  - Polisy GPO, zależnie od ustaleń (najczęściej mapowanie folderów, zazwyczaj przeróżne akurat potrzebne klientowi konfiguracje)

Migracja istniejących systemów jednostki do nowej platformy:

  - Insert GT

  - Simple ERP

  - system bazodanowym SQL

### Warunki Zamawiającego dla Urządzenie serwerowe typ 1 i Urządzenie serwerowe typ 2:

  - Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie używanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach.

  - Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte o świadczenia serwisowe i gwarancyjne producenta sprzętu.

  - Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym 
w oficjalnym kanale sprzedaży producenta dla użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Inwestor zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprzez numery seryjne czy dostarczony sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki.

  - Za dopuszczone  do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:

    - dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia  wg. określonego systemu oceny zgodności

    - wydał krajową (lub europejską) deklarację zgodności z dokumentem odniesienia wg. określonego systemu oceny zgodności

    - oznakował wyrób znakiem CE lub WE zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zadanie nr 2  Zakup zestawów komputerowych dla jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej  – 20 sztuk. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej – 15 sztuk

- Zestaw komputerowy o parametrach minimalnych – 20 sztuk

  - Procesor czterordzeniowy, o częstotliwości co najmniej 3.4GHz, osiągający w teście PassMark wynik nie gorszy niż 8000 punktów.

  - Pamięć RAM 8GB

  - Dysk 512GB SSD (fabrycznie nowy).

  - Napęd DVD- RW

  - Windows 10 PRO PL MAR

  - Klawiatura (fabrycznie nowa)

  - Mysz (fabrycznie nowa)

  - Gwarancji na komputer (jednostkę centralną) min 24 m-cy

  - Monitor  24 cale, fabrycznie nowy, gwarancja 24 m-ce

  - Przewód zasilający oraz sygnałowy łączący komputer z monitorem.

Zamawiający dopuszcza komputery używane tzw. polizingowe  w tym przypadku licencja Windows 10 ma być zgodna z programem: Windows MAR - Microsoft Authorized Refurbisher.

- Urządzenie wielofunkcyjne  – 15 sztuk.

|  | Urządzenie wielofunkcyjne | druk/skan/kopia |
| --- | --- | --- |
| Lp | Drukarka | parametry |
| 1 | technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| 2 | Format | A4 |
| 3 | Automatyczny druk dwustronny | tak |
| 4 | miesięczne obciążenie | do 15000 stron |
| 5 | rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| 6 | szybkość drukowania mono | do 30 stron A4/min |
| 7 | podajnik boczny | Tak (do 50 arkuszy) |
| 8 | Podajnik główny papieru | do 250 arkuszy |
|  | Skaner |  |
| 9 | technologia skanowania | CIS |
| 10 | skanowanie w kolorze | tak |
| 11 | skanowanie do e-maila | tak |
| 12 | optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi |
| 13 | kodowanie koloru | 24 bit |
| 14 | skala szarości | 256 poziomy |
| 15 | automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
|  | Kopiowanie |  |
| 16 | rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| 17 | szybkość kopiowania | do 30 kopii/min |
| 18 | automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| 19 | pojemność głównego podajnika papieru | do 250 arkuszy |
|  | Komunikacja |  |
| 20 | USB 2.0 | tak |
| 21 | ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| 22 | wireless - druk przez WiFi | tak |
| 23 | standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Wireless (IEEE 802.11b/g/n ) Wi-Fi Direct |
| 24 | drukowanie z chmury | tak |
| 25 | drukowanie z urządzeń mobilnych | Tak |
|  | Pozostałe warunki |  |
| 26 | Urządzenia wielofunkcyjne – nowe | Tak |
| 27 | Gwarancja min 24 m-ce | Tak |

Zestawy komputerowe i urządzenia wielofunkcyjne mają być kompatybilne z programami firmy Kamsoft S.A. w związku z czym Zamawiający wymaga pisemnego oświadczenia o spełnieniu tego warunku.