Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Prace konserwacyjno-naprawcze polegające na wymianie 2 szt. okien PCW na okna  klasy FB4 z szybą odporną na włamanie klasy minimum P5A,  znajdujących się na parterze  w budynku nr 9 w Sulechowie.

2. Termin wykonania zamówienia:  -  min 50 dni, max do 90 dni od dnia przekazania terenu budowy.

CPV : 45000000-7   			Roboty budowlane

45450000-6			Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421132-8			Instalowanie okien

3.  Krótka charakterystyka: (lokalizacja, rodzaj, typ, przeznaczenie funkcje, odporność

ogniowa, itp.) obiektu (urządzenia):

Na potrzeby JW. 4408 w Sulechowie ze względu na rozbudowę pododdziałowego magazynku broni konieczna jest wymiana obecnych okien na okna klasy FB4 z szybą nieprzezroczystą odporną na włamanie w klasie min. P5A.

Budynek objęty przedmiotem zamówienia ma charakter budynku koszarowego. Budynek zlokalizowany jest na terenie Jednostki Wojskowej przy ul. Wojska Polskiego 1              w Sulechowie.

Charakterystyka obiektu:

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Konstrukcja ścian z cegły pełnej ceramicznej. Dach czterospadowy kryty dachówka karpiówką. Budynek wyposażony jest w instalację wod.-kan. I c.o., instalację elektryczną                   i teletechniczną. Budynek posiada termomodernizację wykonaną z ze styropianu gr 16cm.

Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia użytkowa		4073 m2

Kubatura				17543  m3

Rok budowy			1936

Stan istniejący:

Pracami objęte jest pomieszczenie przeznaczone na pododdziałowy magazynek broni nr 21 w zakresie wymiany 2szt okien wraz z ich obróbką. Obecnie zamontowane są okna zespolone PCW. Wymiar otworu okiennego od wewnątrz wynosi 121x180 cm. Parapet z tworzywa sztucznego biały. Szerokość wewnętrzna ościeża 32 cm. Ościeża od strony wewnętrznej malowane na biało na zewnątrz w kolorze elewacji.

Foto: widok z zew.				Foto: widok od wew.

4. Zakres robót do realizacji:

- Roboty podstawowe.

- Demontaż okien PCW – 2szt.w pomieszczeniu, w którym zastosowane zostaną okna specjalne.

- Demontaż parapetów wewnętrznych w wymienianych oknach.

- Dostawa i montaż okien o zwiększonej odporności na włamanie klasy P5A, zgodnie z  Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych Szt. Gen. 1686/201– 2 szt.

- Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego przy wymianie okien specjalnych – 2 szt.

- Naprawa uszkodzeń ( ubytków) w ościeżach powstałych podczas wymiany okien od wewnątrz pomieszczenia i zewnątrz.

- Podmalowania ościeży od strony wew. farbą emulsyjna białą oraz od strony elewacyjnej  w kolorze elewacji.

- Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych w tym okien PCW.

2.   Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest na własne ryzyko i koszt do samodzielnego dokonania właściwych pomiarów przed rozpoczęciem realizacji prac. Podane przez Zamawiającego wymiary służą wyłącznie  do kalkulacji ceny oferty.

5. Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu  przedmiotu zamówienia:

- Prowadzenie prac będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

- Zamawiający wymaga aby oferowany produkt był nowy, pełnowartościowy, czysty, wykonany z trwałego materiału, wolny od wad technicznych, spełniający wymogi bezpieczeństwa oraz normy przewidziane obowiązującym prawem, dopuszczony do obrotu potwierdzony atestami, certyfikatami.

- Firma musi posiadać odpowiednie kwalifikacje ( posiadać i wystawiać wymagane certyfikaty), umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy   i techniki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Sposób montażu okien w otworze należy wykonać ściśle wg Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt. Gen. 1686/2017.

- Okna muszą być przebadane przez jednostkę certyfikowaną na zgodność z normą oraz uzyskać stosowne certyfikaty. Warunkiem deklarowania podwyższonej odporności na włamanie w klasie P5A jest przeprowadzenie montażu wg  Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych Szt. Gen. 1686/2017.

- W cenie należy uwzględnić utylizację istniejących okien.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich powstałych w trakcie robót uszkodzeń.

- Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna. Termin wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest ustalić z kierownikiem SOI Sulechów.

- Wymagania w zakresie parametrów okien:

Wymiary gabarytowe okna 1220x1780mm – 2 szt.

System profili, uszczelek i akcesoriów do produkcji okien zew. z kształtowników aluminiowych SUPERIAL z przekładką termiczną

Okno dwurzędowe, czteroskrzydłowe, białe. Górny rząd składa się z dwóch okien o rozmiarach 610x626mm, dolny rząd składa się z dwóch okien R/U o rozmiarach 610x1046mm.

Skrzydła rozwierno-uchylne (tylko dolne skrzydła).

Przeszklenie w klasie P5A, szyba nieprzezroczysta, matowa.

Odporność na włamanie w klasie FB4.

Współczynnik przenikania ciepła okna Umax nie większy niż 0,9 W/m2·K

Okna w pomieszczeniach powinny posiadać okucia (zawiasy) zapewniające szczelne przyleganie ram okiennych do ich ościeżnic oraz uniemożliwiać przy prawidłowym zamknięciu i zabezpieczeniu od wewnątrz ich podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie bez ich zniszczenia. Okucia powinny zapewniać otwieranie okien lub ich uchylanie w płaszczyźnie pionowej do wewnątrz tych pomieszczeń. W przypadku zastosowania zawiasów zewnętrznych czopy zawiasowe powinny być zabezpieczone tak, żeby nie można było ich wybić.

Parapet wewnętrzny z konglomeratu marmurowego – 2 szt..

Montaż:

Montaż powinno zacząć się od dokładnego sprawdzenia i dopasowania wymiarów otworu w ścianie.

Ościeżnice okien mocowane w otworach powinny być przymocowane                   ( przyspawane) do kotew ściennych o średnicy minimum 10 mm, osadzonych      w ścianie na głębokość minimum 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone    w odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnic.

W przypadku montażu w warstwie docieplenia ilość dolnych kotew powinna być dobrana stosownie do wielkości konstrukcji i ciężaru konstrukcji nie mniej jednak niż 2 sztuki. Montaż odbywa się za pomocą dybli stalowych o średnicy min 10 mm, pozostałe elementy mocujące ( na krawędziach pionowych jak również krawędzi nadprożowej) powinny być rozmieszczone w odstępach nie przekraczających 400 mm a odległość skrajnego dybla od naroża nie może przekraczać 150mm.

Klocki dystansowe wypełniające przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ościeżem powinny być stosowane pod każdym dyblem lub kołkiem w przypadku montażu przez ramię okna jak również w przypadku montażu na kotwy montażowe.

6. Załączniki:

1)  Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.

2)  Przedmiar robót.

3)  Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

4)  Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem

Pożarowym.