Załącznik nr 4 do zaproszenia

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Adaptacja powtarzalnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej                      do miejscowych warunków dla zadania inwestycyjnego nr 13504 - Budowa strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej w garnizonie Ustka (Wicko Morskie)                                 z dostosowaniem dokumentacji do obowiązujących przepisów technicznych                   i wymagań resortowych w 2022 r. jak również wytycznych Sekretarz Stanu                   w MON  Nr 1/BIS z dnia 14.10.2020 r., zgodnie z Programem Inwestycji i OPZ, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego                  w trakcie realizacji przedmiotowego zadania.

Zgodnie z umową nr 150/IV/FIN/2020 z dnia 08.05.2020r. Firma Elektryczno-Budowlaną SKEB S.K. Kołtun 10-625 Olsztyn, ul. Opolska 19 dostarczyła dokumentację projektowo-kosztorysową powtarzalną oraz przekazała prawa              do dokonywania wszelkich zmian w opracowaniach, w szczególności niezbędnych do dostosowania dokumentacji celem jej wykorzystania                         przy realizacji inwestycji w innych lokalizacjach, dalszego przetwarzania                        i wykorzystywania całości lub poszczególnych elementów dzieła, prawo                      do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, prawa do wielokrotnego zastosowania utworu                  do różnych budów, w tym na zadaniach innych niż zadanie będące przedmiotem umowy, na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych   w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający ma prawo przeniesienia praw autorskich określonych na inne osoby oraz jednostki organizacyjne. Przejście autorskich praw majątkowych               na Zamawiającego powoduje nabycie przez niego prawa własności przekazanego mu przez Wykonawcę egzemplarza dokumentacji. Nabyte                przez Zamawiającego egzemplarze dokumentacji projektowo – kosztorysowej  obejmują prawo do jej wielokrotnego wykorzystania przez dowolną jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej w dowolnej lokalizacji. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ukończenia dzieła w zakresie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę, również tej nieukończonej – samodzielnie                  lub przy pomocy osób trzecich.

W ramach zadania planuje się wybudować budynek strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej, wolnostojący, niepodpiwniczony, zróżnicowany pod względem ilości kondygnacji i wysokości, o następujących parametrach technicznych:

- DANE LICZBOWE:

- Wymiary poziome (mogą ulec zmianie)	                     - 51,69 x 17,03m

- Powierzchnia użytkowa budynku 				- 1498,79m2

- Powierzchnia zabudowy 					- 841,03m2

- Ilość kondygnacji						- 4/2/1

- Wysokość budynku cz. adm. / (cz. garażowa)	- 14,34/10,41 (7,15)m

- Kubatura użytkowa						- 7678,90m3

- Kubatura brutto budynku					- 8774,70m3

Główną bryłę budynku stanowi segment czterokondygnacyjny pełniący głównie funkcję biurowo-administracyjną z zapleczem techniczno-magazynowym, socjalno-sanitarnym oraz wieżą obserwacyjną. Do części administracyjnej przylega jednokondygnacyjna część garażowa z wydzieloną wentylatornią                  na 2 kondygnacji (nad stanowiskiem nr 1). Garaż przewidziano jako wydzielone trzy boksy odpowiednio 3 i 2x1 stanowiskowe (w skrajnym boksie zaprojektowano kanał obsługowy). Przed i za budynkiem przewiduje                         się wykonanie placu manewrowego oraz dróg dojazdowych nawiązujących                 do istniejącego układu komunikacji wraz z wydzieleniem ciągów komunikacji pieszej.

Nowo budowany obiekt wojskowej strażnicy zaprojektowano w kształcie wieloboku składającego się z 2 części:

- 4-kondygnacyjnej części biurowo-administracyjnej z pomieszczeniami magazynowymi, technicznymi, socjalno-sanitarnymi oraz wieżą obserwacyjną pełniącą rolę dyżurki dyspozytora.

- 1 i częściowo 2-kondygnacyjnego garażu obejmującego 5 stanowisk (3 wydzielone boksy, w tym jeden wyposażony w kanał obsługowy) z pomieszczeniem wentylatorni zlokalizowanym na II kondygnacji.

W części biurowo-socjalno-magazynowej na parterze przewidziano pomieszczenia: warsztatowe, magazynowe, techniczne, porządkowe oraz węzeł sanitarny stanowiące głównie zaplecze techniczno-magazynowe niezbędne dla funkcjonowania WSP. Na I-piętrze usytuowano pomieszczenia: pokój obsady grupy ratownictwa lotniczego, pomieszczenia odpoczynku (sypialnie), szatnie, jadalnię z kuchnią wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz ześlizgiem usprawniającym komunikację z częścią garażową. Trzecią kondygnację stanowią pomieszczenia biurowo-administracyjne dowódców, komendanta i jego zastępcy, pokój odpoczynku dyspozytora, pokój ćwiczeń sprawnościowych, sala wykładowa wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. Nad stanowiskiem garażowym nr 1 wydzielono pomieszczenie techniczne wentylatorni. Najwyższa kondygnacja stanowi wieża obserwacyjna z zapleczem sanitarnym i tarasem obserwacyjnym.

Dodatkowo przez wszystkie kondygnacje wydzielono szacht techniczny wyposażony w elektryczne wciągarki i służący do suszenia węży. Komunikację pionową pomiędzy kondygnacjami stanowić będzie wydzielona pożarowo klatka schodowa zlokalizowana w centrum głównej nawy budynku. Budynek został zaprojektowany w taki sposób, by spełniał wymogi zawarte w minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno-użytkowych oraz w programie inwestycji i koncepcji programowo-przestrzennej. Dodatkowo spełniał będzie wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego, odpowiednich warunków technicznych, higienicznych i zdrowotnych, a także ochrony środowiska. Budynek zapewni odpowiednią ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędność energii elektrycznej i zachowanie odpowiedniej energetyki (izolacyjności) cieplnej przegród zewnętrznych.

W obiekcie przewidziano warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, ogrzewania i wentylacji.

- Teren wokół budynku jest terenem uzbrojonym w sieć wodną, kanalizację sanitarną, deszczową i teletechniczną oraz w sieć energii elektrycznej i cieplnej.

- Podczas spotkania, przeprowadzonego w dniu 16.09.2020 r. (Notatka służbowa nr 1/13504/20) dokonano zmiany lokalizacji budynku strażnicy. Budynek należy obrócić o 1800. W Programie Inwestycji, w pierwotnej lokalizacji budynku WSP widoczność jest ograniczona przez zabudowę klatki schodowej. Kierunek podejścia i odejścia statków powietrznych lądowiska musi być widoczny                         z Punktu Alarmowania WSP. Przewidzieć należy wyjazd pojazdów WSP bezpośrednio na lądowisko, na drogę kołowania – DK nr 1.

- Doprowadzenie wody do budynku należy zaprojektować z istniejącej sieci wodociągowej. (odległość do 300 m)

- Ścieki z kompleksu wojskowego Wicko Morskie odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków na podstawie umowy z Agencją Mienia Gminnego i Spraw Publicznych Postomino nr 1/FIN/2007 z 04.01.2007 r. (cesja                         nr 1893/III/FIN/2011 z 07.10.2011 r.), umowa zawarta na czas nieokreślony.

Oprowadzanie wód odpadowych prowadzone jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków opadowych do jeziora Wicko z terenu K-2168 Wicko Morskie z rejonu przyległego do budynku nr 39 i rejonu myjni pojazdów, znak: NO-5027-17-16/2016/2017/2018/jw z 16.02.2018 r. wydanego przez RZGW w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (decyzja o klauzuli „zastrzeżone”). Zmiana powierzchni utwardzonych, z których będą odprowadzane wody opadowe będzie wymagała zmiany warunków obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Powyższe należy dokonać w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego. (istniejąca sieć – odległość około 300m).

- Należy zweryfikować zapotrzebowanie na ciepło budowanej strażnicy z mocą cieplną i wydajnością kotłowni znajdującej się w budynku nr 40 (odległość do 300 m). Przyłącze c.o. i c.w. do budynku nr 40 może spowodować zwiększoną eksploatację paliwa. W przypadku ujemnego bilansu energetycznego kotłowni w budynku nr 40 należy rozważyć inne rozwiązanie technologiczne pozyskania energii cieplnej w tym rozbudowę istniejącej kotłowni.

- Wentylacja części garażowej wraz z instalacją wyciągu spalin może podlegać zgłoszeniu do właściwego organu ochrony środowiska z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na podstawie § 2 ust. 4 pkt. 10 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880).

Zgodnie  § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2019.1510) instalacja – wyciąg spalin, wymaga zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń. Powyższe należy dokonać zgodnie                             z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973) w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego. Zgłoszenia należy dokonać                              przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji – obowiązek Wykonawcy robót.                              Zapis należy ująć w dokumentacji.

- Wykonawca prac budowlanych, remontowych oraz rozbiórkowych jako wytwórca odpadów w myśl art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2016.1987) zobligowany jest do właściwego zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z zasadami określonymi             w ww. ustawie. Zapis należy ująć w dokumentacji.

- Na wycinkę drzew lub krzewów należy uzyskać pozwolenie na ich usunięcie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z ustawą                    o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2018.142 j.t.).                              W przypadku konieczności usunięcia drzew (krzewów) wszystkie koszty związane z ich usunięciem (opłata za usługę wycinki, naliczone opłaty administracyjne, ewentualne nasadzenia zamienne) należy ująć w kosztach zadania.

Kompleks wojskowy w Wicku Morskim objęty jest formami ochrony:

- Obszar chronionego krajobrazu "Pas Pobrzeża na zachód od Ustki",

- użytki ekologiczne: "Wickie Wydmy", "Modelskie Wydmy", "Zaleskie Wydmy",

- Obszar NATURA 2000 "Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy",

- otulina Obszar NATURA 2000 "Przymorskie Błota".

### Należy ponadto w dokumentacji zaktualizować wszystkie tomy dokumentacji o adres inwestycji, projektanta adaptującego, inwestora.

### Należy wykonać aktualizację informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.

### W ramach adaptacji dokumentacji należy uwzględnić:

### Jeżeli sieć hydrantowa nie zapewni wymaganych 20 dm3/s wydajności należy przewidzieć korzystanie z istniejącego stanowiska czerpania wody do celów ppoż. z jeziora Wicko wg. obecnie obowiązującej Polskiej Normy „PN-B-02857:2017 z kwietnia 2017 r. w zakresie pojemności, lokalizacji, stanowiska czerpania wody, jak również jego parametrów technicznych, uzbrojenia (wyposażenia) i oznakowania;

### Projektowany budynek musi być projektowany i oznakowywany według nowych, obowiązujących norm PN-EN ISO 7010- w znaki bezpieczeństwa.

### Projektowany budynek powinien spełniać wymagania przyszłego zwiększenia etatu straży do III kategorii poligonowej wg. Decyzji Nr 442/MON. Należy też uwzględnić okresowe zwiększanie liczebności zastępów przybyłych w celu zabezpieczenia ćwiczeń.

### Projekt nowego budynku strażnicy musi uwzględniać funkcjonujące w obiegu służbowym od 14 października 2020 r. „Wytyczne Sekretarza Stanu w MON Nr 1/BIS w sprawie programowania, projektowania                             i wykonawstwa strażnic wojskowych straży pożarnych”.

### Należy uwzględnić w szczególności podział obiektu na strefy czyste i brudne – moduł brudny – szatnia – szatnia czysta. Przejście z garażu powinno prowadzić poprzez zespół pomieszczeń higieniczno – sanitarnych z szatniami i pralniami odzieży specjalnej.

### Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na rozporządzenie MSWiA               w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP, która dotyczy m.in. zakresu wymienionego w ww. wytycznych.

### Pralnia odzieży specjalnej musi być wyposażona przez wykonawcę w odpowiednio przystosowaną pralnicę przemysłową do odzieży specjalnej z urządzeniami do ich suszenia, co obecnie jest wymaganym standardem i wymaga uwzględnienia na etapie projektu. Pralnia odzieży osobistej                        z  urządzeniami do suszenia musi znajdować się w innym pomieszczeniu, w strefie np. na kondygnacji wyższej. Należy przewidzieć i doprojektować w budynku dodatkowo pomieszczenie pralni i szatni dla strażaków                (na parterze od strony boksów garażowych) zgodnie z wytycznymi Sekretarza Stanu w MON Nr 1/BIS z dnia 14 października 2020 r.                      w sprawie programowania, projektowania i wykonawstwa strażnic wojskowych straży pożarnych - Projekt WSP z Siemirowic z 2015 r. nie uwzględniał tych wymagań.

### W projekcie budynku należy koniecznie uwzględnić podręczny magazyn MPS przewidziany do przechowywania m.in. zapasu paliwa do motopomp, pilarek, agregatów i innych urządzeń ratowniczych według danych ilościowych podanych przez użytkownika. Należy wyliczyć gęstość obciążenia ogniowego oraz opracować ocenę zagrożenia wybuchem, na podstawie której należy dobrać urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz odpowiednią wentylację. Ocena zagrożenia wybuchem dla pomieszczenia magazynu materiałów pędnych i smarów MPS, powinna być opracowana zgodnie z § 37 rozporządzenia [1] (również z częścią graficzną obejmująca rzuty i przekroje wskazujące zasięgi stref zagrożenia wybuchem) z uwagi na możliwość przechowywania benzyny oraz dla pomieszczenia nr 015 Punkt ładowania akumulatorów i pomieszczenia z zestawem baterii UPS z uwagi na możliwość wydzielania wodoru ogniw baterii kwasowo – ołowiowych. Użytkownik zwraca uwagę     na potrzeby przechowywania 400 l benzyny, 100 l ON czy 20 l olejów oraz 15 l farb. Pomieszczenie MPS powinno być zaprojektowane jako przeznaczone do przechowywania cieczy niebezpiecznych pożarowo. Projektant winien uzgodnić z Użytkownikiem rodzaj i ilość substancji magazynowanych w pomieszczeniach MPS.

### Projektant winien określić wymagania dla posadzek zgodnie z zaleceniami Użytkownika.

### Wentylacja pomieszczeń w których może wydzielać się wodór lub pary cieczy palnych musi być powiązana z oceną zagrożenia wybuchem.

### Dobór urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym powinien być wykonany w oparciu o ww. ocenę zagrożenia wybuchem.

### W projekcie należy podać obliczenia dotyczące gęstości obciążenia ogniowego pomieszczenia magazynowego i warsztatowego.

### Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy projektować z uwzględnieniem obowiązku ich stosowania od 2021 r. jako wyrobów budowlanych stanowiących zestaw składający się z urządzeń: uruchamiającego, wykonawczego oraz sygnalizującego zadziałanie. Projekt ten musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Należy podać typ przewodu jaki ma być zastosowany do zasilania wyłącznika ppoż. (konkretny typ przewodu). W projekcie wykonawczym należy określić jednoznacznie jaki przycisk ma być zastosowany jako przycisk P1 i P2. Należy podać informację na temat sygnalizacji wyłączenia zasilania za pomocą przycisków przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

### W projekcie systemu sygnalizacji pożarowej należy rozpatrzyć montaż elektrozamykaczy przy drzwiach przeciwpożarowych instalowanych                   na drogach komunikacji ogólnej.

### Do napowietrzania klatki schodowej przyjęto otwarcie tylko jednego, czynnego skrzydła drzwi zewnętrznych o wymiarach 0,9 x 2 m (bierne skrzydło takiej samej wielkości pozostaje zamknięte) oraz uchylenie automatyczne okien na wyższych kondygnacjach w celu uzupełnienia napowietrzania. Przedstawione w projekcie obliczenia dla okien nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, gdyż nie uwzględniają głębokości osadzenia okien w murze oraz kierunku uchylenia okna. Projektowanie do napowietrzania dodatkowych okien powoduje generowanie niepotrzebnych kosztów na siłowniki i okablowanie. Po wykonaniu poprawnych obliczeń należy rozpatrzyć otwarcie obu skrzydeł drzwi wejściowych o szer. 0,9 m każde zamiast okien.

### Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracuje Wykonawca dokumentacji, wymaganą dla obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3. Instrukcję powinny opracować osoby posiadające wymagane kwalifikacje w tym zakresie zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

### Należy wykonać nowy operat wodno-prawny na zrzut wód deszczowych oraz uzyskać nową decyzję pozwolenia wodno-prawnego wraz z analizą wpływu na obszar Natura 2000 zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

### W bud. Nr 40 (odległość około 300 m) znajduje się kotłownia, z której należy przewidzieć zaopatrzenie bud. WSP w ciepło. Należy w kotłowni zaprojektować licznik zużytego paliwa, licznik do pomiaru zużytej energii, podlicznik zużytej energii elektrycznej w kotłowni oraz licznik do pomiaru z.w. na wejściu do kotłowni, licznik zużytej c.w., licznik ciepła zużytego                 do przygotowania c.w. oraz oddzielnie licznik ciepła zużywanego na przygotowanie c.w. dla WSP. W bud. WSP należy zainstalować licznik ciepła zużytego na potrzeby c.o. Należy ponownie przeanalizować koszt pompy ciepła oraz koszt zasilania budynku WSP w c.o. i c.w. z kotłowni,                po aktualizacji projektu docieplenia budynku do aktualnych przepisów                    i wykonaniu nowego bilansu ciepła.

### Należy wykonać bilans mocy elektrycznej dla bud. WSP oraz nowo wybudowanego budynku sztabowego w celu sprawdzenia czy istniejący agregat prądotwórczy (EPC System Gestor GD440 KA) zapewni zasilanie WSP na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej. W przypadku braku zapasu mocy należy zaprojektować dodatkowy agregat prądotwórczy. Należy zabezpieczyć obiekt WSP awaryjnym źródłem zasilania celem potrzymania oświetlenia budynku, działania systemów łączności bezprzewodowej oraz sygnalizacji pożarowej

### Podczas odtwarzania gotowości operacyjnej po zakończeniu akcji ratowniczej istnieje konieczność montażu sprężarki do pompowania butli aparatów powietrznych o dużej wydajności oraz możliwości jednoczesnego napełniania czterech butli. Jako przykładowe rozwiązanie proponuje się sprężarkę zastosowaną w WSP Siemirowice (Sprężarka Coltri, model MCH 16, typ ETS MINI SILENT EVO lub rozwiązanie równoważne). Sprężarka musi posiadać możliwość automatycznego wyłączenia po napełnieniu butli  oraz samoczynnym odwadnianiu się.

### Zaprojektować czerpnię czystego powietrza w pomieszczeniu ładowania aparatów powietrznych.

### W celu poprawy funkcjonalności pomieszczeń parteru należy dokonać następujących zmian rozkładu pomieszczeń:

### - pom. 019 (warsztat) przenieść do pom. 05;

### - pom. 018 (magazyn materiałów pędnych) przenieść do pom. 04; dostosować wentylację jak dla magazynu MPS;

### - w pom. 019 zaplanować montaż pralnicy odzieży specjalnej;

### - pom. 018 przeprojektować na pom. do czyszczenia i konserwacji obuwia i odzieży; zaplanować instalację do suszenia odzieży „KASJOPEJA”;

### - w pom. garażowych należy zaprojektować odpływy liniowe oraz spadki posadzki w celu odprowadzenia nadmiaru wody po tankowaniu pojazdów ratowniczo-gaśniczych na terenie remizy;

### - należy rozpatrzyć zaprojektowanie wanny do płukania węży strażackich po akcji;

### Biorąc pod uwagę częste zaniki prądu z sieci energetycznej istnieje konieczność zabezpieczenia obiektu awaryjnym źródłem zasilania celem podtrzymania oświetlenia budynku, działania systemów łączności bezprzewodowej oraz sygnalizacji pożarowej;

### Na tarasie III p należy zwiększyć spadki w celu odprowadzenia wody deszczowej oraz zwiększyć wysokość progu drzwi na taras.

### Należy rozpatrzyć możliwość rezygnacji z podziału strażnicy na strefy ZL i PM.

### Zaprojektować odboje najazdowe w bramach oraz elementy ochronne na ścianach i słupach zabezpieczające powierzchnie przed uszkodzeniem.

### Instalacje elektryczne do ładowania akumulatorów w pojazdach, instalacje sprężonego powietrza podłączone do wozów strażackich, instalacje odsysania spalin wyposażyć w złącza umożliwiające automatyczne wypięcie wozu strażackiego przy wyjeździe alarmowym.

### Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu, projekt zagospodarowania terenu, projekt wentylacji mechanicznej, oddymiania, SSP, projekt oznakowania znakami bezpieczeństwa, projekt budowlany budynku, projekt instalacji wody do gaszenia i napełniania wozów gaśniczych musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.

### Należy wykonać ogrodzenie niesystemowe, które ogrodzi tylko plac wokół bram garażowych z jednej strony budynku. Ogrodzenie jest niezbędne                    w celu zabezpieczenia mienia wojskowego w trakcie działań ratowniczych oraz przy obsłudze bieżącej sprzętu. Minimalna szerokość placu od strony lotniska - 35 m, długość placu - na szerokość bram garażowych. Minimalna szerokość placu od strony południowej - 20 m, parking - 5 m. Droga wyjazdowa o szerokości – min. 6 m. Brama wyjazdowa  szerokość – 6 m. Plac do ćwiczeń w lokalizacji wskazanej w PI.

### Należy wykonać tor do ćwiczeń zgodnie z sygn. Ppoż. 2/2010 o wymiarach 25 x 160 m.

### Przewidzieć 10 stanowiskowych miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych oraz budynek do gromadzenia odpadów dla potrzeb WSP.

### W ramach zadania ująć należy przebudowę drogi do myjni samochodowej oraz do budynku dowódczo – sztabowo – szkoleniowego poprzez drogę                    w sąsiedztwie istniejącej myjni.

### Do projektowanego budynku WSP należy podłączyć istniejące budynki wyposażone w SSP. Nowo wybudowany, w sąsiedztwie, budynek sztabowy przekazuje sygnały ppoż. do Oficera Dyżurnego, przyłącza należy tak zaprojektować aby umożliwić przekazywanie sygnałów od oficera dyżurnego.

### Przyłącza telekomunikacyjne (z wyjątkiem SSP, SKD i CCTV) wykona CZI w ramach odrębnego zadania.

### Strażnicę zaprojektować tak aby:

### - dyżurny miał możliwość obserwacji całego terenu lotniska

### - samochody ratowniczo-gaśnicze miały możliwość wjazdu bezpośrednio w kierunku płyty lotniska i lądowiska śmigłowców.

### Zaprojektować sygnalizację świetlną drogową blokującą przejazd innym pojazdom na drodze poligonowej w przypadku alarmowego wyjazdu staży.

### Należy zaktualizować kosztorysy inwestorskie oraz ZKZ.

### Projekt Zagospodarowania terenu należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych zgodnie z OPZ i Programem Inwestycji.

### Należy zweryfikować usytuowanie budynku w terenie, ograniczyć ilość projektowanych dróg i ogrodzeń wskazanych w PFU.

### Przedmiotem zamówienia jest również sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania  zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt. 4, ustawy z dnia

### 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane

### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

### Aktualizacja mapy do celów projektowych;

### Należy zaprojektować obiekt wraz z niezbędną infrastrukturą na dz.nr 4/24, obręb 0027 Wicko Morskie jedn. Ewidencyjna 321305_2, gmina Postomino, powiat sławieński, woj. Zachodniopomorskie. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury będącej w kolizji z projektowanym zadaniem  oraz wszystkich sieci rurowych, linii elektrycznych. i telekomunikacyjnych. Inwentaryzacja terenu.

### Projekty będą wykonane w następujących branżach:

### -  Projekt Zagospodarowania Terenu – o klauzuli ZASTRZEŻONE

-  branża architektoniczna

-  branża konstrukcyjna

-  branża sanitarna

-  branża elektryczna

-  branża teletechniczna o klauzuli ZASTRZEŻONE

- Operat wodno-prawny o klauzuli ZASTRZEŻONE

### Zgodnie ze zmianami w Prawie Budowlanym od 19.09.2020r. projekty należy dostosować do aktualnego stanu prawnego.

### Wyżej wymienione projekty wykonawcze powinny stanowić integralną całość                 z dokumentacją projektową poszczególnych branż opracowaną w ramach przedmiotowego zadania. Projekt zagospodarowania terenu należy opracować dla całego zakresu inwestycji.

W dokumentacji projektowej należy unikać podawania numeru kompleksu wojskowego.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi zawierać wszystkie dane                      i wymagania niezbędne do wykonania robót budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych                   w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz pozostałych wymagań wynikających z potrzeb użytkownika, mając przy tym,  na uwadze cel opracowania, którym jest przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane (zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych) a następnie ich odbiór                 i oddanie do użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem).

Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w związku z tym musi spełniać wymagania zgodnie                                   z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych, to jest: opis przedmiotu zamówienia należy określić w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W opisie zamówienia nie można też używać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

### Zamówienie obejmuje również wykonanie

Operatu ochrony przeciwpożarowej wraz z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego – w 2 egz.

### Dokumentacja projektowa podlegająca aktualizacji:

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych - 1 egz. ZASTRZEŻONE, Decyzja pozwolenie wodno-prawne ZASTRZEŻONE

- TOM I – część JAWNA – Projekt budowlany – część formalna projektu budowlanego Pozostała dokumentacja –JAWNE

- Operat ochrony pożarowej - część JAWNA - należy umieścić w PB po uzyskaniu uzgodnienia rzeczoznawcy ds. ppoż.

- TOM II – część JAWNA - Projekt budowlany – branża architektoniczno-konstrukcyjna

- TOM II – część JAWNA - Projekt budowlany – branża architektoniczno-konstrukcyjna

- TOM III – część JAWNA - Projekt budowlany – branża sanitarna

- TOM IV – część JAWNA - Projekt budowlany – branża elektryczna i teletechniczna

- TOM I - część JAWNA – Projekt wykonawczy – branża architektoniczna

- TOM II  cz. 1/2- część JAWNA – Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna

- TOM II – cz.2/2  - część JAWNA - Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna – obliczenia statyczne

- TOM III - część JAWNA -  Projekt wykonawczy - branża sanitarna

- TOM IV - część JAWNA -  Projekt wykonawczy - branża elektryczna

- TOM V - część JAWNA - Projekt wykonawczy - branża teletechniczna

- Projekt wykonawczy- branża teletechniczna- ZASTRZEŻONY

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA – branża architektoniczno-konstrukcyjna

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA – branża elektryczna

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA – branża sanitarna

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA – branża teletechniczna

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA – karty katalogowe wyposażenia

- PRZEDMIAR ROBÓT– branża architektoniczno-konstrukcyjna

- PRZEDMIAR ROBÓT – branża elektryczna.

- PRZEDMIAR ROBÓT – branża sanitarna.

- PRZEDMIAR ROBÓT – branża teletechniczna.

- KOSZTORYS INWESTORSKI – branża architektoniczno-konstrukcyjna

- KOSZTORYS INWESTORSKI – branża elektryczna.

- KOSZTORYS INWESTORSKI – branża sanitarna

- KOSZTORYS INWESTORSKI – branża teletechniczna.

- ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – opracowanie wielobranżowe

- Wersja elektroniczna dokumentacji - JAWNA – 1 szt.

- Wersja elektroniczna dokumentacji bez kosztorysów i ZKZ- JAWNA – 1 szt.

### Posiadane decyzje i dokumentacja:

- PFU

- Minimalne Wymagania Organizacyjno-Użytkowe 22.8.2018 r.

- Program Inwestycji

- Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód deszczowych 
Nr NO-5057-07-16/2016/2017/2018 z 16.02.2018r. ZASTRZEŻONE

- Operat wodnoprawny do w/w pozwolenia ZASTRZEŻONE

Projekty ZASTRZEŻONE zostaną przekazane Wykonawcy poprzez kancelarię tajną RZI w Gdyni po podpisaniu umowy.

### Wszystkie tomy dokumentacji projektowej, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary winny być:

### zszyte, uniemożliwiające dekompletację, ale umożliwiające swobodne przeglądanie zawartości;

### być oprawione w sztywne tekturowe okładki (wyklucza się bindowanie, miękkie skoroszyty i materiały śliskie);

### grubość pojedynczego tomu w grzebiecie nie więcej niż 5 cm

### kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, strony ponumerowane (każda zapisana strona) w prawym dolnym rogu miękkim ołówkiem lub numeratorem;

### górna część okładki (1/2 strony) winna być niezapisana (przeznaczona na pieczęcie i zapisy Zamawiającego);

### dolna część okładki (1/2 strony) przeznaczona jest na informacje Wykonawcy dotyczące opracowania tj. :

### tytuł opracowania,

### dane Wykonawcy,

### nazwisko i imię podpisującego,

### miejscowość i datę,

### inne.

### Pierwsza strona dokumentacji winna być niezapisana (przeznaczona na pieczęcie i zapisy związane z dokumentacją powykonawczą dla kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego);

### na ostatniej stronie dokumentu niejawnego należy umieścić :

### liczbę stron dokumentacji,

### ilość załączników, ich klauzulę i ilość stron każdego z nich,

### ilość wykonanych egzemplarzy ze wskazaniem dla kogo przeznaczone,

### oznaczenia Wykonawcy wraz z danymi kontaktowymi

### na okładce zewnętrznej (dokumentacji niejawnej) należy obowiązkowo 
umieścić :

### numer egzemplarza lub zapis „egz. pojedynczy” (w prawym górnym 
narożniku,

### klauzulę tajności (pośrodku strony na górze i dole okładki),

### numer ewidencyjny dokumentacji niejawnej tj. sygnaturę literowo – cyfrową Wykonawcy (w lewym górnym narożniku).

### Z chwilą zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego / Inwestora obowiązki wynikające z art. 6 ustawy                           o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2019. poz.742.) w zakresie zmiany lub zniesienia nadanych klauzul tajności dokumentacji, która została przez niego wytworzona w ramach umowy.

### Wykonana dokumentacja  będąca przedmiotem umowy powinna zostać oprawiona w sposób umożliwiający jej długotrwałe przechowywanie oraz zabezpieczona przed dekompletacją.

### Opracowała: Katarzyna MAJEK

### 17.12.2021 r.