Załącznik do OPZ numer 1.6

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Lampa operacyjna dwuczasowa podwójna sufitowa

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………………………………………………

Producent:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Model:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2024

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (lampa główna i satelita) mocowane na dwóch niezależnych ramionach, na wspólnym zawiesiu, przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym. | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologię diod świecących LED. | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa z diodami LED emitującymi światło białe. | TAK |  |
|  | Oprawy oświetleniowe wykonane z odlewu aluminiowego – bez tworzywowych elementów zewnętrznych (z wyjątkiem osłony soczewek). | TAK |  |
|  | Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z odpornego na zarysowania poliwęglanu. | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami lampy przy pomocy dotykowego ekranu LCD umieszczonego na przegubie głowicy. | TAK |  |
|  | Funkcje sterowane z panelu LCD: ON/OFF, regulacja natężenia, funkcja ENDO, regulacja średnicy pola świetlnego, regulacja temperatury barwowej. | TAK |  |
|  | Czasza główna: matryca diodowa złożona z co najmniej 56 punktów LED, o natężeniu oświetlenia Ec = 160kLux/1m. | TAK |  |
|  | Satelita: matryca diodowa złożona z co najmniej 56 punktów LED, o natężeniu oświetlenia Ec = 130kLux/1m. |  |  |
|  | Średnica pola obu czasz d10 regulowana w zakresie: 160-360 mm. | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw – Ra min. 97. Modyfikacja: Współczynnik odwzorowania barw – Ra min. 96. | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie min. 3700-5000K. | TAK |  |
|  | Niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1 oC. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 5-100%. | TAK |  |
|  | Współczynnik oddawania barwy czerwonej R9 min. 95. | TAK |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 (60%) min. 500 mm. | TAK |  |
|  | Funkcja Endo (oświetlenie otoczenia światłem zielonym o regulowanym natężeniu 4 000 - 20 000 lx) zapewniająca bezpieczeństwo personelu w trakcie zabiegów endoskopowych. | TAK |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min 50 000 h. | TAK |  |
|  | Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - minimum 3 szt. na jedną oprawę. | TAK |  |
|  | Bezpieczna oprawa matrycy – temperatura opraw nie większa niż 40oC. | TAK |  |
|  | Zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 80W. | TAK |  |
|  | Średnica czaszy lampy max. 600 mm. | TAK |  |
|  | Płaska oprawa o otwartej konstrukcji - zapewniający jak najmniejsze zakłócenie nawiewu laminarnego. | TAK |  |
|  | Oprawa pozbawiona widocznych elementów mocujących na korpusie oraz osłonie matryc LED (śrub, nitów, itd.). | TAK |  |
|  | Na bokach czaszy ulokowane min. 2 uchwyty tzw. niesterylne dla łatwego pozycjonowania. | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczego źródła światła (modułu soczewki z diodą LED). | TAK |  |
|  | Regulacja wysokość ramienia sprężynującego min. 1100 mm. | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia z oprawą o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy. | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona (czasza główna i satelitarna). | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu głowicy o 360° na przegubie łączącym z ramieniem sprężystym (czasza główna i satelitarna). | TAK |  |

| Spełnienie norm | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | TAK, załączyć do oferty |  |
| Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK, załączyć do oferty |  |

| Warunki gwarancji i serwisu | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| Autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję. | TAK, podać |  |
| Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| Instalacja i uruchomienie sprzętu w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |
| Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| Zakres gwarancji: Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Wstawienie sprzętu zastępczego na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, w czasie trwania gwarancji przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | TAK |  |
| Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
| Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) | TAK |  |

- W tabeli należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowane wyposażenie spełnia wskazany parametr

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Parametry są parametrami granicznymi stanowią wymagania minimalne, oferta nie spełniająca wymogów minimalnych podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania.

- Brak potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.

- Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być zgodne z dołączonymi kartami katalogowymi. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowany zakres jest zgodny z wymogami SWZ, dostarczone wyposażenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zgodnie z przeznaczeniem.

.................................................

Podpis Wykonawcy

(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)